# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、

年产3万台不锈钢阀门项目

建设单位（盖章）：新乡嘉诺机械有限公司

编制日期：       二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 杨建华 | 联系方式 | / |
| 建设单位法人 | 宋如晨 |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角 |
| 地理坐标 | （113度42分2.362秒，35度15分53.472秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3391黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十金属制品业 339铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 获嘉县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 116 |
| 环保投资占比（%） | 2.32 | 施工工期 | 90天 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 审批单位：河南省发展和改革委员会 批复文号：豫发改工业[2016]594号文 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]53号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与获嘉县产业集聚区准入条件和负面清单的相符性分析 本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉县产业集聚区北区城东片区，项目与该集聚区准入条件对照分析如下。 表1 项目与集聚区环境保护准入条件相符性分析一览表 集聚区规划 本项目情况 相符性 （1）鼓励产业集聚区北区城南片区发展以新材料为主要发展方向的化工项目，在原化工产业的基础上，积极发展高分子粘合剂、涂料、环保基料，以及先进陶瓷材料。北区城东片区在原装备制造产业基础上，优先引进科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的项目入区，鼓励集聚区引进以集中喷涂、集中电镀为发展方向的项目入驻（建议集中喷涂、集中电镀项目个数分别控制在1~2个）。南区以现代家居产业为主导，带动发展纺织服装产业。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉县产业集聚区北区城东片区，产品为不锈钢阀门壳体和不锈钢阀门，与北区城东片区规划不冲突 相符 （2）鼓励集聚区北区城南片区现有煤化工企业对现有项目实施提标改造、节能减排，提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）要求；鼓励引进以集聚区北区城南片区现有煤化工产品为原料的具有高附加值、低环境污染的下游产品生产项目。 本项目新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉县产业集聚区北区城东片区，不在北区城南片区 不属于北区城南片区 （3）新、改扩建项目必须符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 本项目属于迁建项目，属于允许类，符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 相符 （4）鼓励发展符合集聚区功能布局和产业规划，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，具有可靠的污染治理技术或轻污染项目。 本项目符合集聚区功能布局和产业规划，项目采用先进的生产工艺和设备、自动化程度较高，且具有可靠的污染治理技术。 相符 （5）鼓励污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目入驻。 本项目不属于污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目。 相符 （6）建设项目用地应满足集聚区土地利用规划要求，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 本项目所占用地属于二类工业用地，符合集聚区土地利用规划，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 相符 项目与获嘉县产业集聚区南区负面清单对比分析如下： 表2 项目与集聚区负面清单相符性分析一览表 类别 本项目情况 空间布局及土地规划 限制类 限制与集聚区土地利用规划不相符的现有企业进行扩建。 本项目属于迁建项目，根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划图》（2016-2020）（见附图二），本项目占地为二类工业用地，符合获嘉县产业集聚区总体发展规划。 禁止类 ①禁止不符合土地利用规划的化工项目（单纯混合和分装的除外）； 本项目属于金属制品业，不属于化工项目。 ②禁止现有煤化工企业扩大用地规模。 本项目属于迁建项目，不属于煤化工项目。 产业政策及行业准入 限制类 限制发展原料和产品为非环境友好型的项目。 本项目不属于原料和产品为非环境友好型的项目。 禁止类 ①禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类建设项目； 本项目属于迁建项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019）》中限制、淘汰类建设项目，属于允许类建设项目。 ②禁止现有煤化工企业单纯扩大产能的项目； 本项目属于迁建项目，不属于煤化工项目。 ③禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品； 本项目属于迁建项目，不使用光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品。 ④禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（不包括鼓励类的产品和生产工艺）； 本项目属于扩建项目，不属于农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目。 ⑤禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等项目。 本项目不属于生产和使用溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 污染物排放及资源利用 限制类 限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目。 本项目属于金属制品业，产品属于常规性产品，拥有成熟的污染防治和资源利用技术，污染物可以达标排放。 禁止类 ①禁止新建燃煤锅炉项目； 本项目为迁建项目，不涉及燃煤锅炉的建设。 ②禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目。 本项目建成后清洁生产水平达到国内先进水平的项目。 由上表可知，本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉县产业集聚区北区城东片区。项目与该产业集聚区主导产业的产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面均无相互制约、相互冲突的因素存在，且该项目不属于获嘉县产业集聚区环保准入条件中限制和禁止类项目，因此评价认为本项目与新乡市获嘉县产业及集聚区主导产业规划能够相容，符合新乡市获嘉县产业及集聚区准入条件。 2.《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论及审查意见的相符性分析 根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论中调整建议与本项目相关内容如下： （1）评价建议限制煤化工企业扩大用地规模，且应加强生产及环境管理、风险控制；此外，评价建议北区城南片区北侧边界外设置一定距离的防护绿带，以确保规划区和建成区的居住环境质量。 （2）评价建议仓储物流区内不得建设液体化学品储罐及易燃易爆化学品仓库，且仓储物流区周边应设置一定距离的绿化带。 （3）评价建议应对这些分散的企业进行合理规划，并进行科学引导，加大对企业联合重组的支持力度，促使这些分散企业作为一个产业发展壮大。此外，应增加行业限制条件，在符合集聚区准入条件前提下，入驻企业应严格按照国家标准控制其废气污染物排放，且废水均应处理达到相关排放标准，方可排入集聚区污水处理厂。 （4）通过区域烟粉尘排放量削减，减少区域颗粒物排放量，为集聚区的发展腾出大气环境容量。具体措施如下：加强燃煤散烧管控、实现清洁能源替代，加快实施产业集聚区现有燃煤锅炉环保综合提升工程，禁止新建燃煤锅炉，加大建筑、道路扬尘治理力度，开展工业堆场扬尘专项治理等。 本项目产品为金属制品，非煤化工企业；由表2可知，本项目不在限制条件内，本项目无生产废水产生，且不涉及燃煤锅炉，使用清洁能源电能。因此本项目与上述调整建议不冲突，符合环境准入条件，项目符合《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论要求。 表3 项目与规划环评审查意见的相符性分析 要求 本项目情况 六、对规划优化调整和实施过程中的意见 （一）进一步加强规划与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，确保获嘉县产业集聚区规划用地布局符合上位规划。充分依托现有城市设施满足产业集聚区生产性生活需要，严禁房地产、大广场等项目建设。通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化获嘉县产业集聚区规划空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，避免工业发展对居住环境的不利影响。 本项目不属于房地产、大广场等项目。 （二）略（本要求属于获嘉县产业集聚区的职责） / （三）严格化工项目的环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。现有煤化工应以延长产业链条、产业升级为主要方向，严格控制煤炭消耗量。化学工业发展应以高分子粘合剂和涂料为主要发展方向，严格限制精细有机化工合成产业发展。 本项目不属于化工项目。本项目生产过程中不使用煤炭。 （四）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少SO2、NOX、VOC、COD、氨氮、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量和生态功能。 本项目严格执行污染物排放总量控制制度，采取“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”对生产过程中产生的VOCs进行处理，采取袋式除尘器对生产过程中产生的颗粒物进行处理。生活污水经厂区化粪池处理后，通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。 （五）完善获嘉县产业集聚区规划环境管理机构，统筹考虑集聚区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。加强监测体系和能力建设，做好对排污口周边底泥、水环境，涉重企业周边土壤重金属以及居住区周边大气环境的跟踪监测与管理。 本项目不属于涉重项目。 （六）加快环境基础设施一体化建设。在科学论证的基础上，进一步优化排污口布局，采取中水回用等有效措施减少废水排放、提高水资源利用率。加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位收集处置。 本项目无生产废水，仅产生生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后，通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。废气经集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs（去除效率95%），经一根15m高排气筒达标排放，颗粒物经袋式除尘器处理（去除效率99%），经一根15m高排气筒达标排放；消失模涂层和旧覆膜砂，统一收集厂家回收，不合格旧砂、回收粉尘、废金属屑厂内一般固废暂存间暂存后，定期外售，不合格产品全部回熔炼炉再利用，废活性炭、废催化剂、废石棉网内衬、废机油和废粉末涂料全部暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位。 （七）略（本要求属于获嘉县产业集聚区的职责） / 由上表可知，项目符合《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》的审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.与《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相符性分析 本项目属于金属制品项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。项目已由获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码：，项目建设符合国家相关产业政策。根据获嘉县科技和工业信息化局出具的证明（附件9）可知，该项目改进原获嘉县冯庄镇新安屯村起辰机械加工厂铸造产能与《河南省工业和信息化厅河南省发展和改革委员会河南省生态环境厅关于2020年河南省铸造行业产能清单的公告》（公告2021年第5号）中产能和熔化设备、型号保持一致，改进后设备数量由2台变成4台，产能由12000吨/年降低到8000吨/年。 项目建设情况与备案相符性分析见表4、项目与产业政策相符性分析见表5。 表4 本项目建设与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 本项目建设内容 对比结论 项目名称 年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目 年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目 一致 建设地点 新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角 新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角 一致 建设性质 迁建 迁建 一致 建设单位 新乡嘉诺机械有限公司 新乡嘉诺机械有限公司 一致 生产规模 年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门 年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门 一致 占地面积 13333.33m2 13333.33m2 一致 生产工艺 消失模铸造：外购原料、消失模—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；覆膜砂铸造：外购原料、覆膜砂—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；粘土砂高紧实度自动造型铸造：外购原料、粘土砂高紧实度自动造型—熔炼—浇铸—脱模—落砂（砂处理）—抛丸清理—检验入库。 不锈钢阀门：不锈钢阀门壳体—机加工—喷粉—组装—试压—检验入库。 消失模铸造：外购原料、消失模—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；覆膜砂铸造：外购原料、覆膜砂—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；粘土砂高紧实度自动造型铸造：外购原料、粘土砂高紧实度自动造型—熔炼—浇铸—脱模—落砂（砂处理）—抛丸清理—检验入库。 不锈钢阀门：不锈钢阀门壳体—机加工—喷粉—组装—试压—检验入库。 一致 主要生产设备 熔炼中频炉、消失模及覆膜砂铸造成套设备、粘土砂高紧实造型全自动生产线及配套的砂处理设备、光谱仪、金相分析仪、金液测温仪、机加工设备、焊机、等离子切割机、试压机、抛丸机、除尘设备等 熔炼中频炉、消失模及覆膜砂铸造成套设备、粘土砂高紧实造型全自动生产线及配套的砂处理设备、光谱仪、金相分析仪、金液测温仪、机加工设备、焊机、等离子切割机、试压机、抛丸机、除尘设备等 一致 表5 项目与产业政策相符性分析 类别 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 （十四）机械 25、铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技术应用；环保树脂、无机粘结剂造型和制芯技术的应用； 属于 属于鼓励类 限制类 （十一）机械 48、使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目、规模小于20万吨/年的离心球墨铸铁管项目、规模小于3万吨/年的离心灰铸铁管项目； 采用自动化造型设备的粘土砂型铸造 不属于限制类 淘汰类 落后生产工艺装备 （十）机械 11、砂型铸造粘土烘干砂型及型芯； 13、砂型铸造油砂制芯； 不涉及 不属于淘汰类 落后产品 查无相关内容 不涉及 本项目项目名称、建设地点、建设性质、建设单位、生产规模、占地面积等均与备案一致，符合国家相关产业政策。经以上对比分析，本项目生产工艺、设备、产品均不在限制类、淘汰类之列，属于鼓励类第十四条第25款铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技术应用；环保树脂、无机粘结剂造型和制芯技术的应用，符合国家产业政策。 综上所述，本项目建设与备案一致。 2.规划相符性分析 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，利用厂区原有空置厂房500m2，同时新建13000m2进行生产。根据企业提供的土地证，项目占地用途为工业用地（见附件3）。同时，项目符合获嘉县产业集聚区总体发展规划，属于二类工业用地（见附图三），符合国家及地方产业政策要求，且属于国家产业政策鼓励发展的项目类别；本项目不在集聚区负面清单列表中，符合获嘉县产业集聚区北区准入条件，项目选址可行。 3.“两高”判定 对照《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》中“河南省“两高”项目管理目录”，主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准 煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。 本项目属于金属制品业，对照“河南省“两高”项目管理目录”，均不在其名录中，故不属于“两高”项目。 4.与《“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）的通知符合性分析 本项目与《“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。 表6 项目与发改办产业〔2021〕635号对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 一、进一步提高思想认识 习近平总书记指出，治理黄河，重在保护，要在治理。要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，推进沿黄重点地区工业项目入园和严控高污染、高耗水、高耗能项目，是实现黄河流域生态环境系统治理、源头治理的重要举措，是推动黄河流域高质量发展的有效途径。各有关地区要高度重视，建立工作机制，明确责任分工，抓好工作落实，确保取得实效。 本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等相关要求；项目属于金属制品业，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 二、梳理规范相关工业园区 各有关地区要对现有各级各类工业园区进行全面梳理，对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定责令其限期进行整改。在相关园区整改到位前，不得再落地新建工业项目（以GB/T4754-2017的制造业口径为准，下同）。工业园区的梳理规范于2021年10月底前全面完成，并在每个工业园区逐一建立梳理档案备查。 三、全面清理规范拟建工业项目 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。 五、强化在建项目日常监管 各有关地区对正在建设（含已建成未投产）的工业项目以及其他高污染、高耗水、高耗能项目，要建立项目台账，加强日常监管。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的项目，一律责令立即停止建设、投产，限期整改，在整改到位前，项目不得恢复建设、投产。对整改到位并恢复建设的项目，要继续加强监管，防范再次发生违法违规行为。 六、加强已建成项目监管 各有关地区要加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，全面梳理形成台账，逐一排查评估，有节能节水减排潜力的项目要改造升级，达不到国家或地方有关排放要求的要实施深度治理，属于落后产业的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目应坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望应坚决关停。 七、稳妥推进园区外工业项目入园 各有关地区要对合规工业园区外存在重大安全隐患、曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目逐一建立档案，逐个进行梳理评估。对经评估需要实施搬迁入园的项目，按照“成熟一个、搬迁一个”的要求，逐一制定搬迁入园工作计划和实施细则，明确时间表和责任人，抓好项目搬迁入园工作。对其他建成工业项目，要加强监督，防范安全、环境风险，鼓励有条件的项目搬迁入园。 八、及时做好工作总结和报告 各有关地区发展改革委、生态环境厅、水利厅、青海省工业和信息化厅要按职责分工抓好工作落实，按时将工业园区梳理规范情况（2021年11月底前）和拟建工业及高污染、高耗水、高耗能项目清理情况（2022年1月底前）联合报送国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、水利部。对园区外工业项目入园情况，按照“完成一个、报送一个”的要求，在项目入园工作完成后3个月内报送相关情况。自2022年起，每年1月、7月份别报送上一年和本年度上半年工业项目和高污染、高耗水、高耗能项目监管在园区外工业项目入园等工作进展情况。 九、加强工作指导和督促检查 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、水利部将加强对各地区开展相关工作的指导，推动工作顺利实施，并根据工作进展情况，联合向推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组呈报工作总结。同时，采取多种形式加强对各有关地区工作进展的督促检查，对工作不力、进展缓慢的，有关情况将上报推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组。 由上表可知，本项目符合《“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）相关内容的要求。 5.铸造行业准入条件相符性分析 （1）根据工信部2019年第19号公告可知，自2019年6月3日，《铸造行业准入条件》（工信部2013年第26号）和《铸造行业准入公告管理办法》（工信部装〔2013〕375号）进行废止。 （2）根据2011年9月28日颁布的《河南省铸造行业准入条件》，本项目与河南省铸造行业准入条件对照情况见表7。 （3）根据2019年9月11日首次发布的《铸造企业规范条件》，本项目与铸造企业规范条件对照情况见表8。 表7 项目与河南省铸造行业准入条件对照情况一览表 项目 《河南省铸造行业准入条件》 本工程 是否符合 企业布局 在一类区内不能新建、扩建铸造厂；在二类区和三类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物排放、噪声等指标均应符合国家有关标准的规定 本项目属于二类区，污染物排放、噪声等指标均符合国家有关标准的规定。 符合 生产工艺 1、企业要根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择粘土湿型砂、树脂自硬砂、水玻璃自硬砂、熔模精铸、消失模铸造、金属型铸造（重力、离心、高压压力、低压等）先进的造型工艺，以及冷芯盒、覆膜砂壳芯、热芯盒等制芯工艺；有选择地采用机械化、半自动及自动造型生产线。 本项目采用机械自动化造型，并建设旧砂回收生产线 符合 2、禁止新上并逐步淘汰粘土砂干型铸造工艺。 本项目不属于粘土砂干型铸造工艺。 符合 生产装备 1、熔炼部分必须配备与生产能力相匹配的熔化设备，如电炉、冲天炉等金属熔炼设备，炉前化学成分分析、金属液温度测量设备，并配有相应的除尘设备与系统。提倡大批量生产铸铁件产品采用冲天炉、电炉双联熔炼工艺，推广采用大容量（10吨以上）、长炉龄（一次开炉连续使用4周以上）、富氧、外热送风、带有布袋除尘的冲天炉。 企业熔炼部分配备与生产能力相匹配的电炉，并配备有除尘设施。 符合 2、造型部分必须配有与生产能力相匹配的混砂、造型、砂处理设备，采用树脂砂、水玻璃砂工艺的企业需配备旧砂再生设备。 本项目采用机械自动化造型，并建设旧砂回收生产线。 符合 3、落砂及清理部分必须配有与生产能力相匹配的消音和除尘设备。 本项目落砂及清理部分配有与生产能力相匹配的消音和除尘设备； 符合 4、企业实验室必须具备对铸件性能和原辅材料进行检验的能力，所生产的铸件和所用原辅材料应符合相应国家标准或机械行业标准的规定。 企业厂区设置有实验室，具备对铸件性能和原辅材料进行检验的能力，所生产的铸件和所用原辅材料符合相应国家标准或机械行业标准的规定。 符合 5、禁止新上熔化率≤5吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉,2013年前逐步淘汰熔化率≤3吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉，2015年前逐步淘汰熔化率≤5吨/小时的冲天炉。提倡采用变频、中频感应炉熔化。 企业采用电炉进行熔炼，不涉及电炉变动。 符合 生产规模和设备 1、现有的铸铁件生产企业，铸件年生产能力三类区不低于3000吨，二类区不低于4000吨，一类区不低于5000吨。新建的铸铁件生产企业年生产能力不低于10000吨（不含铸管企业）。 企业位于获嘉县产业集聚区，属于二类区，本项目为迁建项目，铸钢件产能由12000t/a调整为8000t/a，符合要求。 / 2、现有的铸钢件生产企业，铸件年生产能力三类区不低于2000吨，二类区不低于3000吨，一类区不低于4000吨。新建的铸钢件生产企业年生产能力不低于500吨。 符合 3、现有的铜合金、铝合金、镁合金等有色金属铸件，等温淬火球铁及特种铸件（如耐热、耐磨、耐腐蚀、高合金铸件等）生产企业，铸件年生产能力三类区不低于300吨，二类区不低于400吨，一类区不低于500吨。新建的铸件生产企业年生产能力不低于1000吨/年。 / 4、生产球铁管的铸造企业年生产能力不得低于10万吨，新建企业不低于20万吨。 / 表8 项目与铸造企业规范条件对照情况一览表 项目 铸造企业规范条件 本工程 是否符合 建设条件与布局 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求； 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质； 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》。 项目符合获嘉县产业集聚区总体发展规划，属于二类工业用地，符合国家及地方产业政策要求，本项目为迁建项目 符合 企业规模 艺术铸造企业规模不设立指标要求；现有企业及新（改、扩）建企业上一年度（或近三年）其最高销售收入应不低于表1的规定要求。 本项目属于迁建项目，不属于艺术铸造企业 / 生产工艺 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 本项目采用机械自动化造型，并建设旧砂回收生产线；企业采用电炉进行熔炼，不涉及电炉变动。 符合 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。 本项目采用机械自动化造型，并建设旧砂回收生产线。 符合 采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型。 本项目采用机械自动化造型 符合 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。 本项目采用机械自动化造型 符合 生产装备 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等；现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时）；新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时 本项目未使用国家明令淘汰的生产装备 符合 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等；熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器；大批量连续生产铸铁件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉。 本企业配备与生产能力相匹配的中频感应电炉 符合 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。 本项目采用机械自动化造型，并建设旧砂回收生产线 符合 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求；采用水玻璃砂型铸造工艺的企业宜配置合理再生设备；采用砂型铸造工艺的大型企业或企业较为集中的地区（园区）宜建立废砂再生集中处理中心；企业或所在产业集群（工业园区）应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备。 项目拟建设旧砂回收生产线 符合 能源消耗 企业应建立能源管理制度，可按照GB/T23331标准要求建立能源管理体系、通过认证并持续有效运行 建议企业建成后按要求建立能源管理制度 符合 新（改、扩）建铸造项目应开展节能评估和审查。 本项目为迁建项目 符合 企业的主要熔炼设备按其熔炼不同金属应满足表4的规定中频无心感应电炉熔炼铸铁的能耗指标（1500℃） 本项目拟建成2台1t，2台0.5t，故均需最高能耗限值为630（千瓦.小时/吨金属液） 符合 6.与《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装【2019】44号）相符性分析 表9 项目与工信厅联装【2019】44号相符性分析一览表 项目 工信厅联装【2019】44号 本工程 是否符合 提高认识，做好禁止新增产能工作 重点区域省级工业和信息化、发展改革、生态环境主管部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，提高政治站位，充分认识铸造行业严禁新增产能对改善环境空气质量、转化发展动能、优化产业结构的重要作用，切实做好禁止新增铸造产能工作。 本项目属于重点区域，但本项目为迁建项目，铸钢件产能由12000t/a调整为8000t/a，不新增。 符合 源头把关，严禁新增铸造产能项目 重点区域省级工业和信息化、发展改革、生态环境主管部门要认真执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）、《企业投资项目事中事后监管办法》（国家发展改革委令第14号）有关要求，严格把好铸造建设项目源头关口，严禁新增铸造产能建设项目；推动各相关部门和机构严格执行不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务的规定。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电等清洁能源，所有产生颗粒物或VOCS的工序应配备高效收集和处理装置；物料储存、输送等环节，在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。重点区域新建或改造升级的高端铸造建设项目必须严格实施等量或减量置换，并将产能置换方案报送当地省级工业和信息化主管部门。省级工业和信息化主管部门征求省级发展改革、生态环境主管部门意见后审核，并公示、公告。鼓励有条件的重点区域地区建设绿色铸造产业园，减少排放；同时引导铸造产能向环境承载能力强的非重点区域转移。 本项目属于迁建项目，产能不新增，本项目建成后使用电能，所有产生颗粒物或VOCS的工序都配备高效收集和处理装置；物料储存、输送等环节，均采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放 符合 认真细致，从严审核产能置换方案 重点区域省级工业和信息化主管部门要会同发展改革、生态环境主管部门按年度更新并公告本地区铸造产能清单，并据此坚决依法依规从严审核项目产能置换方案，防止弄虚作假，消除新增产能隐患。对项目业主报送的拟建项目产能置换方案，坚持采信企业承诺与现场核实查验相结合，细致甄别置换方案特别是所用产能指标的真实性和合规性，溯清产能指标源头。对不符合规定的，坚决不予公示；对存有疑问的，核清前不予公示。 本项目属于迁建项目，产能不新增 符合 强化监督，确保产能置换方案执行到位 产能置换方案公告后，重点区域省级工业和信息化主管部门要会同发展改革、生态环境主管部门全面跟踪拟建项目动态，认真落实事中和事后监管责任。在新项目建成试生产前，督促有关企业按承诺及时关停、拆除和退出用于置换的产能并向社会公告，已经提前关停退出的也要向社会公告；督促公布并组织查验新生产装置的实际生产能力，一旦发现存在“批小建大”的失信行为，要会同有关部门责令整改，并依据《中华人民共和国环境影响评价法》《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规进行处理。有关部门要加强对铸造企业安全生产监督管理。 本项目为迁建项目，铸钢件产能由12000t/a调整为8000t/a，不新增产能。企业建设时严格按备案进行建设 符合 7.项目与“三线一单”相符性分析 表10 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号 类别 项目与“三线一单”相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 环环评 2016]95号) 生态保护红线 项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不涉及河南生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域环境空气质量及地表水水质不达标，但是新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》、等推进改善环境质量，同时本项目拟采取的措施可以满足区域环境质量改善目标的管理要求，因此项目符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电能，项目资源消耗量相对区域资源总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。 符合 生态环境准入清单 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，，对照《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（新乡市生态环境局2021.10），本项目所在区域属于重点管控单元1。 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 8.与《新乡市生态环境准入清单》符合性分析 表11 项目与《新乡市获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析一览表 管控单元名称 管控要求 本项目相符性 对比结果 新乡市 空间布局 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉县产业集聚区，不涉及自然保护区。 符合 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及风景名胜区。 符合 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 饮用水地下水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。一级保护区内禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。潜水含水层地下水水源地二级保护区内禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。承压含水层地下水水源地二级保护区内禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及饮用水水源保护区。 符合 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口;禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥;禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物;禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，不在南水北调的保护区范围内。 符合 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及河湖湿地、森林公园。 符合 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及水产种质。 符合 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。 本项目不位于泄洪区。 符合 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及旅游渡假区。 符合 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。 本项目属于铸造及其他金属制品制造项目，本次迁建不涉及电炉变动，产能减小。 符合 10.按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代。 本项目属于迁建项目，污染物排放实行倍量削减替代。 符合 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 本项目污染物排放满足获嘉县减排要求。 符合 2.卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河、共产主义渠、东孟姜女河等海河流域河流，以及西柳青河、天然渠、文岩渠等黄河流域河流，全面开展清河行动、实施河道清淤、规范入河排污口管理，统筹推进水污染综合整治及水生态保护修复，提升河流自净能力，建立生态调水长效机制，保障河流水质稳定达标。禁止以任何方式直接向水功能区要求为Ⅱ类的水体和地表水型集中式生活饮用水水源保护区内的水体排放污水；污水排入黄河干流、黄河一级支流和涉及Ⅲ类水功能区要求的其它水体时，执行一级标准；污水排入除上述水体以外的其它河流、湖泊、水库、运河、渠道、湿地、坑塘、蓄滞洪区等地表水体时，执行二级标准。 本项目属于迁建项目，项目不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂深度处理 符合 3.全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。 项目不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂深度处理。 符合 4.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。 本项目不涉及重金属污染排放。 符合 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 项目不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂深度处理 符合 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目不属于“两高”项目。 符合 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，不属于沿黄重点地区，不涉及“三高”项目。 符合 8.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。 本项目不涉及化肥农药的使用。 符合 环境风险防控 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。 本项目不属于地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域。 符合 2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及饮用水水源保护区。 符合 资源利用效率要求 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 本项目不涉及燃煤锅炉。 符合 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。 本项目由园区统一供水。 符合 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 本项目不属于高耗水工业行业。 符合 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。 本项目由园区统一供水。 符合 5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 本项目不属于高耗水工业行业。 符合 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。 本项目所在地位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于获嘉产业集聚区，不涉及国家公益林。 符合 9.与《新乡市获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于获嘉县产业集聚区，根据《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）可知，获嘉县产业集聚区管控单元分类属于重点管控单元1，环境管控单元编码为ZH41072420001，具体相符性分析如下： 表12 项目与《新乡市获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析一览表 环境管控单元名称 管控要求 本项目相关内容 相符性 获嘉 县产 业集 聚区 空间布局约束 1、北区城南片区严格限制精细有机化工合成产业发展。 2、现有煤化工企业维持现状、禁止扩大用地规模。提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020 年）》要求。 3、禁止新建光气、氧化钠、氟乙酸甲醋等剧毒化学品以及硝酸续、硝化棉等易制爆化学品；禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（鼓励类的产品和生产工艺除外）以及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶和剂项目。 4、北区城东片区禁止入驻化工项目，在原装备制造业基础上，优先引进科技含量高、污染小能耗低项目。 5、南区禁止入驻化工项目。 6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，属于集聚区北区城东片区，产品为金属制品，不属于禁止新建企业，且属于污染小、能耗低的项目，不属于“两高”项目 符合 污 染 物 排 放 管 控 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，确保区域水环境质量达标。 3、定期对地下水质进行监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 6、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 1、本项目排放的污染物有粉尘和VOCs均执行特别排放限值要求。 2、项目运营期产生有机废气和颗粒物，有机废气经收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs”进行处理后达标排放；颗粒物经收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；仅产生生活污水，经厂区现有化粪池处理后进入获嘉县同盟污处理厂处理，出水水质目前可以稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准限值要求； 3、定期对地下水进行监测 4、本项目原料不涉及煤炭，不属于“两高”项目。 符合 环 境 风 险 防 控 1、加快区内现有项目大气环境防护距离内居民搬迁工作。 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系 和长效监管机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、规范专业园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和 长效监管机制。 5、建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品 管理 6、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 项目不涉及重金属污染物排放，项目不设大气防护距离 符合 资 源 利 用 效 率要求 1、进一步优化能源结构，加快集中供热及配套管网建设，实现集中供热。 2、单位工业增加值新鲜水耗≤9 立方米/万元、集中供热率100%、中水回用率40%、工业用地投资强度≥1815 万元/公顷。 3、加快产业集聚区集中供热、供气建设，在实现集中供热供气后逐步淘汰区内企业自备锅炉。 本项目通过电能供热，项目所在区域供中供水 符合 10.与《河南省2019年铸造行业污染治理方案》及《新乡市生态环境局关于印发新乡市铸造行业大气污染防治深度治理工作方案的通知》以下简称《治理方案》）的对比分析 表13 项目与治理方案相符性分析一览表 《治理方案》中与本项目有关的内容 本项目情况 是否符合 厂容厂貌建设及整治要求 1、具有独立的厂房，厂房符合无组织排放治理，消防安全技术要求；厂房必须建有围墙，并按功能区划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用的废物贮存和处理区)。各功能区应有明显的界线和标志。所有功能区应建造为封闭或半封闭，应有防雨、防晒、防尘和防火措施，并有足够的疏散通道。 2、厂容厂貌整洁规范，原辅材料、产品等物品摆放整齐规范；生产设备先进，无国家明文禁止和提倡淘汰的落后设备。 3、易产生粉尘、噪声、臭气污染的工序应避免布置在靠近敏感点的厂界；生产车间必须有完善的废气收集系统，废气收集率达到90%以上；厂区路面、作业场所必须硬化，定时清扫，保证厂容厂貌整洁。企业边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 4、生产车间地面均应严格落实防腐、防渗及防漏措施，企业车间地面严禁使用水直接冲洗。所有使用、存储物料的容器及场所地面均采用防腐、防渗及防雨处理，周边应设置围堰等二次防泄漏、防抛撒措施。 1、本项目为迁建项目，拟建项目有独立的厂房，符合无组织和消防安全技术要求拟建厂房建有围墙，并按功能进行分区；同时建议企业各功能区应有明显的界线和标志。各功能区均为封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘和防火措施，并设计有足够的疏散通道。 2、本项目建成后厂区厂容厂貌较为整洁规范，原辅材料、产品等物品摆放较为整齐规范；生产设备较为先进，厂区内无国家明文禁止和提倡淘汰的落后设备。 3、本项目建成后易产生粉尘和噪声的工序为造型、熔化、落砂、旧砂处理工序布置合理，产生粉尘的工序对附近敏感点影响较小，车间有完善的废气收集系统，废气收集率能够达到90%以上；本项目建成后厂区路面、作业场所均硬化，并安排定时清扫，能做到厂容厂貌整洁，企业边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间没有可见烟粉尘外逸。 4、本项目建成后生产车间地面和危废暂存间地面均采用防腐、防渗及防雨处理，建议企业所使用、存储物料的容器及场所地面采用防腐、防渗及防雨处理，周边应设置围堰等二次防泄漏、防抛撒措施。 符合 生产工艺与设备改进要求 推进铸造工艺技术和污染治理不断创新，鼓励企业选择低污染、低消耗、低排放、经济效益高的铸造技术，改进熔化装置、造型工艺、砂处理及落砂工序等落后工艺，科学调整生产布局，实现生产布局合理、生产工艺设备先进、污染物排放减少。 1、选择先进的熔化技术。熔化设备应遵循先进、稳定、无二次污染的原则，必须采用中频感应电炉或是天然气熔炉，应采用节水、节能、高效低污染的技术和设备；应采用机械化、自动化作业，减少手工操作。全市铸造企业必须在2019年8月底前用天然气冲天炉及中频感应电炉替代焦炭冲天炉。严禁继续使用焦炭冲天炉。 2、改进造型工艺，提升造型技术水平。发展机械化、自动化造型，限制以手工造型为主的铸造企业发展，取消现有手工造型。铸造企业要合理选择如树脂砂等造型工艺，禁止使用粘土砂干型/芯等落后铸造工艺；鼓励砂型铸造企业选用自动造型线和砂处理生产线，鼓励熔模铸造的铸造工序采用自动生产线；树脂砂再生回用采用干(热)法等洁净技术。 3.规范浇铸、落砂工序。改进浇铸方式，采用人工定点浇铸或自动化浇铸；落砂等工序应采用机械落砂或封闭落砂场所，尽可能减少无组织排放。 1、本项目为迁建项目，熔化设备满足遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用中频感应电炉，采用节水、节能、高效低污染的技术和设备；使用自动化砂造型生产线，采用机械化、自动化作业，减少了手工操作。 2、本项目为迁建项目，新建自动化砂造型生产工艺、消失模和覆膜砂铸造工艺，采用机械化、自动化造型或外购。 3、本项目拟采用自动化浇铸，落砂为机械落砂，减少了无组织排放。 符合 污染防治设施效能提升要求 强化生产车间、生产工序等产污点废气和粉尘收集处理设施效能升级改造，确保有组织排放和无组织排放稳定达标。 1、炉窑污染治理。中频炉必须配套集气罩+高效袋式除尘设施(+吸附装置)，熔化材料如带含油废铁、废钢的，污染防治设施必须附加挥发性有机物(VOCs)废气吸附装置，中频电炉口上方建设封闭式集气罩，集气罩面积应将出铁口(浇铸口)覆盖在内，实施一次除尘，车间顶部通过集气收集实施二次除尘，烟气颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，确因生产工艺等原因无法完全实现的，结合实际进行治理。燃气冲天炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别达到10毫克/立方米、35毫克/立方米，100毫克/立方米。 2、生产工序粉尘治理。 ①所有产尘工序(点)必须全封闭，并设置在封闭车间内，车间顶部设置二次除尘装置(脉冲布袋除尘器)。 ②定点浇铸点上方设置集气罩，配套集气罩+吸附处理装置+袋式除尘装置，收集浇铸及冷却过程中产生的烟气，配套相匹配的集气罩、集气管道及引风机，颗粒物排放浓度不高10毫克立方米，VOCs排放达到《河南省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》(豫环攻坚办([2019]162号)要求。 ③生产球墨铸铁的企业应设置封闭的球化间，球化废气采用集气罩+脉冲布袋除尘器；采用离心浇铸工艺生产铸管的企业，应在浇铸工位设集气罩+脉冲布袋除尘器。 ④砂处理工序的混砂、落砂及砂冷却等系统要封闭；合理调整生产布局，减少砂输送流转次数和落差，砂输送的各落料点、转载点要设置集气装置，配套建设脉冲布袋除尘器；除尘清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘。 ⑤抛丸、打磨工序系统设置集气罩，配套建设脉冲布袋除尘器。 ⑥制芯设备作业面设置集气罩，配套建设脉冲布袋除尘器和有机废气吸附装置。 ⑦产尘工序集气装置要合理设计，保证收集处理率达到90%以上，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 3、喷漆、蘸漆工序挥发性有机物治理。喷漆、蘸漆不允许露天作业，设封闭操作间，场地必须硬化、周边设置围挡溢流墙和收集槽；含有喷漆、蘸漆的铸造企业都必须建设喷涂工序挥发性有机物处理系统(集气装置+吸附装置)，VOCs经处理后达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》(豫环攻坚办[2017]162号)要求。 采用消失模铸造工艺的企业应在浇铸工段真空机后设有机废气处理装置(吸附法、焚烧法等)；发泡材料应符合国家相关规定，禁止使用含氢氟氯氢的发泡剂；预发机、烘干室产生的废气应设置有机废气处理装置。处理后的大气污染物VOCs执行40mg/m3标准要求。 4、废砂选铁工序。对废砂选铁回收工序作业场所封闭，尽可能降低落差高度，并对扬尘点配套集气罩+袋式除尘装置，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 5、监控设施安装。达到(烟囱直径、总量排放量、技术条件、规模或产能)的企业，根据企业排放的特征污染物，在所有有组排放口安装大气污染物在线监测设备，达不到安装要求的企业每年自主监测不低于4次，并将监测结果向属地环境监管部门报告。同时，根据企业具体生产工艺特点，选择安装视频监控、厂区空气质量监测微型站。TSP(总悬浮颗粒物)自动监测、降尘缸手工采样检测和监测监控电子显示屏等设备。 1、本项目建成后熔化工序的中频电炉，配套集气罩+高效袋式除尘设施进行收集处理。 2、①本项目所有产尘工序均在封闭车间内，车间顶部设置二次除尘袋式除尘器装置。 ②本项目定点浇铸点上方设置集气罩+袋式除尘装置处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 ③本项目不涉及球磨铸铁和离心浇铸工艺。 ④本项目对砂处理工序的混砂、落砂及砂冷却等系统进行封闭，不能封闭的采用集气罩收集；生产布局设置合理，能够减少砂输送流转次数和落差，砂输送的各落料点、转载点均设置集气罩收集装置，并配套建设袋式除尘器；除尘清灰口围挡建议封闭，并及时清理灰尘。 ⑤本项目抛丸工序设置密闭式负压收集管道，配套建设袋式除尘器。 ⑥本项目采用全自动砂造型生产工艺，制芯过程在全自动砂造型生产线内密闭进行工作。 ⑦本项目产尘工序集气装置设计合理，且收集处理率能够达到90%以上，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 本项目不涉及喷涂工序； 4、本项目不涉及废砂选铁回收工序。 5、本项目为迁建项目，项目建成后拟在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频。在项目排气筒按环保要求安装在线监控设施。在项目总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电量监控设施。 符合 料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。物料安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，造型、制芯、落砂、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等，尤指抛丸工序）、旧砂回用、废砂再生等工序所在功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 1、本项目建成后所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）安置在仓库内，厂界内无露天堆放物料。物料堆放处应安装有喷干雾抑尘设施。 2、本项目建成后堆放区、工作区和主通道均在密闭车间内。 3、本项目建成后车间、料库四面均密闭，通道口安装卷帘门。 4、本项目建成后地面完成硬化、绿化，能保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 5、本项目建成后每个下料口应设置独立集气罩或密闭负压管道，配套袋式除尘器不与其他工序混用。 6、建成后厂房车间内造型、制芯、落砂、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等，尤指抛丸工序）、旧砂回用、废砂回收等工序所在功能区安装有固定的喷干雾抑尘装置。 符合 物料输送环节治理 1、散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高速最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用毡布覆盖，毡布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车扥密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应毡盖，装卸车应采取加湿等措施抑尘。 1、本项目砂等散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置有密闭罩，并配备袋式除尘器进行处理。 2、本项目皮带输送机、物料提升机均设置在密闭廊道内运行，并在落料位置设置负压收集装置或集气罩进行收集，并配备袋式除尘器进行处理。 3、运输车辆装载高速最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用毡布覆盖，毡布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散状物料。 4、厂区袋式除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区进行封闭。除尘灰采用袋装后密闭运输。 符合 生产环节治理 1、熔炼工序：相关铁水预处理设备上方设置集气罩，并配备除尘设施；电炉及加料设置封闭式集气罩，并配备除尘设施。 2、浇铸冷却、造型、制芯、落砂、清理、旧砂回用、废砂再生等工序：浇铸冷却应在浇铸机冷却区上方设置吸顶或侧吸式集气罩，并配备除VOCs净化处理设施；造型、制芯设备出砂口上方应设置气体收集系统和集中除尘、除VOCs净化处理设施；落砂、磁选、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）旧砂回用、废砂再生等工序应设置固定工位，采取密闭并安装除尘设施；对大、特大型铸件需要就地开箱落砂时，应采取铸型浇水湿法落砂和喷洒降尘等控制措施。 1、熔炼工序：铁水预处理设备上方设置集气罩收集，电炉及加料上方设置封闭式集气罩，并配备袋式除尘器进行收集处理。 2、浇铸冷却、造型、落砂、清理、旧砂回用、废砂再生等工序：浇铸冷却在浇铸机冷却区上方设置集气罩，造型设备出砂口上方设置密闭式集气罩，落砂、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）旧砂回用、废砂再生等工序采用固定工位，并设置集气罩收集，废气收集后经袋式除尘器处理。 符合 厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对企业道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置废水收集防治措施。 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、企业对厂区道路定期安排洒水清扫。 3、建议企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置废水收集防治措施。 符合 建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施； 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 1、企业车间、厂区安装视频监控、TSP（总悬浮颗粒物）监控设施； 2、建议企业对主要排放数据在厂区显眼位置进行随时公开。 符合 11.与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号文）—河南省2019年铸造行业污染治理方案的对照分析 表14 项目与河南省2019年铸造行业污染治理方案对照一览表 重点任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 （一）砂回收工序 所有排气点配套相应处理能力的袋式除尘设施，除尘设施清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘；各落料点配套集气罩与袋式除尘设施连接，对落料点和排气点产生的有组织和无组织粉尘实施收集处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 本项目所有产尘点配套袋式除尘设施，除尘设施清灰口围挡封闭，及时清理灰尘；颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 相符 （二）熔化工序 中频炉必须配套集气罩+高效袋式除尘设施(＋吸附装置)，熔化材料如带含油废铁、废钢的，污染防治设施必须附加挥发性有机物（VOCs）废气吸附装置，中频电炉口上方建设封闭式集气罩，集气罩面积应将出铁口（浇注口)覆盖在内，实施一次除尘，车间顶部通过集气收集实施二次除尘，烟气颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，确因生产工业等原因无法完全实现的，结合实际进行治理。使用冲天炉的窑炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、30、100毫克/立方米。 本次迁建熔炼工序粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放； 项目采用原生铁、再生铁和硅铁作为原料。 相符 （三）清砂工序 抛丸清砂机配套旋风除尘或多管除尘与袋式除尘联合除尘机组，并对出灰口采取封闭措施，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 项目清砂工序配套袋式除尘器，并对出灰口采取封闭措施，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 相符 （四）混砂工序 混砂机配套集气罩+袋式除尘设施，将混砂过程中产生的含尘散气收集处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 本项目不涉及 不涉及 （五）浇铸工序 浇铸工序配套集气罩+吸附处理装置+袋式除尘装置，收集浇铸及冷却过程中产生的烟气，配套相匹配的集气罩、集气管道及引风机，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，VOCs达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》(豫环攻坚办〔2017]162号）要求。 本项目涂料和浇注成型工序废气经收集后通入袋式除尘器处理；再与射砂、加热固化工序废气一起进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理，尾气由15m高排气筒有组织排放； 颗粒物和VOCs达标排放 相符 （六）废砂选铁工序 对废砂选铁回收工序作业场所封闭，尽可能降低落差高度，并对扬尘点配套集气罩+袋式除尘装置，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 项目废砂选铁回收工序作业场所封闭，降低落差高度，并对扬尘点配套集气罩+袋式除尘装置，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 相符 （七）喷漆（蘸漆）工序 蘸漆工序不得露天作业，场地必须硬化，作业场所周边设置挡溢流墙和收集槽，防止油漆四处溢流。蘸漆工序必须安装集气罩+吸附装置，VOCs经处理后达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》(豫环攻坚办〔2017]162号）要求。 本项目喷漆在密闭喷漆房内进行，废气负压收集后通至有机废气处理装置达标排放。 相符 （八）无组织排放治理 无组织排放治理。所有生产车间要全密闭，企业落砂、砂处理、电炉生产工序要在车间内进行二次密闭。易产生扬尘的物料堆储必须采用封闭堆存，做到防雨、防溢流，厂区路面、作业场所必须硬化，定时清扫，保证厂容厂貌整洁。企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 项目生产车间建成时要全密闭，物料堆储采用封闭堆存，做到防雨、防溢流，厂区路面、作业场所全硬化，定时清扫，厂容厂貌整洁。企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米。 相符 （九）监控设施 达到（烟囱直径、总量排放量、技术条件、规模或产能)的企业，根据企业排放的特征污染物，在所有有组织排放口安装大气污染物在线监测设备,达不到安装要求的企业每年自主检监测不低于4次,并将监测结果向属地环境监管部门报告。同时，根据企业具体生产工艺特点，选择安装视频监控、厂区空气质量监测微型站、TSP（总悬浮颗粒物）自动监测、降尘缸手工采样检测和监测监控电子显示屏等设备。 项目建成后拟安装颗粒物有组织、无组织在线监控，并与环保部门联网。 符合 12.与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的对照分析 表15 项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析一览表 重点任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 （二）大力提升有组织排放治理水平 各省辖市（含济源示范区，下同）生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术；工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产 工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。 本项目污染物颗粒物采用袋式除尘器进行治理；有机废气采用“吸附浓缩-催化燃烧”装置进行处理。 相符 （三）强力推进无组织排放治理效果 各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目原料储存采用密闭仓库，生产和使用环节应采用密闭设备，并进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 相符 13.与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（豫环攻坚办〔2020〕31号文）的对照分析 表16 项目与2020年挥发性有机物治理攻坚方案相符性分析一览表 重点任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 二、大力推进源头替代 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，推进化工、印刷、工业涂装、家具等行业生产和使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。钢制集装箱在箱内涂装、箱外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性涂料，印刷行业低（无)VOCs含量绿色原辅材料使用比例不低于60%，塑料软包装行业无溶剂、水性胶等使用比例不低于60%；家具制造企业环保型涂料使用比例应达到50%以上，工程机械制造行业使用高固体分、粉末涂料比例达到30%以上，钢结构制造行业使用高固体分、粉末涂料比例达到50%以上。各地要督促企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目涂料和浇注成型工序废气经收集后通入袋式除尘器处理；再与加热固化工序废气一起进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置（1套）处理，尾气由15m高排气筒有组织排放。 相符 三、强化无组织排放控制 全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB411951-2020)、《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41 1956-2020)，落实排放限值控制标准要求，加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度。严格排查含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源﹐督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目生产过程中VOCs实行全过程控制，原料库和生产车间全封闭；加强管理和车间废气收集。削减VOCs无组织排放。 相符 四、提升综合治理效率 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂(塑料助剂和橡胶助剂)、日用化工等行业VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制。7月15日前，各地要组织相关企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，对达不到要求的，要指导督促企业建设适宜高效的治污设施，鼓励有条件的企业采用活性炭、沸石等吸附浓缩+焚烧工艺。7月15日前，各地要督促行政区域内采用活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，原则上累计使用超过三个月未进行更换的（具备自动脱附、焚烧工艺的除外)，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 项目涂料和浇注成型工序废气经收集后通入袋式除尘器处理；再与加热固化工序废气一起进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置（1套）处理，尾气由15m高排气筒有组织排放。 相符 14.与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）的对照分析 第17 项目与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析一览表 重点任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 （二）全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目采用环保型树脂，树脂储存于密闭容器，转移和输送，采用密闭管道； 项目涂料和浇注成型工序废气经收集后通入袋式除尘器处理；再与加热固化工序废气一起进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置（1套）处理，尾气由15m高排气筒有组织排放。集气罩收集风速应大于0.3米/秒。 相符 （三）推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 项目涂料和浇注成型工序废气经收集后通入袋式除尘器处理；再与加热固化工序废气一起进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置（1套）处理，尾气由15m高排气筒有组织排放。VOCs治理效率为90%。 相符 15.与关于印发《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的对照分析 第18 项目与豫环委办〔2022〕9号文相符性分析一览表 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 (一)调整优化产业结构,推动绿色低碳转型发展。 3、推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 "三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区 域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性 新兴产业发展,坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两 高"项目会商联审机制,强化项目环评及"三同时"管理,重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输,大宗物料产品清洁运输。 本项目符合“三线一单”及规划环评要求，本项目属于迁建项目，按照A级要求进行建设。 相符 6.实施清洁能源替代 大力推进清洁能源应用,鼓励支持 现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等, 对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑,优先给予大气污 染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉,应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃 煤锅炉,全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主 要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等,以拆除方 式淘汰的,必须拆除炉体或物理切断管道,使其不具备复产条件。 本项目采用天然气加热，属于清洁能源。 相符 20.强化重点行业绩效分级培育工程 进一步规范重点行 业绩效分级管理,排查摸底当地重点行业企业治理现状,分行业分类别建立提升培育企业清单,指导企业开展清洁生产技术改造, 加强对D级企业帮扶指导,推进企业"梯度达标".加强绩效分级企业动态管理,落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策,发挥先进示范引领作用;在重污染天气预警期间,实施科学精准 差异化管控措施,对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。 该项目建成后将按A级要求进行建设。 相符 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关,推广新兴技术和原辅材料,各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中,推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂;除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管,组织开展生 产、销售环节产品质量的联合检查,曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业,依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序,在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序,在保证安全情况下,应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施, 收集处理VOCs废气。 本项目不属于汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，生产中使用树脂属于低VOCs原料，满足源头替代要求。 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造 各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行 情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化 剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置 情况进行全面检查,对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配, 单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术,治理设施建 设和运行效果差的,建立清单台账,力争2022年6月底前基本 完成升级改造并开展检测验收,严把工程质量,确保稳定达标排放。 本项目VOCs采用活性炭吸附脱附+催化燃烧进行治理，不属于简易低效VOCs治理措施。 满足要求 由上表可知，本项目满足《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）要求。 16..与《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 第19 项目与《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 相符性分析一览表 主要任务 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 (一)调整优化产业结构,推动绿色低碳转型发展。 3、严格项目准入，推进绿色低碳产业发展 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。（市发改委、生态环境局、工信局、资源规划局、住建局按照职责分工负责，各级政府〔管委会〕负责落实） 本项目符合“三线一单”及规划环评要求，本项目属于迁建项目，按照A级要求进行建设。 相符 6.实施清洁能源替代 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。 本项目采用天然气加热，属于清洁能源。 相符 20.强化重点行业绩效分级“培育工程” 进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底我市重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。 该项目建成后将按A级要求进行建设。 相符 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 推广新兴技术和原辅材料，制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCS废气。 本项目不属于汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，生产中使用树脂属于低VOCs原料，满足源头替代要求。 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造 组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目VOCs采用活性炭吸附脱附+催化燃烧进行治理，不属于简易低效VOCs治理措施。 满足要求 17.与铸件企业绩效分级指标和工业涂装绩效分级指标相符性分析 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）要求，重点行业新建扩建项目须达到A级绩效水平。 表20 项目与铸造行业绩效分级A级和工业涂装A级绩效分级 相符性分析一览表 铸件企业绩效分级指标（采用天然气、电炉熔化设备）A级企业 本项目情况 对比结果 装备水平及生产工艺 1、粘土砂工艺采用水平或垂直自动化 a 造型线； 2、消失模工艺采用消失模自动化造型线； 3、熔模铸造工艺采用硅溶胶铸造工艺、采用自动制壳线； 4、压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效。 1.本项目有粘土砂工艺，三班生产（单班生产8h），连续生产单批次约为400件，能够满足连续一个生产班次为8h或者至少300件批次连续生产，消失模、覆膜砂工艺采用机械化造型； 2.本项目不属于熔模铸造工艺； 3.本项目不属于压铸铸造工艺。 符合 污染治理技术 1.所使用的生产设备具有高密闭性或具有配套的良好除尘设施的工序可不设二次捕集措施；PM有逸散工序采取二次捕集措施，捕集排风罩应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）的要求； 2.采用袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘工艺。 1.本项目产尘工序设置二次收尘措施，捕集排风罩符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）的要求； 2.本项目产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理。 符合 1、制芯（热芯盒）、覆膜砂（壳型）工序 VOCs 采用活性炭吸附或更高效的处理措施；制芯（冷芯盒）工序VOCs 采用吸收法或更高效处理措施；浇注（树脂砂） VOCs 工序采用活性炭吸附、吸收法或更高效的处理措施； 2、消失模、实型铸造工艺的浇注工序采用吸附脱附+ 蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施。 3、涂装工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施；如使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料或采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、 热喷涂等涂装技术的涂装工序可采用活性炭吸附等处理措施；使用纯无机涂料的热喷涂工艺，可采用布袋除尘等粉尘处理措施 1.本项目不涉及制芯和覆膜砂工序； 2.本项目全自动砂造型工艺、消失模、覆膜砂和涂装工序产生的有机废气经吸附脱附+催化燃烧 排放限值 PM、SO2、NOx、NMHC、TVOCs 放浓度分别不高于15、50、150、30、50mg/m3 本项目建成后各污染物排放浓度严格执行排放限值的要求。 符合 备注：燃气炉基准氧含量8% 无组织排放 1、物料储存 （1）煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装， 并储存于封闭储库中； （2）生铁、废钢、焦炭、铁合金及其他原辅材料等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库中。 2、物料转移和输送 （1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送 时，应采取密闭或覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸 过程中应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施； （2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、 存放和运输； （3）厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 3、铸造 （1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序 PM 排放环节应安装半封闭空间，并配备除尘设施； （2）浇注工序设置浇注区或浇注段，采用外部罩的罩 口应尽可能接近污染源并覆盖污染源；落砂、抛丸清理、 砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设 施。制芯工序在封闭或半封闭空间内操作； （3）对于树脂砂、水玻璃砂等工艺生产特殊尺寸（特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序在密闭 车间或密闭空间内进行并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；落 砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措施； （4）清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修等工序宜在封闭空间内操作，废气收集至除尘 设施； （5）车间不得有可见烟粉尘外逸。 1.物料储存 （1）本项目建成后膨润土、石英砂等粉状物料采用袋包装，暂存于半封闭原料库内； （2）本项目建成后生铁、废钢等块状散装物料暂存于半封闭原料库内，现有原料库设置有围墙和屋顶，物料采取覆盖抑尘措施；本项目不涉及熔模制造淋砂工序。 2.物料转移和输送 （1）本项目粉状易散发粉尘物料在厂区转移、输送时，采用密闭袋装抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取喷雾抑尘措施； （2）本项目除尘器卸灰口采取密闭措施，保证除尘灰不直接卸落到地面。除尘灰采取袋装进行收集、存放和运输； （3）本项目现有厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 3.铸造 （1）本项目不涉及孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序； （2）本项目浇注工序设置有专门浇注区，浇注区域内设置集气罩收集废气；落砂、抛丸清理、砂处理工序采用密闭设备进行处理，产生的废气经设备自带的集气管道收集后引至袋式除尘器处理； （3）本项目为全自动化砂造型工艺，不属于树脂砂工艺和水玻璃砂工艺；本项目落砂工序在半封闭间内，产生的废气采用集气罩进行收集后处理； （4）本项目清理和浇包、渣包的维修等工序在封闭车间内，废气采用集气罩收集、袋式除尘器进行处理； （5）本项目建成后车间内无可见烟粉尘外逸。 符合 监测监控水平 1、料场出入口等易产生 PM 排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存六个月以上； 2、主要生产设施与污染防治设施分表计电 企业建成后拟安装高清视频监控设施，数据可以保存6个月以上。厂内已安装用电量监控，并与环保主管部门联网。 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内第三方废气监测报告； 台账记录：1、完整生产管理台账：生产设备运行台账， 原辅材料、燃料使用量，产品产量；2、设备维护记录；3、 废气治理设备清单：主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS 小时数据等（如需）；4、耗材记录：包括草酸、磷酸、活性炭等耗材使用量，除尘器滤料更换记录等；5、运输管理电子台账（包括出入厂记录、车牌号、VIN 号、发动机编号和排放阶段等）；6、固废、危废处理记录；7、废气治理设施运行管理规程 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业按要求整理环保档案齐全，台账记录规范，满足相关要求。且设置有环保部门并配有专职环保管理人员。 符合 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、危废运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源车辆； 4、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 企业正常运行时无专用运输车辆，计划委托的运输公司全部采用国五及以上车辆；厂内无运输车辆，厂内非道路移动机械均满足国三要求，危废运输由危废处置单位进行，采用国五车辆运输。 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 企业建设后按要求建立有电子台账且安装门禁系统。 符合 工业涂装绩效分级指标A级企业 本项目情况 对比结果 原辅材料 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020） 规定的低VOCs含量涂料产品 本项目建成后采用粉末涂料，且使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020） 规定的低VOCs含量涂料产品 符合 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于 密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码 头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气 收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂 装技术，不可使用手动空气喷涂技术 本项目建成干式喷漆房、采用静电喷涂，粉末涂料 符合 VOCs 治污设施 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间 或 生 产 设 施 排 气 中 非 甲 烷 总 烃 （NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施 备注：采用粉末涂料或 VOCs 含量≤60 g/L 的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施 本项目建成后采用粉末涂料，确保排放浓度和排放速率满足相关规定 符合 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的 NMHC 为 20-30 mg/m3、TVOC 为 40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6 mg/m3、任意一次浓度值不超过 20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 项目建成后，喷涂废气严格按照排放限值要求达标排放 符合 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压 力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 项目建成后，严格按照A级监测监控水平安装设施设备 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 项目建成后，按照A级要求完善管理水平 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须 具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、 过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主 要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗 记录；5、燃料（天然气）消耗记录 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 项目建成后按A级要求安排运输车辆 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 符合 18.与饮用水源保护区规划的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），获嘉县集中式饮用水源保护区主要包括： (1)获嘉县大新庄乡水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米外公切线所包含的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米的区域。 (2)获嘉县冯庄镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,取水井外围330米、南至225省道的区域。 (3)获嘉县中和镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (4)获嘉县太山乡水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 (5)获嘉县亢村镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,井群外包线外围550米至京广铁路的区域。 (6)获嘉县徐营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 (7)获嘉县黄堤镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （8)获嘉县位庄乡水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 (9)获嘉县照镜镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,取水井外围550米外公切线所包含的区域。 (10)获嘉县史庄镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 距项目最近的为西北侧的照镜镇水厂地下水井群(共2眼井)距离约为2.4km，根据现场勘察，项目厂址不在获嘉县饮用水源保护区范围之内。 19.用电量监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）的要求，新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施、污染治理设施等处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网，本项目与上述文件相符性见下表21。 表21 项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）相符性分析一览表 项目 本项目情况 相符性 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文） 安 装 范 围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 本项目属于涉及VOCs污染排放的企业，属于安装范围内的企业 相符 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目将严格按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设置安装用电量监控系统终端 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 新乡嘉诺机械有限公司拟在新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，利用现有空置厂房并新建厂房进行生产销售，占地面积为13333.33m2，企业拟投资5000万元建设年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目产品为精密不锈钢阀门壳体和不锈钢阀门，本项目属于“三十、金属制品业33”第68条“铸造及其他金属制品制造339”，名录规定：“黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的”应编制环境影响报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”应编制环境影响报告表。本项目产品为8000吨精密不锈钢阀门壳体和3万台不锈钢阀门（不锈钢阀门是利用生产的不锈钢阀门壳体加工而成），总产能为8000吨，根据上述要求本项目总产能在10万吨以下，故应编制环境影响报告表。 受新乡嘉诺机械有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《新乡嘉诺机械有限公司年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目建设项目环境影响报告表》。 2.工程组成 新乡嘉诺机械有限公司拟建设年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目，工程组成主要包括主体工程、公用工程和环保工程，项目主要建设内容详见表22。 表22 项目建设规模及内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 主体工程 生产车间 利用原有厂房500m2，新建厂房3栋2层共13000m2，主要包括生产区和仓库 公用工程 给水工程 由园区统一供水 排水工程 项目不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂深度处理 供电工程 由园区供电线路供应 环保工程 废水治理 生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂深度处理 废气治理 生产过程中产生有机废气经集气罩收集后进入活性炭吸附浓缩+催化燃烧一体化装置进行处理（处理效率95%），达标后由1根15m高排气筒（DA002）排放；颗粒物拟采用集气罩集中收集（集气效率90%）后，经袋式除尘器处理（处理效率99%），再由1根15米高的排气筒（DA001）共同排放 固废治理 依托现有12m2一般固废暂存区，依托现有一间8m2的危废暂存间 噪声治理 选用低噪声设备、基础减振设施 3.项目产品方案 项目主要产品及年产量见表23。 表23 项目产品方案一览表 序号 产品名称 设计年产量（t/a） 备注 1 精密不锈钢阀门壳体 8000 主要是法兰式蝶阀，DN200/250/300/350/400/450/500/600—1600等 2 不锈钢阀门 30000台/a 主要是法兰式蝶阀，DN200/250/300/350/400/450/500/600—1600等 4.项目主要生产设施 项目主要生产设施设备见表24。 表24 项目主要生产设施设备 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 中频钢壳电炉 / 4台 外购，2台1t，2台0.5t，熔化 2 球化处理室 / 1座 新建 3 球化喂丝机 / 1台 外购，用于生产 4 覆膜砂射芯机 / 10台 外购，用于生产 5 消失膜砂处理系统 / 1套 外购 6 电磁吸盘1吨 / 4台 外购，用于生产 7 浇包烘烤器1吨 / 4台 2台1t，2台0.5t 8 浇包 / 12台 装铁水 9 万能抗拉试验机 / 1台 外购，用于铸件测试 10 直联螺杆空压机 / 2台 外购，提供压缩空气 11 单梁行车16吨 / 1台 外购，用于移动物料 12 单梁行车2.8吨 / 8台 外购，用于移动物料 13 电阻退火炉 / 2台 外购 14 抛丸机 / 6台 机加工 15 自动氧气切割机 / 5台 机加工 16 碳刨机 / 2台 外购 17 五轴自动机床 / 5台 外购 18 覆膜砂制壳机 / 10台 外购 19 数控铣床 / 5台 机加工 20 普通车床 / 5台 机加工 21 冲床 / 5台 机加工 22 摇臂钻 / 5台 机加工 23 喷涂线 / 1套 喷涂 24 平板加热机 / 8台 外购 25 压片机 / 1台 外购 26 压块机 / 2台 外购 5.项目主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料与能源消耗见表25。 表25 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号 名称 年用量 备注 1 原生铁 4300t/a 外购 2 再生铁 3500t/a 外购 3 硅铁 92t/a 外购 4 宝珠砂 50t/a 外购 5 消失模 2t/a 外购 6 覆膜砂 100t/a 外购 7 粉末涂料 1t/a 固态、20kg/箱 8 水 5t/a 供水管网 9 电 230万kW·h/a 供电电网 主要原辅材料理化性质： ⑴原生铁：含碳量大于2％的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11％～4.3％。并合C、Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据原生铁里碳存在形态的不同，又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。原生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好。但原生铁脆，不能锻压 ⑵再生铁：又称废铁。是指生活中的铁质废弃物或工业生产过程中的铁金属废料、铁,屑等。 ⑶硅铁：硅铁就是铁和硅组成的铁合金。硅铁是以焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂，同时由于SiO2生成时放出大量的热，在脱氧的同时，对提高钢水温度也是有利的。同时，硅铁还可作为合金元素加入剂，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、,轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，硅铁在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。 ⑷宝珠砂：宝珠砂又名电熔陶粒，是石英砂的高级替代品。石英砂的优点是分布广泛，成本低廉；但其缺点也相当明显：一是膨胀系数大，铸件精度低；二是铸件表面粘,砂严重，清砂困难。究其因，是石英在不同的温度下会有多种同质异晶体生成，体积变化大；受耐火度（石英砂的耐火度在1400-1700℃之间）的限制，铸件局部（孔、槽、及热节集中的部位）粘砂严重，清理十分困难。上述缺点在大型铸钢件的生产中尤为严重。宝珠砂能克服这些缺点，从而大大提高了铸件的质量。宝珠砂是以优质铝钒土为原料，经煅烧、电熔、造粒、分筛等工艺而制成的。 ⑸消失模：常用可发性聚苯乙烯树脂珠粒（EPS），用于铸造有色金属、灰铁及一般钢铸。是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂而制得的一种树脂。白色珠状颗粒，相对密度1.05。热导率低，吸水件小。耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振。介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿、不溶于乙醇、正己烷、环己烷、溶剂汽油等。 ⑹覆膜砂：砂粒表面在造型前即覆有一层固化树脂膜的型砂或芯砂。有冷法和热法两种覆膜王艺：冷法用溶剂（如酒精）将树脂溶化，并在混砂过程中，使树脂包覆在砂粒表面：热法把砂预热到一定温度，加树脂混匀，使树脂包覆在砂粒表面。 ⑺粉末涂料：主要成分为热固性环氧树脂。含有环氧基团的高分子化合物，固态，具有良好的物理、化学性能，对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。项目使用的聚酯/环氧混合型环氧树脂粉末涂料具有较好的热稳固性，其热分解温度在200℃以上。 6.项目主要生产工艺 不锈钢阀门壳体铸造： 消失模铸造：外购原料、消失模—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；覆膜砂铸造：外购原料、覆膜砂—熔炼—浇铸—冷却落砂—筛分—抛丸清理—检验入库；粘土砂高紧实度自动造型铸造：外购原料、粘土砂高紧实度自动造型—熔炼—浇铸—脱模—落砂（砂处理）—抛丸清理—检验入库。 不锈钢阀门：不锈钢阀门壳体—机加工—喷粉—组装—试压—检验入库。 7.项目劳动定员及工作制度 本项目定员20人，均不在厂区食宿，年工作300天，每天3班，每班8小时。 8.公用设施 （1）给水：本项目生活用水和生产用水由市政管网提供。工程劳动定员20人，均为附近村民，不在厂区食宿，年工作300天，每天工作24h，一班工作制。职工生活用水量按20L/人•d，项目新鲜用水量约为0.4m3/d（120m3/a），主要为职工办公生活用水。 生产用水主要为熔炼炉冷却水和喷淋水定期补水，补水量约20m3/d（0.07m3/d）。 排水：工程无生产废水产生，熔炼炉冷却水和喷淋水循环使用，不外排；生活污水产生量按照用水量的80%计，为0.32m3/d（96m3/a）经厂区现有化粪池（10m3）处理后，经管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。 本项目用排水情况见表26，水平衡见图1。 表26 本项目给排水情况一览表 类别 水量 m3/d m3/a 用水 总用水量 0.47 140 其中 熔炼炉冷却水和喷淋水 0.07 20 生活用水 0.4 120 损耗 损耗总量 0.15 44 其中 熔炼炉冷却水和喷淋水 0.07 20 生活用水 0.08 24 排水 排放水总量 0.32 96 （3）供电 项目用电量约为3800万kW•h/a，由市政供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 9.项目厂区平面布置 项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，根据现场踏勘，本项目北侧为河南晶瑞日用品股份有限公司，西侧为西二路，隔路为腾飞纸业；南侧为梧桐路，隔路为空地；西南侧为河南红太阳电气有限公司，东侧为新乡市永盛环保塑胶有限公司。 距本项目最近敏感点为项目西侧约660m的彦当村，最近地表水为南侧约480m的西干四支排。整个项目车间内设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。 本项目具体地理位置图详见附图一，周边环境关系示意图见附图二，项目全厂生产车间总平面布置图详见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目的产品为不锈钢阀门壳体铸造和不锈钢阀门，铸件的生产工艺主要为消失模铸造、覆膜砂铸造和粘土砂高紧实度自动造型铸造。 1.本项目消失模铸造生产工艺流程及产排污环节： 图2 消失模铸造生产工艺流程及产排污环节 （1）装箱 其工序包括砂箱制备、放置模型、填砂以及密封定型。 ①砂箱制备 将带有抽气管单面开口的砂箱放在振动台上，并卡紧。底部放入一定厚度的底砂（一般砂箱厚度在50-100mm以上），振动坚实。砂由砂仓通过重力经由密闭管道放至砂箱。 ②放置模型 振实后将外购消失模型放入砂箱，并培砂固定。 ③填砂 加入干砂（几种加砂方法），同时施以振动（XYZ三个方向），时间一般为30-60秒，使型砂充满模型的各个部位，且使型砂的堆积密度增加。 （2）熔化 将外购收集的原生铁、再生铁、硅铁以及机械加工产生的边角料用行车送至中频电炉内，在1400~1450℃的工作温度下熔化成铁水（一天运行时间24h），熔化时间约40min，然后把铁水倒入铁水包内。熔化过程中会有烟尘产生。 （3）浇铸 通过行车的运输将铁水包运输至浇筑台，抬升后人工倾斜铁水包，铁水通过浇冒口流进砂模内，浇铸成铸件。 实型铸造浇铸时，在液体金属的热作用下，泡塑模型发生热解气化，产生大量气体，通过真空泵向外抽放，在铸型、模型及金属间隙内形成负压，液体金属不断地占据泡塑模型位置，向前推进，液体金属与泡塑模型的置换，置换的最终结果是形成铸件。整个浇筑过程约3min。该过程会产生有机废气。 （4）冷却落砂 浇铸完成的产品自然冷却30min，该过程无废气产生；将砂箱倾斜吊出冷却成型的铸件，铸件与干砂自然分离，砂箱内的砂倾倒入砂斗内。落砂过程会产生粉尘。 （5）筛分 经振动筛将干砂（颗粒状）与涂层（块状）分离，分离出的干砂经密闭提升机提升至砂仓内，涂层收集后定期由厂家回收。落砂筛分过程中会产生粉尘。 （6）抛丸清理 将冷却后的产品铸件进入抛丸机内部进行表面清理，抛丸分为粗、中、细不同程度的表面深度处理。抛丸处理过程中会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 （7）检验入库 将抛丸后的铸件人工检验后待加工或待售。 2.本项目覆膜砂铸造生产工艺流程及产排污环节 图3 覆膜砂铸造生产工艺流程及产排污环节 （1）装箱 其工序包括砂箱制备、放置模型、填砂以及密封定型。 ①砂箱制备 将带有抽气管单面开口的砂箱放在振动台上，并卡紧。底部放入一定厚度的底砂（一般砂箱厚度在100-150mm），振动坚实。砂由砂仓通过重力经由密闭管道放至砂箱。 ②放置模型 振实后将外购的覆膜砂模型放入砂箱，并培砂固定。 ③填砂 加入干砂（几种加砂方法），同时施以振动（XYZ三个方向），时间一般为30-60秒，使型砂充满模型的各个部位，且使型砂的堆积密度增加。 （2）熔炼 将外购收集的原生铁用行车送至中频电炉内（与消失模共用），加热升温至1350℃熔化成铁水，熔化完成后根据产品性能加入合金辅料（硅铁、增碳剂）进行铁水调质，由出铁口放入到预备好的铁水包内，人工将铁液表面熔渣除去后备用。该过程会产生粉尘。 （3）浇铸 通过行车的运输将铁水包运输至浇筑台，抬升后人工倾斜铁水包，铁水通过浇冒口流进砂模内，浇铸成铸件。浇铸过程会产生烟粉尘和有机废气。 （4）冷却落砂 浇铸完成的产品自然冷却30min，该过程无废气产生；将砂箱倾斜吊出冷却成型的铸件，铸件与干砂自然分离，砂箱内的砂倾倒入砂斗内。落砂过程会产生粉尘。 （5）筛分 经振动筛将干砂（颗粒状）与旧覆膜砂（块状）分离，分离出的干砂经密闭提升机提升至砂仓内，旧覆膜砂收集后定期由厂家回收。落砂筛分过程中会产生粉尘。 （6）抛丸清理 将冷却后的产品铸件进入抛丸机内部进行表面清理，抛丸分为粗、中、细不同程度的表面深度处理。抛丸处理过程中会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 （7）检验入库 将抛丸后的铸件人工检验后待加工或待售。 3.本项目粘土砂高紧实度自动造型铸造生产工艺流程及产排污环节 图4 粘土砂高紧实度自动造型铸造生产工艺流程及产排污环节 （1）熔炼 将外购原料按照比例送至中频电解炉内，融化后的铁水约1600℃，然后把铁水倒入浇铸设备中。生铁在融化过程中会产颗粒物。 造型 将黄沙与回用废砂混合，然后通过密闭垂直线将砂填充至模具中，等砂型硬化后移出模具，模具为外购，循环使用，厂区内不制造模具。造型过程产生颗粒物。 浇铸 浇注设备经行车运至砂型存放处，通过行车抬升将浇注设备内的铁水倒入砂型，浇铸成铸件。浇铸过程中会产生颗粒物。 砂回收（脱模、落砂、砂处理） 铁水自然冷却后将砂型分离，铸件上残留的砂通过垂直线的落砂工序进行落砂，脱模、落砂产的废砂经砂处理后回到砂库循环使用。砂回收过程会产生颗粒物。 抛丸 将冷却后的产品铸件进入抛丸机内部进行表面清理，抛丸分为粗、中、细不同程度的表面深度处理。抛丸处理过程中会产生粉尘，设备运行会产生噪声。 （6）检验入库 将抛丸后的铸件人工检验后待加工或待售。 4.不绣钢阀门生产工艺及产污环节 图5 不绣钢阀门生产工艺流程及产排污环节 （1）机械加工 将生产的不锈钢阀门壳体送入机加工车间进行机械加工，铸件先经过摇臂钻床和台式钻床进行钻孔，然后进人工转运至车床和铣床后进行车、铣加工。钻孔、车、铣加工过程中会产生废金属屑，设备维护会产生废机油，设备运行会产生噪声。 （2）喷粉 将机加工过的阀门壳体直接送入喷涂生产线进行粉末喷涂。生产时由人工将待喷涂的阀门挂至喷涂生产线的挂具上，经输送链条输送至自动喷涂间内进行自动粉末喷涂，粉末喷涂是靠静电粉末喷枪喷出来的涂料，在分散的同时是粉末离子带负电荷，带电荷的粉末离子受气流和静电引力的作用，涂到工件表面。该过程会产生颗粒物。 固化 经粉末喷涂后的工件经链条输送装置输送进入固化炉内进行固化，固化炉采用架空方式设置，固化炉仅设置一个进出口供工件进出，工件在固化炉内沿U行路线进行输送出入固化炉，固化温度为180~200℃，固化时间为20min，固化炉出入口设置位置较低，以减少炉内热气散失，提高固化炉热利用效率。本项目固化热源采用电加热。该过程会有废气和设备运行的噪声产生。 （4）组装 将固化后的阀门壳体进行组装。 （5）试压 将组装好的阀门进行试压。 （6）检验入库 试压合格的阀门即为产品入库待售。 5.产污环节 项目在营运期的主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表27 项目营运期产污环节一览表一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 经化粪池处理后排入获嘉县（同盟）污水处理厂处理 熔炼炉冷却水 / 循环使用，定期补水 喷淋水 COD、SS 循环使用，定期补水 废气 熔化 颗粒物 集气罩 旋风除尘器+袋式除尘器 15m高排气筒（DA001） 浇铸 集气罩 砂回收 集气罩 袋式除尘器 落砂、筛分 集气罩 砂库出料粉尘 集气罩 机加工/抛丸 密闭负压管道+袋式除尘器 粉末喷涂 旋风回收+袋式除尘器 消失模浇铸 非甲烷总烃 集气罩+活性炭脱吸附催化燃烧处理装置 +15m高排气筒（DA002） 覆膜砂浇铸 集气罩+活性炭脱吸附催化燃烧处理装置 固化 固化炉进出口设置集气罩+水喷淋+活性炭脱吸附催化燃烧处理装置 噪声 抛丸机、全自动砂造型机、数控机床等 噪声 基础减振、厂房隔声等 固废 消失模筛分过程 消失模涂层 厂家回收 覆膜砂筛分过程 旧覆膜砂 粘土全自动线旧砂回收 不合格旧砂 一般固废临时堆场暂存，定期外售 机加工过程 废金属屑 回用于生产 袋式除尘器收尘 回收粉尘 一般固废临时堆场暂存，定期外售 检验 不合格产品 回熔炼炉再利用 有机废气治理过程 废活性炭 危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 废催化剂 中频电炉 废石棉内衬 设备维护 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡嘉诺机械有限公司位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，本项目为迁建项目，原企业获嘉县冯庄镇新安屯村起辰机械加工厂，由于政策入园要求，迁建至此新建。2021年11月23日，获嘉县冯庄镇新安屯村起辰机械加工厂甲方牛召起有偿转让给乙方宋如晨，由宋如晨独资（详见附件8）。 获嘉县冯庄镇新安屯村起辰机械加工厂建成年产1万件皮带轮、1万套减速机配件及5000套风机轴套建设项目，该公司于2017年12月对现有工程开展了环境影响评价工作，委托济源蓝天科技有限责任公司编制完成了《年产1万件皮带轮、1万套减速机配件及5000套风机轴套建设项目环境影响报告表》，获嘉县环境保护局于2018年2月13日以获环监【2018】006号文进行了批复（详见附件5）；2020年5月企业自主完成验收工作（详见附件6）；项目于2020年6月26日完成固定污染源排污许可证的申领工作，编号92410724MA4474J59W001Q（详见附件7），项目于2021年5月停产。 1.原有工程建设内容 现有项目规模为年产1万件皮带轮、1万套减速机配件及5000套风机轴套，项目总用地面积为1500m2，其中生产厂房1栋，办公楼2栋。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，主要建设内容详见表28。 表28 现有项目建设规模及内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 主体工程 铸造车间 1栋，建筑面积580.5m2 模型制作车间 1栋，建筑面积120m2 熔化车间 1栋，建筑面积225m2 清理车间 1栋，建筑面积162m2 辅助工程 成品库 1栋，建筑面积50m2 原料库 1栋，建筑面积100m2 备用车间 1栋，建筑面积90m2 办公楼 2栋，建筑面积117.5m2 公用工程 供水工程 厂区自备井 供电工程 国家电网统一供电 环保工程 废水治理设施 化粪池一座 废气治理设施 抛丸粉尘经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，与熔化、落砂、装箱工段的粉尘一同进入袋式器处理，模型制作、浇铸废气经袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后，一同经15m排气筒排放 固废处置 一间5m2的危废暂存间 一间5m2的一般固废暂存间 噪声 安装减振基础、厂房隔音等措施治理 2.现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备详见表29。 表29 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 型号 设备数量（台/套） 备注 1 中频感应电炉 / 2 / 2 胶枪 / 2 / 3 吊钩式抛丸机 / 1 / 4 搅拌机 / 1 / 5 烘干房 / 1 / 6 砂仓 / 1 / 7 三维震动平台 1 / 8 沙箱 10 / 9 行车 / 3 / 10 振动筛 / 1 / 11 碳硫联测分析仪 / 1 / 12 水环真空泵 / 1 / 13 真空泵机组 / 1 / 14 提升机 / 2 / 3.现有工程主要原辅材料 原有工程主要原辅材料与能源消耗见表30。 表30 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号 名称 年用量t/a 备注 1 原生铁 5700 外购 2 再生铁 4500 外购 3 硅铁 1 外购 4 宝珠砂 30 外购 5 耐火涂料 7 外购 6 消失模 2 外购 7 塑料薄膜 20 外购 8 热熔胶 10 外购 4.现有工程工艺流程简述 现有工程产品为年产1万件皮带轮、1万套减速机配件及5000套风机轴套，具体的生产工艺流程及产污环节详见以下内容。 （1）模型制作 用热熔胶外购的泡塑模型与浇冒口模型粘结在一起组成模型组。外购的消失模铸造专用耐火涂料，在涂料搅拌机（密闭）内加水搅拌2h，使其得到合适的粘度。搅拌后的涂料放入容器内，用浸和刷的方法将模型组涂覆。一般涂两遍，使涂层厚度为0.5-2mm，送至烘干房内在20-30℃下烘干2h。实型铸造泡塑模型表面必须涂一层一定厚度的涂料，形成铸型内壳。涂料搅拌投料时有极少量粉尘散逸。 涂层的作用是为了提高泡塑模型的强度和刚度，提高模型表面抗型砂冲刷能力，防止加砂过程中模型表面破损及振动造型及负压定型时模型的变形，确保铸件的尺寸精度。 （2）装箱 其工序包括砂箱制备、放置模型、填砂以及密封定型。 ①砂箱制备 将带有抽气管单面开口的砂箱放在振动台上，并卡紧。底部放入一定厚度的底砂（一般砂箱厚度在50-100mm以上），振动坚实。砂由砂仓通过重力经由密闭管道放至砂箱。 ②放置模型 振实后将覆有涂层的泡塑模型放入砂箱，并培砂固定。 ③填砂 加入干砂（几种加砂方法），同时施以振动（XYZ三个方向），时间一般为30-60秒，使型砂充满模型的各个部位，且使型砂的堆积密度增加。 （3）熔化 将外购收集的原生铁、再生铁、硅铁以及机械加工产生的边角料用行车送至中频电炉内，在1400~1450℃的工作温度下熔化成铁水（一天运行时间24h），熔化时间约40min，然后把铁水倒入铁水包内。熔化过程中会有烟尘土和炉渣产生。 （4）浇铸 通过行车的运输将铁水包运输至浇筑台，抬升后人工倾斜铁水包，铁水通过浇冒口流进砂模内，浇铸成铸件。 实型铸造浇铸时，在液体金属的热作用下，泡塑模型发生热解气化，产生大量气体，通过真空泵向外抽放，在铸型、模型及金属间隙内形成负压，液体金属不断地占据泡塑模型位置，向前推进，液体金属与泡塑模型的置换，置换的最终结果是形成铸件。整个浇筑过程约3min。 （5）落砂、筛分 自然冷却30min后，将砂箱倾斜吊出铸件，铸件与干砂自然分离，砂箱内的砂倾倒入砂斗内，经振动筛将干砂（颗粒状）与涂层（块状）分离，分离出的干砂经密闭提升机提升至砂仓内，涂层收集后定期由厂家回收。落砂筛分过程中会产生粉尘。 （6）抛丸清理 毛铸件通过抛丸机对铸件表面进行清理。抛丸机会产生一些粉尘。 5.原有工程主要污染物产排情况 企业现有工程污染物主要有：废气、废水、噪声和固废，根据环评报告及验收报告、排污许可，评价对原有污染物进行分析如下表31，原有工程污染物产排情况见表32，其中现有工程实际排放量依据验收监测报告数据核算。 表31 原有项目污染物分析一览表 污染物 处置方式 执行标准 实际排放 达标情况 废气 浇铸有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m高排气筒达标排放 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准排放浓度120mg/m3，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业，有机废气排放口非甲烷总烃＜80mg/m3及去除效率不小于70%；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2苯乙烯排放速率6.5kg/h 根据本企业验收监测报告，本企业废气排放口非甲烷总烃最大排放浓度小于40mg/m3，苯乙烯未检出 达标 熔化、浇铸前期、落砂废气经除尘器处理后经15米排气筒排放，抛丸清理废气经除尘器处理后与上述废气共同经一根15米排气筒排放。 铸造工业大气污染物排放标准（GB39726-2020）颗粒物排放限值30mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放限值10mg/m3 根据本企业验收监测报告，本企业废气排放口颗粒物最大排放浓度于10mg/m3 达标 废水 生活污水经厂区化粪池处理后定期清运不外排 / / / 噪声 减振基础、厂房隔音及距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） 根据企业验收监测报告，本企业厂界昼间噪声最大值能够满足标准 达标 固废 一般工业固体废物收集后出售或回用于生产；危险废物废紫外线灯管、废石棉内衬和废活性炭危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处理 表32 原有工程污染物产排一览表 污染物名称 产污环节 污染因子 现有工程实际排放量(t/a) 污染防治措施 总量控制指标(t/a) 废水 生活污水 COD / 经厂区化粪池处理后定期清运不外排 / NH3-N SS TP 废气 熔化、浇铸前期、落砂筛分工段 颗粒物 0.864 经各自集气设备收集后与浇铸产生的废气一起进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m排气筒 1.85 抛丸机 自备集气设备+旋风收尘+袋式除尘器 模型制作、浇铸工序 非甲烷总烃、苯乙烯 0.122（最大值核算） 集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放 0.4 固废 熔化废渣 烟尘 0 收集后出售 0 除尘系统 粉尘 0 0 筛分 涂层 0 定期厂家回收 0 检验 不合格产品、冒口 0 回炉熔炼再利用 0 活性炭吸附 废活性炭 0 定期由厂家回收 0 中频感应电炉 废石棉 0 暂存，委托有资质单位处置 0 UV光催化氧化 废紫外线灯管 0 0 6.现有工程存在的主要环境问题 本项目为迁建项目，原铸造产能被本项目替换，产生的污染物在本项目进行重新分析。现有项目2021年5月已停产，不再产生污染物。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 该项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，环境空气质量数据统计数据详见表33。 表33 环境质量浓度现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/ % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 146 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 22 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 88 达标 CO 第95百分位浓度 1.675mg/m3 4mg/m3 42 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。根据2020年度环境空气质量统计结果，新乡市2020年完成了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 结合工程特点，本项目其他污染物为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用河南鼎晟检测技术有限公司《河南晶瑞日用品股份有限公司环境空气、地下水、土壤、噪声检测项目检测报告》中位于本项目北侧约20m处的河南晶瑞日用品股份有限公司厂址处非甲烷总烃现状监测值，监测时间为2021年3月8日—14日，1小时日平均浓度范围为0.46—0.57mg/m3，均能满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3要求。 2.地表水环境质量现状 项目无生产废水产生，员工生活污水经现有化粪池处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，处理后排入共产主义渠。根据新乡市2021年地表水环境质量目标，共产主义渠水功能区划分为Ⅴ类水体。根据新乡市环境监测站对中共渠西永康断面的监测2020年7月-2021年6月份监测结果来进行说明，数据见下表34。 表34 南环桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 17.73~34.22 0.22~1.58 0.117~0.306 执行标准 40 2 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017003）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等，将进一步改善新乡市水环境质量。 本项目无生产废水产生，仅产生员工生活污水，对环境影响较小。 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，位于产业集聚区，利用现有闲置厂房和新建厂房进行建设生产，据现场调查可知，本项目所在区域主要以人工生态环境为主，厂区周边均为企业、道路、荒地，主要植被为人工栽培的树木，区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见表35。 表35 主要环境保护目标及保护级别情况表 环境要素 保护目标 方位 距离m 保护级别 大气环境 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水环境 项目厂界周边500m范围内不存在地下水保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 地表水环境 东孟姜女河 W 600 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 声环境 厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求。非甲烷总烃执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求。相关标准详见表36。 表36 大气污染物排放标准 执行标准 污染物 标准值 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020） 颗粒物 有组织 30mg/m3 非甲烷总烃 有组织 100mg/m3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 非甲烷总烃 有组织 50mg/m3 厂区1h浓度值 6mg/m3 厂区任意一次浓度值 20mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 颗粒物 15m高排气筒 3.5kg/h 最高允许排放浓度 120mg/m3 厂界浓度限值 1.0mg/m3 非甲烷总烃 15m高排气筒 10kg/h 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 非甲烷总烃 有组织 80mg/m3 建议去除效率 70% 企业边界 2.0mg/m3 企业边界 1.0 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外VOCs无组织特别排放限值非甲烷总烃排放监控点处1h平均浓度值：6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求 PM、NMHC排放浓度分别不高于15mg/m3、30mg/m3 2.废水 项目运营期废水执行获嘉县同盟污水处理厂收水要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准值见表37： 表37 废水污染物排放要求 项目 pH 色度 COD SS NH3-N 总磷 获嘉县同盟污水处理厂收水要求 / / 350 230 35 3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 / 500 400 / / 3.噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表38。 表38 环境噪声排放标准 标准名称 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 65 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 70 55 4.固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，重点污染物共有10项：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机污染物、重金属铅、铬、砷、镉、汞。本项目涉及的重点污染物为COD、NH3-N、非甲烷总烃。 本项目迁建后全厂污染物的排放量： 废气总量建议指标：非甲烷总烃排放量为0.1046t/a；颗粒物0.2648t/a。 废水总量建议指标：COD：0.0038t/a；氨氮0.0002t/a。 原获嘉县冯庄镇新安屯村起辰机械加工厂实际排放量：非甲烷总烃0.1220t/a；颗粒物0.8640t/a。 本项目迁建完成后总量控制指标增减量： 废气总量建议指标：非甲烷总烃排放量为-0.0174t/a；颗粒物-0.5992t/a。 废水总量建议指标：COD：+0.0038t/a；氨氮+0.0002t/a。 该项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目废水排放所需替代量为COD0.0076t/a、NH3-N0.0004t/a，从平原示范区污水处理厂提标改造产生的减排剩余量（COD118.93396t、氨氮23.88096t）中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于获嘉县产业集聚区，为迁建项目，在现有厂地内新建2间生产厂房、1间原料库和1间成品库，施工期工程量较小，产生的影响不大，随着施工期的结束，施工期对环境的影响也随之消失。 1、大气污染源 本项目施工期主要工程为生产厂房、原料库和成品库等土建工程的建设和设备安装。施工期大气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械产生的机械废气以及施工运输车辆产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘、运输扬尘 本工程项目在建设过程中，扬尘污染主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③搅拌车辆及运输车辆往来造成的地面扬尘； 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，且根据《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）及《新乡市2021年大气污染防治攻坚实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）等相关要求，评价建议建设单位在施工期间具体做到以下几方面： a、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； b、强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”，即施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车辆100%封闭； c、不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆； d、建筑工地四周围挡及塔吊上要安置喷淋装置，并建议安装在线监测和视频监控，与当地环保部门联网； e、在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息； f、施工单位应根据天气对施工道路、施工现场、材料堆放场等及时洒水降尘，尽量避免在风速较大的时间内施工； g、施工完毕后必须对施工现场进行彻底清扫，减少工程遗土。 经采取以上施工工地扬尘控制措施后，产生扬尘对周围空气环境影响较小。 （2）施工机械废气及车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，且周边200m范围内无大气环境保护目标，因此产生的污染物经自然扩散浓度较小，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械废气、车辆尾气污染，评价建议选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放尾气较多的车辆安装尾气净化器，使排放达标，加强施工机械、车辆的管理和维修保养，减少因机械、车辆状况不佳造成的污染。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 评价认为，切实落实好上述扬尘及尾气治理措施，可最大程度减缓施工扬尘、施工机械废气及施工运输车辆尾气对周边环境的影响，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2、施工废水 施工期废水主要分为建筑施工废水以及施工人员生活污水。 建筑施工废水：主要产生于施工期间降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、构件及建筑材料的保湿、材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小、泥沙含量高的特点，泥沙含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，拟采取在施工现场设置简易沉淀池，沉淀后回用施工现场，不外排。 生活污水为施工人员日常生活产生的废水，经化粪池处理后，外排至污水管网。 3、施工噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如压桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，噪声源强为70~90dB(A)。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行非法施工作业； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （4）尽量采用商品混凝土； （5）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、施工期固体废物 项目场地较为平整，挖填方平衡，无弃土产生，对周围环境产生的影响较小。施工过程产生的主要固体废物有施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾主要是砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，属一般固体废物，评价建议施工过程及时运出施工现场，送往建筑垃圾垃圾处理场处置；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 防治措施：建筑垃圾经分类收集后综合利用或送建筑垃圾场集中处置、生活垃圾交由环卫部门统一处置。 建设单位及时对施工过程中所产生的固体废物进行了处置，且处置措施比较得当，因此施工期所产生的固体废物不会对环境造成太大的污染影响。 5、施工期生态环境影响 项目施工期对生态环境的影响为对植被破坏和水土流失的影响。根据现场调查，项目地块现状主要为人工生态环境，无需要特殊保护的景观和植被，随着施工期结束，营运期地表硬化、加强绿化，可对改善区域景观起到积极作用。 为尽量减轻项目施工期生态环境的影响，建设单位应采取以下防治措施： 1）制定合理的施工进度安排，使施工计划有序地进行，并尽量避免该项目的土石方工程在雨季施工； 2）尽量减少施工同时开挖面； 3）开挖土方及时回填，需临时堆存时，堆存场应选择地势平坦处，压实后有序堆放，并采取必要的护坡措施防止水土流失； 4）绿化和植被恢复工作应尽量与主体工程同时进行，尽早恢复植被，以减少水土流失。 经采取以上措施后，项目施工期生态环境影响可以得到有效控制。 6、施工期环境影响分析小结 项目施工期间，不可避免的会对项目地块及周边区域造成一定程度的影响。经采取合理措施后，项目施工期对周边环境的影响可以得到有效控制。项目施工期对环境的影响均是暂时和可逆的，施工期结束后，经采取有效恢复补偿措施，其影响消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目在运行过程中会产生废气、废水、噪声和固废。 1.废气 本项目产生的废气主要为熔化、浇铸、筛分、落砂、机加工和粉末喷涂工序所产生的的粉尘，根据设备实际情况，产尘点位主要有以下几个：熔化粉尘、浇铸粉尘、砂箱落砂筛分粉尘、砂回收粉尘、砂库出料粉尘、抛丸粉尘和粉末喷涂粉尘；浇铸和固化工序产生的有机废气，产气点主要有：消失模浇铸废气、覆膜砂浇铸废气和铸件固化废气。 1.1源强分析 （1）粉尘 ①熔化烟（粉）尘 本项目外购的原生铁、再生铁和硅铁等在中频感应电炉内熔化时会产生烟气，参照《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》3591钢铁铸件制造业续表2中感应炉熔化（2000吨/年及以上）：工业废气量（窑炉）排放系数为320m3/t产品，烟尘产污系数为0.5kg/t-产品。本项目铸件产能为8000t/a，则熔化烟（粉）尘产生量为4t/a。评价提出在中频感应电炉上方设置顶吸式集气罩，集气罩的尺寸为1m×2m，收集效率为98%，则集气罩收集的烟（粉）尘量为3.92t/a，未被收集的2%的烟（粉）尘即0.08t/a在原料库内无组织排放。根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩的尺寸为1m×2m，面积为2m2，单个集气罩需要的风机风量不低于3600m3/h。本项目4台中频感应电炉（2开2备），故共设置集气罩2个，则该工序设计总风机风量为7200m3/h，工作时间为12h/d（3600h/a）。 ②浇铸烟尘 本项目铁水在浇铸过程中瞬间（约10s）会产生烟尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）倾斜铁水入砂型烟尘产生系数为0.05-2.06kg/t（原料），根据环评最不利原则本项目浇铸烟尘产生系数取2.06kg/t。本项目原料砂使用量为50t/a，则浇铸烟尘产生量为0.103t/a。评价提出在浇铸区上方安装顶吸式集气罩，集气罩的尺寸为1m×2m，收集效率为98%，则集气罩收集的粉尘量为0.1009t/a，未被收集的2%的粉尘即0.0021t/a在原料库内无组织排放。根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩的尺寸为1m×2m，面积为2m2，集气罩需要的风机风量不低于3600m3/h，则该工序设计风机风量为3600m3/h，工作时间为2h/d（600h/a）。 ③砂箱落砂筛分粉尘 本项目带有铸件的砂箱经皮带输送至落砂区，经自带的振动筛分设备将砂与铸件分离，振动筛分过程中会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）铸件出砂粉尘产生系数为0.60-9.1kg/t（原料），根据环评最不利原则本项目落砂粉尘产生系数取9.1kg/t。本项目原料砂使用量为50t/a，则振动筛分粉尘产生量为0.455t/a。评价提出在振动筛分区四周进行围挡，其上方安装集气罩，集气罩的尺寸为2m×2m，收集效率为98%，则集气罩收集的粉尘量为0.4459t/a，未被收集的2%的粉尘即0.0091/a在原料库内无组织排放。根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩的尺寸为2m×2m，面积为4m2，集气罩需要的风机风量不低于7200m3/h，则该工序设计风机风量为7200m3/h，工作时间为8h/d（2400h/a）。 ④砂回收粉尘 本项目旧砂经破碎、筛分后回用再生，经砂回收系统处理后的合格砂经皮带输送机输送至砂仓暂存，砂仓落料过程中会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）砂型用砂的制备粉尘产生系数为0.65kg/t（原料）。本项目原料砂使用量为50t/a，则砂仓落料粉尘产生量为0.0325t/a。本项目拟设置有2个砂仓，评价提出在落料口安装集气罩（2个），集气罩的尺寸为1m×1m，收集效率为98%，则单个集气罩收集的粉尘量为0.0319t/a，未被收集的2%的粉尘即0.0006t/a在原料库内无组织排放。根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目粉尘比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩的尺寸为1m×1m，面积为1m2，单个集气罩需要的风机风量不低于1800m3/h，则该工序设计总风机风量为3600m3/h，工作时间为8h/d（2400h/a）。 ⑤砂库出料粉尘 本项目旧砂、新砂暂存仓出料口出料过程中会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）砂型的制作粉尘产生系数为0.2kg/t（原料）。本项目原料砂使用量为50t/a，则砂库出料粉尘产生量为0.01t/a。评价提出砂库出料口设置密闭负压收集管道，则该工序设计风机风量为1000m3/h，工作时间为2h/d（600h/a）。 ⑥抛丸粉尘 本项目铸造后的不锈钢壳体需进行抛丸表面处理，以及打磨和钻孔处理企业拟使用6台抛丸机（粗、中、细）对铸件表面不同程度的抛光处理。本项目6台抛丸机需弹丸年用量约30t/a，弹丸自身摩擦产生的粉尘约占弹丸使用量的6%，即1.8t/a。本项目需表面处理的铸件总量约为30160t/a（粗抛21520t/a、中抛5760t/a、细抛2880t/a），根据《机加工行业环境影响评价中常用污染物源强估算及污染治理》（2019.9，许海萍等），粉尘产生量为原料使用量的1‰，即30.16t/a。故抛丸工段粉尘产生总量为31.96t/a，评价提出抛丸机设置密闭负压收集管道，根据企业提供的资料，本项目6台抛丸机设计总风机风量为7500m3/h，抛丸时间为6h/d（1800h/a）。 ⑦粉末喷涂粉尘 项目设置一条粉末喷涂生产线进行粉末喷涂，仅少部分设备涂装，根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》，高压喷涂方式上漆率在50%~80%，项目喷涂的部件为铸件，喷涂上漆率适中，粉末喷涂过程中粉末涂料附着率为60%，其余粉末涂料均形成颗粒物废气。根据业主提供信息，粉末涂料用量为1t/a，则颗粒物产生量为0.4t/a，处理系统配套风机风量为1000m3/h，项目喷塑间生产线喷塑间为自动密闭喷涂，且喷塑间内为负压状态，因此喷塑间进出口无组织逸散颗粒物废气较少，颗粒物废气收集效率以98%计，则经收集后的有组织颗粒物产生量为0.392t/a，年工作时间为100h，未被收集的2%的粉尘即0.008t/a在原料库内无组织排放。 （2）有机废气 ①覆膜砂浇铸废气 本项目在造型工序时使用的覆膜砂含有树脂（树脂含量为2%），故当铁水与覆膜砂接触时会产生大量热和少量废气，废气中的主要成分为粉尘和有机废气，树脂受热分解不完全形成挥发性有机废气（产生量约为树脂量的2%），覆膜砂用量为100t/a，则树脂量为2t/a。则浇铸过程非甲烷总烃产生量为0.04t/a（0.4kg/h），年工作时间为100h，配套风机风量为1000m3/h。 ②消失模浇铸废气 参考《消失模热解特性及废气净化的研究》在浇铸的过程中EPS一部分会被燃烧掉，还有一部分会热解产生水、二氧化碳、小分子、苯、甲茉、乙苯、苯乙烯、多聚体，因此产生的有机废气污染因子为苯乙烯和非甲烷总烃。环评按最不利原则分析，聚苯乙烯热解完全产生小分子、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、多聚体，其中苯乙烯占70%以上。 本项目聚苯乙烯消失模的使用量为2t/a，浇铸过程中全部转化为有机废气，以非甲烷总烃计，产生量为2t/a，工段平均每天工作时间6小时（1800t/a），产生速率为1.11kg/h，评价要求：浇铸废气经密闭管收集后引入“活性炭脱吸附+催化燃烧处理装置”（去除率95%），处理达标后经一根15m高排气筒排放。 ③固化废气 项目设置一个固化炉对粉末喷涂工件进行固化，粉末涂料主要成分为热固性环氧树脂，粉末喷涂后工件固化过程中，工件表面粉末涂料在高温作用下会挥发少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃，项目进入产品涂层的粉末涂料量为0.6t/a，参考《红外水分仪测定环氧树脂挥发分的最佳条件》（《热固性树脂》第22卷第4期）的研究成果并类比同行业经验数据，确定固化工段非甲烷总烃产生量约为3%，则项目固化工序非甲烷总烃废气产生量为0.018t/a。 工程拟在固化炉出口上方设置集气罩，集气罩集气面积约为5m2（2×2.5m），根据《简明通风设计手册》，集气罩最小控制风速为0.25~0.5m/s。本项目固化炉出口位于固化炉底部，工件均从底部出入，出口四周均为密封，便于集气罩收集废气，同时为减少固化炉热损失，因此集气罩集气风按照0.25m/s进行计算，集气罩收集效率以90%计，经计算工程固化废气量为1000m3/h。工作时间均为300h/a，经收集后的非甲烷总烃废气量为0.0162t/a，非甲烷总烃废气产生速率为0.06kg/h，产生浓度为54mg/m3。 评价要求：熔化和浇铸废气经集气罩收集后经旋风除尘器+袋式除尘器进行处理；砂箱落砂筛分、砂回收、砂库出料和抛丸废气经集气罩或负压收集管道收集后经袋式除尘器进行处理；粉末喷涂废气设置集气罩收集，经密闭管道收集后通过旋风回收+袋式除尘器进行处理；消失模浇铸废气、覆膜砂浇铸废气和铸件固化废气设置集气罩收集，且车间二次密闭收集，收集后的废气经排放系统引至袋式除尘器+活性炭吸附脱附+催化燃烧后由1根15米排气筒达标排放（DA002）。熔化粉尘、浇铸粉尘、砂箱落砂筛分粉尘、砂回收粉尘、砂库出料粉尘、抛丸粉尘和粉末喷涂粉尘收集效率为98%，未收集的无组织颗粒物，经过密闭生产车间及降尘后约有50%排出。 本项目废气产排情况一览表见下表39，废气排放口基本情况见表40。 表39 项目废气产排情况一览表 排放源 污染源 污染物 产生情况 处理方式 风机风量（m3/h） 风机总风量（m3/h） 处理效率（%） 排放情况 产生量(t/a) 收集量(t/a) 产生速率(kg/h) 产生浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 颗粒物排气筒DA001 熔化 颗粒物 4 3.92 1.08 151.2 旋风除尘器+袋式除尘器 7200 10800 98 0.080 1.85 0.02 浇铸 颗粒物 0.103 0.101 0.17 46.7 3600 砂箱落砂筛分 颗粒物 0.455 0.4459 0.19 25.8 袋式除尘器 7200 11800 90 0.049 1.69 0.020 砂回收 颗粒物 0.0325 0.0319 0.01 3.7 3600 砂库出料粉尘 颗粒物 0.01 0.01 0.02 16.7 1000 抛丸 颗粒物 31.96 31.96 17.8 2367 袋式除尘器 7500 7500 99.9 0.03 2.37 0.018 粉末喷涂 颗粒物 0.4 0.392 3.92 784 旋风回收+袋式除尘器 5000 5000 99 0.004 7.84 0.04 有机废气DA002 覆膜砂浇铸 非甲烷总烃 0.04 0.04 0.4 400 经密闭管/集气罩收集后引入“活性炭脱吸附+催化燃烧处理装置” 1000 7000 95 0.103 8.57 0.06 消失模浇铸 非甲烷总烃 2 2 1.11 222 5000 95 固化 非甲烷总烃 0.018 0.0162 0.054 54 1000 95 注：本项目各工序的生产时间不同，故排放速率采用产生速率之和进行核算。 表40 废气排放口基本情况表 序号 排放口编号 名称 类型 排放口地理坐标 排放高度（m） 排气筒内径（m） 温度（℃） 经度 纬度 1 DA001 颗粒物排气筒 一般排放口 113.700505604 35.265754323 15 1 25 2 DA002 有机废气排气筒 一般排放口 113.701052775 35.265767734 15 1 80 1.2无组织废气 根据上述分析可知，本项目集气罩的收集效率为98%，未被收集的2%的废气以无组织的形式散失，无组织废气排放量为颗粒物0.0998t/a，排放速率为0.03kg/h。 评价提出要求企业加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证无组织排放浓度达到《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界大气污染物浓度限值0.5mg/m3的限值要求。 1.3非正常排放分析 项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。本项目颗粒物共用1根排气筒，有机废气共用一根排气筒，排气筒涉及多个工序，但污染因子相同。由于两个及以上工序同时发生非正常工况的可能性较小，因此排气筒非正常工况下的最不利情况为排放量最大的工序出现非正常排放时引起的污染物超标排放。 经过分析，排气筒P影响最大的可信非正常工况为抛丸工序出现故障时引起的污染物超标排放。项目非正常排放废气源强为：颗粒物产生速率为11.7kg/h，有机废气产生速率为11.7kg/h，事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表41 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 颗粒物排气筒DA001 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 颗粒物 23.19 0.25 1 5.80 产生废气的工序及时停止运行 有机废气排气筒DA002 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 非甲烷总烃 1.564 0.25 1 0.39 1.4污染物排放量核算 ①本项目有组织排放量核算 本项目有组织非甲烷总烃为0.1028t/a，颗粒物为0.165t/a。 ②本项目无组织排放量核算 本项目无组织非甲烷总烃为0.0018t/a，颗粒物为0.0998t/a。 ③本项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果见表42所示。 表42 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 非甲烷总烃 0.1046 2 颗粒物 0.2648 1.5自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的规定，本项目废气监测计划见下表43、表44。 表43 有组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 颗粒物排气筒DA001 颗粒物 一次/年 （委托有资质的监测单位） 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求 有机废气排气筒DA002 非甲烷总烃 一次/年 （委托有资质的监测单位） 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 表44 无组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 非甲烷总烃、粉尘 每年一次 （委托有资质的监测单位） 、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）厂界（其他行业）浓度限值要求、新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知等要求 1.6大气污染物防治措施可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中规定，本项目选用“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”组合式处理工艺对有机废气进行处理，颗粒物采用布袋除尘处理工艺对废气进行处理。 本项目有机废气处理工艺流程图详见图7。 图7 吸附-脱附-催化燃烧法工艺流程图 工艺流程介绍： 活性炭吸附—催化燃烧工艺连续运行，整个系统集吸附、脱附、催化燃烧于一体。为保证系统的连续运行，采用2套活性炭吸附单元（每套活性炭吸附床为1m3的蜂窝状活性炭，重量约0.5t），正常运行时，1个单元处于吸附状态，1个单元处于脱附状态，每个单元吸附8h后转入脱附状态，脱附状态为再生活性炭并催化燃烧有机物8h，净化后的气体经排气筒排放。当一个活性炭吸附床吸附达到预定时间后，打开脱附阀门，利用电加热器将气体加热，热风进行脱附，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃，进到催化床燃烧氧化分解为CO2和H2O，催化反应后的高温气体约350℃，燃烧余热再通过热交换器传递给后面脱附的气体，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃左右进入催化燃烧室，排出的净化气体CO2和H2O，少部分与新鲜空气（约20℃）混合后成80℃脱附热风返回吸附床进行脱附，其余的净化气体换热后经排气筒排放。 综上所述，本项目有机废气治理措施可行。 2.废水 项目产生的废水主要为员工生活污水和废气喷淋废水。 2.1源强分析 2.1.1源强分析 （1）废气喷淋废水 项目设置一套水喷淋装置对固化炉出口废气进行喷淋降温，工程废气喷淋循环用水量为1m3/h（2400m3/a），喷淋废水经喷淋塔底部收集池收集后循环使用不外排，仅根据废水损耗情况补充新鲜水即可，新鲜水补充量为20m3/a。 （2）生活污水 项目劳动定员20人，年生产300天，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。职工生活用水量以平均每人20L/d计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），排污系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。废水各污染物排放浓度分别为：COD320mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，废水依托厂区现有化粪池（10m3）处理后，经管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小，废水及污染物产排情况见表45。 表45 项目废水及污染物产排一览表 废水量 项目 COD 氨氮 SS TP 0.32m3/d（96m3/a） 排放浓度（mg/L） 320 30 250 3 年排放量（t/a） 0.0307 0.0029 0.0240 0.0003 获嘉县同盟污水处理厂进水水质标准（mg/L） 350 35 230 3 是否达标 达标 达标 达标 达标 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 500 / 400 / 是否达标 达标 达标 达标 达标 经化粪池处理后的生活污水依托厂区化粪池处理后，通过管网进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 2.1.2水污染治理设施可行性分析 本项目无生产废水产生，项目废水主要为如厕、洗手等生活废水，废水量为0.32m3/d（96m3/a），现有化粪池的有效容积为10m3，产生量较小，经厂区化粪池处理后，由污水管网进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。 获嘉县同盟污水处理厂采用奥贝尔氧化沟处理工艺，生活污水经化粪池处理后水质为COD320mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L，能够满足获嘉县同盟污水处理厂COD350mg/L、SS230mg/L、氨氮35mg/L、TP3mg/L的收水标准。 获嘉县同盟污水处理厂现有建设规模3万t/d，扩建工程建设规模3万t/d，目前实际处理量为3.2万t/d，本项目排放量为0.32t/d，远小于获嘉县同盟污水处理厂剩余容量，且项目所在地污水管网已接通，生活污水经化粪池处理后通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理可行。获嘉县同盟污水处理厂出水浓度COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求（SS10mg/L、TN15mg/L）。 综上，项目建成投入运营后，项目产生的生产废水经化粪池处理后由污水管网进入获嘉县同盟污水处理厂处理，达标排放，处理措施可行。 2.1.3污染物排放信息 本项目生活污水经处理后，可以达到获嘉县同盟污水处理厂进水水质标准要求、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，废水经市政污水管网排至获嘉县同盟污水处理厂处理。本项目排放的生活污水量为96m3/a，经污水处理厂处理后出水水质执行COD40mg/L，氨氮2mg/L，则最终排放量为COD：0.0038t/a，NH3-N：0.0002t/a。 2.1.4污染物排放信息 表46 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 SS、COD、NH3-N 经化粪池暂存后由市政管网进入获嘉县同盟污水处理厂 间断排放 TW001 化粪池 厌氧+沉淀 DW001 是 生活污水排放口 2.1.5废水间接排放口基本情况 表47 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水排放量（m3/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物浓度排放限值 （mg/L） 1 DW001 113.70005786 35.26560295 96 获嘉县同盟污水处理厂 间断排放 / 获嘉县同盟污水处理厂 COD 40 氨氮 2 TP 0.4 SS 10 2.2污染物排放量核算 项目废水产生量小，水质较为简单，生活污水经厂区化粪池处理后，通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，达标排放。 ①本项目出厂界污染物排放量核算 本项目出厂界COD排放量为0.0307t/a，氨氮排放量为0.0029t/a。 ②本项目排入外环境污染物排放量核算 本项目排入外环境COD排放量为0.0038t/a，氨氮排放量为0.0002t/a。 ③本项目废水污染物年排放量核算 本项目废水污染物年排放量核算结果见表48所示。 表48 本项目废水污染物年排放量核算表 序号 位置 污染物 年排放量/(t/a) 1 出厂界 COD 0.0307 2 氨氮 0.0029 3 外环境 COD 0.0038 4 氨氮 0.0002 2.3自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的规定，本项目废水监测计划见表49 表49 营运期监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 废水 生活污水排放口（DW001） pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮 委托有监测资质的单位，每年监测1次 3.噪声 3.1噪声源情况 项目噪声主要来源于空压机、抛丸机、全自动砂造型机和数控机床等设备运行时产生的噪声，噪声源强约60-80dB(A)。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目噪声源强及治理措施见表50。 表50 工业企业噪声源强调查清单 序号 建筑物名称 声源名称 数量（台/套） 声源源强/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声功率级/dB（A） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 1 消失模铸造车间 空压机 2 80 车间隔声，设置减震基础等 10 15 0 5 66.0 昼间运行 20 46.0 1m 2 抛丸机 6 80 5 0 0 10 60.0 20 40.0 1m 3 切割机 5 70 10 -5 0 6 54.4 20 34.4 1m 4 机床 5 80 10 -10 0 5 66.0 20 46.0 1m 5 自动线生产线车间 数控铣床 5 70 车间隔声，设置减震基础等 -10 0 0 5 56.0 昼间运行 20 36.0 1m 6 普通车床 5 60 -5 -5 0 4 48.0 20 28.0 1m 7 冲床 5 70 -10 0 0 4 58.0 20 38.0 1m 8 摇臂钻 5 80 -5 0 0 5 66 20 46.0 1m 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 室内声源等效室外声源功率级： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1－（TL＋6）( 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 项目源强叠加值为54.0dB(A)。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 3.2厂界噪声达标情况 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见表51。 表51 项目厂房边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 与厂界距离（m） 3 10 2 2 贡献值 43.3 32.9 46.8 46.8 标准值 昼间≤65dB 注：本企业夜间不生产。 由上表可知，经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 为确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，评价要求建设单位： ①设备选型时尽量用低噪声设备； ②车间合理布置，尽量将高噪声设备布置在车间中部位置； ③加强治理，对高噪声设备根据的自重及振动特性采用合适隔垫、减震器等； ④加强管理，建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 采取上述措施后，本项目设备噪声排放可达标。 3.3自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表52。 表52 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼间检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4.固废 项目营运期生产过程中产生的固废主要为消失模涂层、旧覆膜砂、不合格旧砂、废金属屑、袋式除尘器收尘、不合格产品、废活性炭、废石棉内衬和废机油。 （1）一般固废 ①消失模涂层：根据业主提供资料，产生量约1t/a，统一收集后厂家回收。 ②旧覆膜砂：据业主提供信息，项目在生产过程中产生旧覆膜砂的量约为2t/a，统一收集后厂家回收。 ③不合格旧砂：项目粘土全自动线旧砂回收处理时，会产生不合格的旧砂，属于一般固体废物，根据企业提供的资料，不合格的旧砂产生量为原料砂的4%，则不合格的旧砂产生量约为2t/a。评价提出，不合格的旧砂一般固废间暂存后，定期外售。 ④废金属屑：本项目机加工过程中，机械加工会产生废金属屑，根据企业提供的资料，废金属屑产生量约为1.2t/a。评价提出，废金属屑于一般固废间暂存后，定期外售。 ⑤回收粉尘 项目对废气污染物的工程分析可知，袋式除尘器收集到的粉尘量约为36.4t/a。评价提出，回收的粉尘于一般固废间暂存后，定期外售。 ⑥不合格产品 根据业主提供信息，在检验过程中，不合格产品的产生量约为20t，全部回熔炼炉再利用。 评价要求：新建一间一般固废暂存间，企业严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对上述一般固废进行暂存，一般固废暂存间应做到防风、防雨、防渗漏等措施，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，并进行场地硬化。 （2）危险废物 ①废活性炭：据业主提供信息，项目有机废气治理设施活性炭吸附床中的填料活性炭，长时间吸附和脱附运行后活性炭的活性减弱，活性炭使用一年后，经脱附后更换，更换时会产生废活性炭，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，废活性炭属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废催化剂：废气治理设施催化燃烧装置中的催化剂的使用寿命约3年，废催化剂产生量约为0.1m3/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW50废催化剂，代码为“772-007-50”，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 ③废石棉网内衬：中频电炉运行时需定期更换厂棉内衬，每年约产生0.1t废石棉网内衬，废石棉网内衬属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW36石棉废物，代码为“900-030-36”“其他生产过程中产生的石棉废物”，袋装后经危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位处理。 ④废机油：项目设备在运行过程中会产生废机油，其产生量约为1t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为“900-249-08”“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，桶装后经危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位处理。 ⑤废粉末涂料：喷涂过程袋式除尘器收尘，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW12染料、涂料废物，代码为“900-255-12”“使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料”，桶装后经危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位处理。 评价要求：新建一间危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》的相关要求对上述危废进行暂存。本项危废暂存间采取“三防”措施，并设有警示标识，有专门人员负责看管，危废物暂存间废气经风管收集，在负压作用下通过管道进入“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”有机废气治理设施中集中处理，达标排放，危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾按每人产生0.5kg/d计，则职工生活垃圾产生总量为3t/a，生活垃圾收集后由环卫部门集中收集处置。 该项目营运过程中产生的固体废物及处理措施详见表53。 表53 固体废弃物产生及处置情况 固废属性 固废名称 产生量（t/a） 处置措施 排放量 一般固废 消失模涂层 1 统一收集，厂家回收 0 旧覆膜砂 2 0 不合格旧砂 2 一般固废间暂存后，定期外售。 0 回收粉尘 36.4 0 废金属屑 1.2 0 不合格产品 20 全部回熔炼炉再利用 0 危险废物 废活性炭 1 集中收集后暂存于现有危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 0 废催化剂 0.1m3/a 0 废石棉网内衬 0.1 0 废机油 1 0 废粉末涂料 0.4 0 生活垃圾 生活垃圾 3 集中收集后交由环卫部门处置 0 本项目危险废物产生情况及性质见下表54。 表54 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 1 废气治理过程 固态 溶剂、活性炭 有机废气 1年 T 集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 2 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 0.1m3/a 废气治理过程 固态 烃类 有毒物资 3a T 3 废石棉网内衬 HW36石棉废物 900-030-36 0.1 中频电炉更换 固态 石棉 有毒物质 1d T 4 废机油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 1 设备运行过程 液态 矿物油等 矿物油 30d T，I 5 废粉末涂料 HW49其他废物 900-041-49 0.4 袋式除尘器 固态 粉末涂料 废树脂 / T 综上，项目产生的各种固废均得到合理处置。评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。 5.土壤、地下水环境影响 本项目建成后要求车间内部地面全部硬化，废气主要污染因子为颗粒物、非 甲烷总烃，通过对应处理设施处理后可以满足相应的排放标准；生活污水经厂区化粪池处理后，通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，达标排放；项目危险废物均暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。项目正常运营期间正常运营期间基本不会对土壤、地下水造成影响。在非正常工况下，项目危废暂存间发生泄露，可能导致土壤、地下水污染。 按照源头控制、分区防控、污染监控、应急响应的保护原则，企业危废暂存间应按照根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求建设，并进行贮存、 管理，杜绝发生泄漏污染事故，加强环保设施维护，规范生产操作，杜绝“跑、冒、 滴、漏”等事故的发生，减少污染物排放，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。 本项目可能对土壤、地下水产生污染的途径如下：危废暂存间防渗不当，可能造成污染物下渗，污染土壤、地下水。评价建议将项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本项目在落实分区防渗保护措施的前提下，不会对周边土壤及地下水产生不利影响。 6.环境风险分析 本项目的生产过程主要原料为多种金属和少量涂料、产品为阀门壳体和阀门，项目无重大风险源，突发环境风险事故主要风险物质为少量涂料发生火灾。通过加强厂区防火管理、完善物料及危废管理的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。但是本项目在生产过程中，仍需作好相应的风险防范措施。 本项目拟采取的风险防范措施有： ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志；厂内大型用电设施、整流变压器等设备的检修和切换，临时用电设施的接入等有关安全用电的操作严格实行操作制度，确保安全用电。 ③配备一定数量的手提式干粉灭火器等。 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。 7.迁建前后污染物“三笔账”分析 本项目为迁建项目，迁建前后污染物排放“三本账”见表55 表55 迁建前后污染物“三本账”一览表 项目 现有工程（t/a） 本次迁建工程（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 总体工程（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 COD 0 0.0038 / 0.0038 +0.0038 NH3-N 0 0.0002 / 0.0002 +0.0002 废气 颗粒物 0.8640 0.2648 / 0.2648 -0.5992 非甲烷总烃 0.1220 0.1046 / 0.1046 -0.0174 固废 消失模涂层 0 0 / 0 0 旧覆膜砂 0 0 / 0 0 不合格旧砂 0 0 / 0 0 回收粉尘 0 0 / 0 0 废金属屑 0 0 / 0 0 不合格产品 0 0 / 0 0 废活性炭 0 0 / 0 0 废催化剂 0 0 / 0 0 废石棉网内衬 0 0 / 0 0 废机油 0 0 / 0 0 废粉末涂料 0 0 / 0 0 生活垃圾 0 0 / 0 0 8.环保投资估算 本项目总投资为500万元，其中环保投资为90万元，占总投资的18%。环保投资估算表见下表56。 表56 本项目环保投资估算一览表 序号 类别 污染源 主要环保设施 投资估算（万元） 1 废气处理 覆膜砂浇铸、消失模浇铸和固化过程中产生有机废气 经各自集气罩收集经“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理后，经不低于15m排气筒排放（且高于周边建筑物5m以上） 78 2 熔化、浇铸、筛分、落砂、机加工和粉末喷涂工序所产生的的粉尘 经各自集气罩+袋式除尘器处理后，由一根不低于15m排气筒达标排放 12 3 废水治理 生活污水 依托厂内现有化粪池处理后，通过管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 依托现有 4 噪声处理 设备运行 减震基础、厂房隔音、距离衰减 4 5 一般固废 生产过程 新建一间一般固废间暂存，集中收集，定期外售或厂家回收 2 6 危险废物 生产过程 新建一间危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理 10 7 生浩垃圾 / / / 8 按环保管理部门要求安装用电量监控、车辆门禁系统、在线监测系统、视频监控系统 10 9 合计 116 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物排放口（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（去除 效率99%）+15m高排气筒达标排放 | 颗粒物排放速率、排放浓度均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求 |
|  | 有机废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs（去除效率95%），经一根15m高排气筒达标排放 | 非甲烷总烃排放速率、排放浓度均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39826-2020）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》铸造行业A级企业分级指标要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 生活污水经厂区化粪池（1座，10m3）处理后排入集聚区污水管网进入获嘉县同盟污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及获嘉县同盟污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，昼间≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废设置一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定暂存后，消失模涂层和旧覆膜砂，统一收集厂家回收，不合格旧砂、回收粉尘、废金属屑厂内一般固废暂存间暂存后，定期外售，不合格产品全部回熔炼炉再利用；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关规定，废活性炭、废催化剂、废石棉网内衬、废机油和废粉末涂料全部暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门定期清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1做好危险废物暂存库的防腐防渗措施，对其进行重点管理。 2企业应加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内地面的硬化、防腐、防渗工作。 |
| 生态保护措施 | 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区西二路与梧桐路交叉口东北角，租赁现有厂房和新建厂房进行生产，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 车间内禁止吸烟、动用明火；安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通；消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号），须按规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实 施竣工环境保护验收。 |

# 六、结论

新乡嘉诺机械有限公司年铸造8000吨精密不锈钢阀门壳体、年产3万台不锈钢阀门项目符合国家产业政策，项目利用现有空置厂房及新建厂房进行生产，用地性质为二类工业用地；采取的污染防治措施有效可行，各类污染物均可达标排放，对环境影响可以接受，在保证各项环保措施正常运行的基础上，从环保的角度分析，本次项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1220 | 0.4 | / | 0.1046 | / | 0.1046 | -0.0174 |
|  | 颗粒物 | 0.8640 | 1.85 | / | 0.2648 | / | 0.2648 | -0.5992 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0038 | / | 0.0038 | +0.0038 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般固废 | 消失模涂层 | 6.93 | / | / | 1 | / | 1 | -5.93 |
|  | 旧覆膜砂 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 不合格旧砂 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 回收粉尘 | 183.14 | / | / | 36.4 | / | 36.4 | -146.74 |
|  | 废金属屑 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 不合格产品 | 100 | / | / | 20 | / | 20 | -80 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1.67 | / | / | 1 | / | 1 | -0.67 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1m3/a | / | 0.1m3/a | +0.1m3/a |
|  | 废石棉网内衬 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0 |
|  | 废机油 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废粉末涂料 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.07

0.07

冷却、喷淋循环水

新鲜水

0.47

0.08

获嘉县同盟污水处理厂

0.32

0.4

生活水

图1  本项目水平衡图  单位：m3/d

外购消失模

装箱

砂仓

密闭管道

熔炼

冷却落砂

抛丸清理

检验入库

固废

噪声

筛分

宝珠砂

密闭提升机

厂家回收

涂层

原生铁

再生铁

固废、噪声

废气

废气

废气

废气、噪声

废气、噪声

浇铸

外购覆膜砂

浇铸

中频电炉熔炼

生铁、硅铁、增碳剂

冷却落砂

筛分

抛丸清理

厂家回收

废气

废气、噪声

废气

装箱

检验入库

噪声、固废

噪声、固废

砂仓

密闭提升机

密闭管道

废气

造型原料（废砂循环）

造型

浇铸

脱模

中频电炉熔炼

原料

落砂

抛丸清理

检验入库

砂处理

废气

废气、噪声

废气

废气

废气

固废

回用

不锈钢阀门壳体

机械加工

喷粉

组装

试压

检验入库

废气、噪声

粉末涂料

废气、噪声、固废

固化

废气、噪声

模型整合

模型涂层

烘干

图6原有铸件生产工艺及产污环节流程图

外购模型

装箱

砂仓

模型制作

废气

密闭

管道

熔化

浇铸

冷却落砂

抛丸清理

检验入库

固废

噪声

筛分

宝珠砂

密闭提升机

厂家回收

涂层

原生铁

再生铁

固废、噪声

废气

废气

废气

废气、噪声