# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万只纸箱项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧 |
| 地理坐标 | （113度41分59.758秒，35度6分4.405秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业：38、纸制品制造223 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 获嘉县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2022年10月-2022年12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：本项目存在未批先建，厂房正在建设，根据新乡市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书：豫0724环罚告字[2022]18号，现已缴纳罚款。（见附件） | 用地（用海） 面积（m2） | 3800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件名称及文号：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》豫发改工业[2016]594号 |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环境影响评价文件：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》； ②召集审查机关：河南省环境保护厅； ③审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书审查小组意见》；：豫环函[2019]53号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、本项目与新乡市获嘉县产业集聚区准入条件和负面清单相符性分析 （1）本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于新乡市获嘉县产业集聚区南区，项目与获嘉县产业集聚区南区准入条件对照分析如下。 表1 与集聚区环境保护准入条件相符性分析一览表 准入条件 本项目情况 相符性 （1）鼓励产业集聚区北区城南片区发展以新材料为主要发展方向的化工项目，在原化工产业的基础上，积极发展高分子粘合剂、涂料、环保基料，以及先进陶瓷材料。北区城东片区在原装备制造产业基础上，优先引进科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的项目入区，鼓励集聚区引进以集中喷涂、集中电镀为发展方向的项目入驻（建议集中喷涂、集中电镀项目个数分别控制在1~2个）。南区以现代家居产业为主导，带动发展纺织服装产业。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于新乡市获嘉县产业集聚区南区，属于造纸和纸制品业，产品为纸箱，与获嘉县产业集聚区主导产业规划能够相容。 符合 （2）鼓励集聚区北区城南片区现有煤化工企业对现有项目实施提标改造、节能减排，提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）要求；鼓励引进以集聚区北区城南片区现有煤化工产品为原料的具有高附加值、低环境污染的下游产品生产项目。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于新乡市获嘉县产业集聚区南区范围，不属于北区，不属于煤化工企业。 符合 （3）新、改新建项目必须符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 本项目属为新建项目，属于允许类，符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 符合 （4）鼓励发展符合集聚区功能布局和产业规划，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，具有可靠的污染治理技术或轻污染项目。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于新乡市获嘉县产业集聚区南区，占地属于规划的二类用地，符合园区功能布局和产业规划。项目废气、废水、噪声经过治理后均可达标排放，固废处置措施可行，不属于重污染项目。 符合 （5）鼓励污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目入驻。 本项目不属于污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目。本项目生活污水经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂进行处理。 符合 （6）建设项目用地应满足集聚区土地利用规划要求，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 本项目所占用地属于二类工业用地，符合集聚区土地利用规划，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 符合 （2）本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于新乡市获嘉县产业集聚区南区，本项目与获嘉县产业集聚区南区负面清单对比分析如下： 表2 与集聚区负面清单相符性分析一览表 类型 负面清单 本项目情况 对比结果 限制类 1、空间布局及土地规划：限制与集聚区土地利用规划不相符的现有企业进行新建； 2、产业政策及行业准入：限制发展原料和产品为非环境友好型的项目； 3、污染物排放及资源利用：限值污染物防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目； 4、环境风险：限值新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。 1、本项目所占用地符合获嘉县产业集聚区土地利用规划； 2、本项目所用原料和产品均为环境友好型； 3、本项目污染物防治和资源利用技术成熟、污染物能达标排放； 4、项目不存在重大风险源。 不属于限制类 禁止类 1、空间布局及土地规划：禁止入驻不符合土地利用规划的项目； 2、产业政策及行业准入：禁止新建国家《产业结构指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类的建设项目。禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料，油墨和黏胶剂等项目； 3、污染物排放及资源利用：禁止新建燃煤锅炉项目； 4、环境风险：禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目。 1、本项目所占用地符合集聚区土地利用规划； 2、本项目不属于《产业结构指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的建设项目。企业建设中不使用高VOCs含量的油墨； 3、本项目不涉及燃煤锅炉； 4、本项目根据评价结果无需布设防护距离。 不属于禁止类 根据《获嘉县产业集聚区（南区）规划用地布局图》（2016-2020）显示，本项目选址为二类工业用地（见附图2），符合集聚区用地规划，本项目与获嘉县产业集聚区主导产业规划能够相容，符合获嘉县产业集聚区准入条件。 2、本项目与获嘉县产业集聚区总体发展规划环评结论及审查意见的相符性分析 表3 与集聚区规划环评结论及审查意见相符性分析一览表 序号 规划环评结论及审查意见 本项目情况 相符性 1 （三）严格产业的环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。 本项目属于造纸和纸制品业，生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国际先进水平。 符合 2 （四）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少SO2、NOX、VOC、COD、氨氮、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量和生态功能。 本项目严格落实污染物排放总量控制要求，采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”对生产过程中产生的VOCs进行处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于十九项“造纸和纸制品业”第38条“纸制品制造”。名录规定：“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”应编制环境影响评价报告表。本项目工艺流程中含有印刷工艺，按要求本项目需编制环境影响评价报告表。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为：。 本项目情况与产业政策相符性见表4。 表4 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 十九、轻工 查阅无相关对应条款 本项目为年产30万只纸箱项目 不属于 限制类 十九、轻工 查阅无相关对应条款 本项目为年产30万只纸箱项目 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 十九、轻工 查阅无相关对应条款 本项目设备主要为为分纸压痕机、水墨印刷机、切角开槽机等。 不属于 落后产品 九、轻工 查阅无相关对应条款 本项目产品为纸箱 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，租赁中原家居产业园13号地现有厂房进行生产，根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》中获嘉县产业集聚区（南区）规划用地布局图，项目所占用地为二类工业用地（详见附图2），符合获嘉县产业集聚区用地规划要求。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为获嘉县亢村水厂地下水井群（共3眼井），距离约2723m，不在其保护区范围内。 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水及用电由集聚区统一供给。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于重点管控区，详见下图： 图1 新乡市环境管控单元图 本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区，根据上图，本项目厂址属于重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表5 本项目与《清单》对比分析一览表 行政区划 环境管控单元名称 管控单元分类 管控要求 本项目情况 是否符合要求 空间布局约束 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区，不在自然保护区内。 符合 2.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区，不在生态敏感区内；本项目生产过程中涉及纸箱印刷，该过程有VOCs废气产生，项目采用水性油墨，属于低VOCs含量的原料，产生的VOCs经密闭负压收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，排放的VOCs实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 符合 3.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。 本项目为新建项目，属于造纸和纸制品业，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目 符合 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求； 本项目为新建项目，主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 符合 2.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。 本项目为新建项目，属于造纸和纸制品业，不产生重金属污染物。 符合 资源开发效率要求 1.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 本项目不属于高耗水工业行业。 符合 新乡市获嘉县 获嘉县产业集聚区 重点管控单元 空间布局约束 1、园区部分区域位于饮用水源二级保护区内，加强饮用水源保护，保护区内禁止建设排放污染物的项目。 本项目选址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，不在饮用水源二级保护区内。 符合 2、限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入驻，三类工业用地限制化工项目入区，禁止水泥生产线建设；农副产品片区禁止新建白酒酿造行业项目入驻。 本项目为新建项目，属于造纸和纸制品业，不属于高能耗、高耗水、污染重的工业企业，项目所占用地为二类工业用地，位于。 符合 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目为新建项目，不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值 本项目产生的VOCs满足大气污染物特别排放限值。 符合 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目废水主要为生活污水本项目生活污水经化粪池处理排入原阳县产业集聚区污水处理厂，污水处理厂出水水质COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，SS、TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的要求。 符合 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目为新建项目，不属于“两高”项目。 符合 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目为新建项目，不使用煤燃料，不属于耗煤项目。 符合 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 本项目不属于“两高”项目。 符合 环境风险防控 加强地下水监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目不涉及地下水污染。 符合 资源利用效率要求 集聚区实施集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备燃煤锅炉。 本项目为新建项目，厂区内无自备燃煤锅炉。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）-获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。

7、与其他相关政策文件相符性分析 （1）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办【2022】60号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析 表6 与《攻坚战实施方案》对比表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目为新建项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区，项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗能、高排放项目，本项目将严格按照要求进行环评及“三同时”建设，本项目产生的废气污染物满足大气污染物特别排放限值。 符合 29.大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 本项目使用的原料为水性油墨，属于低VOCs含量的油墨；使用的粘结剂为绿色环保的玉米淀粉胶，生物降解率高，使用过程中无VOCS排放 符合 《新乡市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 14.调整优化产业结构 严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评。持续推进化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目为新建项目，属于造纸和纸制品制造，位于新乡市获嘉县产业集聚区南区。项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗水、高排放工业项目。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 （2）与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕104号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表7 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展 严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 本项目不属于“两高”项目。 符合 （十三）完善监测监控体系 加强污染源监测监控，依法将涉VOCS和氮氧化物的重点企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业源VOCS、氮氧化物排放量的65%，完成重点排污单位大气主要排放口自动监控设备安装并与生态环境部门联网；对已安装自动监测设备运行情况开展检查，对未保证自动监测设备正常运行、监测数据造假等违法问题要及时严肃查处。重点企业鼓励安装主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。 本项目在大气主要排放口自动监控设备安装并与生态环境部门联网，在总用电处、生产设施处安装用电监控设施，并与生态环境部门联网。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》相关要求。 （3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版》相符性分析 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中包装印刷的要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有： 表8 本项目与《重污染天气通用行业应急减排措施指南》对比分析 项目 A级要求 本项目拟建设情况 对比 结果 原辅材料 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 不涉及 满足A级要求 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； 本项目柔版印刷工艺中采用的瓦楞纸为吸收性材料，使用的油墨全部为水性油墨（VOCs含量为3%-5%，本次评价按照5%进行考虑） 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 不涉及 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； 不涉及 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 不涉及 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 不涉及 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%； 不涉及 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100% 不涉及 无组织管理 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 本项目建成后VOCs 废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控 制标准 》（ GB 37822-2019）1h平均浓度6mg/m3排放控制要求 满足A级要求 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 不涉及 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 本项目在向墨槽中加油墨时采用漏斗或软管等接驳工具 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 本项目采用柔版印刷机采用封闭刮刀，印刷机整体封闭集气收集 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 本项目清洗机器采用抹布进行清洁，清洁完印刷机的抹布储存于密闭容器中暂存于危废暂存间，定期委托有相关资质的单位进行处置 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 不涉及 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所 本项目水性油墨密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废活性炭等含VOCs 的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危险废物暂存间 污染治理技术 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 不涉及 满足A级要求 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80% 本项目废气采用整体密闭负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理后处理效率≥80% 排放 限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 本项目建成后车间排气筒排放的NMHC 满足标准要求 满足A级要求 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6 mg/m3、任意一次浓度值不高于20 mg/m3； 本项目建成后车间或生产设施排气筒排放的NMHC满足标准要求 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 本项目建成后其他各项污染物稳定满足现行排放控制要求 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求； 本项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的要求开展自行监测 满足A级要求 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口a安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 本企业不属于重点排污企业且企业风量不大于10000 m3/h，根据现有要求不需要安装NMHC在线监测设施 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 本项目建成后将安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 本项目建成后将配备专职人员管理各项环保档案，确保各项环保档案齐全，完整 满足A级要求 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 本新建项目建成后将按照环保要求做好各项台账记录 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 本项目建成后将设置环保部门，配备具备环境管理能力的专职环保人员。 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 本项目物料公路运输均使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆 满足A级要求 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 本项目建成后厂内运输使用均达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 本项目建成后厂内非道路移动机械使用均达到国三及以上排放标准；或新能源机械 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 本项目将参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 满足A级要求 注：a 主要排放口按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》确定。 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，至少全部满足A级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）、《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）等政策文件的相关要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目选址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，租赁中原家居产业园13号地现有厂房进行生产。项目的基本情况见表9。 表9 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 年产30万只纸箱项目 2 建设单位 新乡市永顺纸制品包装有限公司 3 产品方案 30万只纸箱/年 4 项目地址 新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧 5 占地面积 3800 6 总投资（万元） 800 7 主要工艺 印刷—开槽—模切—装订—粘合—成品 8 定员与工作制度 员工15人，单班制（每班8小时），年工作300天 经现场勘查，本项目租赁中原家居产业园13号地的现有厂房进行生产（附件提供租赁协议），项目涉及未批先建，目前已停止生产，正在办理处罚手续。本项目车间现状见下图。 图2 项目厂房现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表10。 表10 项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 车间 1座，1层，建筑面积3000m2； 租赁 2 辅助工程 办公楼 1座，4层，占地面积800m2 新建 3 环保工程 废水 生活污水：化粪池1座 新建 废气 印刷废气：密闭负压收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒 新建 噪声 基础减振、厂房隔声 新建 固废 一般固废暂存间1座（10m2） 新建 危废暂存间1座（6m2） 新建 4 公用工程 水 集聚区集中供水 / 电 集聚区集中供电 / 3、产品方案 本项目产品为纸箱，项目产品方案及产量详见表11。 表11 项目产品及产量一览表 序号 产品名称 产量 1 纸箱 30万只/年 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表12 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 使用工序 备注 1 水墨印刷成型机 2700 2 印刷 新建 2 粘箱机 / 1 粘箱 新建 3 全自动钉箱机 / 1 装订 新建 4 打钉机 DXJ-1400 2 装订 新建 5 分纸压痕机 / 1 开槽 新建 6 切角开槽机 / 1 开槽 新建 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表13。 表13 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号 原料名称 用量 包装规格/储存方式 备注 1 瓦楞纸 30万m2/a / 外购，固态 2 水性油墨 0.6t/a 20kg/桶，桶装 外购，液体 3 玉米淀粉胶 0.1t/a 25kg/袋，袋装 外购，半固态 4 镀锌扁丝 2t/a 10kg/卷，箱装 外购，固态 5 水 135t/a / / 6 电 5000kW·h/a / / 对于化学原料，应明确理化性质见表14。 表14 本项目主要原辅材料理化性质 序号 原料名称 理化性质 1 水性油墨 水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 2 玉米淀粉胶 玉米淀粉胶是一种是以淀粉为基料，然后添加氢氧化钠、焦锑酸钾、硼砂等辅料组成的制成的绿色环保型复合胶黏剂，适用于所有纸制品粘合机械，难溶于水，乳液状，无毒害。 3 镀锌扁丝 含碳量为0.06%-0.10%的钢材 6、项目水平衡图 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，租赁中原家居产业园13号地现有厂房进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在一下几个方面： （1）厂区内生产区和办公区完全分开，生产车间位于办公楼的西侧，生产车间北侧与办公楼的东侧均临路，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程图如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图4 生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 印刷：把瓦楞纸输送至工作台面，进入印刷机进行印刷，印刷机采用水性油墨进行柔性印刷，此过程会产生废气和噪声。 开槽：将印刷好的纸板在分纸压痕机和切角开槽机上进行开槽、压痕和切线，将纸箱上下盖的折叠线切出来。此过程会产生噪声。 模切：将开槽好的纸板放到分纸机上进行模切，得到需要的产品形状。此过程会产生固废和噪声。 装订：模切好的纸板放到打钉机上用镀锌扁丝进行打钉，得到纸箱半成品。此过程会产生噪声。 粘合：将纸箱半成品放到粘箱机上用玉米淀粉胶粘合，最终得到成品，放在成品库待售。 二、主要产排污环节 1、施工期 经现场勘察，本项目设备已经建设安装完成，施工期已结束，故本次评价不再考虑施工期环境污染分析。 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表16。 表16 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TN、TP 经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂 废气 印刷废气 非甲烷总烃 密闭负压收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒 噪声 水墨印刷机、切角开槽机、钉箱机等 噪声 基础减振、厂房隔声等 固废 一般固废 拆包、包装 废包装材料 集中收集至一般固废暂存间暂存，定期外售给相关厂家资源化再利用 模切、开槽 废边角料 危险废物 印刷 废油墨桶 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行安全处置 印刷机清洁 含油抹布 设备维修保养 废机油 催化燃烧装置 废催化剂 活性炭吸脱附装置 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 146 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO 第95百分位浓度 1.675mg/m3 4mg/m3 41.9 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入获嘉县百奥污水处理厂处理后出水排入东孟姜女河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，东孟姜女河水体功能类别为Ⅳ类标准。根据新乡市环境监测站对东孟南环桥断面的2022年4月周报监测数据数据见下表。 表18 东孟南环桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 23.85 0.85 0.248 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于获嘉县产业集聚区内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于获嘉县产业集聚区南区内用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目不涉及环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表19 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废水 获嘉县百奥污水处理厂收水标准 COD 350mg/L NH3-N 40 mg/L TN 50 mg/L TP 5 mg/L 废气 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 附件2：工业企业边界 2.0mg/m3 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 有组织排放 40mg/m3、1.0kg/h 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 噪声 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0043t/a、NH3-N 0.0002t/a、VOCs 0.0091t/a（有组织0.0081t/a、无组织0.001t/a），需要区域内进行双倍替代。 项目废水排放所需替代量为COD0.0086t/a（0.0043t/a的两倍）、NH3-N0.0004t/a（0.0002t/a的两倍）从平原示范区污水处理厂提标改造产生的减排剩余量（COD118.94256t、氨氮23.88136t）中扣除；项目废气排放所需替代量VOCs0.0182t/a（0.0091t/a的两倍）从河南立佳涂料有限公司产生的减排剩余量（VOCs0.0436t）中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，项目已建设完成，不存在构筑物的建设和设备的安装，故本次评价不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 （1）生活污水 本项目员工定员15人，单班生产，每班8h，年工作300天，员工不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.45m3/d，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.36m3/d（108m3/d）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。 表20 本项目建成后出厂废水产排情况一览表 项目 污染物排放浓度（mg/L） 水量（m3/d） COD SS NH3-N TP TN 生活污水 0.36 350 250 25 3 30 化粪池出水水质 0.36 250 150 25 3 30 获嘉县百奥污水处理厂 收水标准 3000 （处理规模） 350 280 40 5 50 出水标准 40 10 2 0.4 15 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 达标 根据上表可知，本项目生活污水排放量为0.36 m3/d，总排口废水水质为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。获嘉县百奥污水处理厂处理规模为3000m3/d，本项目废水污染物排放满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准（即COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 40mg/L、TP mg/L、TN 50mg/L），废水经获嘉县百奥污水处理厂处理后最终排入东孟姜女河，属于间接排放。 2、污水处理厂依托可行性分析 获嘉县百奥污水处理厂位于获嘉县亢村镇计生办院内，设计处理规模为0.3万m³/d。获嘉县百奥污水处理厂的收水范围为获嘉县产业集聚区南区，本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区薄口路东侧、纬五路南侧、纬六路北侧，属于获嘉县百奥污水处理厂的收水范围。 获嘉县百奥污水处理厂采用改良型一体化氧化沟工艺，设计处理规模为0.3万m³/d，目前实际污水处理量约为0.2万m3/d，尚有0.1万m3/d的余量。本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入获嘉县百奥污水处理厂进一步处理，处理后出水排入东干一支排，最终进入东孟姜女河。本项目新增外排废水0.36m3/d，仅占剩余处理能力的0.036%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目废水经化粪池处理后经污水管网排入获嘉县百奥污水处理厂处理是可行的。获嘉县百奥污水处理厂出水浓度COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、SS、TP、TN 城镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 生活污水处理系统 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表22 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L） 1 DW001 113.699679° 35.100938° 0.0378 工业废水集中处理厂 间断排放 00:00~ 24:00 获嘉县百奥污水处理厂 COD 40 NH3-N 2 SS 10 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表23 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 获嘉县百奥污水处理厂收水标准 350 2 SS 280 3 NH3-N 40 4 TP 5 5 TN 50 ④废水污染物排放信息表 表24 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 /（mg/L） 日排放量 /（kg/d） 年排放量 /（t/a） 1 DW001 COD 250 0.09 0.027 2 NH3-N 25 0.009 0.0027 3 TP 6 0.0022 0.0007 4 TN 30 0.0108 0.0032 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.027t/a、NH3-N 0.0027t/a、TP 0.0007t/a、TN 0.0032t/a，经获嘉县百奥污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0043t/a、NH3-N0.0002t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0016t/a。 4、废水污染物排放情况 表25 废水排放情况一览表 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 出厂量 排入环境总量 废水 水量 （万t/a） 0.0108 0 0.0108 0.0108 COD 0.027 0.0227 0.027 0.0043 SS 0.016 0.0149 0.016 0.0011 NH3-N 0.0027 0.0025 0.0027 0.0002 TP 0.0007 0.00066 0.0007 0.00004 TN 0.0032 0.0016 0.0032 0.0016 5、废水污染治理设施可行性分析 本项目仅产生生活污水，产生的生活污水经化粪池处理后排入获嘉县百奥污水处理厂。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）表5排污单位废水类别、污染物项目及污染防治设施一览表，生活污水单独排放至污水处理厂属于间接排放，可不设污染防治措施；本项目生活污水采用化粪池处理，满足《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），且厂区污水总排口出水水质为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，满足获嘉县百奥污水处理厂收水标准（即COD 350mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 40mg/L、TP mg/L、TN 50mg/L）。 综上所述，厂区排出的生活污水依托化粪池处理是可行的。 6、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）7.3.4废水监测点位、指标及频次，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测，因此本项目不再对废水污染物进行监测，只监测生活污水排放去向。 二、废气 1、有组织废气 本项目废气主要为印刷过程产生的印刷废气，污染物为非甲烷总烃。印刷过程中使用的水性油墨主要成分为水溶性树脂、有机颜料和助剂，参照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中：水性油墨中柔印油墨吸收性承印物中 VOCs含量的限值为≤5%，本项目使用的水性油墨为柔印油墨，本次评价按照最不利原则，VOCs含量以5%计，按全部挥发进行评价。根据企业提供资料，本项目使用水性油墨的量为0.6t/a，则本项目VOCs（以非甲烷总烃计）的产生量为0.03t/a。 评价提出，本项目印刷废气经整体密闭负压收集后采用活性炭吸附/脱附装置进行吸附，吸附过后的废气通过15米高排气筒排放，活性炭脱附废气经催化燃烧后通过15米高排气筒排放，少量未被收集的废气以无组织形式散失。密闭负压收集效率为95%，则进入活性炭吸附/脱附装置的非甲烷总烃量为0.029t/a，未被收集的废气以无组织形式排放，排放量为0.001t/a。本项目印刷工序按照4h/d计，年工作300天。 本项目挥发性有机物废气排放分为两部分，一部分是活性炭吸附装置处理后的废气排放，另一部分是活性炭脱附进入催化燃烧装置处理后的废气排放，两种排放均是通过一根排气筒排放，因此催化燃烧装置开启时的废气排放浓度需要合并计算。本项目印刷工序设计风量为3000m3/h，脱附设计风量为1000m3/h，则催化燃烧装置开启时的总风量为4000m3/h，具体分析情况如下表所示。 本项目废气污染物产排情况如下表： 表26 本项目活性炭吸附时废气污染物产排情况一览表 污染工序 污染因子 产生情况 活性炭吸附后排放情况 产生量(t/a) 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 印刷 非甲烷总烃 0.03 0.029 0.024 8 3000 0.0058 0.005 1.7 非甲烷总烃脱附进入催化燃烧装置反应后转化为CO2和水蒸气，由上述分析可知，进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃量为0.029t/a，活性炭吸附装置的吸附率为80%，催化燃烧装置的净化效率为90%，则进入催化燃烧装置的非甲烷总烃的量为0.0232t/a。 表27 本项目活性炭脱附时废气污染物产排情况一览表 污染因子 脱附情况 催化燃烧后排放情况 脱附量(t/a) 脱附时间（h/a） 速率(kg/h) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 速率(kg/h) VOCs 0.0232 40 0.58 1000 0.0023 0.06 催化燃烧装置开启后的废气与活性炭吸附装置处理后的废气一起排放，废气排放浓度需要合并计算。脱附设计风量为1000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为4000m3/h，废气排放情况见下表： 表28 本项目废气污染物产排情况一览表 污染因子 催化燃烧装置开启前 催化燃烧装置开启后 合计 排放量(t/a) 工作时间（h/a） 速率(kg/h) 排放量(t/a) 开启时间（h/a） 速率(kg/h) 排放量(t/a) 最大速率(kg/h) 最大浓度(mg/m3) VOCs 0.0058 1200 0.005 0.0023 40 0.058 0.0081 0.007 15.8 由上表可知，有机废气在催化燃烧装置未启动（即仅活性炭吸附装置）时以及催化燃烧装置启动时的排放浓度均可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0 kg/h的限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中表31-2 A级企业在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的非甲烷总烃为20-30 mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 根据上述分析可知，本项目印刷工序产生的非甲烷总烃的收集效率为95%，未被收集的5%的非甲烷总烃以无组织的形式散失，无组织废气排放量为0.001t/a。 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。本项目非正常工况为：印刷废气治理设施故障时：项目非正常排放废气源强为0.025kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表29 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 排气筒 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 非甲烷总烃 0.06 0.25 1 0.015 产生废气的工序及时停止运行 4、大气污染防治措施分析 （1）活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 本项目属于造纸和纸制品业 纸制品制造，在生产过程中含有印刷工序，参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066—2019）表A.1废气治理可行技术参考，印前加工、印刷和复合涂布等其它生产单元工艺环节中调墨、供墨、凹版印刷、平版印刷、凸版（柔版）印刷、孔版印刷、复合（覆膜）、涂布等工序产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他等可行技术进行处理。本项目印刷工序产生的非甲烷总烃经整体密闭负压收集后采用活性炭吸附/脱附装置进行吸附，吸附过后的废气通过15米高排气筒排放，脱附过后废气经催化燃烧后通过15米高排气筒排放，本项目印刷工序产生的非甲烷总烃有组织最大排放浓度为15.8mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3、排放速率不高于1.0 kg/h的限值要求。 综上所述，本项目采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理非甲烷总烃是可行的。 5、大气环境影响分析 本项目厂区周边最近的大气环境敏感点为817米外的亢王庄村。本项目在印刷过程中会产生非甲烷总烃，企业在源头加强控制，使用的油墨为水性油墨，属于低VOCs含量的原料。产生的VOCs采用整体密闭负压收集，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放。VOCs排放浓度可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017 162号）。废气污染物通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 排气筒 非甲烷总烃 15.8 0.06 0.0081 6.2大气污染物无组织排放量核算 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 印刷 非甲烷总烃 车间密闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017 162号） 2 0.001 6.3大气污染物年排放量核算 表32 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0091 7、污染物排放口基本情况 表33 项目污染物排放口基本情况 点源 名称 地理坐标 排气筒底部海拔 排气筒高度 排气筒内径 废气出口温度 年排放小时数 排放 工况 污染物 源强 经度 纬度 单位 ° ° m m m K h / / kg/h 排气筒 113.699879 35.100998 82 15 0.5 25 1200 正常 非甲烷总烃 0.065 8、本项目废气污染物排放情况 表34 废气污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物 本工程产生量 削减量 排放量 废气 非甲烷总烃 0.03 0.0209 0.0091 9、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1066－2019），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表35 污染源自行监测计划表 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 有组织废气 非甲烷总烃 浓度、速率、废气量 排气筒 1次/年 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 无组织废气 非甲烷总烃 排放浓度 四周厂界 1次/年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017）162号） 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为水墨印刷机、切角开槽机、钉箱机等，声源强度在70-85dB(A)之间，声源强度及治理效果见表36。 表36 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB(A) 治理措施 治理后源强dB(A) 数量/（台） 设备源强叠加值dB(A) 1 水墨印刷成型机 75 基础减振、厂房隔声 55 2 58.0 2 粘箱机 70 50 1 50 3 全自动钉箱机 70 50 1 50 4 打钉机 85 65 2 68.0 5 分纸压痕机 75 55 1 55 6 切角开槽机 80 60 1 60 |

|  | 表35 项目室内主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 (声压级/距声源距离)/ ([dB(A)]/m) 数量(台) 声源控制措施 治理后声压级[dB(A)] 声压级叠加值[dB(A)] 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 康养综合楼 水墨印刷成型机 / 75/1 2 基础减振、厂房隔声 55 58.0 37 10 0 东37 26.6 持续运行 6 20.6 1m 南10 38 32 1m 西17 33.4 27.4 1m 北45 24.9 18.9 1m 2 粘箱机 / 70/1 1 50 50 49 20 0 东49 16.2 持续运行 6 10.2 1m 南20 24.0 18.0 1m 西5 36.0 30.0 1m 北35 19.1 13.1 1m 3 全自动钉箱机 / 70/1 1 50 50 37 30 0 东37 18.6 持续运行 6 12.6 1m 南30 20.5 14.5 1m 西17 25.4 19.4 1m 北25 22.0 16.0 1m 4 打钉机 85/1 2 65 68.0 49 10 0 东49 34.2 持续运行 6 28.2 1m 南10 48 42 1m 西5 54.0 48.0 1m 北45 34.9 28.9 1m 5 分纸压痕机 75/1 1 55 55 49 30 0 东49 21.2 持续运行 6 15.2 1m 南30 25.5 19.5 1m 西5 41.0 35 1m 北25 27.0 21.0 1m 6 切角开槽机 80/1 1 60 60 49 40 0 东49 26.2 持续运行 6 20.2 1m 南40 28.0 22.0 1m 西5 46.0 40.0 1m 北15 36.5 30.5 1m |
| --- | --- |

|  | 2、预测计算 ①噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —关心点距噪声源距离，m； —距噪声源距离，取1m。 预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出: Lp2=Lp1-(TL+6) 式中:TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。③噪声源叠加影响分析方法 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 ④户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe) 式中：A div—几何发散； Abar —遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； 3、厂界预测结果及评价 根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，结合背景值，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见下表。 表37 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB(A) 距离（m） 贡献值dB(A) 贡献叠加值dB(A) 标准值 东厂界 水墨印刷成型机 20.6 1 20.6 29.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) 粘箱机 10.2 1 10.2 全自动钉箱机 12.6 1 12.6 打钉机 28.2 1 28.2 分纸压痕机 15.2 1 15.2 切角开槽机 20.2 1 20.2 南厂界 水墨印刷成型机 32 1 32 42.5 粘箱机 18.0 1 18.0 全自动钉箱机 14.5 1 14.5 打钉机 42 1 42 分纸压痕机 19.5 1 19.5 切角开槽机 22.0 1 22.0 西厂界 水墨印刷成型机 27.4 1 27.4 48.9 粘箱机 30.0 1 30.0 全自动钉箱机 19.4 1 19.4 打钉机 48.0 1 48.0 分纸压痕机 35.0 1 35.0 切角开槽机 40.0 1 40.0 北厂界 水墨印刷成型机 18.9 1 18.9 33.4 粘箱机 13.1 1 13.1 全自动钉箱机 16.0 1 16.0 打钉机 28.9 1 28.9 分纸压痕机 21.0 1 21.0 切角开槽机 30.5 1 30.5 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值（预测值）能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 942-2018）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表38 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼夜各检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 四、固废 本项目营运期一般固废主要为模切工序产生的废边角料、原辅料拆包和包装工序产生的废包装材料，危险废物为废油墨桶、含油抹布、废机油、废催化剂和废活性炭。 1、一般固废 （1）废边角料 本项目模切工序会产生废边角料，根据建设方提供的资料，约占原材料的0.5%，本项目瓦楞原纸用量为140t/a，则废边角料产量约0.7t/a。评价提出，废边角料在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （2）废包装材料 本项目拆包和包装工序会产生废包装材料，类比同类企业，产量约为0.07t/a。评价提出，废包装材料在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 2、危险废物 （1）废油墨桶 本项目印刷工序会产生废油墨桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油墨桶属于危险废物（HW49；900-041-49），水性油墨年用量为0.6t/a，所用油墨为20kg/桶，则产生的废包装桶约为30个，单个铁桶的质量约为0.5kg，则废油墨桶产生量为0.015t/a，评价提出危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （2）含油抹布 本项目会定期对印刷机进行清洗清洁，在清洁的过程中会产生含油抹布。类比同类企业，含油抹布的产生量为0.02t/a。依据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布属于危险废物（HW49；900-041-49）。废抹布收集后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处置单位处置 （3）废机油 设备维修保养中会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08；900-214-08），类比同类企业，本项目废机油产生量约0.05t/a，评价提出危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （4）废催化剂 本项目催化燃烧装置需定期更换催化剂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），更换下的废催化剂属于危险废物（HW50；772-007-50），本项目所用催化剂的密度为600kg/m3，催化剂用量为0.1 m3，每三年更换一次，则本项目产生的废催化剂量为0.06t/3a（折合0.02t/a）。评价提出废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。 （5）废活性炭 本项目活性炭吸附装置需定期更换活性炭，根据《国家危险废物名录》（2021年版），更换下的废活性炭属于危险废物（HW49；900-039-49）。项目活性炭根据压力表显示的数据进行更换，本项目配置1个活性炭吸附装置，含有两个活性炭罐，每个活性炭罐最大装填活性炭10kg。项目非甲烷总烃削减量为0.0207t/a，根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取250kg，则初始0.02t活性炭可吸附0.005t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生11次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0025t废气，则每套活性炭吸附装置可吸附有机物0.04125t/a，则一年多需要更换一次活性炭，本次评价按照每年更换一次活性炭进行考虑，则本项目废活性炭产生量为0.04t/2a。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 参照生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”，本次评价建议企业建成后：①采用颗粒状、柱状等活性碳吸附时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；②采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克的颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭。企业应按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 表39 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 模切 废边角料 一般固废 0.7 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售 拆包、包装 废包装材料 0.07 印刷 废油墨桶 危险废物 0.015 危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置 印刷机清洁 含油抹布 0.02 设备维修保养 废机油 0.05 催化燃烧装置 废催化剂 0.02 活性炭吸附脱附装置 废活性炭 0.04t/2a 表40 一般固体废物汇总表 排放源 固废名称 类别代码 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 模切 废边角料 223-001-04 一般固废 0.7 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售 拆包、包装 废包装材料 223-001-99 0.07 表41 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 处置措施 1 废油墨桶 HW49 900-041-49 0.015 印刷 固态 / VOCS 1年 T 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置 2 含油抹布 HW49 900-041-49 0.02 印刷机清洁 固态 / VOCS 1年 T 3 废机油 HW08 900-214-08 0.05 设备维修保养 液态 / 油类和烃 2年 T，I 4 废催化剂 HW50 772-007-50 0.02 催化燃烧装置 固态 / 铂金属 1年 T 5 废活性炭 HW49 900-039-49 0.04 活性炭吸附/脱附装置 固态 / VOCS 2年 T 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 废油墨桶 HW49 900-041-49 车间北侧 6m2 容器密闭 1年 2 含油抹布 HW49 900-041-49 容器密闭 3 废机油 HW08 900-214-08 桶装 4 废催化剂 HW50 772-007-50 容器密闭 5 废活性炭 HW49 900-041-49 容器密闭 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座10m2的一般固废暂存间和1座6m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，。 4、环境管理要求 本次新建项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业的一般固废临时堆场和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水及土壤评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 密闭负压收集+活性炭吸附/脱附装置（2个/套）+催化燃烧+15m高排气筒（1根） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池1座 | 获嘉县百奥污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 水墨印刷机、切角开槽机、钉箱机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拆包、包装 | 废包装材料 | 一般固废暂存间1座（10m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”三防要求。 |
|  | 模切、开槽 | 废边角料 |  |  |
|  | 印刷 | 废油墨桶 | 危废暂存间1座（6m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 印刷机清洁 | 含油抹布 |  |  |
|  | 设备维修保养 | 废机油 |  |  |
|  | 催化燃烧装置 | 废催化剂 |  |  |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月 | 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》 |
|  | 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） |
|  | 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼夜各检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值 有组织废气 非甲烷总烃 排气筒 1次/年 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017 162号） 无组织废气 非甲烷总烃 排气筒 1次/年 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017）162号） |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表               单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0091 | / | 0.0091 | +0.0091 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0043 | / | 0.0043 | +0.0043 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | TP | / | / | / | 0.00004 | / | 0.00004 | +0.00004 |
|  | TN | / | / | / | 0.0016 | / | 0.0016 | +0.0016 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 0.7 | / | 0.7 | +0.7 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | +0.07 |
| 危险废物 | 废油墨桶 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.04t/2a | / | 0.04t/2a | +0.04t/2a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目