# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨塑料拉丝制品项目

建设单位（盖章）：河南振江塑料制品有限公司

编制日期：       二〇二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨塑料拉丝制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 潘付江 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区 |
| 地理坐标 | （113度42分4.310秒，35度6分7.190秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六橡胶和塑料制品业 292塑料制品业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 获嘉县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 18 | 施工工期 | 60天 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 审批单位：河南省发展和改革委员会 批复文号：豫发改工业[2016]594号文 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]53号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与获嘉县产业集聚区准入条件和负面清单的相符性分析 本项目厂址位于获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，属于获嘉县产业集聚区南区，项目与该集聚区准入条件对照分析如下。 表1 项目与集聚区环境保护准入条件相符性分析一览表 集聚区规划 本项目情况 相符性 ①鼓励先进的、符合集聚区功能定位的高成长性制造业（智能装备产业，现代家居产业，服装服饰产业）、战略性新兴产业（节能环保产业，新材料产业〉）、传统优势产业（建材工业〈建筑部分产业，新型建筑陶瓷、防火保温和装饰装修材料产业，节能、环保和绿色建筑材料产业、新型墙体材料产业，建筑和工业废弃物综合利用产业〉，轻纺工业〈涉及加工组装类终端产品的产业、劳动密 集型产业〉）、高成长性服务业（信息服务业，金融业，旅游业，文化产业）项目优先入区； ②鼓励科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平项目入区； ③鼓励企业采用国内外先进技术，大力提高技术装备水平、资源能源利用水平及污染治理水平，走大型化、集约化、自动化的道路； ④鼓励企业延长产业链、开发具有高附加值、低环境污染的下游产品生产项目； ⑤鼓励符合产业政策、集聚区产业定位、土地利用规划的现有企业通过增资、融资等方式，扩大企业生产规模，进行生产技术改造，提高企业的规模效益。 本项目位于获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，属于获嘉县产业集聚区南区，产品为塑料拉丝制品，属于家具的配套产业，符合南区产业定位 属于鼓励类 ①限制与集聚区土地利用规划、产业定位和产业布局不相符的现有企业进行扩建； ②限制发展原料和产品为非环境友好型的项目，避免产业集聚区内大规模建该类项目造成不良辐射效应。 本项目为扩建项目，位于获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，属于获嘉县产业集聚区南区，产品为塑料拉丝制品，属于家具的配套产业，符合南区产业定位，可进行扩建，本项目原料和产品均不属于非环境友好型的项目。 不属于限制类 ①禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制、淘汰类的建设项目； ②禁止采用落后生产工艺或生产设备、清洁生产水平达不到国内先进水平的项目入驻； ③禁止现有煤化工企业建设单纯扩大产能项目。 ④禁止新建燃煤锅炉。 ⑤禁止引入《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目；禁止引入排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、第一类污染物的项目。 本项目属于扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于允许类，不属于煤化工企业，不涉及新建燃煤锅炉，本项目不属于《工业项目分类清单》类工业项目，且本项目废主要为非甲烷总烃，不排放持久性有机污染物。项目外排废水不含《污水综合排放标准》（GB8978-1 996）中表1、第一类污染物。 不属于禁止类 其他：结合《河南省环保厅关于印发〈深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见〉的通知》（豫环文[2015]33 号）相关要求：获嘉县属于“水污染防治重点单元”，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；获嘉县同时属于“大气污染防治重点单元”，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。在招商引资时应禁止引进该类项目。 本项目产品为塑料拉丝制品，不属于《河南省环保厅关于印发〈深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见〉的通知》（豫环文[2015]33号）不予审批项目。 不属于不予审批项目 项目与获嘉县产业集聚区南区负面清单对比分析如下： 表2 项目与集聚区负面清单相符性分析一览表 类别 本项目情况 空间布局及土地规划 限制类 限制与集聚区土地利用规划不相符的现有企业进行扩建。 本项目属于扩建项目，根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划图》（2016-2020）（见附图三），本项目占地为二类工业用地，符合获嘉县产业集聚区总体发展规划。 禁止类 ①禁止不符合土地利用规划的化工项目（单纯混合和分装的除外）； 本项目属于塑料制品业，不属于化工项目。 ②禁止现有煤化工企业扩大用地规模。 本项目属于塑料制品业，不属于煤化工项目。 产业政策及行业准入 限制类 限制发展原料和产品为非环境友好型的项目。 本项目不属于原料和产品为非环境友好型的项目。 禁止类 ①禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类建设项目； 本项目属于扩建项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019）》中限制、淘汰类建设项目，属于允许类建设项目。 ②禁止现有煤化工企业单纯扩大产能的项目； 本项目属于塑料制品业，不属于煤化工项目。 ③禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品； 本项目不使用光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品。 ④禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（不包括鼓励类的产品和生产工艺）； 本项目属于扩建项目，不属于农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目。 ⑤禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等项目。 本项目使用水性溶剂PE胶。 污染物排放及资源利用 限制类 限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目。 本项目属于塑料制品业，有成熟的污染防治和资源利用技术，污染物可以达标排放。 禁止类 ①禁止新建燃煤锅炉项目； 本项目为扩建项目，不涉及燃煤锅炉的建设。 ②禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目。 本项目建成后清洁生产水平达到国内先进水平的项目。 由上表可知，本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，属于获嘉县产业集聚区南区。项目与该产业集聚区主导产业的产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面均无相互制约、相互冲突的因素存在，且该项目属于获嘉县产业集聚区环保准入条件中鼓励类项目，不属于限制和禁止类项目，因此评价认为本项目与新乡市获嘉县产业及集聚区主导产业规划相容，符合新乡市获嘉县产业及集聚区准入条件。 2、《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论及审查意见的相符性分析 根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论中调整建议与本项目相关内容如下： （1）评价建议限制煤化工企业扩大用地规模，且应加强生产及环境管理、风险控制；此外，评价建议北区城南片区北侧边界外设置一定距离的防护绿带，以确保规划区和建成区的居住环境质量。 （2）评价建议仓储物流区内不得建设液体化学品储罐及易燃易爆化学品仓库，且仓储物流区周边应设置一定距离的绿化带。 （3）评价建议应对这些分散的企业进行合理规划，并进行科学引导，加大对企业联合重组的支持力度，促使这些分散企业作为一个产业发展壮大。此外，应增加行业限制条件，在符合集聚区准入条件前提下，入驻企业应严格按照国家标准控制其废气污染物排放，且废水均应处理达到相关排放标准，方可排入集聚区污水处理厂。 （4）通过区域烟粉尘排放量削减，减少区域颗粒物排放量，为集聚区的发展腾出大气环境容量。具体措施如下：加强燃煤散烧管控、实现清洁能源替代，加快实施产业集聚区现有燃煤锅炉环保综合提升工程，禁止新建燃煤锅炉，加大建筑、道路扬尘治理力度，开展工业堆场扬尘专项治理等。 本项目产品为塑料制品，非煤化工企业；由表2可知，本项目不在限制条件内，本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排；且不涉及燃煤锅炉，使用清洁能源电能。因此本项目与上述调整建议不冲突，符合环境准入条件，项目符合《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》规划环评结论要求。 表3 项目与规划环评审查意见的相符性分析 要求 本项目情况 六、对规划优化调整和实施过程中的意见 （一）进一步加强规划与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，确保获嘉县产业集聚区规划用地布局符合上位规划。充分依托现有城市设施满足产业集聚区生产性生活需要，严禁房地产、大广场等项目建设。通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化获嘉县产业集聚区规划空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，避免工业发展对居住环境的不利影响。 本项目不属于房地产、大广场等项目。 （二）略（本要求属于获嘉县产业集聚区的职责） / （三）严格化工项目的环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。现有煤化工应以延长产业链条、产业升级为主要方向，严格控制煤炭消耗量。化学工业发展应以高分子粘合剂和涂料为主要发展方向，严格限制精细有机化工合成产业发展。 本项目不属于化工项目。本项目生产过程中不使用煤炭。 （四）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少 SO2、NOX、VOC、COD、氨氮、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量和生态功能。 本项目严格执行污染物排放总量控制制度，采取“活性炭吸脱附装置+催化燃烧装置”对生产过程中产生的VOCs进行处理。本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排 （五）完善获嘉县产业集聚区规划环境管理机构，统筹考虑集聚区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。加强监测体系和能力建设，做好对排污口周边底泥、水环境，涉重企业周边土壤重金属以及居住区周边大气环境的跟踪监测与管理。 本项目不属于涉重项目。 （六）加快环境基础设施一体化建设。在科学论证的基础上，进一步优化排污口布局，采取中水回用等有效措施减少废水排放、提高水资源利用率。加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位收集处置。 本项目无生产废水。有机废气均经集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs（去除效率95%），经一根15m高排气筒达标排放，颗粒物经袋式除尘器处理（去除效率99%），经一根15m高排气筒达标排放；废边角料、不合格产品和除尘器收尘厂内暂存，回用于生产，一般固废废包装物集中收集外售处理，废胶桶、废活性炭、废催化剂和废机油厂内暂存，定期交由有资质的单位处理。 （七）略（本要求属于获嘉县产业集聚区的职责） / 由上表可知，项目符合《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》的审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.与《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相符性分析 本项目塑料制品项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模等均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类及淘汰类之列，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。项目已由获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码：2201-410724-04-05-824944，项目建设符合国家相关产业政策。项目建设情况与备案相符性分析见表4。 表4 本项目建设与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 本项目建设内容 对比结论 项目名称 年产5000吨塑料拉丝制品项目 年产5000吨塑料拉丝制品项目 一致 建设地点 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区 一致 建设性质 扩建 扩建 一致 建设单位 河南振江塑料制品有限公司 河南振江塑料制品有限公司 一致 生产规模 年产5000吨塑料拉丝制品 年产5000吨塑料拉丝制品 一致 占地面积 2000m2 2000m2 一致 生产工艺 塑料拉丝脚垫：原料—搅拌—拉丝—编织—淋膜—收卷；塑料丝圈脚垫：原料—搅拌—挤出（胶底、丝圈）—复合—挂胶—烘干—收卷。 塑料拉丝脚垫：原料—搅拌—拉丝—冷却—热水处理—烘干—编织—淋膜—收卷；塑料丝圈脚垫：原料—搅拌—挤出（胶底、丝圈）—冷却（胶底）—烘干（胶底）—复合—烘干—挂胶—烘干—收卷。 细化 主要生产设备 挤出机、织机、淋膜机、搅拌机、冷却塔、破碎机、牵引机、烘干机、挂胶机、冷却水池、热水池等 挤出机、织机、淋膜机、搅拌机、冷却塔、破碎机、牵引机、烘干机、挂胶机、冷却水池、热水池等 一致 本项目项目名称、建设地点、建设性质、建设单位、生产规模、占地面积等均与备案一致，符合国家相关产业政策。综上所述，本项目建设与备案一致。 2.规划相符性分析 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，利用厂区现有闲置厂房进行生产。根据企业提供的土地证，项目占地用途为工业用地（见附件3）。同时，项目符合获嘉县产业集聚区总体发展规划，属于二类工业用地（见附图三），符合国家及地方产业政策要求；本项目不在集聚区负面清单列表中，符合获嘉县产业集聚区南区准入条件，项目选址可行。 3.项目与“三线一单”相符性分析 表5 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号 类别 项目与“三线一单”相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 环环评 2016]95号) 生态保护红线 项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不涉及河南生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域环境空气质量及地表水水质不达标，但是新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》、等推进改善环境质量，同时本项目拟采取的措施可以满足区域环境质量改善目标的管理要求，因此项目符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电量消耗，项目资源消耗量相对区域资源总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。 符合 生态环境准入清单 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，对照《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（新乡市生态环境局2021.10），本项目所在区域属于重点管控单元1。 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 4.与《新乡市获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》符性分析 表6 项目与《新乡市获嘉县环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析一览表 环境管控单元名称 管控要求 本项目相关内容 相符性 获嘉 县产 业集 聚区 空间布局约束 1、北区城南片区严格限制精细有机化工合成产业发展。 2、现有煤化工企业维持现状、禁止扩大用地规模。提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020 年）》要求。 3、禁止新建光气、氧化钠、氟乙酸甲醋等剧毒化学品以及硝酸续、硝化棉等易制爆化学品；禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（鼓励类的产品和生产工艺除外）以及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶和剂项目。 4、北区城东片区禁止入驻化工项目，在原装备制造业基础上，优先引进科技含量高、污染小能耗低项目。 5、鼓励实施集中喷涂、集中电镀。 6、南区禁止入驻化工项目。 7、淘汰不符合国家产业政策的涉重排放行业企业生产工艺或生产设备装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，属于塑料制品制造，在现有企业厂区内建设，属于允许类建设的项目，不属于禁止建设的化工类项目 符合 污 染 物 排 放 管 控 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等大气污染物的排放。 2、水：确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造（化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2 毫克/升），确保区域水环境质量达标。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 项目运营期产生有机废气和颗粒物，有机废气均经收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs”进行处理后达标排放；颗粒物经收集后进入袋式除尘器处理后达标排放；扩建项目无新增生活污水，冷却水和热水池水循环使用不外排 符合 环 境 风 险 防 控 1、加快区内现有项目大气环境防护距离内居民搬迁工作。 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系 和长效监管机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、规范专业园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和 长效监管机制。 5、建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品 管理 6、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 项目不涉及重金属污染物排放，项目不设大气防护距离 符合 资 源 利 用 效 率要求 1、进一步优化能源结构，加快集中供热及配套管网建设，实现集中供热。 2、单位工业增加值新鲜水耗≤9 立方米/万元、集中供热率100%、中水回用率40%、工业用地投资强度≥1815 万元/公顷。 3、加快产业集聚区集中供热、供气建设，在实现集中供热供气后逐步淘汰区内企业自备锅炉。 本项目通过电能供热 符合 5.与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表7 与《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 推进绿色低碳产业发展 落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于扩建项目，拟建成后执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中塑料制品行业A级企业绩效分级指标要求 符合 6.与《新乡市2021年大气污染防治攻坚实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）对比分析 表8 与《新乡市2021年大气污染防治攻坚实施方案》对比分析 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 严格环境准入 落实“三线一单”生态环境分区管控要求，新改扩建钢铁、传统化工、焦化、耐火材料制品等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理。 本项目不属于“两高”(高耗能、高污染)行业产能，本项目与新乡市生态环境准入清单相符；本项目在建设过程中严格执行“三同时”制度。 符合 加快落后产能淘汰 按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技等法规标准。 本项目严格按照该标准的相关要求进行执行。 符合 加强扬尘综合治理 落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控。 本项目施工过程中严格按照该要求进行，且本项目施工期仅进行设备的安装，施工周期较短 符合 大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本项目属于塑料制品制造，生产过程中使用PE胶水，为水性溶剂。 符合 7.与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中塑料制品行业A级企业绩效分级指标相符性分析 表9 项目与塑料制品行业A级企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标 A级企业 本项目情况 相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 现有项目原料为聚丙稀和聚乙烯，非再生料， 能源为电能，本次扩建项目原料为聚乙烯为非再生料，能源为电能 符合 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划 符合 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 现有项目有机废气收集及处理工艺满足C级要求，颗粒物无治理设施；本项目建成后，有机废气治理和颗粒物治理采用A级企业管理要求建设，有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理”后达标排放；颗粒物经收集后进入袋式除尘器处理后达标排放 符合 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 现有项目有机废气治理能够满足C级要求，颗粒物无治理设施；本项目建成后，全厂无组织VOCs和颗粒物按A级企业要求管理 符合 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 现有项目NMHC有组织排放浓度能够满足排放限值要求，但颗粒物未采取治理措施；本项目建成后，全厂有组织PM、NMHC排放浓度按A级企业要求管理，且VOCs治理设施同步运行率和去除率分别可达到100%和80% 符合 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网 现有项目监测监控水平满足A级企业要求；本项目建成后，有组织废气按A级企业要求管理有组织排放口，涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网 符合 环境管理要求 环保档案 ①环评批复文件和竣工验收文件或环境现状评估备案证明； ②国家版排污许可证； ③环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等； ④废气治理设施运行管理规程； ⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 现有项目环保档案满足A级要求；本项目将按要求办理、管理环评批复文件、竣工验收文件、排污许可证、自行监测报告等环保档案。 符合 台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； ④主要原辅材料消耗记录； ⑤燃料消耗记录； ⑥固废、危废处理记录； ⑦运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 现有项目台账记录信息完整，满足A级要求；本项目建成后，将按要求对生产设施运行管理信息进行台帐记录。应做好原辅材料消耗记录、废气污染治理设施、监测记录信息、电消耗记录、固废和危废物处理记录。 符合 人员配置合理 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 现有项目已按要求配置环保人员，本项目建成利用调配现有人员管理，不新增。 符合 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 现有项目满足A级要求管理，本项目建成后，将严格按照A级企业相关要求运输原料和产品 符合 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 现有项目满足A级要求，本项目建成后，将严格按照A级企业相关要求运输监管 符合 8.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应配送至VOCs废气收集处理系统。 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 相符性分析：本项目生产过程中使用水性溶剂PE胶水，淋胶过程设置集气罩局部收集措施，烘干工序在全封闭烘干箱中进行，废气均经密闭管道进入有机废气处理设施。本项目生产过程中产生的有机废气拟分别经集气罩收集（集气效率95%）后，统一送至1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧一体化装置处理，经1根15m高排气筒排放，并与生产工艺设备同时运行，若催化燃烧装置发生故障，则生产设备停止运行。 9.与饮用水源保护区规划的相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），获嘉县集中式饮用水源保护区主要包括： (1)获嘉县大新庄乡水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米外公切线所包含的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 (2)获嘉县冯庄镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,取水井外围330米、南至225省道的区域。 (3)获嘉县中和镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 (4)获嘉县太山乡水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)获嘉县亢村镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,井群外包线外围550米至京广铁路的区域。 (6)获嘉县徐营镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (7)获嘉县黄堤镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （8)获嘉县位庄乡水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (9)获嘉县照镜镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,取水井外围550米外公切线所包含的区域。 (10)获嘉县史庄镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 距项目最近的为西北侧的亢村镇水厂地下水井群(共3眼井)距离约为2.6km，根据现场勘察，本项目厂址不在获嘉县饮用水源保护区范围之内。 10.用电量监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）的要求，新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端，因此评价提出本项目总用电处、生产设施、污染治理设施等处安装用电监控设施，并与市生态环境局联网，本项目与上述文件相符性见下表10。 表10 项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）相符性分析一览表 项目 本项目情况 相符性 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环 [2019]154号文） 安 装 范 围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 本项目属于涉及VOCs污染排放的企业，属于安装范围内的企业 相符 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目将严格按照要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设置安装用电量监控系统终端 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 河南振江塑料制品有限公司拟在获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区利用现有闲置厂房进行扩建，占地面积为2000m2，企业拟投资500万元建设年产5000吨塑料拉丝制品项目，产品主要为塑料拉丝脚垫和塑料丝圈脚垫，主要制成家用脚垫，但塑料拉丝脚垫的耐用性和外观优于塑料丝圈脚垫脚垫。本次扩建项目属于家具配套产业，符合产业园区定位。全厂扩建完成后，产品为塑料家具、美容工具外壳、塑料拉丝脚垫和塑料丝圈脚垫。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目产品塑料拉丝垫和塑料丝圈脚垫，属于“二十六、橡胶和塑料制品业：第53塑料制品业292”。名录规定：“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，本次扩建项目经挤塑工艺生产塑料拉丝脚垫和塑料丝圈脚垫，不涉及以上做报告书的相关内容，属于“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，按要求应编制环境影响报告表。 受河南振江塑料制品有限公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《河南振江塑料制品有限公司年产5000吨塑料拉丝制品项目环境影响报告表》。 2.工程组成 根据建设单位提供的资料，本项目工程组成主要包括主体工程、公用工程和环保工程，项目主要建设内容详见表11。 表11 项目建设规模及内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 主体工程 生产车间 利用厂内闲置厂房建设生产区和仓库，1层，占地面积约2000m2，与现有已建成车间相互独立，不依托 公用工程， 给水工程 依托现有项目，由园区统一供水 排水工程 项目不产生生产废水，新设置1座冷却塔，冷却水循环使用不外排 扩建工程不新增职工，统一从现有工程调配，无新增生活废水 供电工程 依托现有供电系统，由园区供电线路供应 环保工程 废水治理 本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排 废气治理 本项目生产过程中产生有机废气和现有项目产生的有机废气分别经集气罩（收集效率为95%）收集后进入1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧一体化装置进行处理（处理效率95%），达标后由1根15m高排气筒排放；破碎工序产生的颗粒物采用集气罩集中收集（集气效率90%）后，统一经1套袋式除尘器处理（处理效率99%），再由1根15m高的排气筒排放 固废治理 依托现有12m2一般固废暂存区，依托现有一间8m2的危废暂存间 噪声治理 选用低噪声设备、基础减振设施 3.项目产品方案 项目主要产品及年产量见表12。 表12 项目产品方案一览表 序号 产品名称 设计年产量（t/a） 备注 1 塑料拉丝脚垫 3000 高档家用脚垫制品，或根据客户订单制作 2 塑料丝圈脚垫 2000 普通家用脚垫制品，或根据客户订单制作 4.项目主要生产设施 项目主要生产设施设备见表13。 表13 项目主要生产设施设备 序号 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 挤出机 / 9台 挤塑 2 织机 / 5台 编织 3 淋膜机 / 2台 淋膜 4 搅拌机 / 8台 搅拌 5 破碎机 / 1台 破碎，依托现有工程 6 牵引机 / 15台 牵引 7 烘干机 / 25台 电加热烘干 8 挂胶机 / 2台 挂胶 9 收丝机 / 5套 收丝 10 收卷机 / 6套 收卷 11 冷却塔 / 1台 冷却 12 冷却水池 单个1m3 14个 冷却 13 热水池 单个1m3 1个 电加热 14 风机 / 2台 循环水 15 水泵 / 2台 提供风压 5.项目主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料与能源消耗见表14。 表14 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号 名称 年用量 备注 1 聚乙烯 3880t/a 外购，25kg/袋装，颗粒，非再生料 2 色母粒 148t/a 外购，25kg/袋装，颗粒 3 TPE 970t/a 外购，25kg/袋装，颗粒 4 PE胶水 2t/a 外购，15kg/桶，液态 5 水 45m3/a 依托现有供水管网 6 电 230万kW·h/a 依托现有供电电网 主要原辅材料理化性质： ⑴聚乙烯：LDPE在123.7℃时开始熔化，在约400℃时开始热解，456.3℃时热解速率达到最大，直至完全热解。熔化阶段主要是未聚合的乙烯单体挥发。高密度聚乙烯（HDPE）以聚合级乙烯为原料，以氧（或空气）或有机过氧化物为触媒，在管式反应器货釜式反应器内，使130-280Mpa 超高压和300℃左右高温工艺进行聚合而成，高密度聚乙烯（HDPE）是一种无毒、无味、无臭的白色颗粒，比重比水轻，比重为0.941-0.965g/cm，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长。易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈的黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔融，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度、拉伸强度、刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧性强，但表面光洁度不如PP。 ⑵色母粒：是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即：颜料+载体+添加剂=色母粒。色母粒着色是现今最普遍采用的塑料着色法。 ⑶TPE：是一种热塑性弹性体材料，具有高强度，高回弹性，可注塑加工的特征，应用范围广泛，环保无毒安全，有优良的着色性。热塑性极限耐温为120℃，热解温度约280℃，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。 ⑷PE胶水：根据企业提供的资料，本项目营运期拟用的胶水购自新乡市华洋粘合剂有限公司，根据该公司提供的水性胶粘剂成分表资料，浅黄色粘稠液体，粘度为3000－5000cps，总挥发性有机物聚乙烯醇（沸点23.5±13.0℃，熔点230-240℃）质量比例为0—15%，乳液成分是乙烯-醋酸乙烯共聚（沸点170.6℃，熔点99℃）质量比例为60—90%，水性润湿剂去离子水质量比例为0—5%。全透明、无刺激性气味，无毒性，可室温施工。用于粘接PE与PE、PE与ABS、PE与PVC、金属以及与ABS、GP、AS等硬胶相粘或互粘。 6.项目主要生产工艺 塑料拉丝脚垫：原料—搅拌—拉丝—冷却—热水处理—烘干—编织—淋膜—收卷； 塑料丝圈脚垫：原料—搅拌—挤出（胶底、丝圈）—冷却（胶底）—烘干（胶底）—复合—烘干—挂胶—烘干—收卷。 7.项目劳动定员及工作制度 本次扩建工程由现有工程人员调配，不新增员工，年工作300天，每天1班，每班8小时。 8.公用设施 （1）给水：本次扩建工程不新增劳动定员，故不新增生活用水；生产用水主要为拉丝工序冷却水，由集聚区供水管网供给，能够满足项目需求，本项目设置1座冷却塔，冷却水循环使用不外排，冷却水使用过程中会有所损耗，故每天需对冷却塔进行补水，拉丝热处理过程，电加热水过程中会有所损耗，故每天需对其进行补水。根据项目实际生产情况及企业提供资料可知：冷却水补水量约0.14m3/d（42m3/a)，热水池补水量约0.01m3/d（3m3/a)。 （2）排水：本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排。 本次扩建项目用排水情况见表15，水平衡见图1。 表15 本项目给排水情况一览表 类别 水量 m3/d m3/a 用水 总用水量 0.15 45 其中 循环冷却用水 0.14 42 热水池补水量 0.01 3 损耗 损耗总量 0.15 45 其中 循环冷却用水损耗 0.14 42 热水池损耗 0.01 3 排水 排放水总量 0 0 （3）供电 项目用电量约为230万kW•h/a，由市政供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 9.项目厂区平面布置 项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，根据现场踏勘，现有厂区北侧为现有生产车间、南侧闲置厂房为本次扩建项目生产车间，西侧为车棚和门卫，有机废气治理设施、景观水塘和除尘设施位于现有车间和拟建扩建车间之间。整个项目车间内设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理。 10.项目周边环境 本项目北侧为园区小路，路北为新乡市九阳家居有限公司；西侧为河南省欧贝轩实业有限公司（家具制造销售、五金电器销售、餐饮服务、室内外装饰装修服务）；南侧为纬六路，东侧为获嘉县米兰时尚家居有限公司。 距本项目最近敏感点为项目西北方向约480m的碧源﹒郑北瑞园。距本项目最近地表水为南侧约1300m的东孟姜女河。 本项目具体地理位置图详见附图一，周边环境关系示意图见附图二，项目全厂生产车间总平面布置图详见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.项目工艺流程简述及图示： 本项目产品主要为塑料拉丝脚垫和塑料丝圈脚垫，具体生产工艺及产污环节分别见图2和图3，具体生产工艺简述如下： 图2 塑料拉丝脚垫生产工艺流程及产排污环节 原料：购入所需要的原料聚乙烯和色母，均为袋装，存放于仓库。 （2）搅拌：项目外购干燥的原料，按照原料添加比例，通过螺旋上料系统将聚乙烯、色母粒添加在搅拌机中，搅拌机慢速搅拌，使原料混合均匀，物料为颗粒，且于密闭空间，不会产生颗粒物，搅拌过程中会产生噪声。 （3）拉丝：搅拌均匀的物料通过密闭管道气力送入挤出机，挤出机采用电加热熔化原料，温度控制在180-240℃，熔化后的原料通过出口处的钢模拉成塑料丝带。此过程会产生有机废气和噪声。 （4）冷却：塑料丝经牵引机牵引，进入冷却槽冷却固化。冷却槽采用一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，产生的冷却水不外排，通过管道流入冷却塔，自然冷却后循环回用。 （5）热水处理：冷却后的塑料丝由牵引机牵引，进入热水池处理，电加热，热水温度为50-70℃，增加柔软度，定期补水，不外排。 （6）烘干：经热水处理的塑料丝，由牵引机牵引进入烘干机烘干（电加热，温度约50℃），烘干塑料丝表面附着的水分，拉丝收卷。 （7）编织：将成卷后的塑料丝经编织机编成塑料编织布。此过程产生噪声。 （8）淋膜：编织好的塑料编织布由输送机送至淋膜机，原料聚乙烯粒子经螺杆塑化后由平模头模口挤出，拉伸后附着于塑料编织布基材表面，冷却定型压合成塑料拉丝脚垫成品。此过程会产生有机废气和噪声。 （9）收卷：用卷筒对产品进行卷取，同时人工检验外观是否为合格产品，入库待售，若为不合格产品，进入破碎工序处理后回用于挤出工序。 图3 塑料丝圈脚垫生产工艺流程及产排污环节 丝圈生产工艺： （1）搅拌：项目将外购的干燥的聚乙烯和色母颗粒，通过上料系统将聚乙烯、色母粒添加在搅拌机中，搅拌机慢速搅拌，使原料混合均匀，物料为颗粒，且于密闭空间，不会产生颗粒物，搅拌过程中会产生噪声。 （2）挤出：搅拌均匀的物料送入挤出机，挤出机采用电加热熔化原料，温度控制在180-240℃，熔化后的原料通过出口处的钢模拉成塑料丝，形成丝圈。此过程会产生有机废气和噪声。 胶底生产工艺： （1）搅拌：项目将外购的干燥的TPE和色母颗粒，通过上料系统将TPE、色母粒添加在搅拌机中，搅拌机慢速搅拌，使原料混合均匀，物料为颗粒，且于密闭空间，不会产生颗粒物，搅拌过程中会产生噪声。 （2）挤出：搅拌均匀的物料送入挤出机，挤出机采用电加热熔化原料，温度控制在180-240℃，熔化后的原料通过出口处的钢模拉成片状，形成半成品胶底。此过程会产生有机废气和噪声。 （3）冷却：挤出的胶底经牵引机牵引，进入冷却槽冷却固化。冷却槽采用一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，产生的冷却水不外排，通过管道流入冷却塔，自然冷却后循环回用。 （4）烘干：冷却后的胶底由牵引机牵引进入烘箱（电加热，温度约50℃）烘干表面水份，形成胶底。 复合：将挤出机挤出的高温丝圈直接附着于辗轮水平传送的胶底上，然后进入冷却槽冷却固化。冷却槽采用一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，产生的冷却水不外排，通过管道流入冷却塔，自然冷却后循环回用。 烘干：冷却后的复合品由牵引机牵引，进入烘箱（电加热，温度约50℃）烘干表面水份，形成半成品。 挂胶：复合后的半成品通过挂胶机把PE胶水淋在丝圈半成品表层，经辗轮碾压挤出多余的胶水，加固丝圈和底胶的粘合。该过程会产生有机废气。 烘干：将挂胶后的半成品由牵引机牵引进入烘箱（电加热，温度约90℃），烘干挂胶的胶水，该过程会产生有机废气。 收卷：用收卷机对产品进行收卷，同时人工检验是否为合格产品，入库待售，若为不合格产品，进入破碎工序处理后回用于挤出工序。 注：烘干箱均为全封闭形式，仅在两端物料进出口处设有开口，烘干过程两端开口关闭，烘干过程产生的有机废气通过箱体上方管道负压收集后，输送至有机废气处理装置“活性炭吸附/脱附+催化燃烧“处理后，最终通过1根15m高的排气筒达标排放。 破碎工艺： 所有的废边角料和不合格产品均依托于现有破碎机破碎后，回用于生产。该过程会产生废气和噪声。 2.产污环节 （1）废气 项目废气主要为产品在拉丝、挤出、淋膜、复合、挂胶和烘干过程中产生的有机废气以及破碎工序产生的颗粒物。 （2）废水 项目不新增生活污水，工艺过程冷却水循环使用不外排，热水池加热水循环使用不外排。 （3）噪声 项目噪声主要来源于挤出机、织机、淋膜机、搅拌机、破碎机、烘干机、风机和水泵等生产时产生的设备噪声。 （4）固体废物 项目固废主要来源于产品生产过程中产生的废包装材料、废边角料和不合格产品、除尘器收尘、废胶桶、废活性炭、废催化剂和废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河南振江塑料制品有限公司位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，现已建成年产塑料家具7000套、美容工具外壳5000套项目，该公司于2017年3月委托河南安环环保科技有限公司编制完成了《河南振江塑料制品有限公司年产塑料家具7000套、美容工具外壳5000套项目环境影响报告表》，获嘉县环境保护局于2017年4月28日以获环监【2017】021号文进行了批复（详见附件4）；2017年6月开工建设，2017年11月建成且全面安装生产设施及配套环保设备且具备生产条件，2017年12月建成开始投产运营；2018年1月30日，企业自主完成验收工作（详见附件5）；项目于2020年5月21日完成固定污染源排污登记工作，登记编号91410724MA3X9FQ083001X（详见附件6）。 本次对现有工程分析将根据现有工程环境影响报告表、建设项目环保设施竣工验收监测报告及现状实际生产情况对企业现有污染物产排情况进行简要分析。 1.现有项目建设内容 现有项目产品方案为年产塑料家具7000套、美容工具外壳5000套，项目总用地面积为9478.07m2，其中生产厂房1栋/2层，建筑面积8315.38m2，办公楼1栋/4层，建筑面积4010.25m2。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，主要建设内容详见表16。 表16 现有项目建设规模及内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 主体工程 生产车间 1栋2层，建筑面积8315.38m2 辅助工程 办公楼 1栋4层，建筑面积4010.25m2 公用工程 供水工程 园区统一供水 供电工程 当地电网统一供电 环保工程 废水治理设施 化粪池一座 废气治理设施 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒，扩建项目建成后拆除 固废处置 12m2的两处固废临时存放场，一处用于堆放废塑料，另一处用于堆存废铝材边角料 1间8m2的危废暂存间 2.现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备详见表17。 表17 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 型号 设备数量（台/套） 备注 1 注塑机 / 4 注塑 2 数控车床 / 6 机加工 3 吹塑机 / 3 吹塑 4 搅拌机 / 2 搅拌 5 铣床 / 3 机加工 6 普通机床 / 1 机加工 7 钻床 1 钻孔 8 磨床 1 打磨 9 电火花 / 1 / 10 线切割 / 1 切割 11 破碎机 / 1 破碎 3.现有项目主要原辅材料 原有项目主要原辅材料与能源消耗见表18。 表18 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号 名称 年用量t/a 备注 1 聚丙烯颗粒 200 外购 2 聚乙烯颗粒 100 外购 3 铝材 30 外购 4 色母料 2 外购 5 水 550 园区统一供水 6 电 15万kW.h/a 当地电网统一供电 4.现有项目工艺流程简述 现有项目产品塑料家具和美容工具外壳，具体的生产工艺流程及产污环节如下。 塑料家具生产工艺 ①搅拌 原料投入搅拌机加盖搅拌，因原料为颗粒状，所以不产生大量颗粒物，搅拌混料时会产生设备噪声。 ②注塑 将混料投入注塑机进行注塑，注塑过程中会产生非甲烷总烃废气，设备噪声以及边角料和残次品。冷却水循环使用不外排。 ③包装 将塑料件包装即得成品。 （2）塑料家具生产工艺 ①搅拌 原料投入搅拌机加盖搅拌，因原料为颗粒状，所以不产生大量颗粒物，搅拌混料时会产生设备噪声。 ②吹塑 将混料投入吹塑机料仓进入螺杆挤压工序，经电加热熔融同时在螺杆旋转推动下，物料向吹塑机模头运动，用冷却水对吹出中空的塑料件进行冷却水循环使用不外排。吹塑过程中产生非甲烷总烃废气、设备噪声以及少量边角料和残次品。 ③包装 将冷却后塑料件包装即得成品。 （3）美容工具外壳生产工艺 ①机加工 按照产品设计要求，利用车床、钻床、铣床等设备对购进铝材进行机加工，该过程主要产生噪声和边角料。 ②组装 用螺纹和螺帽将机加工的铝材组装在一起。 ③包装 将组装好的半成品包装即得成品。 （4）塑料边角料和废塑料件粉碎回收工艺 塑料边角料和废塑料件按照颜色收集后在密闭车间内经粉碎机粉碎回用于生产，破碎过程会产生颗粒物和噪声。 5.现有工程污染物排放情况 （1）废气 现有项目主要为注塑和吹塑过程中产生的非甲烷总烃，粉碎工序产生的颗粒物。 （2）废水 现有项目营运期无生产废水产生，生产过程中冷却用水循环使用不外排，主要为生活污水。 （3）噪声 现有项目主要为车床、注塑机、吹塑机、铣床、钻床和破碎机等设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废弃物主要为注塑和吹塑过程中产生的废塑料，铝材加工过程中产生的边角料，有机废气治理过程中产生的废灯管、废活性炭，各生产设备检维修过程中产生的废机油和生活垃圾。 6.现有工程主要污染物产排情况 现有项目在营运过程中产生的污染物为废气、废水、噪声及固体废物。 6.1废气 现有项目运营期大气污染物主要为注塑和吹塑过程中产生的非甲烷总烃，粉碎工序产生的颗粒物。 注塑过程产生非甲烷总烃1.76t/a，吹塑过程产生非甲烷总烃0.64t/a，合计非甲烷总烃产生量为2.40t/a。集气罩收集效率为95%，处理效率按85%计，则有组织非甲烷总烃排放量为0.324t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.240t/a，全厂非甲烷总烃的排放量0.564t/a。 项目生产过程中产生的非甲烷总烃气体经一套“UV光氧+活性炭吸附”处理达标后由一根15m高的排气筒排放。根据2021年5月31日，河南新网检测服务有限公司出具的《河南振江塑料制品有限公司环境检测报告》（见附件7），有组织非甲烷总烃排放口排放浓度最大值为6.50mg/m3，无组织非甲烷总烃浓度最大值为1.68mg/m3。有组织排放口浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业，排放口建议排放浓度80mg/m3（建议去除效率70%），无组织非甲烷总烃浓度满足工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4 mg/m3。 粉碎工序产生的颗粒物目前无收集处理措施。根据业主提供数据，破碎废边角料和不合格产品量为30t/a，参考同类项目及《环境影响评价实用技术指南》，颗粒物产生量按投放物料量的1%计，则颗粒物产生量为0.3t/a。 6.2废水 现有项目营运期无生产废水产生生产过程中冷却用水循环使用不外排，主要为生活污水，生活污水产生量为480t/a。生活污水经厂区化粪池处理达标后，经园区管网排入获嘉县亢村污水处理厂进一步处理。 根据2021年5月31日，河南新网检测服务有限公司出具的《河南振江塑料制品有限公司环境检测报告》，废水总排口COD浓度为138mg/L，SS浓度为24mg/L，氨氮浓度为14.8mg/L。 现有项目废水出厂界污染物总量控制指标为COD0.066t/a，氮氮0.007t/a；经获嘉县亢村镇污水处理厂（出水标准COD40mg/L，氨氮2mg/L），处理后COD0.0192t/a，氮氮0.0010t/a。 6.3噪声 根据2021年5月31日，河南新网检测服务有限公司出具的《河南振江塑料制品有限公司环境检测报告》，现有项目厂区边界昼间噪声值为56.5—58.5dB(A)之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）的要求。 6.4固体废物 现有工程产生的固体废物主要为注塑和吹塑过程中产生的废塑料，铝材加工过程中产生的边角料，有机废气治理过程中产生的废灯管、废活性炭，各生产设备检维修过程中产生的废机油和生活垃圾。 废塑料：根据企业提供的数据，年产生量3t/a，收集后在暂存于废塑料暂存处暂存，及时回用于粉碎工序利用。 废铝材边角料：根据企业提供的数据，废边角料的年产生量0.3t/a，收集后暂存于废铝材边角料区暂存，定期外售。 废灯管：根据业主提供的资料产生量为0.01t/a，暂存于厂内危废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 废活性炭：根据业主提供的资料产生量为0.1t/a，暂存于厂内危废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 废机油：根据业主提供的资料废机油的产生量为0.2t/a，暂存于厂内危废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量约3t/a，生活垃圾全部由环卫部门统一处理。 7.污染物产排情况汇总 表19 现有工程污染物产排情况汇总 单位t/a 分类 污染物名称 产生量 排放量 废气 非甲烷总烃 有组织 2.16 0.324 无组织 0.24 0.24 颗粒物 无组织 0.3 0.3 废水 出厂界 COD 0.066 0.066 氨氮 0.007 0.007 获嘉县亢村镇污水处理厂处理后 COD 0.066 0.0192 氨氮 0.007 0.0010 噪声 项目厂区边界昼间噪声值为56.5—58.5dB(A)之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）的要求。 固体废物 废塑料 3 0 废铝材边角料 0.3 0 废灯管 0.01 0 废活性炭 0.1 0 废机油 0.2 0 生活垃圾 3 0 8. 现有工程存在的主要环保问题及整改建议 通过现场调研，现有工程运行良好，但存在需要整改的环境问题，具体如下： ①现有项目粉碎工序产生的颗粒物无任何治理措施，评价要求在破碎机上方增设一套集气罩，收集的颗粒物引至1台脉冲袋式除尘器进行处理达标排放； ②.现有工程有机废气采用一套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理废气，为了增加有机废气去除效率，同时减少废灯管、废活性炭等危险废物的产生，建议建设一套活性炭吸附浓缩+催化燃烧一体化装置处理有机废气，替代现有有机废气处理装置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 该项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，环境空气质量数据统计数据详见表20。 表20 环境质量浓度现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/ % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127 超标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 146 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 22 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 88 达标 CO 第95百分位浓度 1.675mg/m3 4mg/m3 42 达标 O3 第90百分位浓度 173 160 108 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。根据2020年度环境空气质量统计结果，新乡市2020年完成了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 结合工程特点，本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本次评价引用《获嘉县亢村镇中原家居产业园环境质量现状监测报告》中非甲烷总烃监测数据表征扩建工程区域环境质量状况，河南宜信监测技术服务有限公司2020年10月31日对产业园西南角和正弘‧悦云棠进行了连续7天的环境空气质量现状监测，监测统计结果如下： 续表20 非甲烷总烃1小时平均浓度统计结果 单位：mg/m3 序号 点位 与本项目距离及方位 监测值范围 最大浓度占标率 超标率 最大超标倍数 标准限值 1 产业园西南角 西侧约1000m 0.28-0.51mg/m3 14-25.5% 0 未超标 2.0 2 正弘• 悦云棠 南侧2.3km 0.26-0.44mg/m3 13-22% 0 未超标 由上表可以看出，评价区域各监测点非甲烷总烃小时平均浓度范围为0.26-0.51mg/m3，最大浓度占标率为25.5%。非甲烷总烃小时平均浓度值能满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃小时平均值2.0mg/m3的限值要求。 2.地表水环境质量现状 本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排。距离本项目最近的地表水体为南侧1.3km处的东孟姜女河。根据《河南省生态环境准入清单》，东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类标准。根据新乡市环境监测站对东孟南环桥村责任断面的监测数据，2021年1月-2021年5月份周报监测统计结果见表21。 表21 南环桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 16.87~35.65 0.27~1.65 0.186~0.38 执行标准 40 2 0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017003）13号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和《河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]31号）、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等，将进一步改善新乡市水环境质量。 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，位于产业集聚区，利用现有闲置厂房进行建设生产，据现场调查可知，本项目所在区域主要以人工生态环境为主，厂区周边均为企业、道路、荒地，主要植被为人工栽培的树木，区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见表22。 表22 主要环境保护目标及保护级别情况表 环境要素 保护目标 方位 距离m 保护级别 大气环境 碧源﹒郑北瑞园 NW 480 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水环境 项目厂界周边500m范围内不存在地下水保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 地表水环境 东孟姜女河 S 1300 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 声环境 厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业限值要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求。相关标准详见表23。 表23 大气污染物排放标准 执行标准 污染物 标准值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 颗粒物 15m高排气筒 3.5kg/h 最高允许排放浓度 120mg/m3 厂界浓度限值 1.0mg/m3 非甲烷总烃 15m高排气筒 10kg/h 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 非甲烷总烃 有组织 80mg/m3 建议去除效率 70% 企业边界 2.0mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃 有组织 60mg/m3 企业边界 4.0mg/m3 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 颗粒物 有组织 20mg/m3 企业边界 1.0 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外VOCs无组织特别排放限值非甲烷总烃排放监控点处1h平均浓度值：6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 2.废水 本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排。 3.噪声 运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表24。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3 65 55 注：夜间不生产。 4.固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，重点污染物共有10项：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机污染物、重金属铅、铬、砷、镉、汞。本项目涉及的重点污染物为COD、NH3-N、非甲烷总烃。 现有工程： 废气总量指标：全厂非甲烷总烃的排放量0.564t/a；颗粒物的排放量0.3t/a 废水总量指标：COD：0.0192t/a；氨氮0.0010t/a。 本项目扩建工程： 废气总量建议指标：非甲烷总烃排放量为0.199t/a；颗粒物0.109t/a。 废水总量建议指标：0。 本项目废气以新代老消减量： 现有工程注塑过程产生非甲烷总烃1.760t/a，吹塑过程产生非甲烷总烃0.640t/a，合计非甲烷总烃产生量为2.400t/a。本次扩建工程对现有工程有机废气治理设施进行升级改造，由现有的UV光氧+活性炭吸附装置提升为活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置，集气罩收集效率为90%，处理效率按95%计，则有组织非甲烷总烃排放量为0.108t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.240t/a，则现有工程非甲烷总烃的排放量为0.348t/a。 经计算，扩建工程完成后现有工程非甲烷总烃以新带老消减量为0.216t/a。 现有破碎工序颗粒物产生量为0.3t/a，集气罩收集效率为90%，处理效率按99%计，则有组织颗粒物排放量为0.003t/a，无组织颗粒物排放量为0.03t/a，颗粒物的排放量0.033t/a。 经计算，扩建工程完成后现有工程颗粒物以新带老消减量为0.267t/a。 本次扩建工程完成后全厂： 废气总量建议指标：非甲烷总烃排放量为0.547t/a；颗粒物0.142t/a。 废水总量建议指标：COD：0.0192t/a；氨氮0.0010t/a。 本次扩建工程完成后总量控制指标增减量： 废气总量建议指标：非甲烷总烃排放量为-0.017t/a；颗粒物-0.158t/a。 废水总量建议指标：0。 综上，本次扩建工程在采取以新带老措施后，全厂非甲烷总烃和颗粒物产生量均得到了相应的消减，新增总量控制指标为零；本次扩建项目不新增劳动人员，新增废水总量控制指标为零。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 经现场勘查，本项目利用现有闲置厂房生产，项目建设期仅为设备进厂安装，环境影响较小。因此，本次环评不再分析施工期对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目在运行过程中会产生废气、废水、噪声和固废。 1.废气 本项目产生的废气主要为产品在拉丝、挤出、淋膜、挂胶和烘干过程中产生的少量有机废气以及破碎工序产生的颗粒物。 1.1源强分析 （1）有机废气 本项目共设置挤出机9台，项目挤塑过程中，通过料筒外部电加热（180-240℃左右）而逐步融化聚乙烯颗粒，此过程由于分子间的剪切挤压会发生断链，聚乙烯中少量未聚合的乙烯单体挥发，本次评价以非甲烷总烃计。淋膜机2台、挂胶机2台，塑料丝圈复合工序、丝圈成品烘干过程均产生有机废气，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目生产过程聚乙烯、TPE和色母粒用量为为4998t/a，则生产过程中释放的非甲烷总烃量为1.750t/a。丝圈脚垫生产过程中，PE胶水的用量为2t/a，由其理化性质可知总挥发性有机物聚乙烯醇含量最大为15%，故生产过程中挂胶和烘干工序产生有机物的量为0.3t/a，即生产过程中非甲烷总烃产生量约为2.050t/a。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》生产环节治理：在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。本项目有机废气拟处理措施为：拉丝、挤出、淋膜、复合和挂胶工序均设置专用密闭操作间，废气经集中收集后（集气效率按95%计），统一送至1套活性炭吸附/浓缩+催化燃烧一体化装置处理（风量18000m3/h），处理后的有机废气经1根15m高排气筒排放。 参照《环境工程技术手册 废气处理工程技术手册》中上部伞形罩排气量计算公式，吸入速度评价取值0.5m/s，每个集气罩设计罩口周长为1.5m，设置高度为0.3m，则通过计算可得每个集气罩的配套风机风量不小于1134m3/h（本项目拟设14个集气罩，其中扩建工程10个，现有工程4个，总风量不小于15876m3/h）。考虑到实际生产过程中的管道风压损失，本项目设计风机风量按18000m3/h。本项目有组织非甲烷总烃废气产生量为1.948t/a（0.8115kg/h），产生浓度为45.08mg/m3，经过活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备处理后（综合去除效率为95%），有组织非甲烷总烃排放浓度为2.25mg/m3，排放量为0.097t/a（0.0406kg/h），折合单位产品非甲烷总烃排放量0.0194kg/t，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3和单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放口建议排放浓度80mg/m3（建议去除效率70%）标准要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值全厂有组织NMHC排放浓度不高于10mg/m3的要求。 未收集的有机废气于车间内无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为：0.102t/a（0.0425kg/h）。 根据企业现有环评、验收资料知，现有工程有机废气产生量为2.400t/a，有组织产生量为2.160t/a，无组织产生量为0.240t/a。现有工程废气量为3000m3/h，工作时间为2400h/a，现有有机废气的去除效率为85%，有组织排放量为0.324t/a，无组织排放量为0.240t/a。 经计算，扩建工程完成后现有工程非甲烷总烃以新带老消减量为0.216t/a。 扩建工程完成后，经计算，全厂有机废气有组织排放量为0.205t/a，无组织排放量为0.342t/a，即有机废气排放量为0.547t/a。 ②破碎粉尘 本项目生产过程会产生一些废边角料和不合格产品，废边角料和不合格产品产生量按原材料的约2%计，约为100t/a，建设单位依托现有1台破碎机对废边角料和不合格产品进行集中破碎，参考同类项目及《环境影响评价实用技术指南》，颗粒物产生量按投放物料量的1%计，则颗粒物产生量1t/a，集气罩收集效率按照90%计，脉冲袋式除尘器的处理效率按99%计，则有组织颗粒物产生量为0.900t/a，经脉冲袋式除尘器处理后（处理效率99%），项目颗粒物排放量为0.009t/a。未收集的颗粒物于车间内无组织排放，无组织颗粒物排放量为：0.100t/a。 现有项目废边角料和不合格产品产生量为30t/a，破碎过程中产生的颗粒物为0.300t/a，目前以无组织形式排放。评价要求在破碎工序上方设置集气罩，收集破碎工序颗粒物经1套脉冲袋式除尘器处理后有组织排放，集气罩收集效率按照90%计，脉冲袋式除尘器的处理效率按99%计，则有组织颗粒物产生量为0.270t/a，经脉冲袋式除尘器处理后（处理效率99%），项目颗粒物排放量为0.003t/a。未收集的颗粒物于车间内无组织排放，无组织颗粒物排放量为：0.030t/a。故可消减颗粒物排放量为0.267t/a。 扩建工程完成后，全厂废边角料和不合格产品产生量为130t/a，破碎时长4h/d，1200h/a，全厂颗粒物的产生量为1.300t/a（1.083kg/h），本次评价要求在现有破碎机上安装密闭集气罩（投料口设置挡尘板），经脉冲袋式除尘器处理后，由1根15m高的排气筒有组织排放。本项目设计风机风量为2000m³/h，集气罩收集效率按照90%计，脉冲袋式除尘器的处理效率按99%计，则有组织颗粒物产生量为1.170t/a（0.975kg/h），产生浓度为487.5mg/m3，经脉冲袋式除尘器处理后（处理效率99%），项目颗粒物排放量为0.012t/a（0.0098kg/h），排放浓度为4.9mg/m³，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求（颗粒物排放浓度限值≤20mg/m3）、新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知的要求（颗粒物排放浓度限值≤10mg/m3）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值全厂有组织颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 全厂未收集的颗粒物于车间内无组织排放，无组织颗粒物排放量为：0.130t/a（0.108kg/h）。 本项目废气产排情况一览表见下表25，废气排放口基本情况见表26。 表25 项目废气产排情况一览表 排放源 污染物名称 产生浓度/ mg/m3 产生量t/a 排放浓度/ mg/m3 排放量t/a 现有工程有机废气 废气量 3000m3/h 有组织 非甲烷总烃 300 2.160 45 0.324 无组织 非甲烷总烃 0.240 0.240 扩建完成后全厂有机废气 废气量 18000m3/h 有组织 非甲烷总烃 95.09 4.108 4.75 0.205 无组织 非甲烷总烃 0.342 0.342 现有工程颗粒物 废气量 / 有组织 颗粒物 / / / / 无组织 颗粒物 0.300 0.300 扩建完成后全厂颗粒物 废气量 2000m3/h 有组织 颗粒物 487.5 1.17 4.9 0.012 无组织 颗粒物 0.130 0.130 表26 废气排放口基本情况表 序号 排放口编号 名称 类型 排放口地理坐标 排放高度（m） 排气筒内径（m） 温度（℃） 经度 纬度 1 DA001 有机废气排气筒 一般排放口 113.701064006 35.101767015 15 0.4 80 2 DA002 破碎工序排气筒 一般排放口 113.701702372 35.102067423 15 0.1 25 注：现有有机废气排气筒拆除，扩建项目排气筒均新建。 1.2污染物排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果见表27所示。 表27 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 类别 污染物 年排放量/(t/a) 1 现有工程 非甲烷总烃 0.564 2 颗粒物 0.300 3 扩建工程 非甲烷总烃 0.199 4 颗粒物 0.109 5 扩建工程完成后全厂 非甲烷总烃 0.547 6 颗粒物 0.142 1.3自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）的规定，本项目废气监测计划见下表28、表29。 表28 有组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有机废气排气筒DA001 非甲烷总烃 一次/年 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求 破碎工序排气筒DA002 颗粒物 一次/年 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求 表29 无组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）厂界（其他行业）浓度限值要求、新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知等要求 1.4大气污染物防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中规定，本项目选用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合式处理工艺对有机废气进行处理，颗粒物采用布袋除尘处理工艺对废气进行处理属于可行技术措施。 本项目有机废气处理工艺流程图详见图8。 图8 吸附/脱附-催化燃烧法工艺流程图 工艺流程介绍： 活性炭吸附—催化燃烧工艺连续运行，整个系统集吸附、脱附、催化燃烧于一体。为保证系统的连续运行，采用2套活性炭吸附单元（每套活性炭吸附床为1m3的蜂窝状活性炭，重量约0.5t），正常运行时，1个单元处于吸附状态，1个单元处于脱附状态，每个单元吸附8h后转入脱附状态，脱附状态为再生活性炭并催化燃烧有机物8h，净化后的气体经排气筒排放。当一个活性炭吸附床吸附达到预定时间后，打开脱附阀门，利用电加热器将气体加热，热风进行脱附，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃，进到催化床燃烧氧化分解为CO2和H2O，催化反应后的高温气体约350℃，燃烧余热再通过热交换器传递给后面脱附的气体，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃左右进入催化燃烧室，排出的净化气体CO2和H2O，少部分与新鲜空气（约20℃）混合后成80℃脱附热风返回吸附床进行脱附，其余的净化气体换热后经排气筒排放。 综上所述，本项目有机废气和颗粒物治理措施可行。 2.废水 本次扩建工程不新增生活污水排放量，冷却水和热水池水循环使用不外排。 3.噪声 3.1噪声源情况 项目噪声主要来源于挤出机、织机、淋膜机、搅拌机、破碎机、烘干机、风机和水泵等设备运行时产生的噪声，噪声源强约60-80dB(A)。经采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目噪声源强及治理措施见表30。 表30 扩建项目主要噪声源强及治理措施一览表 噪声源名称 源强/dB（A） 数量/台（套） 治理措施 治理后源强dB（A） 挤出机 60 9 厂房隔声、基础减振等 40 织机 60 5 40 淋膜机 70 2 50 搅拌机 80 8 60 破碎机 70 1 50 牵引机 60 15 40 烘干机 70 25 50 挂胶机 60 2 40 收丝机 60 5 40 收卷机 60 6 40 风机 80 2 60 水泵 70 2 50 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 项目源强叠加值为72.41dB(A)。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 3.2厂界噪声达标情况 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各厂界外1m处的噪声预测值见表31。 表31 项目厂房边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 背景值 56.6 58.5 56.5 57.7 与厂界距离（m） 60 60 60 10 贡献值 36.8 36.8 36.8 52.4 预测值 56.7 58.5 56.6 58.8 标准值 昼间≤65dB 注：本企业夜间不生产。 由上表可知，经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 为进一步降低项目营运期噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，评价要求建设单位： ①设备选型时尽量用低噪声设备； ②车间合理布置，尽量将高噪声设备布置在车间中部位置； ③加强治理，对高噪声设备根据的自重及振动特性采用合适隔垫、减震器等； ④加强管理，建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。 采取上述措施后，本项目营运期噪声可达标排放。 3.3自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1084-2020）的相关要求，项目运营期具体监测计划见下表32。 表32 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 每季1次，每次2天，昼间检测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4.固废 项目营运期生产过程中产生的固废主要为废包装材料、废边角料及不合格产品、布袋除尘器收尘、废胶桶、废活性炭、废催化剂和废机油。 （1）一般固废 ①废包装物：原料拆包产生的废包装袋，产生量约0.1t/a，统一收集后外售处理。 ②废边角料和不合格产品：据业主提供信息，项目在生产过程中产生的废边角料和不合格产品产生量约为100t/a，统一收集经现有破碎机破碎后回用于生产加热挤出环节。 ③除尘器收尘：生产过程中废边角料和不合格产品统一收集经破碎机破碎后回用于生产，破碎过程除尘器收集颗粒物的产生量为0.891t/a，统一收集后回用于生产加热挤出环节。 经现场调查，企业现有一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，具备防风、防雨、防渗漏等条件，防渗层渗透系数＜10-7cm/s，场地已硬化。现有一般固废暂存间能够满足项目扩建后全厂一般固废的暂存，故本项目产生的一般固废依托现有一般固废暂存间暂存可行。 （2）危险废物 ①废胶桶：据业主提供信息，项目在淋胶过程中会产生废胶桶，其产生量约为0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW49其他废物，代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，袋装后经现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。 ②废活性炭：据业主提供信息，项目有机废气治理设施活性炭吸附床中的填料活性炭，长时间吸附和脱附运行后活性炭的活性减弱，活性炭使用一年后，经脱附后更换，更换时会产生废活性炭，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，废活性炭属于危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废催化剂：废气治理设施催化燃烧装置中的催化剂的使用寿命约3年，废催化剂产生量约为0.1m3/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW50废催化剂，代码为“772-007-50”，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 ④废机油：项目设备在运行过程中会产生废机油，其产生量约为0.6t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为“900-249-08”“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，桶装后经危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位处理。 扩建工程依托现有危废暂存间，现有危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》的相关要求建设。现有危废暂存间已采取“三防”措施，并设有警示标识，有专门人员负责看管，且点地面积充足。本项目建成后，危废物暂存间废气经风管收集，在负压作用下通过管道进入“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”有机废气治理设施中集中处理，达标排放，危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。本项目产生的危废依托现有危废暂存间暂存可行。 该项目营运过程中产生的固体废物及处理措施详见表33。 表33 固体废弃物产生及处置情况 固废属性 固废名称 产生量（t/a） 处置措施 排放量 一般固废 废包装物 0.1 集中收集，定期外售 0 废边角料和不合格产品 100 统一收集，回用生产 0 除尘器收尘 0.891 0 危险废物 废胶桶 0.4 集中收集后暂存于现有危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 0 废活性炭 1 0 废催化剂 0.1m3/a 0 废机油 0.6 0 本项目危险废物产生情况及性质见下表34。 表34 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废胶桶 HW49其他废物 900-041-49 0.4 淋胶过程 固态 胶 溶剂 1-2d T/In 集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 1 废气治理过程 固态 活性炭及吸附的有机废气 有机废气 1年 T 3 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 0.1m3/a 废气治理过程 固态 重金属及其化合物 有毒物质 3a T 4 废机油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.6 设备运行过程 液态 矿物油等 废矿物油 30d T，I 综上，项目产生的各种固废均得到合理处置。 5.土壤、地下水环境影响 本项目工艺废气均经过治理达标排放，本项目无生产废水和生活污水排放，且现有危废暂存间地面已做重点防渗，一般固废暂存间已硬化，建设单位应加强日常巡检，维护维修，评价认为，项目营运期不会对地下水、土壤产生大的影响。 6.环境风险分析 项目无重大风险源，突发环境风险事故主要风险物质为原料和产品塑料制品发生火灾。通过加强厂区防火管理、完善物料及危废管理的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。但是本项目在生产过程中，仍需作好相应的风险防范措施。 本项目拟采取的风险防范措施有： ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志；厂内大型用电设施、整流变压器等设备的检修和切换，临时用电设施的接入等有关安全用电的操作严格实行操作制度，确保安全用电。 ③配备一定数量的手提式干粉灭火器等。 7.“三本账” 项目建设前后“三废”排放变化及“以新代老”工程实施后，“三废”污染物排放量的变化情况见表35。 表35 本项目建设前后污染物排放量一览表 单位t/a 类别 污染物名称 现有工程 排放量 扩建工程 排放量 以新带老削减量 本项目建成后 全厂排放量 变化量 废气 非甲烷总烃 0.564 0.199 0.216 0.547 -0.017 颗粒物 0.300 0.109 0.267 0.142 -0.158 废水 COD 0.0192 / 0.0192 0 氨氮 0.0010 / 0.0010 0 一般固废 废包装物 / 0.1 0 0 废边角料和不合格产品 3 100 0 0 铝材边角料 0.3 / 0 0 除尘器收尘 / 0.891 0 0 危险废物 废胶桶 / 0.4 0 0 废活性炭 0.3 1 0 0 废灯管 0.01 / 0 0 废催化剂 / 0.1m3/a 0 0 废机油 0.2 0.6 0 0 / 生活垃圾 3 / 0 0 8.环保投资估算 本项目总投资为500万元，其中环保投资为90万元，占总投资的18%。环保投资估算表见下表36。 表36 本项目环保投资估算一览表 序号 类别 污染源 主要环保设施 投资估算（万元） 1 废气处理 产品在拉丝、挤出、淋膜、复合和挂胶过程中产生的有机废气和现有工程注塑和吸塑过程产生的有机废气 除烘干工序在全封闭烘干箱中进行外，其他均经集气罩（集气效率95%）收集由1套“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理（处理效率95%）后，通过1根不低于15m排气筒排放 68 2 破碎工序产生的颗粒物 颗粒物采用集气罩集中收集（集气效率90%）后，统一经1套袋式除尘器处理（处理效率99%），再由1根15m高的排气筒排放 10 3 废水治理 / 厂区现有化粪池 依托现有 4 噪声处理 设备运行 减震基础、厂房隔音、距离衰减 2 5 一般固废 生产过程 依托现有一般固废间暂存，集中收集，定期外售或厂家回收 依托现有 6 危险废物 生产过程 依托现有危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处理 依托现有 7 按环保管理部门要求安装用电量监控、车辆门禁系统、在线监测系统、视频监控系统 10 8 合计 90 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 烘干工序在全封闭烘干箱中进行，现有注塑、吸塑过程和本项目拉丝、挤出、淋膜、挂胶和烘干过程中产生的有机废气均设置集气罩+1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理VOCs（去除效率95%）后，经一根15m高排气筒达标排放 | 非甲烷总体排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表2二级排放速率要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号文）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标要求 |
|  | 颗粒物排放口（DA002） | 颗粒物 | 现有工程无废气治理设施，扩建完成后破碎过程设置集气罩+袋式除尘器（去除效率99%）+15m高排气筒达标排放 | 颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表2二级排放速率要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》塑料制品A级企业分级指标 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，昼间≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废依托现有一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，废边角料和不合格产品、除尘器收尘厂内暂存，回用于生产，废包装物集中收集外售处理；危险废物依托现有危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关规定，废胶桶、废活性炭、废催化剂和废机油厂内暂存，定期交由有资质的单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为了防止污染物及各种构筑物渗漏对区域地下水、土壤造成污染，本项目采取分区防渗措施进行防渗处理，现有危废暂存间地面已做重点防渗，现有一般固废暂存间已硬化，拟建车间地面将硬化，同时建设单位将加强日常巡检，维护维修 |
| 生态保护措施 | 本项目位于获嘉县产业集聚区南区中原家具产业园软体区14号厂区，利用现有闲置厂房，厂址周围为人工生态环境，无敏感生态物种，故本项目实施后对周围生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 定期检查消防器材，确保能够正常使用 |
| 其他环境 管理要求 | 1排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 2竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |

# 六、结论

河南振江塑料制品有限公司年产5000吨塑料拉丝制品项目符合国家产业政策，项目利用现有闲置厂房进行生产，用地性质为二类工业用地；采取的污染防治措施有效可行，各类污染物均可达标排放，对环境影响可以接受，在保证各项环保措施正常运行的基础上，从环保的角度分析，本次项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.564 |  |  | 0.199 | 0.216 | 0.547 | -0.017 |
|  | 颗粒物 | 0.300 |  |  | 0.109 | 0.267 | 0.142 | -0.158 |
| 废水 | COD | 0.0192 |  |  | / |  | 0.0192 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0010 |  |  | / |  | 0.0010 | 0 |
| 一般固废 | 废包装物 | / |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 |
|  | 废边角料和不合格产品 | 3 |  |  | 100 |  | 0 | 0 |
|  | 铝材边角料 | 0.3 |  |  | / |  | 0 | 0 |
|  | 除尘器收尘 | / |  |  | 0.891 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废胶桶 | / |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.3 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |
|  | 废灯管 | 0.01 |  |  | / |  | 0 | 0 |
|  | 废催化剂 | / |  |  | 0.1m3/a |  | 0 | 0 |
|  | 废机油 | 0.2 |  |  | 0.6 |  | 0 | 0 |
| / | 生活垃圾 | 3 |  |  | / |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.14

0.14

14

循环冷却水

新鲜水

0.15

0.01

0.01

1

热水池水

图1  本项目水平衡图  单位：m3/d

聚乙烯

色母粒

淋膜

拉丝

搅拌

收卷

噪声

废气、噪声

废气、噪声

固废

噪声

塑料拉丝脚垫

冷却

热水处理理

烘干

编织

聚乙烯

丝圈生产工艺

聚乙烯，色母粒

挤出

搅拌

复合

烘干

噪声

废气、噪声

丝圈

TPE、色母粒

冷却

烘干

胶底

收卷

噪声

废气、噪声

废气、噪声

废气

固废

塑料丝圈

脚垫

搅拌

挤出

废气

烘干

挂胶

PE胶水

胶底生产工艺

水蒸汽

搅拌

注塑

打包

噪声

图4 现有塑料家具工艺流程及产排污环节图

聚乙烯颗粒

聚丙烯颗粒

色母料

成品

废气、噪声、边角料

搅拌

吹塑

打包

噪声

图5 现有塑料家具工艺流程及产排污环节图

聚乙烯颗粒

色母料

成品

废气、噪声、边角料

机加工

组装

包装

噪声、固废

图6 现有美容工具外壳工艺流程及产排污环节图

铝材

成品

粉碎

回用于生产

废气、噪声

图7 现有塑料边角料和废塑料件粉碎回收工艺流程及产排污环节图

边角料、

废塑料件