# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9000吨农药制剂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 法人代表 | / |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区照镜镇博创路与纬三路东段交叉口，纬三路东段 |
| 地理坐标 | 113度42分5.461秒，35度18分20.752秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2631化学农药制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26：44农药制造263 |
| 建设性质 | 新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 获嘉县发展和改革委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 34590 |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此本项目无需设置大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理，处理达标后排入共产主义渠，属于间接排放，因此本项目无需设置地表水专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目，因此需要设置环境风险专项评价 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 综上所述，本项目需要设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文号：豫发改工业[2007]571号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件：《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》 2、召集审查机关：河南省环境保护厅 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2009]399号） 4、规划环境影响评价文件：《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 5、召集审查机关：河南省生态环境厅 6、审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（豫环函[2019]236号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、本项目与《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》准入条件分析见下表。 表2 本项目与准入条件分析一览表 类别 准入条件 本项目情况 对比结果 产业政策 （1）工业区规划产业定位为医药、农药中间体为主的三类工业，与工业园区产业链相关的轻污染项目优先入园。 （2）按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。 （3）对获嘉县域范围内布局不合理的、符合园区主导产业的化工项目，按照环保要求可以搬迁入工业区。 （4）禁止引进食品及酿造行业企业。 （1）本项目属于农药制造项目，属于与工业园区产业链相关的轻污染项目。 （2）本公司不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业。 （3）本项目位于河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区，符合园区主导产业。 （4）本公司不属于食品及酿造行业企业。 符合 经济指标 （1）入园项目总投资不得低于2000万元。 （2）入园项目投资强度不得低于80万元/亩。 （1）本项目总投资15000万元，高于2000万元。 （2）本项目投资强度为288万元/亩，高于80万元/亩。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）获嘉县域环保搬迁入工业区的企业应进行产品和生产工艺技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。 （3）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。 （1）本公司建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）本公司不属于环保搬迁入工业区的企业。 （3）本项目在生产工艺技术水平上，能够达到达到国内行业清洁生产定量评价基准值。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免工业区大规模建设造成的不良辐射效应。 （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 （3）应限制高耗水、高耗能的工业企业入住园区。 （1）本项目使用原料和产品为环境友好型。 （2）本项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同类行业的先进水平。 （3）本公司不属于高耗水、高耗能的工业企业。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 （1）本项目污染物排放指标在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 （2）本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。 符合 土地利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 本项目能够达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 符合 其 他 （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 （1）本项目用地能够符合园区土地利用规划要求。 （2）本项目与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条。 符合 由上表可知，本项目符合《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》准入条件。 二、本项目与《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》规划环评结论分析见下表。 表3 本项目与规划环评结论分析一览表 规划环评结论 本项目情况 对比结果 工业区管委会制定出详细规范的管理制度，对于入驻工业区的企业在建设期、运行期进行全面、有效地监管，制定完善的工业区环境监测方案并严格按照方案执行，及时分析评价并核实规划环境影响评价提出的环保措施的贯彻实施情况，以对原环保措施进行补充完善，提出针对规划实施过程中实际环境影响的减缓措施方案， 以进一步提高规划的环境效益，总结规划环境影响评价的经验和教训。 本项目属于农药制造项目，符合集聚区规划，并严格实施各项环境影响减缓措施。 符合 由上表可知，本项目符合《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》规划环评结论相关要求。 三、本项目与《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见分析见下表。 表4 本项目与审查意见分析一览表 审查意见 本项目情况 对比结果 （一）优化用地布局 按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步优化用地布局：现有楼村居住用地不适宜扩大规模，严格控制人口迁入；将楼村南部原规划的居住用地调整为绿化用地，并在居住区和工业区之间设置绿化隔离带，减少工业企业对楼村居住区的影响；将靠近集聚区边界原规划的三类用地调整为一类工业用地，将边界原规划的三类工业用地调整至集聚区中部，尽可能减少对周围方台、照镜镇、贠庄居民区等敏感点的影响；将原规划的物流中心用地调整为一类工业用地；将敬老院、兽医站搬迁后的土地规划为医药中间体三类工业用地；将公园绿地调整靠近楼村居民区；在工业区和居住区之间，设置绿化隔离带；在共产主义渠两侧也需考虑防护绿地，以避免工业发展对其影响。在开发过程中不应随意改变各用地区域的使用功能，并注重节约集约用地。 根据获嘉县照镜镇区及楼村工业园区总体发展规划（2009-2020）可知，本项目所在地为三类工业用地，符合集聚区规划要求，本项目污染物产生较少，对周围敏感点影响较小。 符合 （二）优化产业结构 产业以医药农药中间体的精细化工为主，辅以产品复配、机械维修加工等一、二类工业。鼓励引进和优化发展符合产业定位的项目，发展技术含量高、附加值高的项目。入驻项目筛选应遵循循环经济理念，实施清洁生产，延长产业链。完善副产品及废物的综合利用产业链，减少废物的产生和排放。严禁食品添加剂产业、高毒、高污染的淘汰类和限制类项目入园，禁止引进食品及酿造行业企业；严禁高耗水、高耗能及废水排放量大的项目入区。不符合国家产业政策、环保政策、清洁生产要求的项目不得入园建设。 本项目属于农药制造项目，主要工艺为复配等，不属于食品添加剂产业、高毒、高污染的淘汰类和限制类项目；不属于食品及酿造行业企业；不属于高耗水、高耗能及废水排放量大的项目；不属于不符合国家产业政策、环保政策、清洁生产要求的项目。 符合 （三）完善环保基础设施 目前集聚区内已有企业废水单独排放，应按“清污分流、雨污分流”的要求规划建设排水系统，优先规划建设污水处理厂及配套污水管网，确保入区企业外排废水全部收集后进入污水处理厂集中处理，企业均不得单独设置废水排放口。同时，应规划建设区内中水回用系统，减少外排废水对共产主义渠的影响，污水处理厂的规划应考虑接受照镜镇的生活污水。 应优先规划实施集中供热，提高资源利用率，避免区内燃煤小锅炉盲目建设，控制大气污染物的排放。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率。对于工业固废，进行严格分类，并确保进行相应的前处理、减容和防止二次污染。一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 本项目排水采取“清污分流、雨污分流”，本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。 符合 （四）建立事故风险防范和应急处置体系 加强环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区及企业事故环境风险应急体系，制定事故应急预案。在基础设施和各企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 本项目将严格按照突发环境事件应急预案备案管理要求，制定完善的环境应急预案，报生态环境管理部门备案管理。 符合 （五）注重生态环境建设 集聚区建设应认真落实绿地系统与景观规划，通过采取优化布局、加强基础配套设施建设和进行生态绿化建设等补偿性措施，将集聚区建设对周边生态环境及共产主义渠的不利影响降至最低程度。区内与区外设生态防护带，三类工业用地与其他用地之间应设置绿化隔离带，尽量减少工业企业对周围环境的影响。 本要求属于集聚区职责。 / （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，对受影响的居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极扩宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，维护社会的和谐稳定。 本要求属于集聚区职责。 / 由上表可知，本项目符合《河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体规划环境影响报告书》审查意见相关要求。 四、本项目与《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》环境准入条件分析见下表。 表5 本项目与环境准入条件分析一览表 项目类别 环境准入条件 本项目情况 对比结果 鼓励类 ①重点发展符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类要求，且与集聚区定位相符的行业，鼓励符合循环经济导向，有助于拉长集聚区产业链条的项目，以及科技含量高、污染小，物耗、能耗低，清洁生产水平先进的项目入驻。 ②有利于产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； ③有利于节能减排的技术改造项目入驻； ④鼓励中水利用率高的项目入驻； ⑤现有企业的清洁生产、技术升级改造； ⑥ 鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。 本项目属于农药制造项目，不属于限制或淘汰类项目，符合国家产业政策，符合集聚区定位，生产工艺简单，污染小，物耗、能耗低，清洁生产水平先进，符合入园条件。 符合 禁止类 禁止入驻列入集聚区环境准入负面清单的项目。 本项目不属于列入集聚区环境准入负面清单的项目。 符合 生产规模和工艺技术要求 ①新入驻集聚区内企业，生产技术水平应达到国内同行业领先或具备国际先进水平，鼓励现有企业进行清洁生产技术改造，提高清洁生产水平； ②建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求。 ①本公司生产技术水平能够达到国内同行业领先或具备国际先进水平； ②本项目建设规模能够符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求。 符合 清洁生产水平 ①应选择使用原料和产品为环境友好型的项目； ②现有企业改扩建项目和新建企业生产设施和自动化控制水平应至少达到国内先进水平； ③新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平。 ①本项目使用原料和产品为环境友好型； ②本公司生产设施和自动化控制水平能够达到国内先进水平； ③本项目单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同行业领先或国际先进水平。整体清洁生产水平能够达到或超过国内清洁生产先进水平。 符合 污染物排放总量控制 ①新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂； ②环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过其现状污染物排放量（以达标排放计）； ③涉及重金属排放的项目，应严格执行国家及省、市有关重金属污染防治的要求； ④引进项目“三废”治理必须有可靠、成熟的处理工艺和处理设施。 ①本项目污染物排放指标在提高区域内现有工业污染负荷削减量中调剂； ②本项目属于新建项目； ③本项目不涉及重金属排放； ④本项目“三废”治理有可靠、成熟的处理工艺和处理设施。 符合 其他 按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 本项目属于农药制造项目，与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》环境准入条件。 表6 本项目与环境准入负面清单分析一览表 序号 类别 负面清单 本项目情况 对比结果 1 基本要求 ①禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰类、限制类的项目； ②禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目； ③禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目； ④禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目入驻； ⑤禁止入驻投资强度较小，不满足《河南省工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目； ⑥入驻企业必须符合相应行业准入条件的要求，污染物应符合达标排放的要求，项目必须满足其卫生防护距离的要求； ⑦入驻项目新增主要污染物排放，应符合总量控制的相关要求； ⑧入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到国内同行业先进水平，否则禁止入驻； ⑨入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一类工业用地之上建设三类项目。 ①本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰类、限制类的项目； ②本项目不属于列入禁止用地目录、限制用地目录的项目； ③本项目不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目； ④本项目不属于污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； ⑤本项目不属于投资强度较小，不满足《河南省工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目； ⑥本公司符合相应行业准入条件的要求，污染物应符合达标排放的要求，本项目不涉及卫生防护距离； ⑦本项目新增主要污染物排放，符合总量控制的相关要求； ⑧本公司生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均能够达到国内同行业先进水平； ⑨本项目用地为三类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 不属于 2 行业限制 ①禁止新建灭线磷、氧乐果、甲基异构柳磷、磷化铝、氯化苦、克百威和灭多威等高毒性农药项目； ②集中供水设施建成后，禁止新建采用自备水井供水的项目； ③严禁入驻高耗水、高耗能及废水排放大的项目； ④禁止引进食品及酿造行业企业。 ①本项目不属于新建灭线磷、氧乐果、甲基异构柳磷、磷化铝、氯化苦、克百威和灭多威等高毒性农药项目； ②本项目用水由集聚区统一提供，不使用自备水井； ③本项目不属于高耗水、高耗能及废水排放大的项目； ④本公司不属于食品及酿造行业企业。 不属于 3 污染防治 ①禁止新建卫生防护距离内涉及居住区或未搬迁村庄等环境敏感点的项目； ②禁止入驻废水处理难度大，会对污水处理厂造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； ③涉及重金属污染排放的项目，废水实现零排放； ④禁止入驻物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施的项目； ⑤禁止入驻堆料场未按“三防”（防扬尘、防流失、防渗漏）要求建设的项目。 ①本项目不涉及卫生防护距离； ②本项目不属于废水处理难度大，会对污水处理厂造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目； ③本项目不涉及重金属污染排放； ④本项目生产车间密闭，计量、投料、分装、包装、搅拌、高塔造粒、矮塔造粒工序废气均有效收集，并配备处理设施； ⑤本项目原料储存在仓库中，仓库按“三防”要求进行建设。 不属于 4 环境风险 ①严格落实饮用水水源保护区制度，水源二级保护区禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 ②企业环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，停产整改； ③涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。 本项目不在饮用水水源保护区范围内；本项目风险防范措施将严格按照环境影响评价文件要求落实，同时制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 不属于 由上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中相关项目。 五、本项目与《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论分析见下表。 表7 本项目与规划环评结论分析一览表 规划环评结论 本项目情况 对比结果 总评价结论：本次跟踪评价认为河南新乡楼村精细化工产业集聚区规划、规划环评及其审查意见对产业集聚区的发展起到了纲领性文件的作用，总体执行情况尚可。但是，与规划、规划环评及其审查意见相对照，在规划产业布局、基础设施配套等方面仍存在一定差距，发展规模也未达到规划预期，集聚区污水处理厂配套管网未完善，集聚区集中供水、集中供热设施及中水回用系统尚未建设，集聚区基础设施建设滞后问题较为突出。 本评价对产业集聚区后续发展提出了相应的调整建议及环境准入要求，若规划调整建议及环境准入要求予以落实，并严格实施各项环境影响减缓措施，河南新乡楼村精细化工产业集聚区后续规划实施在环境保护方面是可行的。 本项目属于农药制造项目，符合集聚区规划，并严格实施各项环境影响减缓措施。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论相关要求。 六、本项目与《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见分析见下表。 表8 本项目与审查意见分析一览表 审查意见 本项目情况 对比结果 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中 不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，加快集聚区与照镜镇区之间绿化防护带建设，最大程度减少工业企业对照镜镇居民的影响；将涉及饮用水源二级保护区的区域调出集聚区规划范围，在调出之前，严格落实饮用水源二级保护区的保护规定；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 根据获嘉县照镜镇区及楼村工业园区总体发展规划（2009-2020）可知，本项目所在地为三类工业用地，符合集聚区规划要求；本项目污染物产生较少，对周围敏感点影响较小，不在饮用水源二级保护区范围内，不涉及大气环境防护距离。 符合 （二）进一步优化产业定位和结构 积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济，禁止新建灭线磷、氧乐果、甲基异购硫磷、磷化铝、氯化苦、克百威和美多维等高毒性农药项目；禁止引进食品和酿造行业企业；禁止入驻高耗水、高耗能及废水排放量大的项目。 本项目属于农药制造项目，不属于灭线磷、氧乐果、甲基异购硫磷、磷化铝、氯化苦、克百威和美多维等高毒性农药项目；不属于食品和酿造行业企业；不属于驻高耗水、高耗能及废水排放量大的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套雨水和污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气。 本项目排水采取“清污分流、雨污分流”，本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。本项目天然气由集聚区统一提供。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》 ( GB3838-2002) V类水体要求，减少对纳污水体的影响。 本项目大气污染物VOCs、颗粒物、氮氧化物均采用了成熟可行的治理技术，排放量较小，排放浓度能够满足相关标准；本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理，获嘉县嘉盟污水处理有限公司出水能够满足《地表水环境质量标准》 ( GB3838-2002) V类水体要求。 符合 （五）建立健全园区环境风险管理体系 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，对地表自然沟渠进行整治，优化雨水管 网规划，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目将严格按照突发环境事件应急预案备案管理要求，制定完善的环境应急预案，报生态环境管理部门备案管理。 符合 由上表可知，本项目符合《新乡楼村精细化工新材料产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十三项“化学原料和化学制品制造业 26”第44条“农药制造263”。名录规定：“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”需编制环境影响评价报告书；“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）” 需编制环境影响评价报告表。本项目属于单纯物理混合、分装且产生废水和挥发性有机物的农药制造项目，需编制环境影响评价报告表。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021修改单，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码： 。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表9 本项目与产业政策相符性分析一览表 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 鼓励类 十一、石化化工 6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产。 本项目产品为精喹禾灵除草剂、吡唑醚菌酯、乙蒜素杀菌剂、噻虫嗪杀虫剂，不属于鼓励类 不属于 限制类 四、石化化工 8、新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置。9、新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦生产装置。 本项目产品为精喹禾灵除草剂、吡唑醚菌酯、乙蒜素杀菌剂、噻虫嗪杀虫剂，不属于限制类。 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 （四）石化化工 7、钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。 本项目产品为精喹禾灵除草剂、吡唑醚菌酯、乙蒜素杀菌剂、噻虫嗪杀虫剂，设备主要为剪切釜、搅拌釜、计量罐、砂磨机、造粒塔（干悬浮高塔造粒、干悬浮矮塔造粒）、包装流水线（自动理瓶机、灌装机、旋盖机、上盖机、封口机等）等，不属于淘汰类。 不属于 落后产品 （一）石化化工 5、高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、三氯杀螨醇。 6、根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和七溴二苯醚、六溴环十二烷（特定豁免用途为限制类）、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途为限制类）。 本项目产品为精喹禾灵除草剂、吡唑醚菌酯、乙蒜素杀菌剂、噻虫嗪杀虫剂，不属于淘汰类。 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目租赁现有场地及仓库等建筑物，位于新乡市获嘉县，位于新乡楼村精细化工新材料产业集聚区，根据获嘉县照镜镇及楼村工业园区总体发展规划（2009-2020）可知，本项目所占用地为三类工业用地（见附图2），符合新乡楼村精细化工新材料产业集聚区用地规划要求。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为获嘉县照镜镇水厂，距离约1500m，不在其保护区范围内。 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于新乡市获嘉县，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水由园区统一供应；能源主要为电、天然气，由园区统一供应。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废水、废气、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡市获嘉县，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于重点管控单元区，详见下图。 图1 新乡市环境管控单元图 本项目租赁现有场地及仓库等，厂址位于新乡市获嘉县，根据上图，本项目厂址属于重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 表10 本项目与《清单》对比分析一览表 纬度 管控要求 本项目情况 相符性 新乡市生态环境总体准入要求 空间布局约束 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 2.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 3.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。 1.本项目位于新乡市获嘉县，不涉及自然保护区。 2.本项目属于农药制造项目，不属于露天矿山项目。 本项目不属于生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目产生的VOCs，配套安装高效收集、治理设施，本项目位于园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 3.本项目不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目。 符合 污染物排放管控 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求； 2.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。 1. 本项目属于新建项目，能够实现区域内增产不增污； 2.本项目不涉及重金属排放。 符合 资源开发效率要求 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 1.本项目“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。不新建燃煤自备锅炉。 符合 管控单元分类 环境管控单元名称 行政 区划 管控要求 本项目情况 相符性 区县 乡镇 重点管控单元4 获嘉县大气弱扩散区 获嘉县 照境镇、城关镇、大新庄乡、中和镇、史庄镇、徐营镇、太山乡、位庄乡、黄堤镇、西工区管委会 空间布局约束 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 2、严格控制新、改、扩建“两高”项目。 1、本项目不属于高排放、高污染项目，不属于钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 2、本项目不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 1、本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、本项目不涉及填埋场。 符合 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本公司属于农药制造项目，在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、本项目选址不属于高关注地块。 符合 资源利用效率要求 加快园区集中供热、供水及配套管网等基础设施建设。 本要求属于集聚区职责。 / 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》中的相关要求。 5、与其他相关政策文件相符性分析 （1）本项目与《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1号）对比分析。 表11 本项目与《农药产业政策》对比分析一览表 《农药产业政策》相关内容 本项目情况 对比结果 政策目标 第三条 优化布局。 促使各地区农药工业合理定位、协调发展。大力推动产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染。到2015年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上，2020年达到80%以上。 本项目位于河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区，符合集聚区规划。 符合 第五条 加快工艺技术和装备水平的提升。 严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平。到2015年制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产70%实现生产自动化控制和装备大型化，2020年达到90%以上。 本项目农药制剂加工、包装等工序采用自动化控制。 符合 第七条 降低农药对社会和环境的风险。 严格农药安全生产和环境保护，强化工艺创新和污染物治理技术的研发与应用，推进清洁生产和节能减排；加快高安全、低风险产品和应用技术的研发，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术；建立和完善农药废弃物处置体系，减轻农药废弃物对环境的影响。到2015年，污染物处理技术满足环境保护需要，“三废”排放量减少30%，副产物资源化利用率提高30%，农药废弃物处置率达到30%。到2020年，“三废”排放量减少50%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%。 本项目不涉及高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技；农药废弃物能够妥善处置。“三废”排放量较少，并且能够满足相关要求。 符合 第十条 综合考虑地域、资源、环境和交通运输等因素调整农药产业布局。 通过生产准入管理，确保所有农药生产企业的生产场地符合全国主体功能区规划、土地利用总体规划、区域规划和城市发展规划，并远离生态环境脆弱地区和环境敏感地区。 本项目位于河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区，符合集聚区规划，周边无生态环境脆弱地区和环境敏感地区。 符合 产业布局 第十一条 新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区，新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时，鼓励进入工业集中区。 本项目符合国家用地政策，位于河南新乡楼村精细化工新材料产业集聚区，符合集聚区规划。 符合 组织结构 第十八条 完善农药企业退出机制。 通过严格行业准入条件和限制过剩、淘汰落后，拓宽生产要素合理流动和整合的渠道，完善相关引导政策和退出补偿机制，加快产品结构不合理、技术装备落后、管理水平差、环境污染严重的农药企业退出市场。 本公司不属于产品结构不合理、技术装备落后、管理水平差、环境污染严重的农药企业。 符合 产品结构 第二十二条 国家适时发布鼓励、限制、淘汰的农药产品目录，并通过土地、信贷、环保等政策措施严格控制资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的农药新增产能，禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移，加快落后产品淘汰。 本项目不属于资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的项目，本项目产品不属于能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品。 符合 由上表可知，本项目符合《农药产业政策》相关要求。 （2）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知》（新环攻坚办〔2023〕73号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析。 表12 本项目与《攻坚战实施方案》对比分析一览表 《攻坚战实施方案》相关内容 本项目情况 对比结果 秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案 （一）加快产业结构优化调整 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模、严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。 依法依规淘汰落后产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照省定标准，淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。 本项目属于农药制造项目，不属于“两高”项目，能够满足国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及区域污染物削减等相关要求。本项目不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业。本项目按要求进行“三同时”建设。本项目属于新建项目，按照河南省重污染天气重点行业A级绩效水平进行建设。本项目不涉及大宗货物运输。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021修改单，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“淘汰类”。本项目不属于大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业。 符合 夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案 三、VOCs污染治理达标行动 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。载有气态、液态VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，按照技术规范和检测频次要求，开展 LDAR工作，建立电子台账记录。石化、现代煤化工、制药、农药等行业加强储罐配件失效检修、装载和污水处理密闭收集效果治理、装置区废水预处理池和废水储罐废气收集；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏。优化VOCs储罐选型和浮盘边缘密封方式，鼓励使用高效、低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，并定期进行检修维护。产生含VOCs废水的企业， 采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs无组织排放。 本项目涉VOCs物料密闭储存于包装桶中，存放于仓库，生产过程中产生VOCs的工序均设置集气装置，减少无组织VOCs排放。 符合 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 （3）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知》（新环攻坚办[2023]77号）（以下简称《蓝天保卫战实施方案》）对比分析。 表13 本项目与《蓝天保卫战实施方案》对比分析一览表 《蓝天保卫战实施方案》相关内容 本项目情况 对比结果 （一）持续推进产业结构优化调整 1.依法依规淘汰落后低效产能。落实《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021修改单，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“淘汰类”。本项目不属于大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业。 符合 （六）加快挥发性有机物治理 25.大力提升治理设施去除效率。按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO 和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 本项目计量、投料、搅拌、包装工序产生的非甲烷总烃，经收集后由活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放；高塔造粒工序产生的非甲烷总烃经收集后由水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA002排放；矮塔造粒工序产生的非甲烷总烃经收集后由水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA003排放。 符合 26. 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控，纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 本项目涉VOCs物料密闭储存于包装桶中，存放于仓库，生产过程中产生VOCs的工序均设置集气装置，减少无组织VOCs排放。 符合 （七）强化区域联防联控 29.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 本项目属于农药制造项目，项目建成后将积极进行绩效评级工作。 符合 由上表可知，本项目符合《蓝天保卫战实施方案》相关要求。 （4）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕66号）（以下简称《碧水保卫战实施方案》）对比分析。 表14 本项目与《碧水保卫战实施方案》对比分析一览表 《碧水保卫战实施方案》相关内容 本项目情况 对比结果 （六）统筹做好其他水污染防治工作 20.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目属于农药制造项目，不属于造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。 符合 由上表可知，本项目符合《碧水保卫战实施方案》相关要求。 （5）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕65号）（以下简称《净土保卫战实施方案》）对比分析。 表15 本项目与《净土保卫战实施方案》对比分析一览表 《净土保卫战实施方案》相关内容 本项目情况 对比结果 （一）推进土壤污染风险管控工作 7.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排放整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目危险废物按要求收集后暂存于危废贮存间，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。 符合 9.强化“一废一品一重”环境风险防控。在全市范围内开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施重金属减排工程。 本项目严格按要求进行危险废物的堆放、贮存，加强危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，强化危险废物全过程管理。本项目不涉及重金属。 符合 由上表可知，本项目符合《净土保卫战实施方案》相关要求。 （6）本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目拟建设情况的对比情况见下表。 表16 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）对比分析一览表 有机化工企业绩效分级指标 差异化指标 A级企业 本项目拟建情况 对比结果 工艺过程 1.涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气全部收集治理； 2.涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机、真空泵等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统； 3.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4.液态VOCs物料采用密闭管道输送方式； 5.粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加。 1.本项目涉VOCs物料的投加和卸放以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气全部收集治理； 2.本项目涉VOCs物料的过滤单元操作采用密闭式过滤机；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统； 3.本项目载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4.本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送方式； 5.本项目粉状、粒状物料采用密闭固体投料器投加。 符合 工艺有机废气治理 1.配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸附回收、燃烧、浓缩等组合处理工艺，处理效率不低于90%，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理。 2.如有应急旁路，企业在排污许可证中进行申报（或向当地生态环境主管部门备案），在非紧急情况下保持关闭，每次开启后及时向当地生态环境部门报告。 1.本项目生产过程中产生的有机废气全部密闭收集并引至有机废气治理设施，采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置和水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理效率不低于90%。 2.本项目不涉及。 符合 挥发性有机液体储罐 对于储存物料的真实蒸气压a≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐或其他等效措施。 本项目不涉及。 / 1.对储存物料的真实蒸气压≥27.6kPa 但<76.6 kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施； 2.符合第1条的固定顶罐排气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理。 本项目不涉及。 / 挥发性有机液体装载 1.对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm）。排放的废气应收集处理,处理效率不低于80%； 2.如采用顶部装载作业，排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等预处理后，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理。 本项目不涉及。 / 污水收集和处理 1.含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施； 2.废水集输、储存、处理设施应加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施； 3.污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs废气采用燃烧工艺或送加热炉、锅炉、焚烧炉燃烧处理；低浓度VOCs废气采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、生物法或其他等效两级及以上串联技术。 1.本项目含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施； 2.本项目废水集输、储存、处理设施加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施； 3.本项目VOCs废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。 符合 加热炉/锅炉及其他 1.PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.脱硫采用石灰/石-石膏湿法、氨法、半干法/干法脱硫等； 3.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧改造； 4.燃气炉窑采用低氮燃烧、SCR/SNCR等脱硝技术； 5.生产工艺有机废气全部采用热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧、吸附浓缩+催化燃烧等高效有机废气治理设施或送工艺加热炉、锅炉直接燃烧处理； 6.其他废气处理采用酸雾净化塔等连续多级废气处理工艺。 1.本项目PM10治理采用袋式除尘器、水吸收装置等高效除尘技术； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目天然气热风炉采用低氮燃烧脱硝技术； 5.本项目生产工艺有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理和水吸收装置+活性炭吸附装置； 6. 本项目不涉及。 符合 无组织管控 一、生产过程 1.所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。 2.厂区内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩，配套的除尘设施不与室内通风除尘混用。 3.含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或密闭操作间。 4.车间产尘点和涉VOCs工序安装集气罩和治理设施。 二、车间、料场环境 1.生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象； 2.封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门； 3.在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态； 4.生产车间无可见烟粉尘外逸。 三、其他 1.厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。 一、生产过程 1.本项目所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。 2.本项目厂区内物料转移和输送采用气力输送等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）设置独立集气罩，配套的除尘设施不与室内通风除尘混用。 3.本项目含VOCs物料在负压密闭间采用泵抽桶器连接密闭管道输送。 4.本项目计量、投料、分装、包装、搅拌、高塔造粒、矮塔造粒工序废气均有效收集，并配备处理设施。 二、车间、料场环境 1.本项目生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象； 2.本项目为封闭料场，顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门； 3.本项目在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态； 4.本项目生产车间无可见烟粉尘外逸。 三、其他 1.本项目厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。 符合 排放限值 涉VOCs 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、20mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；因废气收集、生产工艺原因去除率确实达不到的，在厂房外无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m3。 3.污水处理场周界监控点环境空气臭气浓度【3】低于20，NH3、H2S浓度分别低于 0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。 1.本项目能够满足有组织PM10、NMHC排放限值要求：10、20mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值； 2、本项目VOCs治理设施同步运行率和去除率能够分别达到100%和80%。 3.本项目废水依托新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，污水处理场周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于 0.2mg/m3、0.02mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。 符合 锅炉 1.锅炉烟气PM、SO2、NOx排放限值要求： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3；燃气：5、10、50/30【1】mg/m3；燃油：10、20、80mg/m3（基准氧含量：燃气/燃油3.5%，燃煤/生物质9%）； 2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。 本项目不涉及。 / 工业 炉窑 1.燃气/燃油工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放限值要求： 10、35、50mg/m3（基准氧含量：燃气/燃油 3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）； 2.其他工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：9%）； 3.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。 本项目PM10、SO2、NOx排放浓度分别能够满足10、50、100mg/m3（基准氧含量：9%）的要求。 符合 其他 1.各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3； 2.厂界PM、VOCs排放限值要求：1、2mg/m3。 1.本项目各生产工序能够满足PM10有组织排放限值要求：10mg/m3； 2.本项目厂界能够满足PM10、VOCs排放限值要求：1、2mg/m3。 符合 运输方式 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。 符合 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 备注【2】：有机废气采用燃烧/焚烧工艺处理的，建议废气分质收集与分质处理，避免燃烧/焚烧过程产生二噁英。 备注【3】：1年内有因恶臭问题被投诉并被主管部门认定的企业不能评为绩效A级。 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，满足A级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 河南捷利康农化有限公司“年加工除草剂、杀菌剂2000吨建设项目”环境影响报告表2018年4月由济源蓝天科技有限责任公司编制完成。新乡市环境保护局于2018年5月7日进行批复，批复文号“新环表审[2018]76号”。 因河南捷利康农化有限公司受行业大环境影响，资金短缺，导致企业无项目建设能力，故于2023年4月3日将《河南捷利康农化有限公司年加工除草剂、杀菌剂2000吨建设项目环境影响报告表》及相关环保手续转让给河南利丰化学有限公司（转让协议见附件6）。 河南利丰化学有限公司接手该项目后，立即着手进行工程设计，在设计院的建议下安排专业人士进行了市场调研，发现原项目产品结构设计不合理，部分产品市场已经饱和，同时部分产品产能不足，因此计划将原2000吨农药制剂/年的产能扩大至9000吨/年，同时对产品结构进行调整，使项目建设更加符合市场需求。由于产能扩大，原厂址已不能满足项目生产需求，河南利丰化学有限公司计划将该项目搬迁至新乡市获嘉县，现有新乡市合丽亚化工有限公司厂区内进行生产。根据《农药建设项目重大变动清单》（试行），项目规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施均发生重大变动，属于重大变动项目，因此需要重新报批。企业已通过获嘉县发展和改革委员会重新备案， 2023年6月5日备案通过，项目代码：2306-410724-04-01-920385。 本项目选址位于新乡市获嘉县，租赁现有场地及仓库等进行生产。本项目的基本情况见下表。 表17 本项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 年产9000吨农药制剂项目 2 建设单位 河南利丰化学有限公司 3 产品方案 年产9000吨农药制剂（精喹禾灵除草剂3000t/a、吡唑醚菌酯2000t/a、乙蒜素杀菌剂2000t/a（外购成品，仅进行分装）、噻虫嗪杀虫剂2000t/a） 4 项目地址 新乡市获嘉县 5 占地面积 34590m2 6 总投资（万元） 15000 7 主要工艺 精喹禾灵除草剂（原料-计量-投料-搅拌-检验-包装-成品） 吡唑醚菌酯（原料-计量-投料-搅拌、剪切-研磨-检验-包装-成品） 乙蒜素杀菌剂（原料-分装-成品） 噻虫嗪杀虫剂（原料-计量-投料-搅拌、剪切-研磨-造粒-检验-包装-成品） 8 定员与工作制度 员工30人，单班制（每班8小时），年工作300天 本项目租赁新乡市合丽亚化工有限公司现有场地及仓库等建筑物（见附件3），并计划在场地内新建1座生产车间，目前生产车间尚未建设，设备未就位，不涉及未批先建。本项目现状见下图。 图2 本项目现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见下表。 表18 本项目组成一览表 序号 项目 内容 数量、规模或要求 备注 1 主体工程 生产车间 1座，3层，面积2750m2 新建 成品仓库 1座，1层，面积840m2 利用现有厂房 原料仓库 1座，1层，面积840m2 利用现有厂房 2 辅助工程 办公楼 1座，2层，面积400m2 依托新乡市合丽亚化工有限公司办公楼 实验楼 1座，2层，面积300m2 依托新乡市合丽亚化工有限公司实验楼 危险品仓库 1座，1层，面积160m2 利用现有厂房 3 环保工程 废水 水吸收装置废水：水吸收装置废水回用于噻虫嗪杀虫剂投料工序不外排 新建 生活污水：化粪池1座 依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池 实验废水、生产废水（设备清洗废水、地面清洗废水）：污水处理站1座（工艺：污水收集池+铁碳曝气反应塔+催化氧化反应器+中和絮凝器+澄清池+污水调节池+生物氧化池+絮凝沉淀池+催化氧化反应池+砂水分离器+清水池）（规模：300m3/d） 依托新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站 废气 投料、分装、包装工序废气 密闭收集+袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 新建 计量、投料、搅拌、包装工序废气 高塔造粒工序废气 密闭收集+袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置+18m高排气筒DA002 新建 矮塔造粒工序废气 密闭收集+袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置+18m高排气筒DA003 新建 噪声 基础减振，厂房隔声等 新建 固废 一般固废暂存间1座（10m2） 新建 危废暂存间1座（10m2） 新建 4 公用工程 水 园区统一供应 / 电 园区统一供应 / 天然气 园区统一供应 / 3、产品方案 本项目产品为农药制剂（精喹禾灵除草剂、吡唑醚菌酯、乙蒜素杀菌剂、噻虫嗪杀虫剂），项目产品方案及产量详见下表。 表19 本项目产品及产量一览表 序号 产品名称 产量 备注 1 农药制剂 精喹禾灵除草剂 3000t/a 10%乳油，执行标准NY/T3594-2020 2 吡唑醚菌酯 2000t/a 25%悬浮剂，执行标准HG/T5444-2018 3 乙蒜素杀菌剂 2000t/a（外购成品，仅进行分装） 15%可湿性粉剂，执行标准Q/MYD048-2019 4 噻虫嗪杀虫剂 2000t/a 25%干悬浮剂，执行标准GB/T33809-2017 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表20 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 使用工序 备注 1 双层剪切釜 2000升 1 投料、搅拌、剪切 新建 2 双层剪切釜 3000升 1 投料、搅拌、剪切 新建 3 双层剪切釜 5000升 1 投料、搅拌、剪切 新建 4 单层搅拌釜 2000升 1 投料、搅拌 新建 5 单层搅拌釜 3000升 1 投料、搅拌 新建 6 单层搅拌釜 5000升 1 投料、搅拌 新建 7 计量罐 500升 3 计量 新建 8 计量罐 1000升 2 计量 新建 9 砂磨机 60升 4 研磨 新建 10 干悬浮高塔造粒 DF-H3200 1 造粒 新建 11 干悬浮矮塔造粒 DF-L4500 1 造粒 新建 12 包装流水线 自动理瓶机 5kw 2 包装 新建 13 灌装机 4kw 2 包装 新建 14 旋盖机 4kw 2 包装 新建 15 上盖机 0.75kw 2 包装 新建 16 封口机 4kw 2 包装 新建 17 贴标机 3kw 2 包装 新建 18 装箱机 0.75kw 2 包装 新建 19 封箱机 1.1kw 2 包装 新建 20 打包机 2.2kw 2 包装 新建 21 输送机 1.1kw 2 包装 新建 22 空压机 11kw 1 辅助 新建 23 真空机组 S100×80－33 1 辅助 新建 24 电动叉车 3吨 1 运输 新建 25 液相色谱仪 1220infinity 1 实验室实验 新建 26 液相色谱仪 SPD-20A 1 实验室实验 新建 27 气相色谱仪 GC-9160 1 实验室实验 新建 28 电子分析天平 ME204E 1 实验室实验 新建 29 电子天平 PH-20002 1 实验室实验 新建 30 激光粒度分布仪 BT-9300S 1 实验室实验 新建 31 低温测定仪 SHDW-2 1 实验室实验 新建 32 KF-1型水分仪 KF-1 1 实验室实验 新建 33 PH计 PHS-3C 1 实验室实验 新建 34 电热鼓风干燥箱 101-1ASB 1 实验室实验 新建 35 超声波清洗机 AS3120B 2 实验室实验 新建（配合激光粒度分布仪检测粒径，利用超声波将需检测的悬浮剂打散，确保数据更加精确） 36 三用紫外仪 2F-2 1 实验室实验 新建 37 旋转蒸发器 RE-52C 1 实验室实验 新建 38 旋转蒸发器 RE-201C 1 实验室实验 新建 39 离心机 SHLX-2 1 实验室实验 新建 40 分光光度计 722N 1 实验室实验 新建 41 共沸水分仪 VM-5050 1 实验室实验 新建 42 粘度计 NDJ-1 1 实验室实验 新建 43 粉碎机 FW100 1 实验室实验 新建 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料及资源能源消耗量见下表。 表21 本项目原辅材料及资源能源消耗量一览表 序号 原料名称 用量 包装规格/储存方式 备注 1 精喹禾灵除草剂 精喹禾灵原药 300t/a 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量1.5t 2 乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油） 300t/a 桶装，200kg/桶 外购，液体（已配置好），最大暂存量1.5t 3 溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）） 2400t/a 桶装，200kg/桶 外购，液体，最大暂存量11t 4 吡唑醚菌酯 吡唑醚菌酯原药 500t/a 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量2.5t 5 助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚） 160t/a 桶装，200kg/桶 外购，液体，最大暂存量1t 6 分散剂（十二烷基苯磺酸钠） 100t/a 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量1t 7 稳定剂（硅酸镁铝） 20t/a 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量1t 8 消泡剂（有机硅消泡剂） 10t/a 桶装，25kg/桶 外购，液体，最大暂存量0.2t 9 防腐剂（卡松） 10t/a 桶装，25kg/桶 外购，液体，最大暂存量0.2t 10 增稠剂（黄原胶） 2t/a 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量0.1t 11 去离子水 1198t/a 桶装，1000kg/桶 外购，液体，最大暂存量6t 12 乙蒜素杀菌剂 2000t/a 袋装，25kg/袋 外购成品乙蒜素杀菌剂，仅进行分装，粉状固体，最大暂存量6.7t 13 噻虫嗪杀虫剂 噻虫嗪原药 500 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量3t 14 助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚） 160 桶装，200kg/桶 外购，液体，最大暂存量3t 15 分散剂（十二烷基苯磺酸钠） 100 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量1t 16 稳定剂（硅酸镁铝） 20 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量2t 填料（高岭土） 1000 袋装，1000kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量5t 崩解剂（硫酸铵） 200 袋装，25kg/袋 外购，粉状固体，最大暂存量2t 17 消泡剂（有机硅消泡剂） 10 桶装，25kg/桶 外购，液体，最大暂存量0.5t 18 去离子水 725 桶装，1000kg/桶 外购，液体，最大暂存量10t 19 水 1524t/a 园区统一供应 / 20 电 40万kWh 园区统一供应 / 21 天然气 13.95万m3/a 园区统一供应 / 主要原辅料理化性质见下表。 表22 本项目主要原辅料理化性质一览表 序号 原料名称 成分 理化性质 1 精喹禾灵原药 精喹禾灵 淡黄色均匀结晶，分子式C19H17ClN2O4，分子量372.802，密度1.409g/cm3，化学名称（R）-2-[4-（6-氯喹喔啉-2-基氧）苯氧基]丙酸乙酯，熔点76.5°C，沸点220°C，闪点276.3°C。低毒除草剂，适用于阔叶作物田的禾本科杂草。 2 乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油）） 十二烷基苯磺酸钙 白色至淡黄色粒状的固体，分子式C36H58CaO6S2，分子量691.05，微溶于水。本品在柴油、机油、增压柴油、机油中作清净分散剂。本品是复配有机氯、有机磷、除草剂等农药乳液的混合型乳化剂的主要组分。用作阴离子型表面活性剂，也可用作农药乳化剂。与非离子型表面活性剂混合配制成混合型农药乳化剂，它被广泛用来配制有机磷、有机氯农药乳化剂。本品有毒，对皮肤有刺激作用。用于染料、油漆、纺织、印染等行业。配制农药的乳化剂。 3 150#溶剂油 石脑油，是石油产品之一，又叫化工轻油、粗汽油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作石油树脂的原料及油漆的溶剂、农药乳化剂、银粉轧浆等。分子量108.099。 4 溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）） DMF（N，N-二甲基甲酰胺） 无色透明液体，化学式C3H7NO，分子量73.095，熔点-61℃，沸点153℃，闪点58℃（OC），密度0.948g/cm3，与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。 5 吡唑醚菌酯原药 吡唑醚菌酯 白色至浅米色无味结晶体，化学名称N-[2-[[1-(4-氯苯基)吡唑-3-基]氧甲基]苯基]-N-甲氧基氨基甲酸甲酯，化学式C19H18ClN3O4，分子量387.817，熔点63.7至65.2℃，沸点501.1℃，闪点256.8℃，密度1.27g/cm3。主要用于防冶作物上由真菌引起的多种病害，吡唑醚菌酯对小麦白粉病、赤霉病具有较好的防治功效。吡唑醚菌酯除对病原菌有直接作用外，还能诱变许多作物尤其是谷物的生理现象，如提高对氮的吸收，从而促进作物快速生长，提高作物产量，从而达到作物高产的目的。 6 助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚） 脂肪醇聚氧乙烯醚 无色至淡黄色液体，分子式（RO（CH2CH2O）nH），易溶于水。主要用于1、洗涤行业：作为非离子表面活性剂，起乳化，发泡、去污作用，是洗手液、洗衣液、沐浴露、洗衣粉、洗洁精、金属清洗剂的主要活性成分。2、纺织印染行业：作为纺织印染助剂，起乳化作用，作乳化硅油、渗透剂、匀染剂、丙纶油剂。3、造纸行业行业：作为脱墨剂，毛毯净洗剂，脱树脂剂。4、其他：农药乳化剂，原油破乳剂，润滑油乳化剂等。 7 分散剂（十二烷基苯磺酸钠） 十二烷基苯磺酸钠 白色至淡黄色粉末或颗粒，化学式C18H29NaO3S，分子量348.476，密度1.02g/cm3，易溶于水，易吸潮结块。主要用于洗涤剂、乳化分散剂（化妆品、食品、印染助剂、农药等乳状液配制）、抗静电剂等。 8 稳定剂（硅酸镁铝） 硅酸镁铝 白色的复合胶态物质，分子式MgAl2（SiO3）4，分子量262.434，无毒，无味，不溶于水，在水中分散。作为稳定剂、悬浮剂、增稠剂使用在个人护理（如牙膏）、化妆品、医药、农药、抛光剂、润滑剂、涂料、油漆、锂电池、工程塑料等领域。 9 消泡剂（有机硅消泡剂） 有机硅消泡剂 白色粘稠乳液，主要组分为硅油，在水、动植物油及矿物油中不溶，或溶解度很小，既能耐高温，也能耐低温。化学性能惰性，物理性性能稳定，无生物活性。有机硅消泡剂用途和应用领域广泛，在红霉素、洁霉素、阿维菌素、庆大霉素、青霉素、土霉素、四环霉、泰乐菌素、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸、黄原胶等发酵工业中用作消泡剂。也用于纺织、印染、涂料、染料、造纸、油墨、油田、污水处理等领域。 10 防腐剂（卡松） 卡松（异噻唑啉酮） 棕黄色透明液体，化学式C8H9ClN2O2S2，分子量264.7523，沸点200.2℃，闪点74.9°C。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。 11 增稠剂（黄原胶） 黄原胶 黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，稍带臭味。易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体。它具有独特的流变性，良好的水溶性、对热及酸碱的稳定性、与多种盐类有很好的相容性，作为增稠剂、悬浮剂、乳化剂、稳定剂，可广泛应用于食品、石油、医药等20多个行业。 12 乙蒜素原药 乙蒜素 无色或微黄色油状液体，化学式C4H10O2S2，分子量154.251，沸点283.71℃，闪点125.38℃，密度1.191g/cm3。高效无公害广谱仿生杀菌剂，兼具植物生长调节作用，能促进萌芽、提高发芽率、增加产量和改善品质，是复配杀菌剂农药的首选原料。 13 噻虫嗪原药 噻虫嗪 白色结晶粉末，化学式C8H10ClN5O3S，分子量291.71，熔点139.1℃。烟碱类高效低毒杀虫剂，对害虫具有胃毒、触杀及内吸活性，用于叶面喷雾及土壤灌根处理。其施药后迅速被内吸，并传导到植株各部位，对刺吸式害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。 14 崩解剂（硫酸铵） 硫酸铵 无色结晶或白色颗粒，化学式（NH4）2SO4，易溶于水，不溶于乙醇和丙酮，分子量132.139，熔点235至280℃（分解），硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。 6、项目水平衡图 图3 本项目水平衡图 m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市获嘉县，租赁现有场地及仓库等进行生产。根据企业提供的本项目平面布置图（见附图5），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）厂区内生产区和办公区完全分开，生产车间位于办公楼东北侧，生产车间与办公楼均临路，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： 1、本项目精喹禾灵除草剂生产工艺流程图如下： 图4 精喹禾灵除草剂生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （1）计量 根据设备的生产能力和产品所需的原料配比，计算各种原料用量。液相原料（乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油）、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺））在密闭间内采用抽桶器连接密闭管道进行抽料，采用计量泵进行计量；固相原料（精喹禾灵原药）无需计量，精喹禾灵原药包装规格为：袋装，25kg/袋，根据计算结果得出所需袋数即可。液相原料从包装桶中抽送至搅拌釜过程中会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）。评价建议：设置密闭间，密闭间设置抽气装置，保持负压，计量工序位于密闭间内，液相原料从包装桶中抽送至搅拌釜过程中挥发的有机废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。 （2）投料 计量好的液相原料通过密闭管道输送至搅拌釜中；固相原料从搅拌釜投料口人工投加进搅拌釜中，投加后，关闭投料口。液相原料投加进搅拌釜过程中会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃），因计量抽料过程与投料过程同步进行，故将计量、投料工序有机废气识别为一股；固相原料投加进搅拌釜过程中会产生颗粒物。评价建议：搅拌釜通过抽气装置设置为负压，搅拌釜投料口设置集气罩，产生的废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 （3）搅拌 原料投加后，关闭投料口，进行搅拌（搅拌温度为15-30℃）。液相原料搅拌过程中会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）；由于液相原料的加入，将固相原料润湿，故搅拌过程中无颗粒物产生。评价建议：搅拌釜通过抽气装置设置为负压，产生的有机废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 （4）检验 搅拌完成后，对产品取样检验，检验不合格将对产品进行调配，直至满足产品要求。 （5）包装 检验合格后的产品通过密闭管道输送至包装流水线进行包装，包装后即为成品，入库待售。包装过程中液相原料会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）。评价建议：包装工序密闭，设置抽风装置，产生的有机废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 注：乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油）、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）易挥发。故本次评价，精喹禾灵除草剂生产全过程均考虑其挥发。 2、本项目吡唑醚菌酯生产工艺流程图如下： 图5 吡唑醚菌酯生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （1）计量 根据设备的生产能力和产品所需的原料配比，计算各种原料用量。液相原料（助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）、消泡剂（有机硅消泡剂）、防腐剂（卡松）、去离子水）在密闭间内采用抽桶器连接密闭管道进行抽料，采用计量泵进行计量；固相原料（吡唑醚菌酯原药、分散剂（十二烷基苯磺酸钠）、稳定剂（硅酸镁铝）、增稠剂（黄原胶））中部分用量较少的原料采用人工计量，人工计量过程中会产生颗粒物，因产生量极小，本次评价不再定量分析。评价建议：设置密闭间，密闭间设置抽气装置，保持负压，计量工序位于密闭间内，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。 （2）投料 计量好的液相原料通过密闭管道输送至剪切釜中；固相原料从剪切釜投料口人工投加进剪切釜中，投加后，关闭投料口。固相原料投加进剪切釜过程中会产生颗粒物。评价建议：剪切釜通过抽气装置设置为负压，剪切釜投料口设置集气罩，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 （3）搅拌、剪切 原料投加后，关闭投料口，进行搅拌、剪切（搅拌、剪切温度为15-30℃）。由于液相原料的加入，将固相原料润湿，故搅拌过程中无颗粒物产生。设备运行时会产生噪声。 （4）研磨 搅拌、剪切好的物料经密闭管道输送至砂磨机进行研磨，减少大颗粒的存在，使各种物料分散均匀。设备运行时会产生噪声。 （5）检验 研磨完成后，对产品取样检验，检验不合格将对产品进行调配，直至满足产品要求。 （6）包装 检验合格后的产品通过密闭管道输送至包装流水线进行包装，包装后即为成品，入库待售。设备运行时会产生噪声。 注：脂肪醇聚氧乙烯醚作为助剂，用量较少，性质较为稳定，不易挥发，并且吡唑醚菌酯生产过程均在常温下进行。故本次评价，不再考虑吡唑醚菌酯生产过程中脂肪醇聚氧乙烯醚的挥发。 3、本项目乙蒜素杀菌剂生产工艺流程图如下： 图6 乙蒜素杀菌剂生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （1）分装 外购成品乙蒜素杀菌剂（规格25kg/袋），采用小型分装设备将其分装为100g、200g等小规格，分装过程会产生颗粒物、臭气浓度（乙蒜素有大蒜气味，会引起人嗅觉不快，因此识别为臭气浓度，由于本项目不涉及乙蒜素杀菌剂的生产，只对成品乙蒜素杀菌剂进行分装，因此异味较小，且后续采取了袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，可以保证外排废气中异味达标排放，因此本次评价不再定量分析）。评价建议：分装工序密闭，设置抽风装置，分装工序产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 4、本项目噻虫嗪杀虫剂生产工艺流程图如下： 图7 噻虫嗪杀虫剂生产工艺及产污环节流程图 （1）计量 根据设备的生产能力和产品所需的原料配比，计算各种原料用量。液相原料（助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）、消泡剂（有机硅消泡剂）、去离子水）在密闭间内采用抽桶器连接密闭管道进行抽料，采用计量泵进行计量；固相原料（噻虫嗪原药、分散剂（十二烷基苯磺酸钠）、稳定剂（硅酸镁铝）、填料（高岭土）、崩解剂（硫酸铵））中部分用量较少的原料采用人工计量，人工计量过程中会产生颗粒物，因产生量极小，本次评价不再定量分析。评价建议：设置密闭间，密闭间设置抽气装置，保持负压，计量工序位于密闭间内，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。 （2）投料 计量好的液相原料通过密闭管道输送至剪切釜中；固相原料从剪切釜投料口人工投加进剪切釜中，投加后，关闭投料口。固相原料投加进剪切釜过程中会产生颗粒物。评价建议：剪切釜通过抽气装置设置为负压，剪切釜投料口设置集气罩，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。 （3）搅拌、剪切 原料投加后，关闭投料口，进行搅拌、剪切（搅拌、剪切温度为15-30℃）。由于液相原料的加入，将固相原料润湿，故搅拌过程中无颗粒物产生。设备运行时会产生噪声。 （4）研磨 搅拌、剪切好的物料经密闭管道输送至砂磨机进行研磨，减少大颗粒的存在，使各种物料分散均匀。设备运行时会产生噪声。 （5）造粒 研磨好的物料通过密闭管道输送至造粒塔进行造粒（造粒温度100-170℃），造粒采用天燃气加热，天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。造粒过程中部分助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）受热会挥发（识别为非甲烷总烃），造粒过程会产生颗粒物。评价建议：造粒工序天然气热风炉采用低氮燃烧措施，造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA002、DA003排放。设备运行时会产生噪声。袋式除尘器收集粉尘作为产品出售。 （6）检验 造粒后，对产品取样检验，检验不合格后会将不合格品重新投料，进行配制。 （7）包装 检验合格后的产品通过密闭管道输送至包装流水线进行包装，包装后即为成品，入库待售。包装过程中会产生颗粒物。评价建议：包装工序密闭，设置抽风装置，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。设备运行时会产生噪声。设备运行时会产生噪声。 注：脂肪醇聚氧乙烯醚作为助剂，用量较少，性质较为稳定，不易挥发，并且噻虫嗪杀虫剂生产过程除造粒工序外，其他工序均在常温下进行。故本次评价，仅考虑噻虫嗪杀虫剂造粒工序脂肪醇聚氧乙烯醚的挥发，其他工序不再考虑。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目施工主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表23 本项目施工期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池+污水处理站处理后，排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理 车辆冲洗 SS 经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘 废气 施工 扬尘 施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100%覆盖，物料100%密闭运输，出入车辆100%清洗，远程视频监控100%安装，工地内非道路移动机械100%达标 噪声 设备噪声 噪声 ①采用低噪声机械设备，在高噪声设备周围设置屏障 ②采用先进的施工工艺，合理选用施工机械 ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态 固废 建筑施工 建筑垃圾 能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃 职工生活 生活垃圾 收集后交由环卫部门清运 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表24 本项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废水 水吸收装置废水 / 水吸收装置废水回用于噻虫嗪杀虫剂投料工序，不外排 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理 实验废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 生产废水 设备清洗废水 地面清洗废水 废气 投料、分装、 包装工序 颗粒物 投料、分装、包装工序产生的颗粒物与计量、投料、搅拌、包装工序产生的非甲烷总烃经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放 计量、投料、 搅拌、包装工序 非甲烷总烃 高塔造粒工序 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 高塔造粒工序天然气热风炉采用低氮燃烧措施，高塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA002排放 矮塔造粒工序 矮塔造粒工序天然气热风炉采用低氮燃烧措施，矮塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA003排放 噪声 设备噪声 噪声 基础减振，厂房隔声等 固废 一般固废 生产过程 废外包装袋 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售 危险废物 废内衬袋 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 废气处理过程 收集粉尘 废活性炭 废催化剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河南捷利康农化有限公司“年加工除草剂、杀菌剂2000吨建设项目”环境影响报告表2018年4月由济源蓝天科技有限责任公司编制完成。新乡市环境保护局于2018年5月7日进行批复，批复文号“新环表审[2018]76号”。 因河南捷利康农化有限公司受行业大环境影响，资金短缺，导致企业无项目建设能力，故于2023年4月3日将《河南捷利康农化有限公司年加工除草剂、杀菌剂2000吨建设项目环境影响报告表》及相关环保手续转让给河南利丰化学有限公司（转让协议见附件6）。 表25 现有工程基本情况一览表 项目名称 年加工除草剂、杀菌剂2000吨建设项目 厂区位置 获嘉县楼村精细化工园区纬三路西段路南 产品方案 年产除草剂、杀菌剂2000吨（10%精喹禾灵EC 250t/a、24%烟嘧•莠去津OD 250t/a、25%氟磺胺草醚水剂500t/a；1.8%阿维菌素EC 50t/a、29%吡唑醚•乙蒜素EW 450t/a、25g/L高效氯氟氰菊酯EC 500t/a） 批复时间 2018年5月7日 批复部门 新乡市环境保护局 批复文号 新环表审[2018]76号 验收时间及文号 / 注：该项目未建设，未申领排污许可证。 一、现有工程污染情况 根据其环评报告及批复，现有工程污染物排放情况如下： 1、废水 现有工程废水主要为生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水。 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；设备清洗废水经收集后作为配料用水，不外排；地面清洗废水经混凝沉淀+砂滤处理后回用于车间清洗，不外排。 2、废气 （1）有组织废气 现有工程废气主要为除草剂生产车间废气、杀菌剂生产车间废气。 根据环评，除草剂生产车间废气经袋式除尘器+紫外光催化氧化+活性碳吸附处理+15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为78mg/m3、排放速率为0.698kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物浓度120mg/m³、排放速率3.5kg/h的标准要求；非甲烷总烃排放浓度为46mg/m3、排放速率为0.41kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃浓度120mg /m³、排放速率10kg/h的标准要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业非甲烷总烃80mg/m³的标准要求。 根据环评，杀菌剂生产车间废气经袋式除尘器+紫外光催化氧化+活性碳吸附处理+15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为11mg/m3、排放速率为0.148kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物浓度120mg/m³、排放速率3.5kg/h的标准要求；非甲烷总烃排放浓度为32mg/m3、排放速率为0.43kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃浓度120mg /m³、排放速率10kg/h的标准要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业非甲烷总烃80mg/m³的标准要求。 （2）无组织废气 无组织废气主要为未被收集，逸散至车间外的废气，无组织废气产生量为非甲烷总烃0.4t/a。 根据环评预测，非甲烷总烃最大落地浓度为下方向196m处，浓度为0.1359mg/m3，占标率6.80%。非甲烷总烃无组织排放源对厂界的贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃周界外浓度最高浓度4.0mg/m3标准限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机污染物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m3的标准限值要求。 3、噪声 现有工程噪声源主要为搅拌机、风机等，采取减振 、厂房隔音等措施后能够达标排放。根据环评预测，厂区噪声源对四个厂界噪声预测值为23-49dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）的标准要求。 4、固废 现有工程一般固体废物主要为除尘器收集粉尘、废包装桶，除尘器收集粉尘产生量为3.11t/a，全部回用于生产；废包装桶产生量为12t/a，全部由厂家回收重新利用。 危险废物主要为废紫外灯管、废催化板、废活性炭。 废紫外灯管产生量为0.003t/a，废催化板产生量为0.03t/a，废活性炭产生量为2.928t/a，危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位回收处理。 二、现有工程污染物排放情况 表26 总量排放控制指标 单位：t/a 类别 污染物 实际排放量 允许排放量 废气 颗粒物 / 0.032 非甲烷总烃 / 0.888 注：该项目未建设，未申领排污许可证，故该项目排放量采用环评批复的允许排放量。 三、现有项目存在的问题及整改措施 现有工程未建设，不存在相关问题。 四、以新带老削减量 因现有工程未建设，待本项目建成后，现有工程将不存在。故现有工程污染物排放量全部以新带老削减。 表27 污染物排放量 单位：t/a 类别 污染物 实际排放量（固体废物产生量） 允许排放量（固体废物产生量） 以新带老削减量 废气 颗粒物 / 0.032 0.032 非甲烷总烃 / 0.888 0.888 固废 除尘器收集粉尘 / 3.11 3.11 废包装桶 / 12 12 废紫外灯管 / 0.003 0.003 废催化板 / 0.03 0.03 废活性炭 / 2.928 2.928 五、新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站情况 本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站基本情况如下。 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站设计处理规模为300m3/d，实际处理废水量为55.53m3/d，尚有处理余量244.47m3/d。处理工艺为“污水收集池+铁碳曝气反应塔+催化氧化反应器+中和絮凝器+澄清池+污水调节池+生物氧化池+絮凝沉淀池+催化氧化反应器+砂水分离机+清水池”。废水处理工艺流程见下图。 图8 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站废水处理工艺流程图 铁碳曝气反应塔：在铁碳曝气反应塔中，空气充入水中进行长时间的接触，有利于空气中的氧气向水中进行转移，以获得足够的溶解氧，并利用氧气的氧化性，对废水中的有机物质进行氧化处理，达到降低COD的目的；该设备还具有利用氧化性对水中的金属离子进行氧化，并形成微小沉淀，通过曝气混凝搅拌，有助于加强下一个澄清搅拌池中的絮凝沉淀反应的效果，达到降低金属离子浓度的目的。 催化氧化反应器：在表面催化剂存在的条件下，利用强氧化剂，如二氧化氯，在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物，或直接氧化有机污染物，或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物，提高废水的可生化性，较好地去除有机污染物。在降解COD的过程中，打断有机物分子中的双键发色团，如偶氮基、硝基、硫化羟基、碳亚氨基等，达到脱色的目的，同时有效地提高BOD/COD值，使之易于生化降解。这样，二氧化氯催化氧化反应在高浓度、高毒性、高含盐量废水中充当常规物化预处理和生化处理之间的桥梁。高效表面催化剂（多种稀有金属类）以活性炭为载体，多重浸渍并经高温处理。 中和絮凝反应器：向废水中投加碱调节pH，投加絮凝剂进行絮凝沉淀。 A/O生化池： 缺氧段（Anoxic）：在缺氧条件下，通过无氧菌的作用，将污水中的无氧区域中的硝酸盐还原生成氮气。在这个过程中，污水中的有机碳会作为电子供体，与硝酸盐反应，形成氮气释放出来。这一步骤有助于去除氮源，特别是氨氮。 好氧段（Oxic）：在好氧条件下，通过好氧菌的作用，将污水中的有机物质和氨氮进一步氧化分解。在这个步骤中，氧气被注入污水中，促进好氧菌的生长和代谢活动。有机物质被降解为二氧化碳和水，氨氮被氧化为硝酸盐。 各处理工艺对废水污染物处理效率见下表。 表28 各处理工艺对废水污染物处理效率一览表 处理工艺 废水污染物 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 设计进水水质 1400 550 500 140 3 200 设计处理效率% 90.3 94.8 92.8 87.4 70 87.4 设计出水水质 136 28.6 36 17.6 0.9 25.2 实际出水水质 121 27 28 16 0.6 24 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站废水排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理，废水经获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理后排入共产主义渠。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《2022年新乡市环境质量状况公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表29 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 % 达标情况 PM10 年平均质量浓度 89 70 127 超标 PM2.5 年平均质量浓度 50 35 143 超标 SO2 年平均质量浓度 10 60 17 达标 NO2 年平均质量浓度 30 40 75 达标 CO 第95百分位浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35 达标 O3 第90百分位浓度 182 160 114 超标 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕73号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知》（新环攻坚办[2023]77号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理，获嘉县嘉盟污水处理有限公司出水排入共产主义渠，根据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量目标的函》，共产主义渠西永康断面2023年目标值为Ⅳ类标准。新乡市环境监测站对共产主义渠西永康断面2023年9月的监测数据见下表。 表30 共产主义渠西永康断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N TP 监测数据 3.7 0.9 0.28 断面标准 30 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，共产主义渠西永康断面COD、NH3-N、TP浓度均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。本项目可能对地下水、土壤有影响的主要为污水处理站、危险废物。本项目废水均采用管道输送，且定期对管道进行维护，待管道达到其使用年限前及时更换，保证废水不与土壤接触、下渗影响地下水；本项目危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，危险废物不与土壤接触、不会下渗影响地下水。因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡楼村精细化工新材料产业集聚区内，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内不存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡楼村精细化工新材料产业集聚区内，且用地范围内不含有生态环境保护目标。本项目环境风险评价为三级评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），三级评价范围为3km，因此将3km范围内村庄列为环境风险保护目标。 表31 厂界周围保护目标概况 序号 保护类别 环境保护目标名称 保护对象 保护内容 方向 距离（m） 1 环境风险 安村 村庄 居民 北 2589 2 西永康村 村庄 居民 东北 1650 3 南永康村 村庄 居民 东北 1062 4 东北永康村 村庄 居民 东北 2547 5 西元封村 村庄 居民 东 2133 6 楼村 村庄 居民 北 700 7 西仓村 村庄 居民 南 652 8 东仓村 村庄 居民 东南 1635 9 陈固村 村庄 居民 东南 2052 10 照镜村 村庄 居民 西南 1085 11 桑庄村 村庄 居民 西南 2585 12 小王庄村 村庄 居民 西南 2680 13 东彰仪村 村庄 居民 西南 2494 14 贠庄村 村庄 居民 西 2297 15 三位村 村庄 居民 西北 2936 16 冯村 村庄 居民 西北 2412 17 方台村 村庄 居民 西北 1913 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表32 污染物排放标准 污染物 标准名称 污染因子 标准限值 废水 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） COD 300mg/L BOD5 150mg/L SS 150mg/L NH3-N 30mg/L TP 5mg/L TN 50mg/L 获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准 COD 350mg/L BOD5 160mg/L SS 200mg/L NH3-N 30mg/L TP 3mg/L TN 40mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级* COD 150mg/L BOD5 30mg/L SS 150mg/L NH3-N 25mg/L TP 1.0mg/L *注：本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，新乡市合丽亚化工有限公司出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，故本项目也需执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 废气 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020） 颗粒物 有组织 30mg/m3 非甲烷总烃 有组织 100mg/m3 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 颗粒物 有组织 10mg/m3 无组织 0.5mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 非甲烷总烃 有组织 80mg/m3 无组织 2.0mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020） 颗粒物 有组织 30mg/m3 二氧化硫 有组织 200mg/m3 氮氧化物 有组织 300mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 噪声 昼间60dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表33 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程 排放量 以新代老削减量 全厂排 放总量 排放 增减量 允许排放量 实际排放量 废水 COD / / 0.0538 / 0.0538 +0.0538 NH3-N / / 0.0027 / 0.0027 +0.0027 废气 非甲烷总烃 0.888 / 0.1439 0.888 0.1439 -0.7441 颗粒物 0.032 / 0.1161 0.032 0.1161 +0.0841 二氧化硫 / / 0.028 / 0.028 +0.028 氮氧化物 / / 0.1304 / 0.1304 +0.1304 本项目属于新建项目，属于重大变动重新报批项目，因现有工程未建设，待本项目建成后，现有工程将不存在。故现有工程污染物排放量全部以新带老削减。本项目建成后全厂新增污染物排放量为COD0.0538t/a、NH3-N0.0027t/a、颗粒物0.0841t/a、二氧化硫0.028t/a、氮氧化物0.1304t/a。COD、NH3-N需要区域内进行等量替代，所需替代量为COD0.0538t/a、NH3-N0.0027t/a，从获嘉县第二生活垃圾处置场渗滤液处置项目产生的减排剩余量（COD132.7145t、氨氮7.4278t）中扣除；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物需要区域内进行双倍替代，所需替代量为颗粒物0.1682t/a、二氧化硫0.056t/a、氮氧化物0.2608t/a，均从获嘉县华夏建材有限公司企业注销产生的减排剩余量（颗粒物6.9022t、SO22.8588t、NOx4.1494t）中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有场地及仓库等，并新建生产车间等建筑物，因此需要对施工期进行环境影响分析。 施工期对环境产生影响的主要因素为施工扬尘、施工废水、噪声、建筑与生活垃圾。 1、施工扬尘 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知》（新环攻坚办〔2023〕73号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知》（新环攻坚办[2023]77号）所提防扬尘措施，环评提出如下措施： （1）施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 （2）施工现场做到“三员”管理，扬尘污染防治“三员”即：“监督员、网格员、管理员”。 （3）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，施工现场大门内应有施工现场总平面图和安全管理、环境保护与绿色施工、消防保卫等制度牌和宣传栏。 （4）施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。 （5）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗。施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 （6）在规定区域内的施工现场使用预拌制混凝土及预拌砂浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 （7）施工现场增加洒水频次，加强覆盖措施，减少造成大气污染的施工作业。 综上，评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池+污水处理站处理后，排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、施工期管理 本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成植被破坏，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ 993—2018），本项目废水源强核算方法见下表。 表34 本项目废水源强核算方法一览表 要素 污染源 污染物 核算方法及优先选取次序 备注 新（改、扩）建工程污染源 本项目核算方法 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 1.类比法 2.产污系数法 类比法 生活污水污染物种类及浓度基本相同，故本次评价生活污水源强采用类比法进行核算 实验废水 COD、SS、NH3-N、TN 1.类比法 2.产污系数法 产污系数法 实验废水、设备清洗废水、地面清洗废水无类似的污染物种类及浓度，不适用类比法，故本次评价采用产污系数法进行核算 设备清洗废水 1.类比法 2.产污系数法 产污系数法 地面清洗废水 1.类比法 2.产污系数法 产污系数法 根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ 993—2018）6.5产污系数法：“农药制造工业废水产污系数参考全国污染源普查工业污染源工业污染源普查数据（以最新版本为准）、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2017年第81号）等相关资料。上述资料中没有的核算因子，可咨询行业组织、专家、其他农药生产企业技术人员或相关文献资料确定。采用特殊工艺和原料的，可咨询行业组织或专家、其他农药生产企业技术人员，选取近似的按产品、原料、工艺、规模分类的产污系数代替”。 本项目实验废水、设备清洗废水、地面清洗废水在《263农药制造行业系数手册》、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2017年第81号）等相关资料中无相关的核算因子。故根据本项目的设计施工单位中舜国际工程设计有限公司（中舜国际工程设计有限公司设计施工了许多与本项目类似的农药制造项目，并全程参与了项目的设计、施工、调试、运行等过程，有丰富的经验，根据其提供的资料进行源强核算可行。）提供的资料进行核算。 （1）水除尘装置废水 本项目噻虫嗪杀虫剂造粒过程中配套的水吸收装置用水为去离子水，水吸收装置运行过程中去离子会散失，需定期添加，添加量为0.05m3/d（15m3/a）。水吸收装置中的水需每半个月更换一次，每次更换量为2m3，则水吸收装置废水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。水除尘装置废水回用于噻虫嗪杀虫剂投料工序不外排。 （2）生活污水 本项目员工定员30人，单班生产，每班8h，年工作300天，员工不在厂内食宿，生活用水量按30L/人•d计，则生活用水量为0.9m3/d（270m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.72m3/d（216m3/a）。类比确定生活污水水质为：COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。 （3）实验废水 本项目产品生产过程中需要取样在实验室进行检验，实验用水量为0.5m3/d（150m3/a），排放系数以0.9计，则实验废水排放量为0.45m3/d（135m3/a）。根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目实验废水产污系数为COD0.004kg/t产品、BOD50.0015kg/t产品、SS0.003kg/t产品、NH3-N0.0005kg/t产品、TP0.03g/t产品、TN0.0007kg/t产品。经计算，本项目实验废水水质为：COD267mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、NH3-N33.3mg/L、TP2mg/L、TN46.7mg/L。 （4）生产废水 ①设备清洗废水 本项目生产设备需要定期用水清洗，将设备中残留的原料清洗干净。设备清洗用水量为10m3/次，清洗频率为1次/5d ，则设备清洗用水量为2m3/d（600m3/a），排放系数以0.9计，则设备清洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a）。 ②地面清洗废水 本项目生产车间地面需要定期用水清洗，车间地面先用扫把及吸尘器清扫，再用拖把清洁，废水主要为洗拖把水。地面清洗用水量按0.5L/m2计算，生产车间面积为6725m2，清洗频次为1次/2d，则地面清洗用水量为1.68m3/d（504m3/a），排放系数以0.9计，则地面清洗废水排放量为1.51m3/d（453m3/a）。 综上所述，本项目生产废水产生量为3.31m3/d（993m3/a），根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目生产废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水等，生产混合废水产污系数为COD0.06kg/t产品、BOD50.02kg/t产品、SS0.04kg/t产品、NH3-N0.005kg/t产品、TP0.2g/t产品、TN0.007kg/t产品。经计算，本项目生产废水水质为：COD544mg/L、BOD5181mg/L、SS363mg/L、NH3-N45.3mg/L、TP1.81mg/L、TN63.4mg/L。 生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。 本项目废水水质见下表。 表35 本项目废水水质一览表 单位：mg/L 污染源 产生量（m3/d） 产生浓度 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 化粪池处理后的生活污水 0.72 250 150 200 25 3 30 污染物产生量kg/d 0.18 0.108 0.144 0.018 0.0022 0.0216 实验废水 0.45 267 100 200 33.3 2 46.7 污染物产生量kg/d 0.1202 0.045 0.09 0.015 0.0009 0.021 生产废水 3.31 544 181 363 45.3 1.81 63.4 污染物产生量kg/d 1.8006 0.5991 1.2015 0.1499 0.006 0.2099 根据新乡市合丽亚化工有限公司环评，新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站设计处理规模为300m3/d，实际处理废水量为55.53m3/d，尚有处理余量244.47m3/d，能够满足本项目的废水处理需求。新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理工艺为“污水收集池+铁碳曝气反应塔+催化氧化反应器+中和絮凝器+澄清池+污水调节池+生物氧化池+絮凝沉淀池+催化氧化反应器+砂水分离机+清水池”。废水处理工艺流程见下图。 图9 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站废水处理工艺流程图 铁碳曝气反应塔：在铁碳曝气反应塔中，空气充入水中进行长时间的接触，有利于空气中的氧气向水中进行转移，以获得足够的溶解氧，并利用氧气的氧化性，对废水中的有机物质进行氧化处理，达到降低COD的目的；该设备还具有利用氧化性对水中的金属离子进行氧化，并形成微小沉淀，通过曝气混凝搅拌，有助于加强下一个澄清搅拌池中的絮凝沉淀反应的效果，达到降低金属离子浓度的目的。 催化氧化反应器：在表面催化剂存在的条件下，利用强氧化剂，如二氧化氯，在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物，或直接氧化有机污染物，或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物，提高废水的可生化性，较好地去除有机污染物。在降解COD的过程中，打断有机物分子中的双键发色团，如偶氮基、硝基、硫化羟基、碳亚氨基等，达到脱色的目的，同时有效地提高BOD/COD值，使之易于生化降解。这样，二氧化氯催化氧化反应在高浓度、高毒性、高含盐量废水中充当常规物化预处理和生化处理之间的桥梁。高效表面催化剂（多种稀有金属类）以活性炭为载体，多重浸渍并经高温处理。 中和絮凝反应器：向废水中投加碱调节pH，投加絮凝剂进行絮凝沉淀。 A/O生化池： 缺氧段（Anoxic）：在缺氧条件下，通过无氧菌的作用，将污水中的无氧区域中的硝酸盐还原生成氮气。在这个过程中，污水中的有机碳会作为电子供体，与硝酸盐反应，形成氮气释放出来。这一步骤有助于去除氮源，特别是氨氮。 好氧段（Oxic）：在好氧条件下，通过好氧菌的作用，将污水中的有机物质和氨氮进一步氧化分解。在这个步骤中，氧气被注入污水中，促进好氧菌的生长和代谢活动。有机物质被降解为二氧化碳和水，氨氮被氧化为硝酸盐。 根据污水处理站的设计资料，本项目废水与新乡市合丽亚化工有限公司废水混合后，污水处理站总排口水质见下表。 表36 废水水质一览表 单位：mg/L 处理工艺 污染源 产生量（m3/d） 浓度 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 污水收集池 本项目生产废水 3.31 544 181 363 45.3 1.81 63.4 合丽亚生产废水 41.13 1247 519 389 127 2 190 混合后 44.44 1195 494 387 121 1.99 181 处理效率% / / / / / / / 铁碳曝气反应塔 进水 44.44 1195 494 387 121 1.99 181 处理效率% / 40 50 / / / / 出水 44.44 717 247 387 121 1.99 181 催化氧化反应器 进水 44.44 717 247 387 121 1.99 181 处理效率% / 40 50 / 40 50 40 出水 44.44 430 124 387 72.6 1 109 中和絮凝器 进水 44.44 430 124 387 72.6 1 109 处理效率% / / / / / / / 出水 44.44 430 124 387 72.6 1 109 澄清池 进水 44.44 430 124 387 72.6 1 109 处理效率% / / / 70 / / / 出水 44.44 430 124 116 72.6 1 109 污水调节池 混合生产废水 44.44 430 124 116 72.6 1 109 本项目生活污水 0.72 250 150 200 25 3 30 本项目实验废水 0.45 267 100 200 33.3 2 46.7 合丽亚生活污水 12 250 150 200 25 3 30 合丽亚化验室废水 2.4 280 110 250 40 2 60 混合后 60.01 385 129 140 60.9 1.46 89.8 处理效率% / / / / / / / 生物氧化池 进水 60.01 385 129 140 60.9 1.46 89.8 处理效率% / 55 65 / 65 / 65 出水 60.01 173 45.2 140 21.3 1.46 31.4 絮凝沉淀池 进水 60.01 173 45.2 140 21.3 1.46 31.4 处理效率% / / / 60 / / / 出水 60.01 173 45.2 56 21.3 1.46 31.4 催化氧化反应器 进水 60.01 173 45.2 56 21.3 1.46 31.4 处理效率% / 40 40 / 40 40 40 出水 60.01 104 27.1 56 12.8 0.88 18.8 砂水分离器 进水 60.01 104 27.1 56 12.8 0.88 18.8 处理效率% / / / 40 / / / 出水 60.01 104 27.1 33.6 12.8 0.88 18.8 清水池 出水 60.01 104 27.1 33.6 12.8 0.88 18.8 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） 300 150 150 30 5 50 获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准 350 160 200 30 3 40 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 150 30 150 25 1.0 / 生活污水、实验废水处理效率% 73 79 76 79 40 79 生产废水处理效率% 90.3 94.8 92.8 87.4 70 87.4 由上表可知，本项目废水与新乡市合丽亚化工有限公司废水经污水处理站处理后水质为：COD104mg/L、BOD527.1mg/L、SS33.6mg/L、NH3-N12.8mg/L、TP0.88mg/L、TN18.8mg/L，能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS29.7mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN50mg/L；获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.0mg/L。废水经获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理后排入共产主义渠，属于间接排放。 2、污水处理厂依托可行性分析 获嘉县嘉盟污水处理有限公司位于河南省新乡市获嘉县照镜镇楼村工业园区，设计处理规模为5000m3/d。获嘉县嘉盟污水处理有限公司的收水范围为楼村工业园区及照镜镇镇区，本项目属于获嘉县嘉盟污水处理有限公司的收水范围。获嘉县嘉盟污水处理有限公司采用的处理工艺为“工业废水-暂存池-臭氧氧化+EGSB+缺氧池（生活污水-粗格栅-细格栅-旋流沉砂池）+好氧池+膜格栅+二沉池+MBR膜+高效沉淀池+介质过滤器+接触池”。设计进水水质为：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L，出水水质为：COD40mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。COD、BOD5、NH3-N、TP能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，SS、TN能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。最终排入共产主义渠。 本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理，处理后排入共产主义渠。根据获嘉县嘉盟污水处理有限公司2023年7月执行报告，污水处理量平均约为713.3m3/d，获嘉县嘉盟污水处理有限公司尚有4286.7m3/d的余量。本项目新增外排废水4.48m3/d，仅占剩余处理能力的0.1%，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理是可行的。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表37 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 混合废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 城镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW 001 新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站 污水收集池+铁碳曝气反应塔+催化氧化反应器+中和絮凝器+澄清池+污水调节池+生物氧化池+絮凝沉淀池+催化氧化反应器+砂水分离机+清水池 DW 001 (是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 ②废水间接排放口基本情况 表38 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万m3/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 113.70 3575 35.30 5319 0.1344 城镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 获嘉县嘉盟污水处理有限公司 COD 40 BOD5 10 SS 10 NH3-N 2 TP 0.4 TN 15 ③废水污染物排放执行标准表 表39 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW 001 COD 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135- 2016） 300 获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准 350 《污水综合排放标准》GB（8978- 1996） 150 2 BOD5 150 160 30 3 SS 150 200 150 4 NH3-N 30 30 25 5 TP 5 3 1.0 6 TN 50 40 / ④废水污染物排放信息表 表40 废水污染物排放量一览表 污染源 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 生活污水 污染物产生量kg/d 0.18 0.108 0.144 0.018 0.0022 0.0216 处理效率 73 79 76 79 40 79 污染物排放量kg/d 0.0486 0.0227 0.0346 0.0038 0.0013 0.0045 实验废水 污染物产生量kg/d 0.1202 0.045 0.09 0.015 0.0009 0.021 处理效率 73 79 76 79 40 79 污染物排放量kg/d 0.0325 0.0095 0.0216 0.0032 0.0005 0.0044 生产废水 污染物产生量kg/d 1.8006 0.5991 1.2015 0.1499 0.006 0.2099 处理效率 90.3 94.8 92.8 87.4 70 87.4 污染物排放量kg/d 0.1747 0.0312 0.0865 0.0189 0.0018 0.0264 总污染物排放量kg/d 0.2558 0.0634 0.1427 0.0259 0.0036 0.0353 表41 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 104 0.2558 0.0767 2 BOD5 27.1 0.0634 0.019 3 SS 33.6 0.1427 0.0481 4 NH3-N 12.8 0.0259 0.0078 5 TP 0.88 0.0036 0.0011 6 TN 18.8 0.0353 0.0106 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0767t/a、BOD50.019t/a、SS0.0481t/a、NH3-N0.0078t/a、TP0.0011t/a、TN0.0106t/a。 经获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理后废水污染物排放总量：COD0.0538t/a、BOD50.0134t/a、SS0.0134t/a、NH3-N0.0027t/a、TP0.0005t/a、TN0.0202t/a。 4、全厂废水污染物排放“三笔账”情况 表42 全厂废水污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程排放量 以新带老削减量 全厂排放总量 排放增减量 允许排放量 实际排放量 废水 水量 / / 1344 / 1344 +1344 COD / / 0.0538 / 0.0538 +0.0538 BOD5 / / 0.0134 / 0.0134 +0.0134 SS / / 0.0134 / 0.0134 +0.0134 NH3-N / / 0.0027 / 0.0027 +0.0027 TP / / 0.0005 / 0.0005 +0.0005 TN / / 0.0202 / 0.0202 +0.0202 5、监测要求 本项目属于农药制造项目，根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）的规定，评价提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表43 污染源自行监测计划表 监测类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废水 废水总排口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 1次/月 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN50mg/L；获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.0mg/L 悬浮物、色度、五日生化需氧量、磷酸盐（以P计）（总磷）、总氮 1次/季度 6、废水污染治理设施可行性分析 本项目属于农药制造项目，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）表10农药制造工业排污单位废水可行技术参照表，综合污水采用的可行技术为“预处理系统：调节、多效蒸发、吹脱、汽提、混凝、沉淀、气浮、破乳、油水分离（隔油、浮选）、中和、氧化、萃取、蒸馏、吸附、水解、其他；生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）、厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）、厌氧流化床（AFB）、复合式厌氧污泥床（UBF）、厌氧内循环反应器（IC）、水解酸化、活性污泥法、序批式活性污泥法（SBR）、氧化沟、缺氧/好氧法（A/O）、膜生物法（MBR）、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化法、传统硝化反硝化（AO）、短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、其他；深度处理与回用：蒸发结晶、混凝、砂滤、臭氧氧化、Fenton氧化、超滤（UF）、反渗透（RO）、焚烧、其他。”因此本项目废水采用“污水收集池+铁碳曝气反应塔+催化氧化反应器+中和絮凝器+澄清池+污水调节池+生物氧化池+絮凝沉淀池+催化氧化反应器+砂水分离机+清水池”处理是可行的。 二、废气 根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ 993—2018），本项目废气源强核算方法见下表。 表44 本项目废气源强核算方法一览表 要素 污染源 污染物 核算方法及优先选取次序 备注 新（改、扩）建工程污染源 本项目核算方法 废气 制剂加工、包装废气 挥发性有机物 1.物料衡算法 2.类比法 3.产污系数法 产污系数法 根据本项目实际情况，本次评价挥发性有机物源强采用产污系数法进行核算 颗粒物 类比法 产污系数法 根据本项目实际情况，本次评价颗粒物源强采用产污系数法进行核算 根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ 993—2018）6.5产污系数法：“农药制造工业废水产污系数参考全国污染源普查工业污染源工业污染源普查数据（以最新版本为准）、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2017年第81号）等相关资料。上述资料中没有的核算因子，可咨询行业组织、专家、其他农药生产企业技术人员或相关文献资料确定。采用特殊工艺和原料的，可咨询行业组织或专家、其他农药生产企业技术人员，选取近似的按产品、原料、工艺、规模分类的产污系数代替”。 本项目挥发性有机物（VOCs物料主要作为产品中的溶剂进行使用，仅有少量挥发，采用物料衡算法进行计算误差较大，因此未采用物料衡算法）、颗粒物在《263农药制造行业系数手册》、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2017年第81号）等相关资料中无相关的核算因子。故根据本项目的设计施工单位中舜国际工程设计有限公司（中舜国际工程设计有限公司设计施工了许多与本项目类似的农药制剂项目，并全程参与了项目的设计、施工、调试、运行等过程，有丰富的经验，根据其提供的资料进行源强核算可行。）提供的资料进行核算。 1、有组织废气 （1）投料、分装、包装工序废气（颗粒物）与计量、投料、搅拌、包装工序废气（非甲烷总烃） ①投料、分装、包装工序废气（颗粒物） 投料：本项目固相物料向搅拌/剪切釜投加过程中会产生颗粒物，根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目投料工序颗粒物产污系数为0.3kg/t-原料，本项目需投料的原料量为2802t/a，则投料工序颗粒物产生量为0.8406t/a。评价提出，搅拌/剪切釜通过抽气装置设置为负压，搅拌/剪切釜投料口设置集气罩，产生的废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。投料工序工作时间为300h/a。 分装：本项目外购成品乙蒜素杀菌剂，采用小型分装设备将其分装为100g、200g等小规格，分装过程会产生颗粒物，根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目分装工序颗粒物产污系数为0.1kg/t-原料，本项目需分装的乙蒜素杀菌剂量为2000t/a，则分装工序颗粒物产生量为0.2t/a。评价提出，分装工序密闭，设置抽风装置，分装工序产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。分装工序工作时间为600h/a。 包装：本项目噻虫嗪杀虫剂为粉状固体，通过密闭管道输送至包装流水线进行包装，包装过程中会产生颗粒物，根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目包装工序颗粒物产污系数为0.2kg/t-原料，本项目需包装的噻虫嗪杀虫剂量为2000t/a，则包装工序颗粒物产生量为0.4t/a。评价提出，包装工序密闭，设置抽风装置，产生的颗粒物经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。包装工序工作时间为600h/a。 ②计量、投料、搅拌、包装工序废气（非甲烷总烃） 计量、投料：本项目液相原料（乳化剂中的150#溶剂油、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）））从包装桶中抽送至搅拌釜过程中和投加进搅拌釜过程中会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）。评价提出，设置密闭间，密闭间设置抽气装置，保持负压，计量工序位于密闭间内，搅拌釜通过抽气装置设置为负压，产生的废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。计量、投料工序工作时间为300h/a。 搅拌：液相原料（乳化剂中的150#溶剂油、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）））搅拌过程中会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）。评价提出，搅拌釜通过抽气装置设置为负压，产生的有机废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。搅拌工序工作时间为900h/a。 包装：本项目产品通过密闭管道输送至包装流水线进行包装，包装过程中液相原料（乳化剂中的150#溶剂油、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺）））会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃）。评价提出，包装工序密闭，设置抽风装置，产生的有机废气经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。包装工序工作时间为600h/a。 根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产污系数分别为0.15kg/t-原料（150#溶剂油）、0.18kg/t-原料（N，N-二甲基甲酰胺），本项目150#溶剂油用量为240t/a，DMF（N，N-二甲基甲酰胺））用量为2400t/a，则计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产生量为0.468t/a，本次评价按照最不利情况考虑，工作时间取300h/a。 本项目投料、分装、包装工序产生的颗粒物与计量、投料、搅拌、包装工序产生的非甲烷总烃，经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后由15m高排气筒DA001排放。废气综合收集效率以95%计，袋式除尘器处理效率以99%计，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的一般规定，吸附装置的净化效率不得低于90%，本项目取90%；根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中的一般规定，催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，本项目取97%。风机风量为12000m3/h。 本项目投料、分装、包装工序颗粒物产排情况见下表。 表45 本项目投料、分装、包装工序颗粒物产排情况一览表 污染工序 污染因子 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 投料工序 颗粒物 0.8406 0.7986 2.662 301 12000 0.0137 0.0361 3 分装工序 0.2 0.19 0.3167 包装工序 0.4 0.38 0.6333 由上表可知，本项目投料、分装、包装工序产生的颗粒物经处理后排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 本项目活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置拟设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭填充量为0.05t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。本项目非甲烷总烃吸附量为0.4001t/a；根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取250kg，则初始0.05t活性炭可吸附0.0125t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生10次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0063t废气，每套活性炭吸附装置可吸附有机物0.1031t/a，则全年至少需要更换1.9次活性炭（1.9为理论上数值，即第2套活性炭顺延第二年更换），平均每年废活性炭产生量为0.19t。本项目活性炭吸附装置共需进行“脱附-燃烧”19次脱附，每次“脱附-燃烧”的时间为8h，故“脱附-燃烧”的时间为152h/a。 本项目计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产排情况见下表。 表46 本项目计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产排情况一览表1 污染工序 污染因子 产生情况 活性炭吸附后排放情况（处理效率90%） 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 计量、投料、 搅拌、 包装工序 非甲烷总烃 0.468 0.4446 1.482 148.2 10000 0.0445 0.1482 14.8 表47 本项目计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产排情况一览表2 污染因子 脱附情况 催化燃烧后排放情况 脱附量（t/a） 脱附时间（h/a） 速率（kg/h） 处理效率 风量（m3/h） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.4001 152 2.6322 97% 2000 0.012 0.079 表48 本项目计量、投料、搅拌、包装工序非甲烷总烃产排情况一览表3 污染因子 活性炭吸附后 催化燃烧装置开启后 合计 排放量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 最大速率（kg/h） 最大浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.0445 0.1482 0.012 0.079 0.0565 0.2272 18.9 由上表可知，本项目计量、投料、搅拌、包装工序产生的非甲烷总烃经处理后排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度100mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求。 （2）高塔造粒工序废气 本项目噻虫嗪杀虫剂采用喷雾造粒工艺，造粒过程中会产生颗粒物，根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目造粒工序颗粒物产污系数为1.5kg/t-产品，高塔造粒生产的产品量为1000t/a，则高塔造粒工序颗粒物产生量为1.5t/a；造粒过程中由于温度升高，原料：助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）受热会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃），根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目造粒工序非甲烷总烃产污系数为8kg/t-原料，噻虫嗪杀虫剂中助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）用量为80t/a，则高塔造粒工序非甲烷总烃产生量为0.64t/a。 高塔造粒工序采用天然气进行加热，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和手册-33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中天然气工业炉窑废气污染物产生系数。见下表。 表49 天然气工业炉窑产排污系数表 燃气名称 污染物指标 单位 产污系数 天然气 二氧化硫 kg/m3-气 0.000002S 氮氧化物 kg/m3-气 0.00187 颗粒物 kg/m3-气 0.000286 注：S-收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围＞＝0），本项目S取100。 本项目高塔造粒天然气用气量为46.5m3/h，造粒时间为1500h/a，则天然气用气量为6.975万m3/a，则天然气燃烧污染物产生量为颗粒物0.0199t/a、二氧化硫0.014t/a、氮氧化物0.1304t/a。本项目天然气热风炉采用低氮燃烧措施，天然气经低氮燃烧后随热风进入造粒塔。天然气采用低氮燃烧措施处理后，氮氧化物可减少50%，则天然气采用低氮燃烧措施处理后，进入造粒塔的污染物量为颗粒物0.0199t/a、二氧化硫0.014t/a、氮氧化物0.0652t/a。评价提出，高塔造粒工序天然气热风炉采用低氮燃烧措施，高塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA002排放。 本项目高塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集（收集效率100%）后由袋式除尘器（颗粒物处理效率95%）+水吸收装置（非甲烷总烃处理效率50%（脂肪醇聚氧乙烯醚易溶于水，故用水吸收可行），颗粒物处理效率80%（噻虫嗪杀虫剂水溶性好，故用水吸收可行））+活性炭吸附装置（非甲烷总烃处理效率90%）处理，处理后由18m高排气筒DA002排放。风机风量为3000m3/h。 本项目高塔造粒工序废气产排情况见下表。 表50 本项目高塔造粒工序废气产排情况一览表 污染工序 污染因子 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 高塔造粒工序 非甲烷总烃 0.64 0.64 0.4267 142.2 3000 0.032 0.0213 7.1 颗粒物 1.5199 1.5199 1.0133 337.8 0.0152 0.0101 3.4 二氧化硫 0.014 0.014 0.0093 3.1 0.014 0.0093 3.1 氮氧化物 0.0652 0.0652 0.0435 14.5 0.0652 0.0435 14.5 由上表可知，本项目高塔造粒工序产生的废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度100mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求；颗粒物排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3的标准要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3的标准要求。 （3）矮塔造粒工序废气 本项目噻虫嗪杀虫剂采用喷雾造粒工艺，造粒过程中会产生颗粒物，根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目造粒工序颗粒物产污系数为1.5kg/t-产品，矮塔造粒生产的产品量为1000t/a，则矮塔造粒工序颗粒物产生量为1.5t/a；造粒过程中由于温度升高，原料：助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）受热会挥发产生有机废气（识别为非甲烷总烃），根据设计施工单位提供的资料，农药制造项目造粒工序非甲烷总烃产污系数为8kg/t-原料，噻虫嗪杀虫剂中助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）用量为80t/a，则矮塔造粒工序非甲烷总烃产生量为0.64t/a。 矮塔造粒工序采用天然气进行加热，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和手册-33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中天然气工业炉窑废气污染物产生系数。见下表。 表51 天然气工业炉窑产排污系数表 燃气名称 污染物指标 单位 产污系数 天然气 二氧化硫 kg/m3-气 0.000002S 氮氧化物 kg/m3-气 0.00187 颗粒物 kg/m3-气 0.000286 注：S-收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围＞＝0），本项目S取100。 本项目矮塔造粒天然气用气量为46.5m3/h，造粒时间为1500h/a，则天然气用气量为6.975万m3/a，则天然气燃烧污染物产生量为颗粒物0.0199t/a、二氧化硫0.014t/a、氮氧化物0.1304t/a。本项目天然气热风炉采用低氮燃烧措施，天然气经低氮燃烧后随热风进入造粒塔。天然气采用低氮燃烧措施处理后，氮氧化物可减少50%，则天然气采用低氮燃烧措施处理后，进入造粒塔的污染物量为颗粒物0.0199t/a、二氧化硫0.014t/a、氮氧化物0.0652t/a。评价提出，矮塔造粒工序天然气热风炉采用低氮燃烧措施，矮塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理，处理后由18m高排气筒DA003排放。 本项目矮塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集（收集效率100%）后由袋式除尘器（颗粒物处理效率95%）+水吸收装置（非甲烷总烃处理效率50%（（脂肪醇聚氧乙烯醚易溶于水，故用水吸收可行），颗粒物处理效率80%（噻虫嗪杀虫剂水溶性好，故用水吸收可行））+活性炭吸附装置（非甲烷总烃处理效率90%）处理，处理后由18m高排气筒DA003排放。风机风量为3000m3/h。 本项目矮塔造粒工序废气产排情况见下表。 表52 本项目矮塔造粒工序废气产排情况一览表 污染工序 污染因子 产生量（t/a） 收集量（t/a） 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 矮塔造粒工序 非甲烷总烃 0.64 0.64 0.4267 142.2 3000 0.032 0.0213 7.1 颗粒物 1.5199 1.5199 1.0133 337.8 0.0152 0.0101 3.4 二氧化硫 0.014 0.014 0.0093 3.1 0.014 0.0093 3.1 氮氧化物 0.0652 0.0652 0.0435 14.5 0.0652 0.0435 14.5 由上表可知，本项目矮塔造粒工序产生的废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度100mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3的标准要求；颗粒物排放浓度能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3的标准要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3的标准要求。 2、无组织废气 根据上述分析可知，本项目投料、分装、包装工序收集效率为95%，5%未被收集的颗粒物以无组织形式散失，颗粒物无组织排放量为0.072t/a；计量、投料、搅拌、包装工序收集效率为95%，5%未被收集的非甲烷总烃以无组织形式散失，非甲烷总烃无组织排放量为0.0234t/a。 评价提出，本项目固体物料全部储存在密闭包装袋中，存放于密闭仓库，非使用状态下封口保存；有挥发性的液体物料全部储存在密闭包装桶中，存放于密闭仓库，非使用状态下封口保存。物料采用密闭方式转移，生产过程位于密闭生产车间，生产过程中产生的废气均由集气装置有效收集并处理。生产设备定期检修，确保设备、管道等密封完好，无跑冒滴漏等现象。加强设备、生产车间等密闭性，保证集气装置收集效率，尽量减少无组织排放。颗粒物无组织排放能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度0.5mg/m3的标准要求；非甲烷总烃无组织排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）无组织排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。事故排放时间最大为15分钟，本项目非正常工况分为以下几种情况。 1、袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置故障时，项目非正常排放废气源强为颗粒物：3.612kg/h；非甲烷总烃：1.482kg/h。 2、高塔造粒工序袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置故障时，项目非正常排放废气源强为颗粒物：1.0133kg/h；非甲烷总烃：0.4267kg/h。 3、矮塔造粒工序袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置故障时，项目非正常排放废气源强为颗粒物：1.0133kg/h；非甲烷总烃：0.4267kg/h。 非正常排放具体参数见下表。 表53 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 非正常排放量/（kg/a） 采取措施 DA001 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0 颗粒物 3.612 0.25 1 0.903 产生废气的工序及时停止运行，并对装置进行检修 非甲烷总烃 1.482 0.3705 DA002 颗粒物 1.0133 0.2533 非甲烷总烃 0.4267 0.1067 DA003 颗粒物 1.0133 0.2533 非甲烷总烃 0.4267 0.1067 4、大气污染防治措施分析 本项目属于农药制造项目，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）表9农药制造工业排污单位废气治理可行技术参照表中，低氮燃烧技术处理氮氧化物，袋式除尘、水浴除尘处理颗粒物，吸收、吸附、催化燃烧处理有机废气均等为可行技术，因此本项目投料、分装、包装工序产生的颗粒物与计量、投料、搅拌、包装工序产生的非甲烷总烃，经收集后由袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理；天然气热风炉采用低氮燃烧措施；高塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理；矮塔造粒工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经收集后由袋式除尘器+水吸收装置+活性炭吸附装置处理是可行的。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边最近的大气环境敏感点为652米外的西仓村。在项目大气污染物能够满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）标准要求下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 表54 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 排气筒DA001 颗粒物 3 0.0361 0.0137 非甲烷总烃 18.9 0.2272 0.0565 2 排气筒DA002 非甲烷总烃 7.1 0.0213 0.032 颗粒物 3.4 0.0101 0.0152 二氧化硫 3.1 0.0093 0.014 氮氧化物 14.5 0.0435 0.0652 3 排气筒DA003 非甲烷总烃 7.1 0.0213 0.032 颗粒物 3.4 0.0101 0.0152 二氧化硫 3.1 0.0093 0.014 氮氧化物 14.5 0.0435 0.0652 6.2大气污染物无组织排放量核算 表55 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 投料、分装、包装工序 颗粒物 车间密闭 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 0.5 0.072 计量、投料、搅拌、包装工序 非甲烷总烃 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 2.0 0.0234 6.3大气污染物年排放量核算 表56 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.1439 2 颗粒物 0.1161 3 二氧化硫 0.028 4 氮氧化物 0.1304 7、污染物排放口基本情况 表57 项目污染物排放口基本情况 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 排放口类型 DA001 P1排放口 颗粒物、非甲烷总烃 经度：113.701774 纬度：35.306096 15 0.6 常温 一般排放口 DA002 P2排放口 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 经度：113.701677 纬度：35.306211 15 0.3 常温 一般排放口 DA003 P3排放口 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 经度：113.701774 纬度：35.306210 15 0.3 常温 一般排放口 8、全厂废气污染物排放“三笔账”情况 表58 全厂废气污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程排放量 以新带老削减量 全厂排放总量 排放增减量 允许排放量 实际排放量 废气 非甲烷总烃 0.888 / 0.1439 0.888 0.1439 -0.7441 颗粒物 0.032 / 0.1161 0.032 0.1161 +0.0841 二氧化硫 / / 0.028 / 0.028 +0.028 氮氧化物 / / 0.1304 / 0.1304 +0.1304 9、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表59 污染源自行监测计划表 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 有组织废气 颗粒物 浓度、速率、废气量 排气筒DA001 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 非甲烷总烃 1次/季度 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 非甲烷总烃 排气筒DA002 1次/季度 颗粒物 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 二氧化硫 1次/季度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 氮氧化物 1次/季度 非甲烷总烃 排气筒DA003 1次/季度 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 颗粒物 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 二氧化硫 1次/季度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 氮氧化物 1次/季度 无组织废气 颗粒物 排放浓度 四周厂界 1次/半年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3 非甲烷总烃 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3 三、噪声 1、噪声情况 该项目高噪声设备主要为双层剪切釜、单层搅拌釜、砂磨机、干悬浮高塔、干悬浮矮塔、包装流水线、空压机等，声源强度在65-75dB（A）之间，声源强度及治理效果见下表。 表60 本项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 设备源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB(A) 数量/（台） 设备源强叠加值dB(A) 1 双层剪切釜 65 基础减振，厂房隔声等 50 3 54.77 2 单层搅拌釜 65 50 3 54.77 3 砂磨机 70 50 4 56.02 4 干悬浮高塔 75 55 1 55 5 干悬浮矮塔 75 55 1 55 6 包装流水线 70 50 2 53.01 7 空压机 75 55 1 55 因本项目同车间同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下。 LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 2、厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表61 噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点 设备名称 设备源强叠加值dB（A） 距离（m） 贡献值dB（A） 贡献叠加值dB（A） 标准值 东厂界 双层剪切釜 54.77 38 23.17 39.5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A） 单层搅拌釜 54.77 32 24.67 砂磨机 56.02 31 26.19 干悬浮高塔 55 17 30.39 干悬浮矮塔 55 7 38.1 包装流水线 53.01 25 25.05 空压机 55 52 20.68 南厂界 双层剪切釜 54.77 69 17.99 26.01 单层搅拌釜 54.77 70 17.87 砂磨机 56.02 70 19.12 干悬浮高塔 55 87 16.21 干悬浮矮塔 55 87 16.21 包装流水线 53.01 67 16.49 空压机 55 70 18.1 西厂界 双层剪切釜 54.77 17 30.16 45.8 单层搅拌釜 54.77 23 27.54 砂磨机 56.02 24 28.42 干悬浮高塔 55 38 23.4 干悬浮矮塔 55 48 21.38 包装流水线 53.01 30 23.47 空压机 55 3 45.46 北厂界 双层剪切釜 54.77 26 26.47 40.87 单层搅拌釜 54.77 25 26.81 砂磨机 56.02 25 28.06 干悬浮高塔 55 8 36.94 干悬浮矮塔 55 8 36.94 包装流水线 53.01 28 24.07 空压机 55 25 27.04 项目生产期间高噪声设备经基础减振，厂房隔声等措施治理后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表62 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A） 四、固废 I、包装周转桶 本项目生产过程中会产生包装周转桶，包装周转桶转经集中收集后暂存于包装周转仓库，定期由厂家回收。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 6.1以下物质不作为固体废物管理： a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质； 本项目产生的包装周转桶，经厂家回收后，不需要修复和加工即可用于同种原料的储存，并循环使用。故不作为固体废物管理。评价建议建设单位按照危废暂存间相关要求建设1座40m2的包装周转桶仓库，包装周转桶在包装周转桶仓库暂存后由厂家回收。 II、污泥 本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，污水处理站运行过程中会产生污泥，产生的污泥将由新乡市合丽亚化工有限公司进行集中储存和处置，本次评价不再考虑。 本项目营运期一般固废主要为生产过程产生的废外包装袋；危险废物主要为生产过程产生的废内衬袋，废气处理过程产生的收集粉尘、废活性炭、废催化剂。 1、一般固废 （1）废外包装袋 本项目生产过程中会产生废外包装袋，产生量约为6t/a，废外包装袋经集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。 2、危险废物 （1）废内衬袋 本项目生产过程中会产生废内衬袋，产生量约为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废内衬袋属于HW04农药废物中“900-003-04，销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物”。废内衬袋经集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 （2）收集粉尘 本项目废气处理过程中会产生收集粉尘，产生量为1.3549t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），收集粉尘属于HW04农药废物中“ 263-012-04，农药生产、配制过程中产生的过期原料和废弃产品”。 收集粉尘经集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 （3）废活性炭 本项目废气处理过程中会产生废活性炭，根据废气产排污分析，活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置中废活性炭产生量为0.19t/a；根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取250kg，本项目活性炭吸附装置需要吸附的有机废气量为0.576t/a，则需要活性炭2.304t/a，则废活性炭产生量为2.88t/a。综上所述，本项目废活性炭产生量为3.07t/a根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其它废物中“900-039-49，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。废活性炭经集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 （4）废催化剂 本项目废气处理过程中会产生废催化剂，催化燃烧装置中催化剂约5年更换1次，每次更换量为0.2t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），无对应的危险废物代码，考虑其危险特性，因此参照《国家危险废物名录》（2021年版）HW50废催化剂中“772-007-50，烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”进行管理。废催化剂经集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 表63 固体废物详情一览表 排放源 固废名称 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 生产过程 废外包装袋 一般固废 6 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售 废内衬袋 危险废物 5 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 废气处理过程 收集粉尘 1.3549 废活性炭 3.07 废催化剂 0.2t/5a 表64 一般固体废物汇总表 排放源 固废名称 类别代码 固废性质 产生量（t/a） 处理措施 生产过程 废外包装袋 263-001-99 一般固废 6 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售 表65 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 处置措施 1 废内衬袋 HW04农药废物 900-003-04 5 生产过程 固态 塑料 农药等 每天 T 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 2 收集粉尘 HW04农药废物 263-012-04 1.3549 废气处理过程 固态 农药等 农药等 每天 T 3 废活性炭 HW49其它废物 900-039-49 3.07 固态 活性炭 有机物 半年 T 4 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 0.2t/5a 固态 钒钛系金属 钒钛系金属 5年 T 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座10m2的一般固废暂存间和1座10m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 本项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业的一般固废暂存间和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废暂存间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：长方形；颜色：背景为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）；危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示，材料应坚固、耐用，并做搪瓷处理或贴膜处理，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的主要为污水处理站、危险废物。本项目废水均采用管道输送，且定期对管道进行维护，待管道达到其使用年限前及时更换，保证废水不与土壤接触、下渗影响地下水；本项目危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，危险废物不与土壤接触、不会下渗影响地下水。 综上分析，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水、土壤环境影响分析。 六、环境风险 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，因此需要设置环境风险专项评价。具体内容详见环境风险专项评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

|  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、分装、包装工序 | 颗粒物 | 密闭收集+袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+1跟15m高排气筒DA001 | 农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 |
|  | 计量、投料、搅拌、包装工序 | 非甲烷总烃 |  | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度100mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 |
|  | 高塔造粒工序 | 非甲烷总烃 | 密闭收集+水吸收装置+活性炭吸附装置处理+1根18m高排气筒DA002 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 矮塔造粒工序 | 非甲烷总烃 | 密闭收集+水吸收装置+活性炭吸附装置处理+1根18m高排气筒DA003 | 农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度100mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | 农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）颗粒物有组织排放浓度30mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池、污水处理站 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN50mg/L；获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.0mg/L |
|  | 实验废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水 |  |  |  |
|  |  | 地面清洗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 双层剪切釜、单层搅拌釜、砂磨机、干悬浮高塔、干悬浮矮塔、包装流水线、空压机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废外包装袋 | 一般固废暂存间1座（10m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  | 废内衬袋 | 危废暂存间1座（10m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气处理过程 | 收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 具体内容详见环境风险专项评价 |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。 |
|  | 根据《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 表66 污染源自行监测计划表 监控类别 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 废水 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 废水总排口 1次/月 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN50mg/L；获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准：COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）：COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.0mg/L 悬浮物、色度、五日生化需氧量、磷酸盐（以P计）（总磷）、总氮 1次/季度 废气 颗粒物 排气筒DA001 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 非甲烷总烃 1次/季度 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 非甲烷总烃 排气筒DA002 1次/季度 颗粒物 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 二氧化硫 1次/季度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 氮氧化物 1次/季度 非甲烷总烃 排气筒DA003 1次/季度 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3 颗粒物 1次/季度 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3 二氧化硫 1次/季度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）二氧化硫有组织排放浓度200mg/m3，氮氧化物有组织排放浓度300mg/m3 氮氧化物 1次/季度 颗粒物 四周厂界 1次/半年 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放浓度0.5mg/m3 非甲烷总烃 1次/半年 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3 噪声 等效连续A声级 四周厂界外1m处 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A） |

# 六、结论

河南利丰化学有限公司年产9000吨农药制剂项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2023年12月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.888t/a | 0.888t/a |  | 0.1439t/a | 0.888t/a | 0.1439t/a | -0.7441t/a |
|  | 颗粒物 | 0.032t/a | 0.032t/a |  | 0.1161t/a | 0.032t/a | 0.1161t/a | +0.0841t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.028t/a |  | 0.028t/a | +0.028t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.1304t/a |  | 0.1304t/a | +0.1304t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 1344t/a |  | 1344t/a | +1344t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.0538t/a |  | 0.0538t/a | +0.0538t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0134t/a |  | 0.0134t/a | +0.0134t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0134t/a |  | 0.0134t/a | +0.0134t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0027t/a |  | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.0202t/a |  | 0.0202t/a | +0.0202t/a |
| 一般固体废物 | 废外包装袋 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a | +6t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | 3.11t/a | 3.11t/a |  |  | 3.11t/a | 0 | -3.11t/a |
|  | 废包装桶 | 12t/a | 12t/a |  |  | 12t/a | 0 | -12t/a |
| 危险废物 | 废内衬袋 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
|  | 收集粉尘 |  |  |  | 1.3549t/a |  | 1.3549t/a | +1.3549t/a |
|  | 废活性炭 | 2.928t/a | 2.928t/a |  | 3.07t/a | 2.928t/a | 3.07t/a | +0.142t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.2t/5a |  | 0.2t/5a | +0.2t/5a |
|  | 废紫外灯管 | 0.003t/a | 0.003t/a |  |  | 0.003t/a | 0 | -0.003t/a |
|  | 废催化板 | 0.03t/a | 0.03t/a |  |  | 0.03t/a | 0 | -0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

河南利丰化学有限公司年产9000吨农药制剂项目

环境风险专项评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1、评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表1    评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

2、风险调查

2.1建设项目风险源调查

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，确定本项目建成后的危险物质主要为仓库中储存的乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油）中的150#溶剂油、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺））、助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）、崩解剂（硫酸铵）。

本项目危险物质储存情况见下表。

表2    本项目危险物质储存情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 用量t/a | 最大暂存量t | 状态 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150#溶剂油 | 240 | 1.2 | 液态 | 桶装 |
| 2 | DMF（N，N-二甲基甲酰胺） | 2400 | 11 | 液态 | 桶装 |
| 3 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 320 | 4 | 液态 | 桶装 |
| 4 | 硫酸铵 | 200 | 2 | 固态 | 袋装 |

2.2环境敏感目标调查

本项目环境敏感目标分布见下图。

图1    本项目环境敏感目标分布图

本项目环境敏感特征见下表。

表3    本项目环境敏感特征一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 南樊村 | 北 | 4965 | 村庄 | 390 |
|  | 2 | 安村 | 北 | 2589 | 村庄 | 600 |
|  | 3 | 西永康村 | 东北 | 1650 | 村庄 | 960 |
|  | 4 | 南永康村 | 东北 | 1062 | 村庄 | 690 |
|  | 5 | 东北永康村 | 东北 | 2547 | 村庄 | 900 |
|  | 6 | 石庄 | 东北 | 3328 | 村庄 | 420 |
|  | 7 | 北陈庄村 | 东北 | 4380 | 村庄 | 540 |
|  | 8 | 西河村 | 东北 | 4066 | 村庄 | 630 |
|  | 9 | 西元封村 | 东 | 2133 | 村庄 | 1290 |
|  | 10 | 东元封村 | 东北 | 3976 | 村庄 | 570 |
|  | 11 | 楼村 | 北 | 700 | 村庄 | 2339 |
|  | 12 | 西仓村 | 南 | 652 | 村庄 | 1988 |
|  | 13 | 东仓村 | 东南 | 1635 | 村庄 | 1136 |
|  | 14 | 陈固村 | 东南 | 2052 | 村庄 | 798 |
|  | 15 | 陈庄村 | 东南 | 4033 | 村庄 | 998 |
|  | 16 | 后寺庄村 | 东南 | 3306 | 村庄 | 420 |
|  | 17 | 前寺庄村 | 东南 | 3527 | 村庄 | 450 |
|  | 18 | 前李村 | 东南 | 3577 | 村庄 | 868 |
|  | 19 | 后李村 | 东南 | 3095 | 村庄 | 211 |
|  | 20 | 照镜村 | 西南 | 1085 | 村庄 | 2523 |
|  | 21 | 桑庄村 | 西南 | 2585 | 村庄 | 916 |
|  | 22 | 彦当村 | 西南 | 3777 | 村庄 | 785 |
|  | 23 | 大洛村 | 西南 | 4258 | 村庄 | 480 |
|  | 24 | 小洛村 | 西南 | 4266 | 村庄 | 720 |
|  | 25 | 沈庄村 | 西南 | 3836 | 村庄 | 550 |
|  | 26 | 巨柏村 | 西南 | 3270 | 村庄 | 1065 |
|  | 27 | 小王庄村 | 西南 | 2680 | 村庄 | 85 |
|  | 28 | 东彰仪村 | 西南 | 2494 | 村庄 | 763 |
|  | 29 | 西彰仪村 | 西南 | 3190 | 村庄 | 1433 |
|  | 30 | 贠庄村 | 西 | 2297 | 村庄 | 896 |
|  | 31 | 樊庄村 | 西 | 3494 | 村庄 | 779 |
|  | 32 | 小杨庄村 | 西 | 4115 | 村庄 | 120 |
|  | 33 | 三位村 | 西北 | 2936 | 村庄 | 915 |
|  | 34 | 沟西庄村 | 西北 | 3270 | 村庄 | 750 |
|  | 35 | 冯村 | 西北 | 2412 | 村庄 | 690 |
|  | 36 | 方台村 | 西北 | 1913 | 村庄 | 1008 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 30676 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 相对方位 | 距离/m | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 共产主义渠 | 东南 | 278 | Ⅳ类 | 其他 |
|  | 地表水功能敏感性分区 | F3 |
|  | 环境敏感目标分级 | S3 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 相对方位 | 距离/m | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能分级 |
|  | 1 | 获嘉县照镜镇水厂 | 西南 | 1500 | 集中式饮用水水源 | III类 | D2 |
|  | 地表水功能敏感性分区 | G2 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | E2 |

3、环境风险潜势初判

3.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定风险潜势。

表4    建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

3.2P的分级确定

（1）危险物质临界量Q

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目危险物质临界量见下表。

表5    本项目危险物质临界量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150#溶剂油 | 8030-30-6 | 1.2 | 2500 | 0.00048 |
| 2 | DMF（N，N-二甲基甲酰胺） | 68-12-2 | 11 | 5 | 2.2 |
| 3 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 71060-57-6 | 4 | 200 | 0.02 |
| 4 | 硫酸铵 | 7783-20-2 | 2 | 10 | 0.2 |

根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，经计算，本项目危险物质最大存在总量与临界量的比值Q=0.00048+2.2+0.02+0.2=2.42048。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。因此本项目Q值属于（1）。

（2）行业及生产工艺（M）

经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。行业及生产工艺（M）见下表。

表6    行业及生产工艺（M）表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 不涉及 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 本项目为农药制造项目，涉及危险物质的使用、贮存 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

根据上表可知，本项目属于其他行业，分值为5分，属于（4）M=5，用M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表7    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

3.3E的分级确定

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表8    大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目厂址周边5km范围内人口数为30676，大于1万人，小于5万人；厂址周边500m范围内人口数为0，故本项目大气环境敏感程度分级为E2（环境中度敏感区）。结合本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，则本项目大气环境风险潜势为II，大气环境风险评价工作等级为三级。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感性，分级原则见下表。

表9    地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

地表水功能敏感性分区见下表。

表10    地表水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地表水功能敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。事故情况下危险物质泄漏后事故废水会进入事故水池，由罐车分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理，不会直接进入地表水体。不存在事故情况下发生危险物质泄漏到水体的情况，因此本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

环境敏感目标分级见下表。

表11    环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目位于新乡市获嘉县，环境敏感目标分级为S3。

综上所述，本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3，地表水环境敏感程度分级为E3（环境低度敏感性）。结合本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，则本项目地表水环境风险潜势为I，地表水环境风险评价工作等级为简单分析。

本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。事故情况下危险物质泄漏后事故废水会进入事故水池，由罐车分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理，不会直接进入地表水体。由于多批次清运，每批次处理量小，不会对污水处理厂造成冲击，不存在事故情况下发生危险物质泄漏到水体的情况，因此本项目不会对地表水环境造成影响。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表12    地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

地下水功能敏感性分区见下表。

表13    地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水功能敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目不在集中式饮用水水源准保护区及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区；周边存在分散式饮用水水源地。因此本项目地下水功能敏感性分区为较敏感G2。

包气带防污性能分级见下表。

表14    包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |

根据调查资料，本项目包气带防污性能分级为D2。

综上所述，本项目地下水功能敏感性分区为较敏感G2，包气带防污性能分级为D1，地下水环境敏感程度分级为E2（环境中度敏感区）。结合本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，则本项目地下水环境风险潜势为II，地下水环境风险评价工作等级为三级。

3.4建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。

本项目大气环境风险潜势为II，大气环境风险评价工作等级为三级；地表水环境风险潜势为I，地表水环境风险评价工作等级为简单分析；地下水环境风险潜势为II，地下水环境风险评价工作等级为三级。

综上所述，本项目环境风险潜势为II，环境风险评价工作等级为三级。

4、风险识别

4.1风险识别内容

4.1.1物质危险性识别

本项目危险物质主要为150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚、硫酸铵，其理化性质及毒理性质等见下表。

表15    150#溶剂油理化性质及毒理性质一览表

| 标识 | 中文名：150#溶剂油（又称石脑油） |
| --- | --- |
|  | 化学式：C5-C7的烷烃 | 分子量：108.099 | CAS号：8030-30-6 |
| 理化性质 | 性状：无色透明或微黄色液体，有特殊气味 |
|  | 溶解性：不溶于水 |
|  | 熔点：/ | 沸点：20-160℃ | 相对密度（水=1）：0.78-0.97g/cm3 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 | 禁忌物：强氧化物 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 毒性 | LC50：16000mg/m3（大鼠吸入） |
| 健康危害 | 蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |
| 急救 | 皮肤接触:脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼晴接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛、身体、手防护：戴安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。防治进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气筒必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

表16    DMF（N，N-二甲基甲酰胺）理化性质及毒理性质一览表

| 标识 | 中文名：DMF（N，N-二甲基甲酰胺） |
| --- | --- |
|  | 化学式：C3H7NO | 分子量：73.095 | CAS号：68-12-2 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体 |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂 |
|  | 熔点：-61℃ | 沸点：153℃ | 相对密度（水=1）：0.948g/cm3 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 | 禁忌物：强氧化物、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。 |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。 |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 毒性 | LD50：2800mg/kg（大鼠吸入）；5000mg/kg（兔经皮） LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入） |
| 健康危害 | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大、肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木，瘙痒。灼痛。 慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低。还有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝功能变化。 |
| 急救 | 皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼晴接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学平安防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气筒必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

表17    脂肪醇聚氧乙烯醚理化性质及毒理性质一览表

| 标识 | 中文名：脂肪醇聚氧乙烯醚 |
| --- | --- |
|  | 分子式：（RO（CH2CH2O）nH） | 分子量：174.32 | CAS号：71060-57-6 |
| 理化性质 | 性状：无色至淡黄色液体 |
|  | 溶解性： 易溶于水 |
|  | 熔点：6℃ | 沸点：186.7℃ | 相对密度（水=1）：0.94g/cm3 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃烧 | 稳定性：稳定 | 禁忌物：强氧化物，强酸，强碱等 |
|  | 危险特性：/ |
|  | 灭火方法：灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火；避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。灭火注意事项及防护措施：消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火；尽可能将容器从火场移至空旷处；处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离；隔离事故现场，禁止无关人员进入；收容和处理消防水，防止污染环境。 |
| 毒性 | / |
| 健康危害 | 造成严重眼损伤 |
| 急救 | 吸入:如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；如有不适感，就医。 眼晴接触:分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；立即就医。 食入:漱口，禁止催吐；立即就医。 |
| 防护 | 工程控制：作业场所建议与其它作业场所分开；密闭操作，防止泄漏；加强通风；设置自动报警装置和事故通风设施；设置应急撤离通道和必要的泻险区；设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统；提供安全淋浴和洗眼设备。 个体防护装备：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。手防护：戴橡胶耐油手套。眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。 |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套；禁止接触或跨越泄漏物；作业时使用的所有设备应接地；尽可能切断泄漏源；消除所有点火源；根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。 环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境；防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中；用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所；禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；封闭排水管道；用泡沫覆盖，抑制蒸发；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房；库温不宜超过37℃；应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储；保持容器密封；远离火种、热源；库房必须安装避雷设备；排风系统应设有导除静电的接地装置；采用防爆型照明、通风设置；禁止使用易产生火花的设备和工具；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 包装方法：开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。 运输注意事项：运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置；使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；夏季最好早晚运输；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温；中途停留时应远离火种、热源、高温区；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时要禁止溜放；严禁用木船、水泥船散装运输；运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |

表18    硫酸铵理化性质及毒理性质一览表

| 标识 | 中文名：硫酸铵 |
| --- | --- |
|  | 化学式：(NH4)2SO4 | 分子量：132.139 | CAS号：7783-20-2 |
| 理化性质 | 性状：无色结晶或白色颗粒 |
|  | 溶解性：溶于水，不溶于醇、丙酮和氨水。 |
|  | 熔点：230-280℃ | 沸点：/ | 相对密度（水=1）：1.77g/cm3 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不可燃 | 稳定性：稳定 | 禁忌物：强氧化物，强酸，强碱等 |
|  | 危险特性：具有刺激性、毒性。 |
|  | 灭火方法：/ |
| 毒性 | LD50：3000mg/kg（大鼠经口） |
| 健康危害 | 对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。 |
| 急救 | 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼晴接触: 提起眼睑，用流动清水或生理盐水至少冲洗15分钟。就医。 吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。 手防护：戴橡胶耐油手套。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。 |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |

4.1.2工艺系统风险性识别

根据企业风险评价要求及一般工艺工序特点，功能系统可划分为七大单元，见下表。根据事故统计和分析，本项目的关键系统是储存运输系统。

表19    功能系统划分表

| 系统名称 | 涉及内容 |
| --- | --- |
| 功能系统 | 生产运行 | / |
|  | 储存运输 | 危险品仓库 |
|  | 公用工程 | 水、电等 |
|  | 生产辅助 | 机械、设备、仪表维修及分析化验等 |
|  | 环境保护 | 厂区布置和废气、废水、噪声等处理处置设施等 |
|  | 安全消防 | 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等 |
|  | 工业卫生 | 工业卫生管理、医疗救护、劳防用品等 |

储存运输过程中的运输容器有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元如下：

表20    本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） | 运输方式 | 潜在风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险品仓库 | 150#溶剂油储存区 | 150#溶剂油 | 1.2 | 汽运 | 泄漏，火灾 |
| 2 |  | DMF（N，N-二甲基甲酰胺）储存区 | DMF（N，N-二甲基甲酰胺） | 11 | 汽运 | 泄漏，火灾 |
| 3 |  | 脂肪醇聚氧乙烯醚储存区 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 4 | 汽运 | 泄漏，火灾 |
| 4 |  | 硫酸铵储存区 | 硫酸铵 | 2 | 汽运 | 泄漏 |

4.1.3危险物质向环境转移的途径识别

结合危险物质特性，本项目危险物质主要为危险品仓库中储存的150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚、硫酸铵，主要风险为150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚在储存运输过程中发生泄漏后遇明火等发生意外燃烧/爆炸导致伴生/次生大气污染物排放；硫酸铵在储存运输过程中发生泄漏，硫酸铵含有一定毒性，泄漏后硫酸铵颗粒通过大气扩散至周边，对人体造成伤害。在采取了防治措施后，本项目不存在危险物质进入地表水和地下水的情况。

4.1.4风险识别结果

通过详细的分析，本项目风险识别结果见下表，风险识别单元分布见下图。

表21    本项目风险识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 风险源主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险品仓库 | 150#溶剂油储存区 | 150#溶剂油 | 泄漏，火灾 | 空气传播 | 厂区5km范围内的大气环境敏感点 | 常温、常压 |
| 2 |  | DMF（N，N-二甲基甲酰胺）储存区 | DMF（N，N-二甲基甲酰胺） | 泄漏，火灾 |  |  |  |
| 3 |  | 脂肪醇聚氧乙烯醚储存区 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 泄漏，火灾 |  |  |  |
| 4 |  | 硫酸铵储存区 | 硫酸铵 | 泄漏 |  |  |  |

图2    本项目风险识别单元分布图

5、风险事故情形分析

本项目150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚发生泄漏后，会挥发至大气环境，通过大气扩散至周边，对人体造成伤害。遇到明火等发生意外燃烧/爆炸，会导致伴生/次生大气污染物排放，对人体造成伤害。150#溶剂油有害燃烧产物为：一氧化碳；DMF（N，N-二甲基甲酰胺）有害燃烧产物为：一氧化碳，氮氧化物；脂肪醇聚氧乙烯醚有害燃烧产物为：一氧化碳。

硫酸铵在储存运输过程中发生泄漏，硫酸铵含有一定毒性，泄漏后硫酸铵颗粒通过大气扩散至周边，对人体造成伤害。

本项目运营期风险事故情形设定结果见下表。

表22    本项目运营期风险事故情形设定结果一览表

| 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏，火灾 | 150#溶剂油储存区 | 危险品仓库 | 150#溶剂油、一氧化碳 | 大气环境 |
| 泄漏，火灾 | DMF（N，N-二甲基甲酰胺）储存区 |  | DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、一氧化碳、氮氧化物 |  |
| 泄漏，火灾 | 脂肪醇聚氧乙烯醚储存区 |  | 脂肪醇聚氧乙烯醚、一氧化碳 |  |
| 泄漏 | 硫酸铵储存区 |  | 硫酸铵 |  |

6、风险预测与评价

6.1大气环境风险预测与评价

根据大气环境风险等级判定，项目大气环境风险评价等级为三级，根据导则要求三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。

1、本项目150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚在储存运输过程中发生泄漏后遇明火等发生意外燃烧导致伴生/次生大气污染物排放。150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚发生泄漏后，会挥发至大气环境，通过大气扩散至周边，对人体造成伤害。遇到明火等发生意外燃烧/爆炸，会导致伴生/次生大气污染物排放，对人体造成伤害。150#溶剂油有害燃烧产物为：一氧化碳；DMF（N，N-二甲基甲酰胺）有害燃烧产物为：一氧化碳，氮氧化物；脂肪醇聚氧乙烯醚有害燃烧产物为：一氧化碳。

应急措施：

泄露应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；喷雾状水稀释、溶解；设置事故废水池；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

火灾事故应急措施：泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近；各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；在危险品仓库配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾；火灾发生后，迅速撤离污染区人员至上风处。

在事故情形下，经采取上述应急措施后，可以将风险事故对环境的损害将至最低，对环境造成的影响可以接受。

2、硫酸铵在储存运输过程中发生泄漏，硫酸铵含有一定毒性，泄漏后硫酸铵颗粒通过大气扩散至周边，对人体造成伤害。

应急措施：硫酸铵一般不会发生泄漏，在储存运输过程中发生洒落时，及时进行清扫收集。不会对环境造成影响。

综上所述，本项目大气风险程度可以接受。

6.2地表水环境风险评价

本项目生活污水依托新乡市合丽亚化工有限公司化粪池处理后与实验废水、生产废水一起进入新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理。事故情况下危险物质泄漏后事故废水会进入事故水池，由罐车分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理，不会直接进入地表水体。由于多批次清运，每批次处理量小，不会对污水处理厂造成冲击，不存在事故情况下发生危险物质泄漏到水体的情况，因此本项目不会对地表水环境造成影响。地表水风险程度可以接受。

6.3地下水环境风险评价

本项目主要涉及的区域为危险品仓库。项目危险品仓库地面采取了防渗措施，且150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚包装桶均存放至设有防渗措施的围堰中，在发生泄漏风险事故的情况下，工作人员能够及时发现并采取应急措施，物料可被收集至围堰中并及时转移至事故水池中，液体与地面接触时间较短且泄漏量小，不存在短时间内进入包气带的可能性。事故水池已按要求进行防渗措施，事故废水进入事故水池，由罐车分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理，不存在短时间内泄漏下渗的情况。因此评价认为，本项目地下水风险程度可以接受。

7、风险防范措施

本项目涉及多种危险化学品，应引起高度重视。项目事故状态下的废水主要是因为泄漏或者火灾产生的消防废水和冲洗废水。在发生泄漏事故时，首先从泄漏单元方面设置有事故围堰，对泄漏物质进行拦截并收集，收集完毕后，对泄漏地面进行冲洗，冲洗的事故废水通过专门管道收集入厂内事故水池，由罐车分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理。厂内应做到“雨污分流”建设专门的雨水管网和雨水总排口切换阀，在暴雨季节应收集前15min初期雨水，将初期雨水截留至初期雨水收集池中，分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理。通过以上措施可确保生产过程中废水事故排放不对地表河流环境产生影响。

制定突发环境事件应急预案，一旦发现异常应立即启动应急预案，并与区域三级防控措施联动，确保事故废水分批次处理至达标方能外排。在此基础上可有效减小对外环境的影响。鉴于本项目环境风险存在情况，评价要求从以下方面进行防控：

7.1事故池

本项目150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚属于危险物质，泄漏物料必须及时收集，故本项目建设事故水池和事故废水收集系统。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故水池总有效容积计算公式如下：

式中：V1—最大一个容量的设备（装置）或储罐的物料贮存量（m3）；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量（m3），V2=∑Q消t消（Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h；t消为消防设施对应的设计消防历时，单位为h）；

V3—事故废水收集系统罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）；

V雨—发生事故时可能进入废水收集系统的当地最大降雨量（m3）。

① V1计算

本项目150#溶剂油最大暂存量为1.2t，密度为0.78-0.97g/cm3；DMF（N，N-二甲基甲酰胺）最大暂存量为11t，密度为0.948g/cm3；脂肪醇聚氧乙烯醚最大暂存量为4t，密度为0.94g/cm3。因此V1取18.2。

② V2计算

本项目危险品仓库面积较小，所需消防水量较少，故消防设施给水流量为30L/s，消防历时为2h。因此V2取216。

③ V3计算

本项目150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚包装桶均存放至设有防渗措施的围堰中，按最不利原则计，发生破损的包装桶内物料全部泄漏至围堰中，因此V3取18.2。

④ V雨计算

本次评价降雨强度参照新乡市暴雨强度计算公式计算，采用文献《新暴雨特征下新乡市城区不同重现期的暴雨极值公式》（段中夏 新乡市气象局）中所列暴雨强度总公式（1980-2014，资料年限34年）计算，计算公式如下：

式中：q—设计暴雨强度

P—设计降雨重现期（年）

t—设计降雨历时（min）

根据《新暴雨特征下新乡市城区不同重现期的暴雨极值公式》（段中夏新乡市气象局）所示，新乡市自1980年启短时强降水发生频率以及降雨强度较往年大幅增加，故本次评价以最低降雨重现期2年计，即P=2。本次评价仅对初期雨水进行定量分析，故设计降雨历时t=15。经计算，新乡市15分钟暴雨强度为240.21L/（s•万m2）。

雨水设计流量公式：

Qs=qΨF

式中：Qs—雨水设计流量（L/s）

q—设计暴雨强度（L/s•万m2）

Ψ—径流系数

F—汇水面积（万m2）

根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2006）所示，混凝土和沥青路面的雨量径流系数为0.8~0.9，本次评价取0.9。本项目危险品仓库占地共160m2，故F=0.016。经计算，本项目雨水设计流量为3.46L/s（12.46m3/h），则本项目初期雨水（降雨初期15min内雨水）流量为3.1m3/次。故V雨取3.1。

⑤V事故池计算

经计算，V事故池最大容量应不小于219.1m3，企业依托新乡市合丽亚化工有限公司事故池（242m3），能够满足需要。危险品仓库事故废水与事故池之间修建管线，事故废水可自流至事故池。事故池收集的废水分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处理，确保达标排放。

7.2事故废水污染“三级防控系统”

7.2.1一级防控：150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚储存区围堰、导流沟槽

根据《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》等要求，涉及有毒或易燃易爆等危险性物质时，各储存区设置围堰，围堰应铺砌防渗地面；贮存不同性质类别的物料包装桶不宜共用一个围堰区，如果难以隔开，应设置隔堤；围堰范围按照设备最大外形向外延伸0.8m；围堰内不允许有地漏，但是应有排水设施，围堰内坡度不应小于3‰，并设置防止液体流出堤外的措施；如果包装桶泄漏出的物料需要收集时，在装置区设置导流沟槽或者围堰。构筑生产过程中环境安全的第一层风险防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

本项目一级防控应设置在150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚储存区围堰、导流沟槽。

7.2.2二级防控：排水系统区域拦截设施

150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚储存区边界设置雨排沟，设置有事故闸板。小型事故时，及时关闭区内闸板和装置边界雨排沟通往厂外排洪沟的闸板，截流污染物，进入厂内事故水池，使污染控制在本区域内，避免污染扩散。

7.2.3三级防控：事故水池

本项目依托新乡市合丽亚化工有限公司事故池（242m3），加上150#溶剂油、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、脂肪醇聚氧乙烯醚储存区围堰应急存储能力，可以满足全厂各级事故废水处理的需求。事故废水在应急事故池收集后分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂，使事故水及时得到收集和处理。

通过上述三级防控体系后，事故污水分批次清运至有处理能力的集中式污水处理厂进行处置。本公司有效形成了装置、区域、污水清运三级防控体系，逐步完善了预防水体污染的能力。在发生重大生产事故时，利用三级防控体系，可将泄漏物料和污染消防水控制在厂区内，防止事故情况下事故废水进入厂外水体，从而对事故风险进行防范。

经采取以上水环境风险预防措施情况下，评价认为工程事故状态下废水可被有效收集及处理。

8、事故应急处理措施

8.1火灾事故应急措施

（1）泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近；

（2）各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；

（3）在危险品仓库配置水喷雾灭火系统及干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

（4）火灾发生后，迅速撤离污染区人员至上风处。

8.2泄漏应急处理措施

泄露应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；喷雾状水稀释、溶解；设置事故废水池；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

9、风险管理

9.1健全安全管理制度

建设单位应设置安全科，由专人负责，制定相应的安全管理制度。建议设专职的安全员，对危险品仓库实行定期安全教育检查，对职工的职业安全进行教育，增强职工的劳动安全意识，确保工厂安全生产、文明生产。

9.2人员专业培训

定期对员工进行安全技术教育和实际操作培训。使员工牢固树立安全生产的信念，操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和应急处理措施。

9.3事故应急预案

建设项目在储存过程和运输过程将产生潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。为使环境风险减小到最低程度，必须加强劳动安全管理，制定完善、有效的安全措施，尽可能降低事故发生概率。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。而有毒有害物质泄漏至周围环境，则可能危害环境需要实施社会救援，因此建设单位需要制定相应的应急预案。

应急预案主要内容见下表。

表23    本项目应急预案主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 预案的编制目的、编制依据、适用范围和工作原则 |
| 2 | 基本情况调查 | 企业基本情况及厂区布置、企业生产现状、企业周边环境状况及环境保护目标 |
| 3 | 环境风险分析 | 环境风险源与环境风险评价、潜在环境风险分析、企业应急能力评估 |
| 4 | 应急组织机构及 职责 | 组织体系、指挥机构组成及职责 |
| 5 | 预防 与预警 | 预防及 措施 | 环境风险源监控：明确厂区内监控设备设施、监控内容、监控人员、物资配备等内容；预防措施：明确厂区内生产、储存、运输、管理及操作、职业卫生等环节风险预防措施内容 |
|  |  | 预警及 措施 | 明确事件预警的条件、方式、方法以及进入预警状态后企业各部门，以及报请政府相关部门应当采取的措施等 |
| 6 | 应急响应与措施 | 响应分级 | 针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将企业单位突发环境事件分为不同的等级。 |
|  |  | 应急程序 | 根据不同响应级别，分级阐述应急程序。给出应急响应程序示意图。 |
|  |  | 应急措施 | 企业自身救援队伍和当地其他应急救援队伍应做好如下应急工作；待应急专家抵达后，根据专家指导意见进行处理。应急措施包括：突发环境事件厂区内现场应急措施、突发环境事件厂区外应急措施和受伤人员现场救护、救治与医院救治 |
|  |  | 应急监测 | 企业单位应根据事件发生时可能产生的污染物种类和性质，配置（或依托其他单位配置）必要的监测设备、器材和环境监测人员。当地环境应急监测部门或企业内部环境应急监测组应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括废水和废气监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作， |
|  |  | 信息报告 | 突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。 |
|  |  | 应急终止 | （1）明确应急终止的条件。事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束； （2）明确应急终止的程序和措施； （3）明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案。 |
| 7 | 后期 处置 | 应明确受灾人员安置及损失补偿；对生态环境的恢复；应急过程评价；事件原因、损失调查与责任认定；提出事件应急救援工作总结报告；环境应急预案的修订；维护、保养、增补应急物资及仪器设备 |
| 8 | 应急培训和演练 | 制定培训计划，明确各类人员培训内容方法、时间地点和频次等；明确企业单位根据环境应急预案进行演练的内容、范围和频次等内容 |
| 9 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容 |
| 10 | 保障 措施 | 通信与信息 保障 | 明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅 |
|  |  | 应急队伍保障 | 明确各类应急队伍的组成，包括专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体的组织与保障方案 |
|  |  | 应急物资装备保障 | 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容 |
|  |  | 经费保障 | 明确应急专项经费（如培训、演练经费，应急物资购置、维护费用和事件处置费用等）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位 |
|  |  | 其它保障 | 根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施，如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。 |
| 11 | 预案的修订、评估和备案 | 明确预案的修订条件、评估方式方法、备案部门与时限等要求 |
| 12 | 预案的实施和生效时间 | 列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知，抄送的部门、园区、企业等。 |
| 13 | 附件 | （1）环境风险评价文件（包括环境风险源分析评价过程、突发环境事件的危害性定量分析）； （2）区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； （3）重大环境风险源、应急设施（备）、应急物资储备及分布一览表；雨水、清净下水和污水收集管网。 （4）企业周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图。 （5）内部应急人员的职责、姓名、电话清单； （6）外部（政府有关部门、园区、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话；企业突发环境事件报告单。 （7）各种制度、程序、方案等； （8）其他。 |

10、环境风险评价结论

本项目的原料具有一定的易燃性或毒性，其生产、储存过程中存在一定的泄漏风险、火灾/爆炸伴生/次生污染物污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏、火灾/爆炸时对周围敏感目标的危害后果较小。

综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。

# Text boxes

本项目

去离子水

水除尘装置

回用于噻虫嗪杀虫剂投料工序

水

生活用水

设备清洗用水

地面清洗用水

新乡市合丽亚化工有限公司污水处理站

0.05

化粪池

获嘉县嘉盟污水处理有限公司

0.18

0.2

0.17

0.21

0.16

5.08

0.9

0.72

0.72

2

1.8

1.68

1.51

4.48

4.48

实验用水

0.05

0.45

0.5

计量

投料

密闭管道

注：G：废气、N：噪声

固相：精喹禾灵原药

计量

人工投加

检验

包装

G、N

成品

液相：乳化剂（20%十二烷基苯磺酸钙、80%150#溶剂油）、溶剂（DMF（N，N-二甲基甲酰胺））

G、N

G

搅拌

G、N

液相：助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）、消泡剂（有机硅消泡剂）、防腐剂（卡松）、去离子水

计量

投料

密闭管道

G、N

注：G：废气、N：噪声

固相：吡唑醚菌酯原药、分散剂（十二烷基苯磺酸钠）、稳定剂（硅酸镁铝）、增稠剂（黄原胶）

计量

研磨

人工投加

检验

包装

成品

N

N

G

搅拌、剪切

N

分装

G、N

注：G：废气、N：噪声

乙蒜素杀菌剂

成品

液相：助剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）、消泡剂（有机硅消泡剂）、去离子水

计量

投料

密闭管道

G、N

注：G：废气、N：噪声

固相：噻虫嗪原药、分散剂（十二烷基苯磺酸钠）、稳定剂（硅酸镁铝）、填料（高岭土）、崩解剂（硫酸铵）

计量

研磨

人工投加

造粒

检验

成品

N

N

G

包装

G、N

搅拌、剪切

G、N

生产混合废水、地面冲洗水及其他废水、膜反应冲洗废水

混合调节池

铁碳曝气反应塔

催化氧化反应器

中和絮凝反应器

澄清池

混合调节池

压滤机

泥渣

生活污水、化验室废水

A/O生化池

沉淀池

催化氧化塔

全自动砂水分离器

排放调节池

达标废水排放

取样检验

压滤机

泥渣

压滤废水

压滤废水

生产混合废水、地面冲洗水及其他废水、膜反应冲洗废水

混合调节池

铁碳曝气反应塔

催化氧化反应器

中和絮凝反应器

澄清池

混合调节池

压滤机

泥渣

生活污水、化验室废水

A/O生化池

沉淀池

催化氧化塔

全自动砂水分离器

排放调节池

达标废水排放

取样检验

压滤机

泥渣

压滤废水

压滤废水

内容

要素