河南丰磊五金制品有限公司

年产930万套汽车零部件项目

环境影响评价公众参与说明

河南丰磊五金制品有限公司

2023年10月28日

《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条规定：除国家规定需要保密的情形外，对环境影响可能造成重大影响、应当编制环境报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其它形式，征求有关单位、专家和公众的意见。公众参与是工程建设单位、环评单位与所在地公众之间的一种双向交流，其目的是让工程建设区域的公众了解项目以及项目实施对周围环境可能产生的影响，同时听取公众对项目建设的意见和建议。让公众在项目筹建阶段便参与进来，及早协调建设单位与当地居民间的关系，使项目能被公众认可。

# 1 项目概述

# 1.1项目由来

河南丰磊五金制品有限公司于2022年1月7日委托河南环科环保技术有限公司编制《河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目环境影响报告书》（以下简称报告书），原项目名称年产电池壳600吨、汽车零部件600吨、液压零配件5万套和滤芯配件5万套项目。企业根据市场调整了产品方案，项目后变更为年产930万套汽车零部件项目，备案项目代码不变，为同一个项目。在河南环科环保技术有限公司编写环境影响报告书期间，严格依照《环境影响评价公众参与暂行办法》环发〔2006〕28号规定进行了环境影响评价活动中的公众参与，并与2022年1月6日完成公共参与说明。根据2019年1月1日实施的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），参照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，我单位在原有环境影响评价公众参与的基础上进行了补充。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。该项目已经由获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为2112-410724-04-01-676685。项目建设符合国家产业政策要求。

# 1.2项目基本情况及环保投资

工程基本情况详见表1。

表1                   工程基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产930万套汽车零部件项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南丰磊五金制品有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号 |
| 4 | 项目性质 | 新建 |
| 5 | 投资 | 1950万元 |
| 6 | 产品方案 | 年产变速器配件230万套、行走系配件500万套和发动机配件200万套项目 |
| 7 | 法人代表 | 于小振 |
| 8 | 占地面积 | 21000平方米 |
| 9 | 职工人数 | 员工200人 |
| 10 | 生产制度 | 年工作日300天，两班制，每班8小时 |
| 11 | 供水 | 市政供水 |
| 12 | 供电 | 国家电网供电 |
| 13 | 蒸汽 | 1t/h的燃气蒸汽锅炉提供 |
|  | 供气 | 西气东输获嘉分输站 |
| 14 | 排水去向 | 含铬和含镍生产废水经废水处理系统处理后回用于生产，不外排；生产废水经预处理后和化粪池处理后生活废水混合排入厂区综合污水处理站集中处理，后经市政管网进入新乡市获嘉县同盟污水处理厂，出水最终汇入共产主义渠 |

本项目采取的环保措施及投资详见表2。

表2                 工程环保设施投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 50 | 天然气锅炉经低氮燃烧后由8m排气筒排放；烘干炉废气采用低氮燃烧器燃烧后+15m排气筒排放；表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，污水处理站配酸槽、污水处理站生化池、污泥间负压抽风收集，酸雾吸收塔（两级碱液吸收）+15m高排气筒；焊接固定工位，设集气罩收集；喷砂车间密闭，袋式除尘器+15m高排气筒喷砂工序车间全密闭，产生粉尘经管道收集+袋式除尘器+1根15m排气筒 |
| 2 | 噪声治理 | 15 | 选用低噪声设备，减振、房间隔声 |
| 3 | 废水治理 | 150 | 经含铬废水经含铬废水处理系统（还原 反应+混凝沉淀超滤+超滤+反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于钝化、电解抛光、阳极氧化等工序 |
|  |  | 100 | 含镍废水经含镍废水处理系统（pH调节+除磷+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于镀镍、退镀后清洗工序 |
|  |  | 245 | 预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经话费池处理后的生活废经厂区综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 |
| 4 | 固废治理 | 20 | 一般固废暂存间1座（新建），50m2 危险废物暂存间1座（新建），100m2 |
| 5 | 地下水防渗 | 20 | 厂区分区防渗 |
| 6 | 事故防范 | 30 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于140m3）、初期雨水池（不小于250m3）；雨水截止阀；应急器材、消防器材等 |
| 7 | 监控 | 40 | 按管理要求按时安装废水在线监测设备；总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |
| 合计 | 670 | 占工程总投资的34.4% |

# 1.3项目工艺

本项目产品为汽车零部件，包括变速器配件和行走系配件及发动机配件三种产品，各产品零件主要包括冲压件、紧固件、弹簧、活塞、阀门、导杆、齿轮及轴承等，各零件生产工艺为不同原料机械加工后进行表面处理，其中表面处理设1条电解抛光生产线、1条镀镍生产线、1条化学镍生产线、1条滚镀锌生产线、1条挂镀锌生产线、1条镀锌镍合金生产线、2条氧化生产线对各类零件进行表面处理。

1、零件-齿轮

零件-齿轮的生产工艺流程图见图1，表面处理工艺为化学镀镍其中表面处理工序（化学镀镍）的具体生产工艺流程图见图2。

（1）零件-齿轮生产工艺

图1  零件-齿轮工艺流程及产污环节图

（2）化学镀镍处理工艺

本项目零件-齿轮需进行化学镀镍的表面处理，本项设1条化学镀镍生产线，化学镀镍的具体工艺流程见下图。

图2  化学镀镍工艺流程及产污环节图

2、零件-导杆

零件-导杆的生产工艺流程图见图3，表面处理工艺为电镀镍，具体生产工艺流程图见图4。

（1）零件-导杆生产工艺

本项目零件-导杆的生产工艺流程图见下图。

图3  零件-导杆生产工艺流程及产污环节图

（2）电镀镍处理工艺

本项目零件-导杆需进行电镀镍的表面处理，本项目共设1条电镀镍生产线，电镀镍的具体工艺流程见下图。

图4  电镀镍工艺流程及产污环节图

3、零件-活塞、阀门

零件-活塞、阀门的生产工艺流程图见图5，其中表面处理工序（阳极氧化）的具体生产工艺流程图见图6。

（1）零件-活塞、阀门生产工艺

本项目配件-活塞、阀门的生产工艺流程图见下图。

图5  活塞、阀门生产工艺流程及产污环节图

（2）阳极氧化处理工艺

本项目活塞、阀门需对其进行阳极氧化的表面处理，本项目共设2条阳极氧化生产线，阳极氧化的具体工艺流程见下图。

图6  阳极氧化工艺流程及产污环节图

4、零件-冲压件

本项目零件-冲压件(壳体和底盖)根据工件的大小进行镀锌，其中体积较大壳体需进行的表面处理工序为挂镀锌；体积较小的底盖需进行的表面处理工序为滚镀锌。

冲压件的生产工艺流程图见图7，其中表面处理工序（镀锌）的具体生产工艺流程图见图8。

（1）零件-冲压件生产工艺

图7  零件-冲压件工艺流程及产污环节图

（2）电镀锌处理工艺

本项目零件-冲压件需进行镀锌的表面处理，本项目共设1条滚镀锌和1条挂镀锌生产，工艺基本一致，挂镀锌线采用碱性镀锌，滚镀锌线采用酸性镀锌，具体工艺流程见下图。

图8  电镀锌工艺流程及产污环节图

5、零件-紧固件

零件-紧固件的生产工艺流程图见图9，其中表面处理工序（镀锌镍合金）的具体生产工艺流程图见图10。

（1）零件-紧固件生产工艺

图3-9 零件-紧固件工艺流程及产污环节图

（2）电镀锌镍合金处理工艺

本项目零件-紧固件需进行电镀锌镍合金的表面处理，本项目共设1条镀锌镍合金生产线，电镀锌镍合金的具体工艺流程见下图。

图10  本项目电镀锌镍合金工艺流程及产污环节图

6、零件-轴承

零件-轴承的生产工艺流程图见图11，表面处理工艺为电解抛光生产工艺流程图见图12。

（1）零件-轴承生产工艺

图11  零件-轴承工艺流程及产污环节图

（2）电解抛光处理工艺

本项目零件-轴承需进行电解抛光的表面处理，本项目共设1条电解抛光生产线。电解抛光的具体工艺流程见下图。

图12  电解抛光工艺流程及产污环节图

# 2首次环境影响评价信息公开情况

2.1公开内容及日期

建设单位于2022年1月7日在河南环境保护公示网发布信息对项目进行了第一次网络公示，第一次网络公示截图见图4。原项目名称年产电池壳600吨、汽车零部件600吨、液压零配件5万套和滤芯配件5万套项目。企业根据市场调整了产品方案，项目后变更为年产930万套汽车零部件项目，备案项目代码不变，为同一个项目。

根据《环境影响评价公众参与办法》，第一次网络公示内容为：（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；（二）建设单位名称和联系方式；（三）环境影响报告书编制单位的名称；（四）公众意见表的网络链接；（五）提交公众意见表的方式和途径。

# 2.2公开方式

# 2.2.1网络

图6    第一次网络公示截图

# 2.3公众意见情况

公示期间，未收到公众提出的意见。

# 3 征求意见稿公示情况

# 3.1 公示内容及时限

在环评报告书编制阶段，建设单位于2022年4月18日-2022年4月28日再河南环境保护公示网发布信息对项目进行了第二次网络公示，同时在第二次公示期间内的4月26日、4月27日于《新乡日报》上进行了报纸公示。原项目名称年产电池壳600吨、汽车零部件600吨、液压零配件5万套和滤芯配件5万套项目。企业根据市场调整了产品方案，项目后变更为年产930万套汽车零部件项目，备案项目代码不变，为同一个项目。

第二次网络公示内容为：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。建设单位征求公众意见的期限不少于10个工作日。

# 3.2公示方式

3.2.1网络

图7    第二次网络公示截图

3.2.2报纸

图8    第一次报纸公示截图

图9    第二次报纸公示截图

# 3.2.3张贴

本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，该产业集聚区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，该条款可以免予开展。

# 3.3查阅情况

# 3.4公众提出意见情况

公示期间，未收到公众提出的意见。

# 4其他公众参与情况

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），第十四条规定“公众质疑性意见主要集中在环境影响预测结论、环境保护措施或者环境风险措施等方面的，建设单位应当组织召开公众座谈会或者听证会”，“公众质疑性意见主要集中在环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的，建设单位应当组织召开专家论证会”。本项目在公示期间未收到公众意见，根据上述要求，不需要再开展公参座谈会等深度公众参与。

# 5 公众意见处理情况

# 5.1 公众意见概述和分析

公示期间，未收到公众提出的意见。

# 6 报批前公开情况

# 6.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）要求，建设单位于2022年10月9日在河南环境保护公示网对项目进行了报批前公示，并通过网站向社会公示拟报批环境影响报告书全本和公众参与说明。

图10   报批前公示截图

# 6.2 公开方式

# 6.2.1 网络

# 7 其他

公众参与相关资料保存在河南丰磊五金制品有限公司办公室，可供相关部门和公众查阅，查阅联系人：于国其；电话：*********；地点：新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号。

# 8 诚信承诺

# 8.1建设单位关于对公参说明客观性、真实性负责的承诺

河南丰磊五金制品有限公司参照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）进行了公众参与工作，公司承担公众参与过程客观、真实，请各环保部门和公众进行监督。

# 9 附件

附件1    诚信承诺书

附件2    建设项目环境影响评价公众意见表

附件1：

诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由河南丰磊五金制品有限公司

承担全部责任。

承诺单位（盖章）：河南丰磊五金制品有限公司

承诺时间：2023年9月28日

附件2:

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期          年   月   日

| 项目名称 | 河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目（原项目名称年产电池壳600吨、汽车零部件600吨、液压零配件5万套和滤芯配件5万套项目） |
| --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |
| 二、本页为公众信息 |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |
| 姓 名 |  |
| 身份证号 |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |
| 经常居住地址 | xx省xx市xx县（区、市）xx乡（镇、街道）xx村（居委会）xx村民组（小区） |
| 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） | （若不填则默认为不同意公开） |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |
| 单位名称 |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |
| 地 址 | xx省xx市xx县（区、市）xx乡（镇、街道）xx路xx号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |