《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南华钻实业有限公司 （统一社会信用代码：91410724MA3XH6D47J） |
| 法人代表 | 贾芳超（身份证：410104198310085518） | 联系人 | 贾芳超 |
| 通讯地址 | 河南省获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园-软装区4号厂区 |
| 联系电话 | 13253581188 | 传真 | / | 邮政编码 | 453800 |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县亢村集聚区薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北 |
| 备案部门 | 获嘉县发展和改革委员会 | 备案文号 | 项目代码：2019-410724-21-03-016303 |
| 建设性质 | 新建□改建■技改□ | 行业类别 及代码 | C2130金属家具制造；C2442专项运动器材及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 800 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例(%) | 5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019.6 |
| 一、项目由来 河南华钻实业有限公司成立于2016年，厂址位于河南省获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园-软装区4号厂区。河南华钻实业有限公司于2017年4月委托济源蓝天科技有限责任公司编制了《河南华钻实业有限公司年产家具1200套、金属栏杆3万米项目环境影响报告表》，并于2017年5月27日通过新乡市环境保护局审批通过，批复文号为新环表审〔2017〕033号（详见附件3），2018年7月委托河南省微米检测科技有限公司开展验收工作，河南省微米检测科技有限公司于2018年8月6日~2018年8月7日进行验收监测（报告编号：豫微米检字【2018】第323号），2018年8月29日组织了该项目的验收评审会，原则上同意该项目通过竣工环境保护验收，目前全厂生产能力为年产金属栏杆3万米项目（年产家具1200套不在进行生产）。 结合市场的需求，经过综合考虑企业决定投资200万元，利用原有生产车间内的空置位置800m2，建设年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目（详见平面布置图），本次扩建项目建成后，全厂生产能力为年产金属栏杆3万米、校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目。 经查阅河南省新乡市获嘉县亢村镇总体规划（2014-2030）（见附图4）及获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具的证明（见附件5），本项目所在位置为工业用地，符合规划。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令令第48号，2016年、2017年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起实施），该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.5.2），本项目为复合型建设项目。其中校具（不涉及喷漆和电镀）类别为“十、家具制造业”中“27、家具制造”—“其他”，不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”（报告书类别），应编制环境影响报告表；体育器材类别为“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中“31、文教、体育、娱乐用品制造”—“全部”，应当编制环境影响报告表。综上所属，年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目属于编制环境影响报告表的项目。 受河南华钻实业有限公司委托（见附件1），河南朗天环保科技有限公司承担了“年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查和查阅有关资料，我单位本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 二、产业政策分析和规划相符性分析 1、产业政策分析 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）本项目属于校具、体育器材生产，国民经济行业代码分别为C2130金属家具制造、C2442专项运动器材及配件制造。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，且已经获嘉县发展和改革委员会备案，备案项目代码：2019-410724-21-03-016303（附件2）。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 查无相关对应条款 本项目主要为校具、体育器材生产 不属于鼓励类 限制类 查无相关对应条款 本项目主要为校具、体育器材生产 不属于限制类 淘汰类 （落后生产工艺装备） 查无相关对应条款 本项目主要设备为：自动锯、激光切割机、涂抛丸机、机器人焊机等 不属于淘汰类 淘汰类 （落后产品） 查无相关对应条款 本项目产品主要为校具、体育器材 注：经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批名录，本项目设备均不在淘汰目录之列。 由表1可知，该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类和淘汰类类别，为允许类项目，符合国家产业政策相关要求。 2、规划相符性分析 获嘉县亢村镇亢村产业集聚区（南区），规划的主导产业为新型建材和现代纺织（家居），配套产业为电子商务、现代物流、机械制造、食品加工等，本项目为校具、体育器材生产，为园区主导产业，符合园区发展规划，且获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具了项目的入驻证明（附件5），本项目符合规划要求。 三、建设项目工程概况 3.1 项目名称、性质 项目名称：年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目 项目性质：扩建 投资总额：200万元，其中环保投资10万元，约占总投资的5% 占地面积：利用现有生产车间内的空置位置800m2进行生产。 3.2 建设地点 建设地点：新乡市获嘉县亢村产业集聚区薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北（见附图一）。 经纬度坐标：N35°6'13.79" E113°42'5.48" 3.3 建设内容 本次工程为扩建工程，利用原有生产车间内的空置位置800m2，建设年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目，本次扩建工程与现有工程全位于同一生产车间，部分设备利用现有设备（主要为喷粉、高温固化），本次工程扩建前后，项目组成一览表见表2。 表2 扩建前后项目组成一览表 序号 工程内容 现有工程 扩建工程 总体工程 1 规模 年产家具1200套、金属栏杆3万米 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套 年产金属栏杆3万米、校具1.5万套、体育器材1.5万套（年产家具1200套不在进行生产） 2 生产车间 项目占地面积10533m2，总建筑面积14700m2，其中1栋1F厂房，建筑面积11000m2，2栋4F办公楼，建筑面积3700m2。 利用现有生产车间内的空置位置800m2 项目占地面积10533m2，总建筑面积14700m2 ，其中1栋1F厂房，建筑面积11000m2，2栋4F办公楼，建筑面积3700m2。 3 辅助工程 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2。 依托现有 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2。 4 公用工程 给水工程：供水水源为园区供给；排水工程：厂区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县亢村镇污水处理厂；用电由国家电网系统提供 依托现有 给水工程：供水水源为园区供给；排水工程：厂区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县亢村镇污水处理厂；用电由国家电网系统提供 5 环保工程 废气：焊接烟尘采用4台移动式焊接净化器进行处理，喷粉粉尘经旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放，高温固化废气（非甲烷总烃）经1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放； 废水：生活污水经化粪池处理后经园区管网排入获嘉县亢村污水处理厂进行深度处理； 固体废物：设置1座15m2固废临时堆场，生活垃圾经生活垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。 废气：抛丸粉尘经配套脉冲式旋风除尘器+1根15m高排气筒排放； 废水：生活污水依托现有化粪池1座； 固体废物：依托现有。 废气：焊接烟尘设置专用封闭间+袋式除尘器处理+15m排气筒排放；喷粉粉尘经旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放；高温固化废气（非甲烷总烃）经1套集气管道+ UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放； 新增抛丸粉尘经配套脉冲式旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放； 废水：生活污水经化粪池处理后经园区管网排入获嘉县亢村污水处理厂进行深度处理； 固体废物：设置1座15m2固废临时堆场，生活垃圾经生活垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。 本次扩建工程与现有工程对比和依托情况如见表3： 表3 本次扩建工程与现有工程对比和依托关系 一、 现有工程 本工程 项目名称 年产家具1200套、金属栏杆3万米项目 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目 建设地点 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北 建设规模 年产金属栏杆3万米 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套 原料供应 原料：钢材、铝材、不锈钢、热固性粉末涂料等 原料：钢材、铝材、不锈钢、热固性粉末涂料等 供水工程 项目用水由园区供给 依托现有工程 排水工程 项目用水由园区供给，无生产废水，排水主要为生活污水，经化粪池处理后，由市政污水管网排入获嘉县亢村镇污水处理厂。 依托现有工程 供电工程 市政供电。 依托现有工程 储运工程 现有工程原材料及成品运输主要由汽车承担 依托现有工程 二、 工程组成 / 生产车间 1栋1F厂房，建筑面积11000m2 利用现有厂房 办公楼 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2 依托现有工程 三、 辅助生产设施 / 公用工程 给水工程：供水水源为园区供给；排水工程：厂区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县亢村镇污水处理厂；用电由国家电网系统提供 本次公用工程全部依托现有工程 辅助与配套工程 储运工程：汽车运输；厂区道路、绿化等 依托现有工程 生活办公设施 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2 依托现有工程 四、 环保设施 生产废气处理设施 焊接烟尘采用4台移动式焊接净化器进行处理，喷粉粉尘经旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放，高温固化废气（非甲烷总烃）经1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放 对现有焊接烟尘处理系统进行升级改造：设置专用封闭间+袋式除尘器处理+15m排气筒排放；新增抛丸粉尘经配套脉冲式旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放 水处理设施 生活污水化粪池1座 生活污水依托现有工程处理 噪声处理设施 减振、消声、隔声 减振、消声、隔声 车间通风设备 通风设备4套 依托现有 一般固废 分类收集装置、暂存设施，1座15m2一般固废堆场 依托现有 现有工程已经办理环评手续，且通过验收，本次主要针对扩建工程进行评价。 3.4 扩建内容 根据调查，本次工程主要依托现有工程的喷粉、高温固化生产工序及辅助设施、基础设施等。本次扩建工程主要经济技术指标见表4。 表4 本次扩建工程主要经济技术指标 工程类别 项目内容 项目组成、规模及依托关系 规模 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套 年产校具1.5万套、体育器材1.5万套 主体工程 主体工程建筑内容 利用现有生产车间内的空置位置800m2 辅助工程 办公 依托现有办公楼 生活区 依托现有设施 共用工程 给水 依托现有工程 排水 依托现有工程 供电 依托现有工程 劳动定员 / 本次工程不新增工作人员，全部由现有工程进行调配，工作时间每天8~12小时，一班制，年工作340天。 环保工程 废气处理 抛丸粉尘经配套脉冲式旋风除尘器+1根15m高排气筒排放 生活污水 依托现有工程化粪池 生产废水 项目无生产废水产生 生活垃圾 依托现有工程垃圾生活收集系统 一般固废 依托现有工程一般固废贮存间暂存 3.5 产品方案 本次工程主要为校具（金属桌椅、床、课桌等）和体育器材，本次扩建工程主要的产品方案见表5。 表5 扩建工程产品方案及主要指标 类别 名称 单位 年产量 备注 / 现有工程 金属栏杆 m 3万 以定制为主 年产家具1200套不在进行生产 扩建工程 校具 套 1.5 以定制为主（全部为金属制品） 本次评价对象 体育器材 套 1.5 总体工程 金属栏杆 m 3万 以定制为主 / 校具 套 1.5 以定制为主 体育器材 套 1.5 以定制为主 3.6 主要原辅材料 本次扩建工程主要原辅材料和能源消耗见表6。 表6 主要原辅材料和能源消耗一览表 序号 原料名称 单位 现有工程(t/a) 扩建工程(t/a) 总体工程(t/a) 备注 1 原辅材料 钢材 吨 400 600 1000 全部外购 2 铝材 吨 50 120 170 3 不锈钢 吨 45 90 135 4 热固性粉末涂料 吨 17 30 47 5 焊丝 吨 5 2 7 6 五金配件 吨 / 5 5 外购 7 资能源 水 / 1020 / 1020 依托现有供水设施，由园区供水管网供给 8 天然气 / 1.02×105m3 0.68×105m3 1.7×105m3 依托现有供气系统 9 电 / 2.4kW·h 3kW·h 5.4kW·h 依托现有供电设施 根据类比现有工程，本次工程产品（校具、体育器材）无固定的尺寸，根据客户需要进行生产，每套表面积平均约为0.7m2，本项目产品规模为校具1.5万套、体育器材1.5万套，塑粉喷涂厚度约为1mm，塑粉的比重为1.4×103kg/m3，经计算，本项目塑粉用量约为30t/a。塑粉料理化性质、毒性一览表见表7。 表7 主要原辅材料理化性质、毒性一览表 名称 理化性质 主要成分 燃烧爆炸性 毒性 塑粉 比重1.1-1.8，水平流动性：18-35mm粒度分布：小于125μm，固化条件180℃，15分钟 主要成品为以聚酯树脂为主要成膜物质的涂料，由多元醇和多元酸缩聚而成 不易燃易爆 无 3.7 主要生产设备 本次扩建工程主要生产设备及依托关系见表8。 表8 本次扩建工程主要生产设备及依托关系一览表 序号 工程内容 设备名称 现有工程 扩建工程 总体工程 依托关系 1 主体工程 CO2半自动焊机 20台NB-500型 / 20台 依托现有 2 交流弧焊机 30台ZXG1-500/BX3-300-1型 / 30台 依托现有 3 全自动流水静电喷涂线 1条 / 1条 依托现有 4 抛光机 6台Z062-B型 / / / 5 金属圆锯机 8台MC-275B型 10台自动锯（金属锯） 18 新增10台 6 激光切割机 / 2台 2台 新增 7 抛丸机 / 2台 2台 新增 8 车床 / 3台 3台 新增 9 打孔机（手提） 6台 / 6台 / 10 手提磨光机 80台 / 80台 / 11 5吨行车（吊） 2台 / 2台 依托现有 12 自动打包机 2台 / 2台 依托现有 13 金属磨片机 1台 / 1台 / 14 机械手 4台 / 4台 / 15 辅助工程 空压机 3台V-0.6/7型 / 3台V-0.6/7型 依托现有 16 环保工程 废气 焊接烟尘 4台移动式焊接净化器进行处理 专用封闭间+袋式除尘器处理+15m排气筒排放 专用封闭间+袋式除尘器处理+15m排气筒排放 新增 17 喷粉粉尘 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 / 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 依托现有 18 高温固化废气（非甲烷总烃） 1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒 / 1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒 依托现有 19 抛丸机 / 脉冲式旋风除尘器+1根15m高排气筒 脉冲式旋风除尘器+1根15m高排气筒 新增 20 废水 生活污水化粪池 1座50m3/d / 1座50m3/d 依托现有 21 固废 一般固废暂存区 1座15m2 / 1座15m2 22 危险废物暂存间 1座10m2 / 1座10m2 新增 四、公用工程及辅助工程 4.1 给排水 本项目给排水工程依托现有工程，可以满足项目需求。 本次扩建工程生产过程中不需要水，无生产废水产生。本次工程工作人员主要由现有工程进行调配，不新增工作人员。因此本次扩建工程不新增废水。 4.2 供电系统 本次扩建工程供电依托现有工程，由国家电网供电系统提供，能够满足项目需要。 4.3 制冷、采暖系统 项目无需集中供暖、制冷设备，办公室仅设有单体式空调，用于供暖、制冷。 五、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员主要由现有工程进行调配，不需新增工作人员，扩建后全厂总劳动定员不变（现有工作人员60人），均不在厂区食宿，采用一班工作制，每天工作8~10小时，年有效工作日340天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程概况 河南华钻实业有限公司成立于2016年，厂址位于河南省获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园-软装区4号厂区。河南华钻实业有限公司于2017年4月委托济源蓝天科技有限责任公司编制了《河南华钻实业有限公司年产家具1200套、金属栏杆3万米项目环境影响报告表》，并于2017年5月27日通过新乡市环境保护局审批通过，批复文号为新环表审〔2017〕033号（详见附件3），2018年7月委托河南省微米检测科技有限公司开展验收工作，河南省微米检测科技有限公司于2018年8月6日~2018年8月7日进行验收监测（报告编号：豫微米检字【2018】第323号），2018年8月29日组织了该项目的验收评审会，原则上同意该项目通过竣工环境保护验收，目前全厂生产能力为年产金属栏杆3万米项目（年产家具1200套不在进行生产）。 目前现有工程已经建设完成年产金属栏杆3万米生产线及配套基础设施，且通过验收。 现有工程项目组成见下表。 表9 现有项目组成一览表 一、 现有工程概况 备注 项目名称 年产家具1200套、金属栏杆3万米项目 / 建设地点 新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北 / 建设规模 年产金属栏杆3万米 年产家具1200套不在进行生产 产品方案 以定制为主 / 原料供应 原料：钢材、铝材、不锈钢、热固性粉末涂料等 / 供水工程 用水由园区供给 / 排水工程 项目用水由园区供给，无生产废水，废水主要为生活污水，经化粪池处理后，由市政污水管网排入获嘉县亢村镇污水处理厂。 / 供电工程 市政供电。 / 储运工程 现有工程原材料及成品运输主要由汽车承担 / 二、 工程组成 / 生产车间 1栋1F厂房，建筑面积11000m2 本次工程全部依托 办公楼 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2 三、 辅助生产设施 / 公用工程 给水工程：供水水源为园区供给；排水工程：厂区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入获嘉县亢村镇污水处理厂；用电由国家电网系统提供 本次公用工程全部依托现有工程 辅助与配套工程 储运工程：汽车运输；厂区道路、绿化等 依托 生活办公设施 2栋4F办公楼，建筑面积3700m2 依托现有工程 四、 环保设施 生产废气处理设施 焊接烟尘采用4台移动式焊接净化器进行处理，喷粉粉尘经旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放，高温固化废气（非甲烷总烃）经1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放 / 水处理设施 生活污水化粪池1座 依托 噪声处理设施 减振、消声、隔声 / 车间通风设备 通风设备4套 / 一般固废 分类收集装置、暂存设施 / 现有工程主要原料、设备、生产工艺如下。 现有工程主要原料用量一览表： 序号 名称 年用量 备注 1 钢材 400t 全部外购 2 铝材 50t 3 不锈钢 45t 4 热固性粉末涂料 17t 6 焊条（丝） 5t 7 天然气 10.2万m3 市政管道天然气 现有工程主要设备： 序号 名称 型号规格 数量 1 CO2半自动焊机 NB-500 20 2 交流弧焊机 ZXG1-500/ BX3-300-1 30 3 全自动流水静电喷涂线 / 1 4 抛光机 Z062-B 6 5 空压机 V-0.6/7 3 6 金属圆锯机 MC-275B 8 7 打孔机 手提 6 8 全自动数控精密车床 J23-16 4 9 5吨行车（吊） / 2 10 手提磨光机 / 80 11 自动打包机 / 2 12 金属磨片机 / 1 13 机械手 / 4 现有工程主要生产工艺： 二、现有工程污染物产生及排放情况 根据现场调查，结合企业验收监测数据，与项目有关的原有污染情况如下： 一、污染物排放及达标情况 （1）废气 根据现场勘查，现有工程已建设废气治理措施与环评批复、验收监测报告一致，河南省微米检测科技有限公司于2018年8月6-7日对现有工程有组织废气和无组织废气进行了监测，监测结果见10-1—10-4，现有工程废气产生排放情况见表11。 表10-1 喷粉工序有组织颗粒物监测结果 监测点位 监测时间及频次 颗粒物 标干气量（Ndm³/h） 浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h） 袋式除尘器出口 2018年8月6日 1 1.34×103 15.6 2.08×10-2 2 1.44×103 14.1 2.02×10-2 3 1.28×103 12.8 1.64×10-2 均值 1.35×103 14.2 1.92×10-2 2018年8月7日 1 1.39×103 17.7 2.45×10-2 2 1.30×103 12.9 1.68×10-2 3 1.46×103 13.6 1.98×10-2 均值 1.38×103 14.7 2.04×10-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / 120 3.5 达标情况 达标 通过监测结果可知，喷粉工序有组织颗粒物经旋风除尘器+袋式除尘器处理后，监测最大浓度为17.1mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，达标排放。 表10-2 有组织废气非甲烷总烃监测结果 监测点位 监测时间及频次 非甲烷总烃 标干气量（Ndm³/h） 浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h） UV光氧催化工业废气净化器进口 2018年8月6日 1 2.01×103 19.9 2.08×10-2 2 2.06×103 18.2 2.02×10-2 3 2.11×103 17.7 1.64×10-2 均值 2.06×103 18.6 1.92×10-2 2018年8月7日 1 2.04×103 18.7 2.45×10-2 2 2.06×103 17.2 1.68×10-2 3 2.13×103 19.4 1.98×10-2 均值 2.07×103 18.4 2.04×10-2 UV光氧催化工业废气净化器出口 2018年8月6日 1 2.59×103 1.81 2.08×10-2 2 2.62×103 1.76 2.02×10-2 3 2.58×103 1.70 1.64×10-2 均值 2.60×103 1.76 1.92×10-2 2018年8月7日 1 2.62×103 1.66 2.45×10-2 2 2.66×103 1.88 1.68×10-2 3 2.62×103 1.97 1.98×10-2 均值 2.63×103 1.84 2.04×10-2 处理效率 / 87.7% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / 120 10 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） / 80 去除率≥70% 达标情况 达标 通过监测结果可知，固化工序产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 表10-3 热风炉天然气燃烧废气监测结果 监测点位 监测时间及频次 标干气量（Ndm³/h） 含氧量 颗粒物 SO2 NOX 折算值浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h 折算值浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h） 折算值浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h） 热风炉排气筒 2018年8月6日 1 2.59×103 16.9 5.12 0.003 13 0.008 37.0 0.022 2 2.62×103 17.1 6.01 0.004 / / 13.8 0.008 3 2.58×103 16.7 5.21 0.003 16 0.010 29.0 0.018 均值 2.60×103 16..9 5.45 0.003 15 0.009 26.6 0.016 2018年8月7日 1 2.62×103 16.5 4.55 0.003 12 0.008 17.9 0.012 2 2.66×103 16.6 5.53 0.004 12 0.008 22.3 0.015 3 2.62×103 16.8 5.17 0.003 / / 17.0 0.011 均值 2.63×103 16.6 5.08 0.003 12 0.008 19.1 0.013 标准值 / / 30 / 200 / 300 / 通过监测结果可知，天然气燃烧废气中烟尘、SO2、NOX的排放浓度均满足《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》——实施工业炉窑深度治理相关限值要求（最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3）。 表10-4 无组织废气废气监测结果 监测项目 监测时间 监测频次 监控点排放浓度（mg/m3） 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 非甲烷总烃 2018.8.6 1 0.73 1.51 1.67 1.55 2 0.67 1.73 1.68 1.44 3 0.58 1.39 1.49 1.55 2018.8.7 1 0.59 1.70 1.65 1.69 2 0.71 1.60 1.22 1.68 3 0.65 1.62 1.60 1.57 标准限值 2.0 颗粒物 2018.8.6 1 0.147 0.221 0.239 0.202 2 0.131 0.225 0.243 0.262 3 0.148 0.241 0.259 0.222 2018.8.7 1 0.165 0.220 0.257 0.239 2 0.149 0.224 0.243 0.205 3 0.129 0.203 0.240 0.222 标准限值 1.0 通过监测结果可知，无组织废气非甲烷总烃监测结果符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中对工业企业边界非甲烷总烃排放建议限值要求；无组织颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 表11 现有工程环评、验收监测及实际建设废气排放情况一览表 污染环节 产生量 污染物名称 消减量 排放量 环评及批复验和收监测措施 实际建设治理措施 焊接工序 0.05t/a 织焊接烟尘 0.045t/a 0.005t/a 移动式焊接烟尘净化器 移动式焊接烟尘净化器 喷粉工序 0.85t/a 粉尘 0.756t/a 0.085t/a 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 高温固化 0.102t/a 有机废气（非甲烷总烃） 0.0918t/a 0.0102t/a 集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+15m高排气筒排放 集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+15m高排气筒排放 天然气燃烧 0.0245t/a 烟尘 0 0.0245t/a 1根15m高排气筒排放 1根15m高排气筒排放 0.0408t/a SO2 0 0.0408t/a 0.1908t/a NOx 0 0.1908t/a 无组织废气 / 颗粒物 / / 安装车间排风扇，加强车间通风，无组织排放 安装车间排风扇，加强车间通风，无组织排放 / 非甲烷总烃 / / （2）废水 现有工程废水主要为生活污水，现有工程已建设废水治理措施与环评批复、验收监测报告一致。生活污水产排情况见表12。 表12 现有工程厂区废水排放情况 （单位：mg/L， pH除外） 主要污染物 pH COD 氨氮 排水量 浓度 排放值 6~9 145 16 816m3/a 标准值 6~9 350 40 / 批复治理措施 化粪池处理后，由市政污水管网排入获嘉县亢村镇污水处理厂处理。 实际治理措施 与环评、验收批复一致 达标情况 达标 达标 达标 / （3）噪声 现有工程厂界噪声监测由河南省微米检测科技有限公司于2018年8月6日~2018年8月7日连续监测，统计结果见表12。 表12 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2018.8.6 2018.8.7 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧 55.9 47.7 56.1 48.1 厂界西侧 58.2 46.3 58.0 46.3 厂界南侧 57.6 47.1 54.8 48.2 厂界北侧 56.4 49.2 54.8 45.4 3类标准限值 65 55 65 55 监测期间，现有工程厂界昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （4）固体废物 现有工程固废排放情况见表13。 表13 现有工程固废排放情况 污染物名称 固废性质 排放量（t/a） 环评批复治理措施 实际建设治理措施 生活垃圾 一般固废 10.2 收集后定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 与原批复一致 金属边角料 一般固废 4.59 收集后外售 与原批复一致 合计 / 14.79 / / 二、现有工程主要污染物排放情况 本项目现有工程污染物排放情况见表14。 表14 现有工程主要污染物排放情况 污染物 产生量 消减量 排放量 总量控制指标 焊接烟尘（t/a） 0.05 0.045 0.005 / 喷粉粉尘（t/a） 0.85 0.765 0.085 / 废气（万m3/a） 142.65 0 142.65 / 烟尘（t/a） 0.0245 0 0.0245 / SO2（t/a） 0.0408 0 0.0408 0.0408 NOx（t/a） 0.1908 0 0.1908 0.1908 非甲烷总烃（t/a） 0.102 0.0918 0.0102 / 废水（m3/a） 816 / 816 / COD（t/a） 0.343 0.294 0.049 0.049 氨氮（t/a） 0.0245 0.0196 0.0049 0.0049 固体废物 14.79 14.79 0 0 三、现有工程建设项目存在的问题及整改措施 根据现场调查，现有工程已经通过验收，根据现场勘察。 现有工程主要存在的问题：（1）未设置单独的危废暂存间，（2）焊接烟尘仍采用焊接净化器进行处理。 评价要求整改措施：（1）设单独危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行建设，危险废物暂存间做到“四防”要求，设立危险废物标志，并加强危废暂存间的日常管理，设立严格规章制度，做好危废转运工作；（2）根据现行环保要求对焊接工序设置专用封闭间+袋式除尘器处理+15m排气筒排放。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 获嘉县位于河南省北部，属新乡市管辖，位于新乡市西部，北隔大沙河与辉县市相望，东与新乡县接壤，南邻黄河，西与焦作市武陟、修武两县交界。距省会郑州70km，北依太行，距首都北京600km，西至焦作市40km，东至新乡市20km，地理坐标为东经113º，北纬35º，辖区面积473km2。 河南华钻实业有限公司位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北，属于获嘉县亢村专业园区，项目东侧为河南喜象建材有限公司，西侧为新乡市恒德建筑安装工程有限公司，南邻新乡市晨阳家居有限公司，北临纬五路；西北距离北厂界850m为小毛庄村，西北距离北厂界1040m为亢王庄村，办公区位于厂区西侧，生产车间位于厂区东侧；本次扩建工程位于现有生产车间内（见平面布置图），周围环境概况图见图1，项目地理位置详见附图一。 图1 周围环境概况图 2、地质 获嘉县地质情况简单，表层全为第四系冲击地层，在第四系之下，基岩地表没有出露。古生界主要有奥陶系、石炭系、二迭系，新生界有新第三系、第四系。 获嘉县在大地构造位置上属于中朝准地台次级单元的山西台隆与华北凹陷的过渡地带。县境北部地层产状走向为北西～南东，倾向南西，倾角30度左右。凤凰岭新层南侧岩层产状为北东45度，倾向南东，倾角30度左右。构造以断裂为主，自北向南有五条断层存在。以凤凰岭～货架断层及柏山～古固寨断层为主。 3、地形地貌 获嘉县地处黄河中下游，古黄河流经县境，在北部边缘与太行山冲积扇前交接；中南部以古阳堤为界，堤南为古黄河故道，堤北为古老的黄河泛滥区。长期以来，黄河泥沙堆积，泛道淤高，主流南迁，古阳堤以北形成了古黄河背河洼地。由此形成了获嘉县地势西南向东北倾斜，海拔高度在74.2～87.5m之间（最低点楼村74.2m，最高点宣阳驿87.5m）。地势自然坡度西高东低，坡度为三千分之一，南高北低，坡度为五千分之一，属典型的平原县区。 从地质构造来看，虽然地壳构造运动使华北平原处于不断沉降的趋势，但是冲积物堆积作用大于沉降的速度，因此使区内沉寂了较厚的松散沉积物，在地貌成因类型上属于堆积地形。本项目所在地属平原地带，地势平坦。 4、气候、气象 县域气候温和，属暖温带大陆性季风气候。春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化，具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14.4℃，最冷月（一月）平均气温为-0.1℃，最热月（七月）平均气温27.1℃。由于处于东亚中纬度平原上，日照比较充足，年均日照时数为2206.4小时，年均日照率50%，光照时间长，太阳辐射量大，光热资源丰富。多年年均降水量为563.8毫米，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季。年平均绝对湿度为13.0毫巴，春季和夏初干旱明显，单靠降水不能补偿土壤因蒸发而失掉的水分。平均冻结期为30天，无霜期为216天，年平均风速为2.08米/秒，境内地形平坦，南北气流畅通，加之季风气候特征明显，主导风向为东北风。 5、水文 （1）地表水体 流经获嘉县的天然河流有大沙河、大狮涝河，均属海河水系；人工渠道有共产主义渠。 ①大沙河：发源于山西省陵川县夺火镇，流经河南省博爱、焦作、武陟、获嘉、辉县，经新乡县西永康北入共产主义渠，全长115.5km，流域面积2688km2。大沙河坡陡、流急。1964年、1978年又进行扩挖并兴建桥、涵、闸等工程，除涝标准2～10年一遇，现防洪标准达20年一遇，最大行洪流量可达980～1260m3/s。 ②大狮涝河：发源于武陟县大樊，由西南－东北向流经获嘉县西北部，在刘桥东汇入卫河，为季节性排涝河。 ③共产主义渠：为1958年人工开挖的引黄济卫河道，源于武陟县秦广，在境内照镜楼村北与大沙河交汇。区内长10.5km，设计宽100m，河深3.5m，流量200m3/s。输水后引起两岸地下水位抬高，造成农田盐碱化，于1961年停止引水，成为获嘉县的排涝河道。 东孟姜女河为卫河支流之一。在市境中部。原为沁河泛滥故道，后疏浚成河，原河在1903年修建京汉铁路时被截为两段。1951年修建人民胜利渠时，经规划，重新疏浚开挖使之成为两条排水主干，此河在东，故名。今河自新乡县小河村起，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。全长47公里，流域面积468.5平方公里。1966年机械清淤后，底宽5～7米，河深6～7米，河口宽20～40米，最大流量61秒立米。小河以上，支流有二，北为一支排，西起获嘉县大槐树村，南为二支排，源于获嘉县贺庄东。二水主要承泄获嘉县亢村镇，新乡县七里营乡涝水及灌溉排水。河上主要建筑物有新原公路桥和地方铁路桥，新长公路桥和地方铁路桥及新范公路桥，是人民胜利渠东灌区主要排水河道，并肩负除涝治碱重任。 （2）地下水 获嘉县的地质、地貌构造条件，控制和影响着县境内地下水的赋存和分布规律。大气降水入渗为本县地下水的主要补给源。在古阳堤以南的古河道密集带、包气带岩性颗粒粗，有利于入渗，而在古黄河背河洼地及交接洼地是汇集地表水、地下水的场所，径流条件差，蒸发作用强，入渗性低。 经现场勘查，距离本项目所在地最近的水源地为获嘉县亢村镇地下水井群水源地和人民胜利渠。 获嘉县亢村镇水厂地下水井群(共3眼井)，一级保护区范围：取水井外围50米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，井群外包线外围550米至京广铁路的区域。项目距离该地表水源地二级保护区最近距离为2000m，不在水源地保护区范围内，不会对其造成影响。 人民胜利渠一级保护区为人民胜利渠田庄至寺王东二干渠、原阳新一干渠的河段及堤外向两岸陆域纵深50m。二级保护区为人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。本项目距离该地表水源地最近距离为1800m，不在水源地保护区范围内。 6、土壤植被与动植物 获嘉县土壤深厚疏松，熟化程度高，分为2个土类、5个亚类、9个土属、53个土种。潮土类面积最大，分布最广，面积为4.68万公顷，占全县土地总面积的99.28%。自然资源比较丰富，植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。具有开采价值的矿产有石灰岩、赤铁矿、铝土和煤4种。 获嘉县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等。 7、规划相符性 （1）本次扩建工程与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表15。 表15 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本次扩建工程位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北，属于工业准入优先区。 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 获嘉县无禁止开发区 / 获嘉县亢村镇地下水井群水源地 一级保护区范围：以取水口为圆点、半径50m围成的圆形区域。 二级保护区范围：一级保护区外，井群外包线外围550m至京广铁路的区域。 本扩建工程距获嘉县亢村镇地下水井群二级保护区边界距离为2km，项目不在水源地保护区范围内。 不在保护区范围内 建设项目环境影响评价豁免名录 查无相关条目 C2130金属家具制造；C2442专项运动器材及配件制造 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本次扩建工程位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北，属于获嘉县亢村专业园区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目 本次扩建工程属于校具、体育器材生产 属于 由表15可知，本次扩建工程位于工业准入优先区，本次扩建工程与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表16。 表16 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 环 境 准 入 政 策 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。4、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 （1）本次扩建工程产品不在豁免名录内。 （2）本次扩建工程应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。 （3）本项目属于校具、体育器材生产，国民经济行业代码分别为C2130金属家具制造、C2442专项运动器材及配件制造，属于一类工业项目。 （4）本次扩建工程位于规划环评已经通过审查的专业园区，属于符合主导产业的入驻建设项目。 （5）本次扩建工程不属于重污染项目。 不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件 由表16可知，本次扩建工程不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）项目与产业园区项目准入条件对比 项目与产业园区项目准入条件对比分析见下表17。 表17 与产业园区项目准入条件对比分析 类别 项目准入条件 本项目 相符性 产业政策 园区规划主导产业为装备制造业和家具制造业，与园区产业链相关的项目有限入园。 鼓励符合园区规划产业定位项目入园 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。 按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰类和限制类工业企业入区，严禁化工项目入区。 限制高能耗、高耗水、污染严重等工业企业入区，结合产业布局，限制食品企业入驻。 严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。 严禁装备制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造和风力发电设备装备制造。 辅助产业防止产业园内禁止建设染整等高耗水项目。 本项目属于校具、体育器材生产，属于园区主导产业。 符合 生产规模和工艺装备水平 入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。 总投资200万元 符合 清洁生产水平 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免产业园区大规模建设造成的不良辐射效应。 入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 应限制高耗水、高耗能的工业企业入住园区。 本次扩建工程不属于高耗能、高耗水的项目 符合 污染物排放总量控制 新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目 本次扩建工程不属于环境污染严重，无污染治理技术项目 符合 土地利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 达到 符合 其他 入区项目用地必须复核集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成循环经济链条的项目可优先入区 本次扩建工程属于一类工业项目，项目用地属于一类工业用地 符合 由表17可知，本项目符合产业园区项目准入条件。 8、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)相符性分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》对照分析如下。 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》对比分析 序号 要求 本项目 相符性 8、加快工业源VOCs治理 加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度,全面提升企业清洁生产水平。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理;木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存,有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作,并对相关废气进行有效收集和处理,建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施,确保稳定达标排放。 本项目高温固化过程中产生有机废气（VOCs），项目位于获嘉县产业集聚区。项目使用低VOCs含量的原辅材料，本次工程固化依托现有工程，废气处理措施为1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭吸附+15m高排气筒排放。 符合 9、与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）相符性分析 与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》对比分析 序号 要求 本项目 相符性 33、开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专业治理工作中的排放建议值要求。 本项目高温固化过程中产生有机废气（VOCs），项目位于获嘉县产业集聚区。项目使用低VOCs含量的原辅材料，本次工程固化依托现有工程，废气处理措施为1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭吸附+15m高排气筒排放。可以达到河南省工业企业挥发性有机物专业治理工作中的排放建议值要求。 符合 43、加快构建工业企业全方位监体系—（3）开展VOCs排放监控 构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并于环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点设VOCs企业排放监控全覆盖。 本项目不属于重点排污单位，建议企业安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网 符合

环境质量状况

项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局2018年5月15日公布的《新乡市2017年环境质量年报》可知：2017年全年新乡市PM10年均浓度为116微克/立方米，PM2.5年均浓度为66微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为28微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为50微克/立方米，CO第95百分位浓度为3.0毫克/立方米，O3第90百分位浓度为209微克/立方米。由上述统计数据可PM10、PM2.5、NO2均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》，本项目所在区域属于未达标区。随着《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》等工作方案的实施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本次评价采用新乡市环保局发布的城市空气质量数据，选用2018年10月份环境空气质量月报数据进行评价，环境空气质量数据详见表18。 表18 新乡市环境空气质量数据（2018年10月） 环境因子 平均浓度 标准/24h平均 达标情况 PM10 111μg/m3 150μg/m3 达标 PM2.5 57μg/m3 75μg/m3 达标 SO2 20μg/m3 150μg/m3 达标 NO2 70μg/m3 80μg/m3 达标 O3 120μg/m3 160μg/m3（8h平均） 达标 CO 1.1μg/m3 4mg/m3 达标 由表17可知，新乡市2018年4月份常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目纳污水体为东孟姜女河，水体功能类别为Ⅴ类，本项目南约600m的东一干渠为其上游支流。评价引用新乡市环境保护监测站对东孟姜女河南环桥断面（项目东北约26km）的自动监测数据，数据见表19。 表19 东孟姜女河南环桥断面监测数据（2018.1—2018.4）单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N 总磷 监测数据 35~45 2.87~4.27 0.19~0.25 执行标准 40 2 0.4 达标情况 出现超标 出现超标 达标 由上表可知，项目所在区域地表水水质已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据获嘉县产业集聚区南区总体规划，本项目位于声环境3类功能区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本次现状评价引用项目验收监测结果，结果见表20。 表20 声环境监测结果 单位： dB(A) 监测点位 2018.8.6 2018.8.7 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧 55.9 47.7 56.1 48.1 厂界西侧 58.2 46.3 58.0 46.3 厂界南侧 57.6 47.1 54.8 48.2 厂界北侧 56.4 49.2 54.8 45.4 3类标准限值 65 55 65 55 达标分析 达标 达标 达标 达标 由表20知，建设项目四周厂界的声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，区域声环境质量现状较好。 4．生态环境质量现状 项目区所在区域为农村地区，现在规划为工业区。随着项目区域内的开发建设，农作物逐渐减少。受人类活动影响较大，野生生物的栖息生存环境已受到严重干扰。项目区域范围内以人工饲养动物为主，野生动物种类较少。项目区周边未发现国家一、二级保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要特殊保护的区域。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标见表20。 表20 项目主要环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位和距离 功能区划 保护级别 环境空气 亢王庄村 西北/1.04km 二类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 小毛庄村 西北/0.85km 地表水 东一干渠（东孟姜女河上游支流） 南/600m Ⅴ类 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 声环境 厂界四周 / 3类 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

评价使用标准

| 环境质量标准 | 环境要素 标准名称 执行级别 （类别） 标准限值 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2日平均浓度≤150μg/m³ NO2日浓度≤80μg/m³ PM2.5日平均浓度≤75μg/m3 PM10日平均浓度≤150μg/m3 CO24小时平均≤4mg/m3 O3日平均浓度≤200μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考值 / TVOC（非甲烷总烃）8h平均值≤600μg/m3 噪声 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类 昼间65≤dB(A)夜间55≤dB(A) 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类 COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 标准名称 执行级别（类别） 标准限值 大气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率15m-3.5kg/h 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率15m-10kg/h 无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业2.0mg/m3 新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知 ——实施工业炉窑深度治理相关要求 颗粒物 30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOx 300mg/m3 水环境 获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质 / COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、氨氮≤40mg/L 《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013） / 向公共污水处理系统排放水污染物的，执行国家或地方规定的水污染物排放标准，本项目向亢村镇污水处理厂排放的废水，执行获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A) 固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单 —— —— |
| 总量控制标准 | 本次工程建成后，全厂污染物不新增废水排放量，不需要新增废水总量指标。 本次工程建成后，新增废气总量指标：挥发性有机物非甲烷总烃：0.0162t/a；SO2的排放总量为0.0273t/a、NOX的排放总量为0.1278t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 本项目利用现有生产车间内的空置位置800m2进行生产，主要为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。 本项目运营期主要产品为校具、体育器材，两种产品的生产工艺相似，主要生产工艺流程如图2所示。 图2 扩建工程工艺流程及产污环节框图 主要生产工艺简述： 本项目校具、体育器材生产工艺流程相似。 主要生产工序为：首先利用切割机（利用激光束的热能进行切割）、车床等设备对外购钢材、铝材、不锈钢根据客户要求进行切割、机加工，然后进行焊接（利用现有焊机，不新增焊机），然后进入抛丸机进行抛丸，抛丸半成品进入现有喷涂线和固化室进行喷粉和固化（加热固化温度约185℃），最后根据根据客户要求进行组装或直接包装入库。 根据建设单位提供的资料：《河南华钻实业有限公司年产家具1200套、金属栏杆3万米项目环境影响报告表》及批复和竣工环境保护验收监测报告可知：由于现有工程1200套家生产线不在进行生产，本项目现有工程喷涂线和固化工序设备设生产产能使用率约50%，仍有50%产能富余量，能满足本次扩建工程喷涂和固化的需求；本项目现有工程已安装焊机共50台，利用率约为50%，能够满足本次扩建工程的生产需求。 本次扩建工程新增抛丸机拟采用自带脉冲式旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒排放。

主要污染工序： （一）施工期 本项目利用现有生产车间内的空置位置800m2进行生产，施工期主要为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。 （二）营运期 1、空气污染源 本次工程运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、抛丸工序产生的粉尘、利用现有喷粉线产生的喷涂粉尘和固化室产生的有机废气非甲烷总烃及天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）。 （1）焊接烟尘 根据类比现有工程焊接工序（焊丝5t/a），本次扩建工程焊丝使用量约为2t/a，年焊接工时约2040h，焊接废气主要污染物为焊接烟尘和有害气体，焊接烟尘主要污染物为Fe2O3、MnO、SiO2，有害气体为CO。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊烟尘废气产污系数及产生量见表21。 表21 焊接烟尘废气产污系数及产生量 类比 污染物 烟尘 CO 本次工程 产污系数（g/kg焊丝） 5.0~8.0 3.85~4.19 最大产生量（kg/a） 16 8.38 最大产生速率（kg/h） 0.0059 0.0031 现有工程 产污系数（g/kg焊丝） 5.0~8.0 3.85~4.19 最大产生量（kg/a） 40 20.95 最大产生速率（kg/h） 0.0196 0.0103 合计 总体工程最大产生量（kg/a） 56 29.33 总体工程最大产生速率（kg/h） 0.027 0.144 本次工程扩建后，总体工程焊接烟尘CO排放速率为0.0144kg/h，烟尘排放速率为0.027kg/h。 本次扩建工程对原有焊烟处理方式进行整改，评价要求企业焊接工序设置专用封闭焊接车间+袋式除尘器处理，其收集效率90%，净化效率90%，经处理后的焊接烟尘通过15m高排气筒排放。每天工作6小时计算，焊接废气通过集气罩收集（收集效率按90%计），经袋式除尘器（处理效率按90%计，配套风机1000m3/h）处理后通过15m高排气筒排放，则项目焊接CO排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为1.3mg/m3；烟尘排放速率为0.0027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，烟尘排放速率和浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中颗粒物排放标准（15m高排气筒，颗粒物浓度<120mg/m3、速率<3.5kg/h）相关要求。 另外焊接烟尘可满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）车间空气中电焊烟尘最高容许浓度限值（6.0mg/m3）和《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2工作场所空气中粉尘容许浓度电焊烟尘最高容许浓度限值（4.0mg/m3）的要求。 （2）抛丸粉尘 本项目采用抛丸机对工件进行抛丸处理，抛丸过程在密闭清理室内进行，通过类比分析，抛丸过程颗粒物产生浓度约为3000mg/m3，项目抛丸颗粒物产生量为36.72t/a。根据项目所用抛丸机技术参数可知，抛丸机配套脉冲式旋风除尘器+袋式除尘器风量9000m3/h，除尘效率99%。抛丸机工作时间为4h/d（1360h/a），则颗粒物排放量为0.3672t/a，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为30mg/m3，处理后的废气经1根15m高的排气筒排放。根据核算，抛丸工段颗粒物经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求）。 （3）喷塑粉尘 本次扩建工程不新增喷涂设备，全部利用现有工程静电喷涂线对工件进行喷涂，选用塑粉为环氧聚酯树脂粉，用量为30t/a。在喷房中负压状态进行喷塑，该密闭喷塑房与其他区域隔离。该工艺采用高压静电的条件下，将喷枪接上负极，部件接地（正极）构成回路。粉末涂料借助压缩空气由喷枪喷出，即带有负电荷，根据异性相吸原理，粉末涂料被均匀的吸附在工件上。项目由人工操作喷枪，对喷房中的工作工件进行喷涂。 根据企业提供的资料，现有工程喷涂线每天运行约4小时，年运行时间约1360小时，现有工程喷粉用量为17t/a，喷粉粉尘经旋风除尘+袋式除尘器（处理效率90%计，风机风量为1500m3/h）处理后通过15m高排气筒排放。根据现有工程监测数据可知：喷粉粉尘最大排放速率为0.0245kg/h，最大排放浓度为17.7mg/m3。 本次评价类比现有工程竣工环境保护验收监测数据确定扩建后喷粉粉尘产排情况。 表22 喷粉粉尘产排情况一览表 产污单元 污染物 工程内容 喷粉量（t/a） 排放量 （t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 处理措施 运行时间 静电喷涂 粉尘 现有工程 17 0.03332 0.0245 17.7 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 每天运行4h，年运行1360h 扩建工程 30 0.04324 0.0254 16.9 每天运行5h，年运行1700h 总体工程 47 0.07655 0.025 16.7 每天运行9h，年运行3060h 由表22可知：本次工程扩建后，静电喷涂线工作时间由原来的每天4小时增加至每天9小时，总体工程喷粉粉尘经处理后，排放浓度16.7mg/m3，排放速率0.025kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，本项目现有处理设施能够满足本次扩建工程喷涂要求。 （4）固化废气 本次扩建利用现有固化室进行固化，经类比现有工程，静电粉末喷涂（在密闭喷粉房内喷粉，该密闭喷粉房与其他区域隔离）后加热固化过程会产生有机废气。聚酯环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此固化过程聚酯环氧树脂不会发生分解，但会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。 根据建设单位提供的资料，现有工程固化室每天运行约4小时，年运行时间约1360小时，现有工程产生的有机废气经1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放， 项目使用聚酯环氧树脂粉末涂料，固化温度控制在185℃，烘烤时间30~40分钟。经查阅相关资料可知，根据现有工程监测数据可知：固化室有机废气排放速率为0.02kg/h，排放浓度为1.84mg/m3，处理效率87.7%。 扩建后，固化室工作时间由原来的每天4小时增加至每天9小时，本次评价类比现有工程竣工环境保护验收监测数据确定扩建后塑粉固化有机废气产排情况一览表详见表23。 表23 有机废气产排情况一览表 工程内容 污染物 废气量 m3/h 产生情况 排放情况 有组织排放 无组织废气 产生量 （t/a) 产生浓度(mg/m3) 产生速率 (kg/h) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量 （t/a) 现有工程 有机废气 2000 0.102 19.9 0.0208 0.0102 1.84 0.02 / 扩建工程 有机废气 2000 0.09 22.06 0.044 0.0162 4.0 0.0044 0.009 总体工程 有机废气 2000 0.192 32.4 0.0648 0.0264 5.84 0.0244 / 经计算本次扩建工程塑粉固化产生的有机废气处理后非甲烷总烃排放量为0.0162t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为4.0mg/m3；无组织非甲烷总烃放量为0.009t/a；总体工程非甲烷总烃排放量为0.01264t/a，排放速率为0.0244kg/h，排放浓度为5.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 本项目热源采用天然气直接燃气提供热风，能源为管道天然气。根据企业固化室运行时间和工作负荷的变化（现有工程年运行2040小时，每天运行6小时），本次扩建工程热风炉增加4小时运行时间（年运行时间为1360小时），可以满足本次扩建工程的需要。本次扩建工程新增天然气为6.8万m3/a，本次工程扩建后燃烧废气排放情况见表24。 表24 燃烧废气产生及排放情况一览表 工程内容 用气量（m3/a） 废气量 （m3/a） 烟尘 SO2 NOX 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 本次扩建工程 6.8万 95.56万 0.0164 17.2 0.0273 28.6 0.1278 133.75 现有工程 10.2万 142.62万 0.0245 17.2 0.0408 28.6 0.1908 133.75 总体工程 17万 238.18万 0.0409 17.2 0.0681 28.6 0.3186 133.75 由上表可知，天然气燃烧废气中烟尘的排放浓度为17.2mg/m3、SO2的排放浓度为28.6mg/m3、NOX的排放浓度为133.75mg/m3，均满足《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》——实施工业炉窑深度治理相关限值要求（最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3），经1根15m高排气筒排放。 2、水污染源 本次扩建工程生产过程中不需要水，无生产废水产生。本次工程工作人员主要由现有工程进行调配，不新增工作人员。因此本次扩建工程不新增废水。 根据现场勘察和查阅验收监测报告：现有工程生活污水一起排入厂区现有化粪池进一步处理，通过市政污水管道排入获嘉县亢村镇污水处理厂做深度处理，可以满足要求。 3、噪声污染源 本次工程主要噪声源为自动锯、切割机、抛丸机等设备运作产生的噪声，另外还有风机产生的噪声。各类机械设备布置在厂房内，利用建筑隔声，对设备增设减振基础，加强设备的日常维护管理，定期检修，维持设备处于良好运转状态。项目主要噪声设备源强及采取降噪措施后降噪效果见表25。 表25 项目主要噪声源一览表 序号 设备名称 源强dB（A） 数量 降噪措施 降噪后源强dB（A） 1 自动锯 80 10 减震、厂房隔声 55 2 切割机 75 2 减震、厂房隔声 45 3 抛丸机 75 2 减震、厂房隔声 45 经隔声、减振等措施后设备噪声值可降低25dB(A)以上。 4．固体废物源 本工程运营后过程中产生的固体废弃物主要为生产固废和生活垃圾。 生产固体废弃物主要包括原辅材料包装材料、边角料及金属屑、脉冲式旋风除尘器收集的粉尘、旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘、废活性炭和定期更换的废灯管。 （1）一般固废： ①包装材料：根据项目原辅材料的用量，项目产生废包装袋约600个，每个按0.25kg计，共产生废包装袋0.15t。 ②边角料及金属屑：根据项目原辅材料的用量，项目钢材、铝材和不锈钢总用量为810t，边角料及金属屑约占原料量的1%，其产生量约为8.1t，经收集后暂存在现有工程一般固废暂存间，定期外售处理。 ③脉冲式旋风除尘器收集的粉尘：抛丸清理机配套脉冲式旋风除尘器收集的粉尘约2.79t/a，经收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售处理。 ④旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘：喷粉工序中旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘约5.94t/a，经收集后可会用于生产，不外排。 （2）危险固废 ①废活性炭：经类别现有工程，每半年对活性炭更换一次，每次更换下来的量为80kg（每年约160kg/a）。对照《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49。 ②废灯管：经类比现有工程，项目年产生废灯管约6根，每根按0.25kg计算，约1.5kg/a。对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，危废类别为“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码900-041-49。 本项目固体废物产生情况及处置措施见表26。 表26 本工程固体废物产生及处置措施 （单位：t/a） 序号 固废来源及名称 排放量 固废类型 处置方式 1 废包装材料 0.15 一般固废 依托现有工程固废暂存间 暂存后外售 2 边角料及金属屑 8.1 一般固废 3 脉冲式旋风除尘器收集的粉尘 2.79 一般固废 4 旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘 5.94 一般固废 回用于生产 5 废活性炭 0.16 危险废物 新建危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 废灯管 0.0015 危险废物 合计 17.1415

建设项目主要污染物生产及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 焊接废气 | 有组织颗粒物 | 27 | 0.056t/a | 2.7 | 0.0056t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 有组织颗粒物 | 3000mg/m3 | 36.72t/a | 30mg/m3 | 0.3672t/a |
|  | 喷塑粉尘 | 有组织颗粒物 | 58.8mg/m3 | 0.6t/a | 5.88mg/m3 | 0.06t/a |
|  | 固化废气 | 有组织有机废气 | 22.06mg/m3 | 0.09t/a | 4.0mg/m3 | 0.0162t/a |
|  |  | 无组织有机废气 | / | 0.009t/a | / | 0.009t/a |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 | 17.2mg/m3 | 0.0164t/a | 17.2mg/m3 | 0.0164t/a |
|  |  | SO2 | 28.6mg/m3 | 0.0273t/a | 28.6mg/m3 | 0.0273t/a |
|  |  | NOX | 133.75mg/m3 | 0.1278t/a | 133.75mg/m3 | 0.1278t/a |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废包装材料 | 0.15t/a | 依托现有工程固废处理设施，暂存后外售 |
|  |  | 边角料及金属屑 | 8.1t/a |  |
|  |  | 脉冲式旋风除尘器收集的粉尘 | 2.79t/a |  |
|  |  | 旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘 | 5.94t/a | 回用于生产 |
|  |  | 废活性炭 | 0.16t/a | 新建危险废物处理设施，暂存后交由危废处理资质的单位处理 |
|  |  | 废灯管 | 0.0015t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75~80dB(A) | 45~55dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有生产车间内的空置位置800m2进行生产，施工期主要为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。

运营期环境影响分析： （一）废气对环境的影响分析 1、废气排放情况 本次工程运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、抛丸工序产生的粉尘、利用现有喷粉线产生的喷涂粉尘和固化室产生的有机废气非甲烷总烃及天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）。 （1）焊接烟尘 由工程分析可知：评价要求企业焊接工序设置专用封闭焊接车间+袋式除尘器处理，其收集效率90%，净化效率90%，经处理后的焊接烟尘通过15m高排气筒排放。每天工作6小时计算，焊接废气通过集气罩收集（收集效率按90%计），经袋式除尘器（处理效率按90%计，配套风机1000m3/h）处理后通过15m高烟囱排放，则项目焊接CO排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为1.3mg/m3；烟尘排放速率为0.0027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，烟尘排放速率和浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中颗粒物排放标准（15m高排气筒，颗粒物浓度<120mg/m3、速率<3.5kg/h）相关要求。 另外焊接烟尘可满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）车间空气中电焊烟尘最高容许浓度限值（6.0mg/m3）和《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2工作场所空气中粉尘容许浓度电焊烟尘最高容许浓度限值（4.0mg/m3）的要求。 （2）抛丸粉尘 由工程分析可知：抛丸粉尘经抛丸机配套脉冲式旋风除尘器处理，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为30mg/m3，处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求）。 （3）喷塑粉尘 由工程分析可知，本次评价类比现有工程竣工环境保护验收监测数据确定扩建后喷粉粉尘产排情况见表27。 表27 喷粉粉尘产排情况一览表 产污单元 污染物 工程内容 喷粉量（t/a） 排放量 （t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 处理措施 运行时间 静电喷涂 粉尘 现有工程 17 0.03332 0.0245 17.7 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m高排气筒 每天运行4h，年运行1360h 扩建工程 30 0.04324 0.0254 16.9 每天运行5h，年运行1700h 总体工程 47 0.07655 0.025 16.7 每天运行9h，年运行3060h 本次工程扩建后，静电喷涂线工作时间由原来的每天4小时增加至每天9小时，总体工程喷粉粉尘经处理后，排放浓度16.7mg/m3，排放速率0.025kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，本项目现有处理设施能够满足本次扩建工程喷涂要求。 （4）固化废气 由工程分析可知：扩建后，固化室工作时间由原来的每天4小时增加至每天9小时，本次评价类比现有工程竣工环境保护验收监测数据确定扩建后塑粉固化有机废气产排情况一览表详见表28。 表28 有机废气产排情况一览表 工程内容 污染物 废气量 m3/h 产生情况 排放情况 有组织排放 无组织废气 产生量 （t/a) 产生浓度(mg/m3) 产生速率 (kg/h) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量 （t/a) 现有工程 有机废气 2000 0.102 19.9 0.0208 0.0102 1.84 0.02 / 扩建工程 有机废气 2000 0.09 22.06 0.044 0.0162 4.0 0.0044 0.009 总体工程 有机废气 2000 0.192 32.4 0.0648 0.0264 5.84 0.0244 / 经计算本次扩建工程塑粉固化产生的有机废气处理后非甲烷总烃排放量为0.0162t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为4.0mg/m3；无组织非甲烷总烃放量为0.009t/a；总体工程非甲烷总烃排放量为0.01264t/a，排放速率为0.0244kg/h，排放浓度为5.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 本次扩建工程热源采用管道天然气热风炉提供热风，根据企业固化室运行时间和工作负荷的变化（现有工程年运行2040小时，每天运行6小时），本次扩建工程热风炉增加4小时运行时间（年运行时间为1360小时），可以满足本次扩建工程的需要。本次扩建工程新增天然气为6.8万m3/a，本次工程扩建后燃烧废气排放情况见表29。 表29 燃烧废气产生及排放情况一览表 工程内容 用气量（m3/a） 废气量 （m3/a） 烟尘 SO2 NOX 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放量 （t/a) 排放浓度(mg/m3) 本次扩建工程 6.8万 95.56万 0.0164 17.2 0.0273 28.6 0.1278 133.75 现有工程 10.2万 142.62万 0.0245 17.2 0.0408 28.6 0.1908 133.75 总体工程 17万 238.18万 0.0409 17.2 0.0681 28.6 0.3186 133.75 由上表可知，天然气燃烧废气中烟尘的排放浓度为17.2mg/m3、SO2的排放浓度为28.6mg/m3、NOX的排放浓度为133.75mg/m3，均满足《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》——实施工业炉窑深度治理相关限值要求（最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3），经1根15m高排气筒排放。 2、废气排放预测情况 （1）评价因子和评价等级 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、抛丸工序产生的粉尘、利用现有喷粉线产生的喷涂粉尘和固化室产生的有机废气非甲烷总烃及天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）。评价因子和评价标准见表30。 表30 评价因子和评价标准表 评价因子） 评价时段 标准值（μg/m³） 标准来源 颗粒物 1h 900 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物24h平均质量浓度的3倍折算1h平均质量浓度限值 非甲烷总烃 1h 1200 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考值总挥发性有机物（TVOC）8h平均浓度（600μg/m3）的2倍 SO2 1h 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NOx 1h 250 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 表31 估算模型参数表 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.5 最低环境温度/℃ -17.9 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分别率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表32 项目点源参数表 名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 颗粒物 SO2 NOx 非甲烷总烃 P1 15 0.4 1000 20 2040 正常 0.0027 -- -- -- P2 15 0.4 9000 20 1360 正常 0.27 -- -- -- P3 15 0.4 1500 20 1700 正常 0.0254 - - - P4 15 0.4 2000 50 1700 正常 0.01 0.02 0.09 0.0044 表33 项目矩形面源参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 颗粒物 SO2 NOx 非甲烷总烃 生产车间 56 23 0 7 1700 正常 0.0006 -- -- 0.009 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表34。 表34 估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg/m³） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m³） 点源 排气筒P1 颗粒物 0.32 0.07 69 900 排气筒P2 颗粒物 32.25 7.17 69 900 排气筒P3 颗粒物 3.70 0.82 16 900 排气筒P4 非甲烷总烃 4.35 0.36 140 1200 颗粒物 0.03 0.07 95 900 SO2 0.6 0.12 95 500 NOx 2.69 1.34 95 250 面源 生产车间 非甲烷总烃 0.0236 0.18 31 1200 颗粒物 0.0394 0.26 34 900 各源最大值 颗粒物 32.25 7.17 69 900 非甲烷总烃 4.35 0.36 140 1200 SO2 0.6 0.12 95 500 NOx 2.69 1.34 95 250 由上表结果看出：项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大落地浓度值及占标率分别为4.35μg/m³和0.36%，颗粒物最大落地浓度值及占标率分别为32.25μg/m³和7.17%，SO2最大落地浓度值及占标率分别为0.6μg/m³和0.12%，NOx最大落地浓度值及占标率分别为2.69μg/m³和1.34%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表35。 表29 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%＜Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 结合估算结果可知，项目大气评价等级为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表36和表37。 表36 大气污染物有组织排放核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 P1 颗粒物 2.7 0.0027 0.0055 2 P2 颗粒物 30 0.27 0.3672 3 P3 颗粒物 16.9 0.0254 0.04323 4 P4 颗粒物 17.2 0.01 0.0164 非甲烷总烃 4.0 0.0044 0.0162 SO2 28.6 0.02 0.0273 NOx 133.75 0.09 0.1278 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0162 颗粒物 0.4324 SO2 0.0273 NOx 0.1278 表37 大气污染物无组织排放核算表 序号 排放口标号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 固化工序 非甲烷总烃 加强车间封闭和管理，减少废气扩散 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.009 2 喷塑工序 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.0 0.06 3 焊接工序 0.00114 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.009 颗粒物 0.06114 SO2 - NOx - 本次工程大气污染物年排放量核算见下表。 表38 大气污染物年排放核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0162 2 SO2 0.0273 3 NOx 0.1278 4 颗粒物 0.4324 （3）防护距离计算 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991) 卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5，r=73m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见表39。 表39 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 生产车间 污染物 排放量 （t/a） 标准浓度 限值（小时值） （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离m A B C D 计算结果 确定结果 非甲烷总烃 0.009 2.0 350 0.021 1.85 0.84 1.540 50 颗粒物 0.06114 0.9 350 0.021 1.85 0.84 13.20 50 根据项目原辅材料化学性质、使用量及工程分析中确定的无组织排放源强。按照工业企业卫生防护距离设置“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m”以及“计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级”的有关要求，通过计算后，本工程生产车间需设置的卫生防护距离为100m。结合现有工程，扩建后项目东、西、南四周厂界外均需设置100m卫生防护距离，北厂界设置70m卫生防护距离（附图六）。结合本项目周围环境敏感分布情况，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 3、污染防治措施可行性分析 本次扩建工程焊接、喷粉、高温固化依托现有工程设备及废气处理设施，新增抛丸机经配套脉冲式旋风除尘器+1根15m高排气筒排放。废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求）。此外，评价要求厂家应对处理设备进行定期维护和检查。评价认为采用上述处理措施可行。 根据《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）中43、加快构建工业企业全方位监体系—（3）开展VOCs排放监控的有关规定：建议建设单位安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 经采取以上措施后，评价认为本项目运营过程中所产生的各种废气均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 （二）废水对环境的影响分析 本次扩建工程生产过程中不需要水，无生产废水产生。本次工程工作人员主要由现有工程进行调配，不新增工作人员。因此本次扩建工程不新增废水。 根据现场勘察和查阅验收监测报告：现有工程生活污水一起排入厂区现有化粪池进一步处理，通过市政污水管道排入获嘉县亢村镇污水处理厂做深度处理，可以满足要求。 总量控制分析 本次工程建成后，全厂污染物不新增废水排放量，不需要新增废水总量指标。 （三）噪声对环境的影响分析 本次工程主要噪声源为自动锯、切割机、抛丸机设备运作产生的噪声，另外还有风机产生的噪声，噪声源强在75~80dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见表40。 表40 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 源强dB（A） 数量 降噪措施 降噪后源强dB（A） 1 自动锯 80 10 减震、厂房隔声 55 2 切割机 75 2 减震、厂房隔声 45 3 抛丸机 75 2 减震、厂房隔声 45 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备相同噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表41。 表41 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 设备名称 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 自动锯 距离（m） 5 40 25 35 贡献值 41.0 23.0 27.0 24.1 切割机 距离（m） 10 40 25 35 贡献值 35 23.0 27.0 24.1 抛丸机 距离（m） 5 40 25 35 贡献值 31.0 13.0 27.0 24.1 风机 距离（m） 3 100 25 35 贡献值 45.5 15 27.0 24.1 贡献值 46.8 26.0 33.0 30.1 现状监测值 56.0 58.1 56.2 55.6 叠加值 56.0 58.1 56.2 55.6 标准限值 （GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A） 达标情况 达标 由上表可知，本工程位于新乡市获嘉县产业集聚区南区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、经二路西、纬六路北，项目四周各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求，不会改变全厂四周厂界的噪声值，项目在采取适当的减震、隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声不会对周围环境造成影响。 （四）固体废物对环境的影响分析 本工程运营后过程中产生的固体废弃物主要为生产固废和生活垃圾。 生产固体废弃物主要包括原辅材料包装材料、边角料及金属屑、脉冲式旋风除尘器收集的粉尘、旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘、废活性炭和定期更换的废灯管。 （1）一般固废： ①包装材料：根据项目原辅材料的用量，项目产生废包装袋约600个，每个按0.25kg计，共产生废包装袋0.15t。 ②边角料及金属屑：根据项目原辅材料的用量，项目钢材、铝材和不锈钢总用量为810t，边角料及金属屑约占原料量的1%，其产生量约为8.1t，经收集后暂存在现有工程一般固废暂存间，定期外售处理。 ③脉冲式旋风除尘器收集的粉尘：抛丸清理机配套脉冲式旋风除尘器收集的粉尘约2.79t/a，经收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售处理。 ④旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘：喷粉工序中旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘约5.94t/a，经收集后可会用于生产，不外排。 （2）危险固废 ①废活性炭：经类别现有工程，每半年对活性炭更换一次，每次更换下来的量为80kg（每年约160kg/a）。对照《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49。 ②废灯管：经类比现有工程，项目年产生废灯管约6根，每根按0.25kg计算，约1.5kg/a。对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，危废类别为“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码900-041-49。 本次扩建工程固体废物产生情况及处置措施见表42。 表42 本工程固体废物产生及处置措施 （单位：t/a） 序号 固废来源及名称 排放量 固废类型 处置方式 1 废包装材料 0.15 一般固废 依托现有工程固废暂存间 暂存后外售 2 边角料及金属屑 8.1 一般固废 3 脉冲式旋风除尘器收集的粉尘 2.79 一般固废 4 旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘 5.94 一般固废 回用于生产 5 废活性炭 0.16 危险废物 新建危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 废灯管 0.0015 危险废物 合计 17.1415 项目现有工程产生的各类一般固体废物已严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。 项目现有工程及本次扩建工程生产过程中产生的危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修单规定要求进行设计、施工，设置专门的危废储存间，采用专门的容器进行暂存，由专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作，现有贮存间现状： ①新建1间10m2的危险废物暂存间，本次产生的危险废物与现有工程产生的危险废物相容（不相互反应），可共同在危废间暂存。 ②危险废物暂存间严格按照废物的品种数用设置储存桶分成独立的区域，按类别单独存放。 ③危险废物暂存间严格执行了《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定，做到了防风、防雨、防晒、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程严格按照国家有关危险废物处置规范进行。 综上所述，本项目各生产单元产生的各种固体废物依托现有工程处理和处置措施均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。 （五）本工程建成后全厂污染物排放情况 表43 项目“三本帐”统计表 （t/a） 项目 污染物 现有工程排放量 本工程产生量 以新带老消减量 本工程排放量 改建后全厂污染物排放量 改建前后增减量 废气 有组织非甲烷总烃 0.0102 0.0162 / 0.0162 0.0264 +0.0162 无组织非甲烷总烃 0.006 0.009 / 0.009 0.015 +0.009 焊接烟尘 0.005 0.0016 0.0016 0.0066 +0.0016 喷粉粉尘 0.085 0.06 0.06 0.145 +0.06 烟尘 0.0245 0.0164 0.0164 0.0409 +0.0164 SO2 0.0408 0.0273 0.0273 0.0681 +0.0273 NOx 0.1908 0.1278 0.1278 0.3186 +0.1278 废水 水量 816 / / / 816 0 COD 0.049 / / / 0.049 0 氨氮 0.0049 / / / 0.0049 0 固废 固体废物 0 17.1415 / 0 0 0 本项目主要污染物总量指标一览表见下表。 表44 本项目主要污染物总量指标一览表（t/a） 项目 污染物 现有工程排放量 本工程排放量 改建后全厂污染物排放量总量控制指标 新增污染物总量控制指标 废气 有组织非甲烷总烃 0.0102 0.0162 0.0264 0.0162 SO2 0.0408 0.0273 0.0681 0.0273 NOx 0.1908 0.1278 0.3186 0.1278 废水 COD 0.049 / 0.049 0 氨氮 0.0049 / 0.0049 0 本工程为改建工程，本工程建成后，污染物增减情况见表44，本次扩建完成后，全厂污染物新增水污染物总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。 本项目非甲烷总烃排放总量为0.0162t/a，SO2的排放总量为0.0273t/a、NOX的排放总量为0.1278t/a。建议设置废气总量指标：挥发性有机物非甲烷总烃：0.01464t/a，SO2：0.00273t/a，NOX：0.1278t/a。 （六）环保投资 本次工程投入资金200万元，其中环保投资10万元，约占投资的5%。具体环保投资估算表见表45。 表38 本次工程环保投资 序号 污染源 环保设备（设施）名称 数量（台/套） 投资额（万元） 依托关系 1 废气 焊接 专用封闭焊接车间+袋式除尘器+1根15m排气筒 1 3 新增 抛丸 设备自带脉冲式旋风除尘器+1根15m排气筒 1 4 新增 喷塑 旋风除尘+袋式除尘器+1根15m排气筒 1 / 依托现有 固话废气 1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒 1 依托现有 2 废水 生活污水 化粪池 1 / 依托现有 3 固废 危险固废 1个10m2暂存场 1 2 新增 一般固废 储存箱、垃圾筒 / / 依托现有 4 噪声 消声+减震基础+隔声罩+厂房隔声 / 1 依托现有 合计 10 / （七）“三同时”验收清单 本次工程环保设施进行“三同时”验收见表46。 表46 本次工程“三同时”验收清单 类别 项目 环保设施及措施 验收标准 废气 焊接烟尘 专用封闭焊接车间+袋式除尘器+1根15m排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求） 抛丸粉尘 设备自带脉冲式旋风除尘器+15m高排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求） 噪声 生产设备 采用减振、厂房隔声等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 危险固废 新建1座10m2危险废物暂存间，交由危废处理资质的单位处理 合理处置 一般固废 依托现有工程固废处理设施，暂存后外售

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 专用封闭焊接车间+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求） |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 依托现有工程 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求 |
|  | 高温固化废气 | 有组织有机废气 | 依托现有工程 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、 NOX | 依托现有工程 | 满足《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》——实施工业炉窑深度治理相关限值要求（最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3），经1根15m高排气筒排放 |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 设备自带脉冲式旋风除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求） |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废活性炭、废灯管 | 新建危险废物处理设施，暂存后交由危废处理资质的单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废包装材料、边角料 | 依托现有工程固废处理设施，暂存后外售或供应商回收 |  |
|  |  | 脉冲式旋风除尘器收集的粉尘 | 依托现有工程固废处理设施，暂存后外售 |  |
|  |  | 旋风除尘+袋式除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 采用减振、厂房隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 河南华钻实业有限公司拟投资200万元利用原有生产车间内的空置位置800m2，建设年产校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目。本次扩建项目建成后全厂生产能力为年产金属栏杆3万米、校具1.5万套、体育器材1.5万套建设项目。 2、产业政策相符性结论 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）本项目属于校具、体育器材生产，国民经济行业代码分别为C2130金属家具制造、C2442专项运动器材及配件制造。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，且已经获嘉县发展和改革委员会备案，备案项目代码：2019-410724-21-03-016303（附件2）。 3、区域环境质量现状结论 环境空气：项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用新乡市环保局发布的城市空气质量数据，选用2018年10月份环境空气质量月报数据进行评价。新乡市2018年10月份常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 地表水：本次工程无废水产生。根据新乡市水环境功能区划，东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类。引用新乡市环境保护监测站对东孟姜女河南环桥断面（项目东北约26km）的自动监测数据。项目所在区域地表水水质已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），将逐步改善新乡市水环境质量。 声环境：本项目位于声环境3类功能区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，建设项目四周边界处的声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量现状较好。 生态环境：评价范围内的生物资源均为常见种，未发现国家一、二级保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，项目所在区域主要为城市生态系统。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）生产废气：焊接工序产生的焊接烟尘经专用封闭焊接车间+袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，焊接烟尘浓度为2.7mg/m3，烟尘排放速率为0.0027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，烟尘排放速率和浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中颗粒物排放标准（15m高排气筒，颗粒物浓度<120mg/m3、速率<3.5kg/h）相关要求；抛丸粉尘经抛丸机配套脉冲式旋风除尘器处理后，废气经1根15m高的排气筒排放。根据核算，抛丸工段颗粒物经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15时最高排放速率3.5kg/h的要求）；喷塑粉尘经现有工程旋风除尘+袋式除尘器（处理效率90%计，风机风量为5000m3/h）处理后通过15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求；固化产生的有机废气经现有工程处理设施—1套集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭+15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求；天然气燃烧废气中烟尘的排放浓度为6.01mg/m3、SO2的排放浓度为16mg/m3、NOX的排放浓度为37.0mg/m3，均满足《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》——实施工业炉窑深度治理相关限值要求（最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3），经1根15m高排气筒排放。 （2）本次扩建工程生产过程中不需要水，无生产废水产生。本次工程工作人员主要由现有工程进行调配，不新增工作人员。因此本次扩建工程不新增废水。 （3）本次工程主要噪声源为自动锯、切割机、抛丸机等设备运作产生的噪声，另外还有风机产生的噪声，采用设备基础减振处理，利用封闭厂房隔声降低对周围环境的影响。 在采取降噪措施后，各噪声源对厂界昼间、夜间噪声影响能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）本工程运营过程中产生的固体废弃物主要生产固废，均得到合理处置，对环境影响较小。 (5) 本项目生产车间的卫生防护距离为100m，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 5、总量控制 建议本次扩建工程设置废气总量指标：挥发性有机物非甲烷总烃：0.0162t/a，SO2：0.0273t/a，NOX：0.1278t/a。 二、评价建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。 （2）施工期及运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 （3）项目建成后，应及时验收，验收合格后方可正式投入使用。 （4）本次工程建设要做好依托工程的建设。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策；项目所产生的污染物经处理后可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响；项目的建设能维持环境质量现状，不会导致环境质量降级。 建设单位应按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染治理措施，严格执行环保“三同时”制度，该项目从环境保护角度分析是可行的。 评价单位：河南朗天环保科技有限公司 2019.5

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境示意图（卫星图） 附图3 本项目平面布置图 附图4 亢村镇土地利用规划图和获嘉县产业集聚区土地利用规划图 附图5 项目区照片 附图6 卫生防护距离包络图 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 现有工程环评批复 附件4 土地证明及租赁协议 附件5 证明 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 二 、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

废气、噪声、固废

成品

切割

噪声、废气

焊接

废气、固废

废气、噪声、固废

晨阳家具有限公司

纬五路

河南喜象建材有限公司

粉尘

现有工程厂界

根据需要进行组装或直接包装入库

恒德建筑安装工程有限公司

办公区

本次工程

切割、机加工

焊接

固废、噪声

集气管道+UV光氧催化工业废气净化器+活性炭吸附

15m高排气筒

原材料（钢材、铝材等）

抛丸

喷粉

固废、噪声

噪声、固废、废气

有机废气

现有工程生产车间

废气

高温固化

喷粉

打磨

依托现有焊机

N

Leq=10lg(Σ10Li/10)

i=1

金属栏杆生产工艺及产物环节

高温固化

粉尘

依托现有喷涂线和固化室

成品入库

五金配件

15m高排气筒

旋风除尘+袋式除尘器

15m高排气筒

自带脉冲式旋风除尘器+袋式除尘器

依托现有固化室

依托现有喷涂线

原材料

钢材、铝材等

注：固化温度约185℃