《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产家具PE膜300吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市泓强包装材料有限公司（统一社会信用代码91410724MA46KXCF8U） |
| 法人代表 | 郭学强（身份证：412724198011210956） | 联系人 | 郭学强 |
| 通讯地址 | 河南省新乡市获嘉县亢村镇中原家具产业园区3号 |
| 联系电话 | 18768887003 | 传真 | / | 邮政编码 | 453800 |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西 |
| 备案部门 | 获嘉县发展和改革委员会 | 备案文号 | 项目代码：2019-410724-21-03-017114 |
| 建设性质 | 新建■改建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2921塑料薄膜制造 |
| 占地面积 （平方米） | 520m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 13 | 环保投资占总投资比例(%) | 6.5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年7月 |
| 一、项目由来 新乡市泓强包装材料有限公司拟投资200万元在新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西租赁河南天地大建材有限公司闲置厂房（租赁协议见附件3）新建年产家具PE膜300吨建设项目。本项目占地面积520m2，使用现有厂房（520m2）进行生产，其中生产车间420m2（含仓库）及办公室100m2，项目建成后可实现年产家具PE膜300吨的生产能力。 根据河南天地大建材有限公司与河南省赣商置业有限公司（该公司统一规划亢村镇 “中原家居产业园”）签订议协（见附件4），本项目用地用途为工业用地。经查阅河南省新乡市获嘉县亢村镇总体规划（2014-2030）镇区土地利用规划图及获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具的证明（附件5），本项目所在位置为工业用地，符合获嘉县产业集聚区南区总体规划，符合亢村镇土地利用总体规划，符合亢村镇经济发展规划。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令令第48号，2016年、2017年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起实施），该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部2018.5.2）规定，本项目 “年产家具PE膜300吨建设项目”类别为第十八类“橡胶和塑料制品业”—47、塑料制品制造— “其他”，不在“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”之列，应编制环境影响报告表。 受新乡市泓强包装材料有限公司委托（见附件1），河南朗天环保科技有限公司承担了“年产家具PE膜300吨建设项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，我单位本着“科学、公正、客观”的态度，编制了“年产3000套家具项目”环境影响报告表。 二、产业政策分析 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）本项目属于塑料薄膜制造，国民经济行业代码C2921。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，且已经获嘉县发展和改革委员会备案，备案项目代码：2019-410724-21-03-017114（附件2）。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别 条 款 内 容 本项目情况 相符性 鼓励类 / 查无相关对应条款 本项目主要为塑料薄膜制造 不属于鼓励类 限制类 / 查无相关对应条款 本项目主要为塑料薄膜制造 不属于限制类 淘汰类 （落后生产工艺装备） / 查无相关对应条款 本项目主要设备为：PE吹膜机组 不属于淘汰类 淘汰类 （落后产品） / 查无相关对应条款 本项目产品主要为PE膜 注：经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批名录，本项目设备均不在淘汰目录之列。 由表1可知，该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类和淘汰类类别，为允许类项目，符合国家产业政策相关要求。 三、建设项目工程概况 3.1 项目概况 项目名称：年产家具PE膜300吨建设项目 项目性质：新建 投资总额：200万元，其中环保投资13万元，约占总投资的6.5% 建设地点：新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西（见附图一） 经纬度坐标：N35°5'59.56" E113°42'20.52" 占地面积：520m2。 项目工程基本情况一览表见表2。 表2 项目基本情况一览表 序号 项 目 内 容 1 工程名称 年产家具PE膜300吨建设项目 2 工程建设单位 新乡市泓强包装材料有限公司 3 建设性质 新建 4 行业类别 C2921塑料薄膜制造 5 建设地点 新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园区薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西 6 占地 520m2，工业用地 7 建筑面积及组成 建筑面积520m2，主要由办公室、生产车间组成 8 投资 200万元，企业自筹 9 规模 年产家具PE膜300吨 10 劳动定员 及工作制度 年工作日300天，一班8小时工作制。全厂劳动定员5人。 11 选址及周 边环境现状 本项目位于新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园区薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西，厂区四周均为标准化厂房，入驻的主要有家具及配套企业等，周围敏感点主要为东北1.2km处的王朋庄，西北侧1.3km处的毛庄，西北侧1.35km的亢王庄村。东南侧30m为东一干渠。 3.2 建设内容 项目主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容 项目组成 工程名称 工艺方案及主要技术参数 主体工程 生产车间 包括原料、成品储存、塑化、成膜等，建筑面积约420m2，长70m，宽7m，高8m 储运工程 原料仓库 位于生产车间内 成品仓库 辅助工程 办公室 位于生产车间一侧，建筑面积100m2 公用工程 给水工程 获嘉县亢村产业集聚区供水管网 供电系统 引自获嘉县亢村产业集聚区供电所电路 环保工程 废气处理 PE吹膜机组产生的有机废气（非甲烷总烃计）经集气罩+UV光解+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒外排 废水处理 项目废水主要为生活污水。生活污水依托现有化粪池处理后排入污水处理厂。 噪声防治措施 PE吹膜机组、风机等选用低噪设备，基础减震、隔声等，设置封闭厂房，通过绿化吸收、屏蔽。 固废 厂区内设危险废物暂存间和生活垃圾桶，危险废物由有资质单位统一回收处置；生产固废经暂存收集后外售和综合利用。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。 3.3 产品方案 本项目主要的产品方案见表4。 表4 产品方案及主要指标 名称 单位 年产量 备注 家具PE膜 吨 300 厚度：0.03mm-0.15mm，具体指标根据客户需求定制；主要作用为对家具表面进行保护，避免家具表面在生产加工、运输、储存和使用过程中不受污染、腐蚀、划伤等 3.4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表5。 表5 主要原辅材料一览表 序号 物料名称 单位 年消耗量 规格 来源 1 HDPE颗粒 吨 30 高密度聚乙烯；密度0.941-0.960g/m3 聚乙烯，25kg/袋，袋装；外购 2 LDPE颗粒 吨 70 低密度聚乙烯；密度0.91-0.94g/m3 3 LLDPE颗粒 吨 200 线性低密度聚乙烯，密度0.918-0.935g/m3 4 水 m3 60 / 园区供水 5 电 万度 10 / 市政供电 PE颗粒：聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。高压聚乙烯适于制作薄膜等，成型温度140-220℃。根据聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同，分高密度聚乙烯、低密度聚乙烯及线性低密度聚乙烯。 高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品．无毒，无味，结晶度为80%～90%，软化点为125～l 35℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加人抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。 低密度聚乙烯（LDPE）又称高压聚乙烯，是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。 线性低密度聚乙烯(LLDPE)为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。 3.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台） 功能 1 PE吹膜机组 SJ3B-B1800 3 塑化挤出、成膜 2 空气压缩机 / 1 3 薄膜分切机 / 1 四、公用工程及辅助工程 4.1 给排水 （1）给水 本项目供水由园区自来水管网供给，可以满足项目需要。项目用水主要为生活用水。本项目劳动定员5人，年工作300天，生活用水按照40L/人·d指标计算，则生活用水量为0.2m3/d，60m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流。本项目排水主要为生活污水。 本项目生活用水量为0.2m3/d，60m3/a。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.16m3/d，48m3/a。 本项目排水量0.16m3/d（48m3/a），排入厂区化粪池处理进一步处理，满足获嘉县亢村镇污水处理厂收水标准要求后，通过市政污水管道排入获嘉县亢村镇污水处理厂做深度处理。 项目水平平衡图见图1。 图1 项目水平衡图（t/a） 4.2 供电系统 本项目供电由国家电网供电系统提供，能够满足项目需要。 4.3 制冷、采暖系统 项目车间无需供暖、制冷设备，仅办公室设有单体式空调，用于供暖、制冷。 五、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员5人，员工均不在厂区食宿，采用单班工作制，每天工作8小时，年有效工作日300天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用现有闲置厂房进行建设，项目用地用途为工业用地。经查阅河南省新乡市获嘉县亢村镇总体规划（2014-2030）镇区土地利用规划图及获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具的证明（附件5），本项目所在位置为工业用地，符合获嘉县产业集聚区南区总体规划，符合亢村镇土地利用总体规划，符合亢村镇经济发展规划。根据现场调查，不存在原有污染情况及主要的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 获嘉县位于河南省北部，属新乡市管辖，位于新乡市西部，北隔大沙河与辉县市相望，东与新乡县接壤，南邻黄河，西与焦作市武陟、修武两县交界。距省会郑州70km，北依太行，距首都北京600km，西至焦作市40km，东至新乡市20km，地理坐标为东经113º，北纬35 º，辖区面积473km2。 本项目位于新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西，属于获嘉县亢村专业园区，项目周围均为家具厂或装饰材料厂，周围环境概况图见图1，项目地理位置详见附图一。 图1 周围环境概况图 2、地质 获嘉县地质情况简单，表层全为第四系冲击地层，在第四系之下，基岩地表没有出露。古生界主要有奥陶系、石炭系、二迭系，新生界有新第三系、第四系。 获嘉县在大地构造位置上属于中朝准地台次级单元的山西台隆与华北凹陷的过渡地带。县境北部地层产状走向为北西～南东，倾向南西，倾角30度左右。凤凰岭新层南侧岩层产状为北东45度，倾向南东，倾角30度左右。构造以断裂为主，自北向南有五条断层存在。以凤凰岭～货架断层及柏山～古固寨断层为主。 3、地形地貌 获嘉县地处黄河中下游，古黄河流经县境，在北部边缘与太行山冲积扇前交接；中南部以古阳堤为界，堤南为古黄河故道，堤北为古老的黄河泛滥区。长期以来，黄河泥沙堆积，泛道淤高，主流南迁，古阳堤以北形成了古黄河背河洼地。由此形成了获嘉县地势西南向东北倾斜，海拔高度在74.2～87.5m之间（最低点楼村74.2m，最高点宣阳驿87.5m）。地势自然坡度西高东低，坡度为三千分之一，南高北低，坡度为五千分之一，属典型的平原县区。 从地质构造来看，虽然地壳构造运动使华北平原处于不断沉降的趋势，但是冲积物堆积作用大于沉降的速度，因此使区内沉寂了较厚的松散沉积物，在地貌成因类型上属于堆积地形。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 4、气候、气象 县域气候温和，属暖温带大陆性季风气候。春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化，具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14.4℃，最冷月（一月）平均气温为-0.1℃，最热月（七月）平均气温27.1℃。由于处于东亚中纬度平原上，日照比较充足，年均日照时数为2206.4小时，年均日照率50%，光照时间长，太阳辐射量大，光热资源丰富。多年年均降水量为563.8毫米，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季。年平均绝对湿度为13.0毫巴，春季和夏初干旱明显，单靠降水不能补偿土壤因蒸发而失掉的水分。平均冻结期为30天，无霜期为216天，年平均风速为2.08m/s，境内地形平坦，南北气流畅通，加之季风气候特征明显，主导风向为东北风。 5、水文 （1）地表水体 流经获嘉县的天然河流有大沙河、大狮涝河，均属海河水系；人工渠道有共产主义渠。 ①大沙河：发源于山西省陵川县夺火镇，流经河南省博爱、焦作、武陟、获嘉、辉县，经新乡县西永康北入共产主义渠，全长115.5km，流域面积2688km2。大沙河坡陡、流急。1964年、1978年又进行扩挖并兴建桥、涵、闸等工程，除涝标准2～10年一遇，现防洪标准达20年一遇，最大行洪流量可达980～1260m3/s。 ②大狮涝河：发源于武陟县大樊，由西南－东北向流经获嘉县西北部，在刘桥东汇入卫河，为季节性排涝河。 ③共产主义渠：为1958年人工开挖的引黄济卫河道，源于武陟县秦广，在境内照镜楼村北与大沙河交汇。区内长10.5km，设计宽100m，河深3.5m，流量200m3/s。输水后引起两岸地下水位抬高，造成农田盐碱化，于1961年停止引水，成为获嘉县的排涝河道。 本项目废水经化粪池处理后，通过市政污水管道排入获嘉县亢村镇污水处理厂做进一步处理。处理尾水排入东孟姜女河。 东孟姜女河为卫河支流之一。在市境中部。原为沁河泛滥故道，后疏浚成河，原河在1903年修建京汉铁路时被截为两段。1951年修建人民胜利渠时，经规划，重新疏浚开挖使之成为两条排水主干，此河在东，故名。今河自新乡县小河村起，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。全长47公里，流域面积468.5平方公里。1966年机械清淤后，底宽5～7米，河深6～7米，河口宽20～40米，最大流量61秒立米。小河以上，支流有二，北为一支排，西起获嘉县大槐树村，南为二支排，源于获嘉县贺庄东。二水主要承泄获嘉县亢村镇，新乡县七里营乡涝水及灌溉排水。河上主要建筑物有新原公路桥和地方铁路桥，新长公路桥和地方铁路桥及新范公路桥，是人民胜利渠东灌区主要排水河道，并肩负除涝治碱重任。 （2）地下水 获嘉县的地质、地貌构造条件，控制和影响着县境内地下水的赋存和分布规律。大气降水入渗为本县地下水的主要补给源。在古阳堤以南的古河道密集带、包气带岩性颗粒粗，有利于入渗，而在古黄河背河洼地及交接洼地是汇集地表水、地下水的场所，径流条件差，蒸发作用强，入渗性低。 经现场勘查，距离本项目所在地最近的水源地为获嘉县亢村镇地下水井群水源地和人民胜利渠。 获嘉县亢村镇水厂地下水井群(共3眼井)，一级保护区范围：取水井外围50米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，井群外包线外围550米至京广铁路的区域。项目距离该地表水源地二级保护区最近距离为2500m，不在水源地保护区范围内，不会对其造成影响。 人民胜利渠一级保护区为人民胜利渠田庄至寺王东二干渠、原阳新一干渠的河段及堤外向两岸陆域纵深50m。二级保护区为人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。本项目距离该地表水源地最近距离为2300m，不在水源地保护区范围内。 6、土壤植被与动植物 获嘉县土壤深厚疏松，熟化程度高，分为2个土类、5个亚类、9个土属、53个土种。潮土类面积最大，分布最广，面积为4.68万公顷，占全县土地总面积的99.28%。自然资源比较丰富，植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。具有开采价值的矿产有石灰岩、赤铁矿、铝土和煤4种。 获嘉县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等。 7、规划相符性 （1）项目与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目 与本项目相关条文 本项目情况 对比结果 新乡市主体功能区分 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 本项目位于新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西，属于获嘉县亢村专业园区，属于工业准入优先区。 属于 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。 不属于 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 不属于 特殊环境敏感区 获嘉县无禁止开发区 / 获嘉县亢村镇地下水井群水源地 一级保护区范围：以取水口为圆点、半径50m围成的圆形区域。 二级保护区范围：一级保护区外，井群外包线外围550m至京广铁路的区域。 本项目距获嘉县亢村镇地下水井群二级保护区边界距离为2.5km，项目不在水源地保护区范围内。 不在保护区范围内 建设项目环境影响评价豁免管理名录 查无相关条目 C2921塑料薄膜制造 不属于 污染防治（控）重点单元 水污染 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 本项目位于新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西，属于获嘉县亢村专业园区 属于 大气污染 新乡市域全部 属于 重金属 污染 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区） 不属于 工业项目 分类 一类工业项目 本项目为塑料薄膜制造 属于 由表8可知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别 内容 本项目 对比结果 环 境 准 入 政 策 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 （1）本项目产品不在豁免名录内。 （2）本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。 （3）本项目主要产品为家具PE膜，属于一类工业项目。 （4）本项目位于规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，属于符合主导产业的入驻建设项目。 （5）本项目不属于重污染项目。 不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （2）项目与产业园区项目准入条件对比 项目与产业园区项目准入条件对比分析见下表10。 表10 与产业园区项目准入条件对比分析 类别 项目准入条件 本项目 相符性 产业政策 园区规划主导产业为装备制造业和家具制造业，与园区产业链相关的项目有限入园。 鼓励符合园区规划产业定位项目入园 鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。 按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰类和限制类工业企业入区，严禁化工项目入区。 限制高能耗、高耗水、污染严重等工业企业入区，结合产业布局，限制食品企业入驻。 严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。 严禁装备制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造和风力发电设备装备制造。 辅助产业防止产业园内禁止建设染整等高耗水项目。 本项目属于家具PE膜制造属于家具制造业配套产业，属于园区规划主导产业。 符合 生产规模和工艺装备水平 入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。 总投资200万元 符合 清洁生产水平 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免产业园区大规模建设造成的不良辐射效应。 入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 应限制高耗水、高耗能的工业企业入住园区。 本项目不属于高耗能、高耗水的项目 符合 污染物排放总量控制 新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目 本项目不属于环境污染严重，无污染治理技术项目 符合 土地利用 入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。 达到 符合 其他 入区项目用地必须复核集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成循环经济链条的项目可优先入区 本项目属于一类工业项目，项目用地属于一类工业用地 符合 由表10可知，本项目符合产业园区项目准入条件。 本项目用途为工业用地。经查阅河南省新乡市获嘉县亢村镇总体规划（2014-2030）镇区土地利用规划图及获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具的证明（附件5），本项目所在位置为工业用地，符合获嘉县产业集聚区南区总体规划，符合亢村镇土地利用总体规划，符合亢村镇经济发展规划。 8、与河南省污染防治攻坚战三年行动计划 (2018—2020年)相符性分析 本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》对照分析见表11。 表11与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》对比分析 序号 要求 本项目 相符性 3、实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案 推进挥发性有机物排放综合整治,2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》 本项目PE吹膜机组产生有机废气（VOCs），项目位于获嘉县产业集聚区。项目使用低VOCs含量的原辅材料，废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒外排。 符合 9、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)相符性分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》对照分析见表12。 表12与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》对比分析 序号 要求 本项目 相符性 8、加快工业源VOCs治理 加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度,全面提升企业清洁生产水平。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理;木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存,有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作,并对相关废气进行有效收集和处理,建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施,确保稳定达标排放。 本项目PE吹膜机组产生有机废气（VOCs），项目位于获嘉县产业集聚区。项目使用低VOCs含量的原辅材料，废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒外排。 符合 10、与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）相符性分析 与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》对比分析 序号 要求 本项目 相符性 33、开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专业治理工作中的排放建议值要求。 本项目PE吹膜机组产生有机废气（VOCs），项目位于获嘉县产业集聚区。项目使用低VOCs含量的原辅材料，废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附处理后，由15m高排气筒外排。 符合 43、加快构建工业企业全方位监体系—（3）开展VOCs排放监控 构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并于环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业LDAR相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点设VOCs企业排放监控全覆盖。 本项目不属于重点排污单位，建议企业安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网 符合

环境质量状况

项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局2018年5月15日公布的《新乡市2017年环境质量年报》可知：2017年全年新乡市PM10年均浓度为116微克/立方米，PM2.5年均浓度为66微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为28微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为50微克/立方米，CO第95百分位浓度为3.0毫克/立方米，O3第90百分位浓度为209微克/立方米。由上述统计数据可PM10、PM2.5、NO2均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》，本项目所在区域属于未达标区。随着《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)的通知》等工作方案的实施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本次评价采用新乡市环保局发布的城市空气质量数据，选用2018年10月份环境空气质量月报数据进行评价，环境空气质量数据详见表13。 表13 新乡市环境空气质量数据（2018年10月） 环境因子 平均浓度 标准/24h平均 达标情况 PM10 111μg/m3 150μg/m3 达标 PM2.5 57μg/m3 75μg/m3 达标 SO2 20μg/m3 150μg/m3 达标 NO2 70μg/m3 80μg/m3 达标 O3 120μg/m3 160μg/m3（8h平均） 达标 CO 1.1μg/m3 4mg/m3 达标 由表13可知，新乡市2018年10月份常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次非甲烷总烃评价采用引用《郑州国安钢结构工程有限公司获嘉分公司年产3万吨钢结构项目环境影响报告》（报批版）2017年1月份的监测数据。该项目位于获嘉县亢村专业园区，与本项目的距离为925m，由洛阳嘉清检测技术有限公司于2017年1月8日~1月14日负责监测。集聚区内近期污染源未发生重大变化，大气环境质量状况与本项目所在地接近。 表13（1） 环境空气现状质量检测统计结果一览表 监测因子 监测点位 浓度范围 g/Nm3 标准指数 范 围 超标率 % 最大超标 倍 数 非甲烷总烃 王朋庄村 184~236 0.092-0.118 0 0 郑州国安钢结构工程有限公司获嘉分公司 188~245 0.094-0.1225 0 0 亢王庄村 186~248 0.093-0.124 0 0 由上表可知，区域内现状环境质量如下： 非甲烷总烃：评价区域各监测点非甲烷总烃小时平均浓度监测值均可满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃相关要求。 2、地表水环境质量现状 项目纳污水体为东孟姜女河，水体功能类别为Ⅴ类，本项目东南30m的东一干渠为其上游支流。评价引用新乡市环境保护监测站对东孟姜女河南环桥断面（项目东北约26km）的自动监测数据，数据见表14。 表14 东孟姜女河南环桥断面监测数据（2018.1—2018.4）单位：mg/L 监测因子 COD NH3-N 总磷 监测数据 35~45 2.87~4.27 0.19~0.25 执行标准 40 2 0.4 达标情况 出现超标 出现超标 达标 由上表可知，项目所在区域地表水水质已超过《地表水环境质量标准》由上表可知，项目所在区域地表水水质已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据获嘉县产业集聚区南区总体规划，本项目位于声环境3类功能区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，评价单位于2019年4月25日至2019年4月26日对项目周围声环境进行现场调查，调查结果见表15。 表15 项目区边界的声环境调查结果 单位： dB(A) 监测点位 2019.3.14 2019.3.15 昼间 昼间 北厂界 56.2 56.7 西厂界 56.3 56.1 南厂界 56.4 56.3 东厂界 56.5 56.9 3类标准限值 65 65 达标分析 达标 达标 达标 达标 由表15知，建设项目四周厂界的声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，区域声环境质量现状较好。 4．生态环境质量现状 项目区所在区域为农村地区，现在规划为工业区。随着项目区域内的开发建设，农作物逐渐减少。受人类活动影响较大，野生生物的栖息生存环境已受到严重干扰。项目区域范围内以人工饲养动物为主，野生动物种类较少。项目区周边未发现国家一、二级保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要特殊保护的区域。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标见表15。 表15 项目主要环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位和距离 功能区划 保护级别 环境空气 王朋庄 东北/1.2km 二类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 毛庄 西北/1.3km 亢王庄村 西北/1.35km 地表水 东一干渠（东孟姜女河上游支流） 东南/30m Ⅴ类 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 声环境 厂界四周 / 3类 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

评价使用标准

| 环境质量标准 | 环境要素 标准名称 执行级别 （类别） 标准限值 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2日平均浓度≤150μg/m³ NO2日浓度≤80μg/m³ PM2.5日平均浓度≤75μg/m3 PM10日平均浓度≤150μg/m3 CO日平均浓度≤10mg/m3 O3日平均浓度≤200μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考值 / TVOC（非甲烷总烃）8h平均值≤600μg/m3 噪声 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类 昼间65≤dB(A)夜间55≤dB(A) 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类 COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L、总磷≤0.4mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 标准名称 执行级别（类别） 标准限值 大气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率15m-10kg/h 无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业2.0mg/m3 水环境 获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质 / COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、氨氮≤40mg/L 《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013） / 向公共污水处理系统排放水污染物的，执行国家或地方规定的水污染物排放标准，本项目向亢村镇污水处理厂排放的废水，执行获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A) 固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单 —— —— 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 —— —— |
| 总量控制标准 | 本项目废水出厂区总排口各污染物的排放量：COD：0.01152t/a、氨氮：0.001152t/a，经获嘉县亢村镇污水处理厂处理达标后（出水浓度按COD：40mg/L，氨氮：2mg/L计）废水污染物的排放量：COD：0.002t/a、氨氮：0.0001t/a。 本项目非甲烷总烃排放总量为0.0252t/a，建议设置废气总量指标：挥发性有机物非甲烷总烃：0.0252t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 本项目租赁已建好厂房，主要为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。 本项目运营期主要生产工艺流程如图2所示。 图2 运行期工艺流程及产污环节框图 主要生产工艺简述： 本项目主要生产设备为PE吹塑机组，塑化挤出和成膜全部由该机组完成，建议PE吹塑机组设置单独封闭空间。首先外购的PE颗粒通过设备自带上料系统进入PE吹塑机组（电加热约180℃），进行塑化挤出和成膜，然后进行自然冷却，最后收卷形成产品。 PE吹塑机组产生的有机废气收集后经过UV光解+活性炭吸附设备处理后，最终经15m高排气筒排放。

主要污染工序： （一）施工期 本项目利用现有闲置厂房进行生产，施工期仅为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。 （二）运行期 1、空气污染源 本项目运营期废气主要为PE吹塑机组运行过程产生的有机废气（主要为非甲烷总烃）。 PE吹塑机组产生的有机废气：根据建设单位提供的设计资料，项目PE颗粒300t，项目3台PE吹塑机组，塑化挤出、成膜工作时间每天约8小时，年工作时间2400。在塑化挤出、成膜过程中，仅将塑料粒子加热到使之具有热塑性温度，基本不发生分解，不发生化学反应，仅是一个物理加热过程，且原料的热解温度远高于加热温度。因此，塑化挤出、成膜工艺产生的有机废气主要为挥发出少量含非甲烷总烃的异味气体。类比同类项目，且参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数（0.35kg/t原料），有机废气产生量约为105kg/a。 项目塑化挤出、成膜产生有机废气产生量为0.105t/a，拟采用1套处理设施（建议在设备挤出口成膜处四周设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳）处理有机废气，经15m高排气筒排放，设计风量为3000m3/h（集气效率80%，去除效率70%），处理前有机废气放量为0.105t/a，处理后有机废气放量为0.0252t/a，排放速率为0.0105kg/h，有机废气排放浓度分别为3.5mg/m3；无组织有机废气放量为0.021t/a，称为挥发性有机废气（VOC），由于目前国内未针对VOC制定相关排放标准，本次评价参照非甲烷总烃类计。有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 本项目非甲烷总烃产生和排放情况见表16。 表16 有机废气产生及排放情况一览表 污染物 废气量 m3/h 产生情况 排放情况 有组织排放 无组织排放 产生量 （t/a) 产生 浓度(mg/m3) 产生速率 (kg/h) 排放量 （t/a) 排放 浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量 （t/a) 非甲烷总烃 3000 0.105 14.58 0.04375 0.0252 3.5 0.0105 0.021 2、水污染源 本项目生产工艺过程中不用水，本项目用水工序主要为办公生活，项目产生的废水有生活污水。 本项目劳动定员5人，均不在厂内住宿，按照《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水取40L/d，则生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.16m3/d，即48m3/a。主要污染物为COD、氨氮。 本项目外排废水为生活污水，排水量为0.16m3/d（48m3/a），经厂区现有化粪池处理后，主要污染物产生浓度及产生量为COD300mg/L，0.0144t/a；SS350mg/L，0.0168t/a；氨氮25mg/L，0.0012t/a。项目废水依托厂区现有化粪池进行处理后，污染物排放浓度及排放量为COD240mg/L，0.01152t/a；SS200mg/L，0.0096t/a；氨氮24mg/L，0.001152t/a。处理后的污水通过市政污水管网进入获嘉县亢村镇污水处理厂处理达标后，最终排入东孟姜女河。 3、噪声污染源 本项目主要噪声源为PE吹膜机组等运作产生的噪声，另外还有风机产生的噪声。各类机械设备布置在厂房内，利用建筑隔声，对设备增设减振基础，加强设备的日常维护管理，定期检修，维持设备处于良好运转状态。项目主要噪声设备源强及采取降噪措施后降噪效果见表17。 表17 项目主要噪声源一览表 序号 设备名称 源强dB（A） 数量 降噪措施 降噪后源强dB（A） 1 PE吹膜机组 75 3 减震、厂房隔声 50 2 风机 80 1 减震、厂房隔声 55 经隔声、减振等措施后设备噪声值可降低25dB(A)以上。 4．固体废物源 本工程运营后过程中产生的固体废弃物主要生产固废和生活垃圾。 其中生产固体废弃物主要包括原辅材料包装材料、废膜、定期更换的活性炭和废灯管。 （1）一般固废： ①包装材料：根据项目原辅材料的用量，项目产生废包装袋约12000个，每个按0.25kg计，共产生废包装袋3t。 ②废膜：根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，项目生产过程中产生废膜率约0.2%，则项目产生的废膜约为0.6t/a。 ③生活垃圾：员工日常生活中生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，项目劳动定员5人，年生产天数为300天，则生活垃圾排放量为2.5kg/d，0.75t/a。 （2）危险固废 ①废活性炭：根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量qe=240g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后续定期更换。本项目有机废气产生量为0.105t/a，集气效率为80%，活性炭对有机气体的吸附效率为70%，则被吸附的有机气体量约为0.0.0588t/a，则本项目一年需更换的活性炭量约为14.112kg/a。项目每季度对活性炭更换一次，每次更换下来的量为3.528kg。对照《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，危废代码900-041-49。 ②废灯管：项目采用一套UV光解设备，按照设备灯管的破损率，项目年产生废灯管（荧光管）约6根，每根按0.25kg计算，约1.5kg/a。对照《国家危险废物名录》，属于危险废物，危废类别为“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码900-041-49。 本项目固体废物产生情况及处置措施见表18。 表18 本工程固体废物产生及处置措施 （单位：t/a） 序号 固废来源及名称 排放量t 固废类型 处置方式 1 包装材料 3 一般固废 暂存后外售 2 废膜 0.6 一般固废 3 废灯管 0.0015 危险固废 在危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 4 活性炭 0.014112 危险固废 5 生活垃圾 0.75 一般固废 环卫部门清运 合计 4.37

建设项目主要污染物生产及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 塑化挤出、成膜 | 有组织有机废气 | 14.58mg/m3 | 0.105t/a | 3.5mg/m3 | 0.0252t/a |
|  |  | 无组织有机废气 | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a |
| 水污 染物 | 项目废水48m3/a | 水量 | 48m3/a | 48m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0144t/a | 240mg/L | 0.01152t/a |
|  |  | SS | 350mg/L | 0.0168t/a | 200mg/L | 0.0096t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0021t/a | 24mg/L | 0.001152t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门清运 |
|  | 生产固废 | 包装材料 | 3t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 废膜 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.014112t/a | 危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 |
|  |  | 废灯管 | 0.0015t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75~80 dB(A) | 50~55dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有闲置厂房进行生产，施工期仅为设备的安装与调试，环境影响为施工噪声，且施工期较短，本次评价主要针对运营期。

运营期环境影响分析： （一）废气对环境的影响分析 1、废气排放情况 本项目运营期废气主要为PE吹塑机组运行过程产生的有机废气（主要为非甲烷总烃）。 PE吹塑机组产生的有机废气：项目塑化挤出、成膜产生有机废气产生量为0.105t/a，采用1套处理设施（建议在设备挤出口成膜处上方设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳）处理有机废气，经15m高排气筒排放，设计风量为3000m3/h（集气效率80%，去除效率70%），处理前有机废气放量为0.105t/a，处理后有机废气放量为0.0252t/a，排放速率为0.0105kg/h，有机废气排放浓度分别为3.5mg/m3；无组织有机废气放量为0.021t/a。有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 2、废气排放预测情况 （1）评价因子和评价等级 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要PE吹塑机组产生的有机废气。评价因子和评价标准见表19。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子） 评价时段 标准值（μg/m³） 标准来源 非甲烷总烃 8h 600 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考值 表20 估算模型参数表 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.5 最低环境温度/℃ -17.9 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分别率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表21 项目点源参数表 名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 非甲烷总烃 P1 15 0.3 3000 20 2400 正常 0.0105 表22 项目矩形面源参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 非甲烷总烃 生产车间 70 7 0 8 2400 正常 0.021 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表23。 表23 项目预测结果表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg/m³） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m³） 点源 排气筒P1 非甲烷总烃 7.62 0.60 10 1200 面源 生产车间 非甲烷总烃 9.74 0.81 31 1200 各源最大值 非甲烷总烃 9.74 0.81 31 1200 由上表结果看出：项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大落地浓度值及占标率分别为9.74μg/m3和0.81%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表24。 表24 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%＜Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 结合估算结果可知，项目大气评价等级为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表25和表26。 表25 大气污染物有组织排放核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 P1 非甲烷总烃 3.5 0.0105 0.0252 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0252 表26 大气污染物无组织排放核算表 序号 排放口标号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 塑化挤出、成膜 非甲烷总烃 加强车间封闭和管理，减少废气扩散 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.021 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.021 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表27 大气污染物年排放核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0462 （3）防护距离计算 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991) 卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5，r=73m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见表28。 表28 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 生产车间 污染物 排放量 （t/a） 标准浓度 限值（小时值） （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离m A B C D 计算结果 确定结果 非甲烷总烃 0.021 2.0 350 0.021 1.85 0.84 0.207 50 根据项目原辅材料化学性质、使用量及工程分析中确定的无组织排放源强。按照工业企业卫生防护距离设置“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m”以及“计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级”的有关要求，通过计算，生产车间的卫生防护距离为50m。 结合本项目周围环境敏感分布情况，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具了项目卫生防护距离范围内不再规划建筑居民点、医院和学校等敏感建筑的证明（见附件5）。 3、污染防治措施可行性分析 本项目废气处理设施全部新建。塑化挤出、成膜过程中产生的有机废气，采用1套处理设施（6集气罩+一套UV光氧净化器+活性碳）处理有机废气，经15m高排气筒排放，有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。此外，评价要求厂家应对处理设备进行定期维护和检查。评价认为采用上述处理措施可行。 根据《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）中43、加快构建工业企业全方位监体系—（3）开展VOCs排放监控的有关规定：建议建设单位安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 经采取以上措施后，评价认为本项目运营过程中所产生的各种废气均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 （二）废水对环境的影响分析 1、废水源强及处理措施 本项目生产工艺过程中不用水，本项目用水工序主要为办公生活，项目产生的废水有生活污水。 本项目劳动定员5人，均不在厂内住宿，按照《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水取40L/d，则生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.16m3/d，即48m3/a。主要污染物为COD、氨氮。 本项目外排废水为生活污水，排水量为0.16m3/d（48m3/a），经厂区现有化粪池处理后，主要污染物产生浓度及产生量为COD300mg/L，0.0144t/a；SS350mg/L，0.0168t/a；氨氮25mg/L，0.0012t/a。项目废水依托厂区现有化粪池进行处理后，污染物排放浓度及排放量为COD240mg/L，0.01152t/a；SS200mg/L，0.0096t/a；氨氮24mg/L，0.001152t/a。处理后的污水通过市政污水管网进入获嘉县亢村镇污水处理厂处理达标后，最终排入东孟姜女河。 2、废水处理措施可行性分析 （1）废水处理措施可行性 ①处理措施可行性 根据现场勘查，项目现有化粪池一座，位于本项目车间南侧，化粪池总容积为50m3。化粪池主要利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。出水水质能够满足获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质要求（COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、氨氮≤40mg/L）。 ②生活污水和拖洗废水排入获嘉县亢村镇污水处理厂的可行性分析 获嘉县亢村镇专业园区污水处理厂位于镇区南部专业园区内，东一干渠和锦源路交叉口东南角，收水范围主要为亢村镇专业园区内工业和生活废水，占地约20亩，采用“预处理+二级生物处理+深度处理”相结合的处理工艺。预处理采用粗格栅、细格栅、螺旋沉砂池；二级生物处理采用CASS工艺；深度处理采用高效沉淀池、纤维转盘滤池、紫外线消毒工艺；污泥处理与处置采用“板框式污泥浓缩脱水一体机”脱水，泥饼外运填埋。设计日处理规模为3000t/d，专业园区服务面积为2.51km2，配套污水管网共10.2km，于2016年年底投入运行。本项目位于获嘉县亢村镇纬七路4号，在亢村镇专业园区内，因此，在污水处理厂收水范围内，项目所在区域与获嘉县亢村镇污水处理厂之间的市政污水管网已接通，项目废水可以通过市政污水管网进入污水处理厂处理。 3、总量控制分析 本项目废水出厂区总排口各污染物的排放量：COD：0.01152t/a、氨氮：0.001152t/a，经获嘉县亢村镇污水处理厂处理达标后（出水浓度按COD：40mg/L，氨氮：2mg/L计）废水污染物的排放量：COD：0.002t/a、氨氮：0.0001t/a。 （三）噪声对环境的影响分析 项目主要噪声源为PE吹膜机组、风机等产生的机械噪声，噪声源强在75~80dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见表29。 表29 本项目主要设备的噪声级 序号 设备名称 源强dB（A） 数量 降噪措施 降噪后源强dB（A） 1 PE吹膜机组 75 3 减震、厂房隔声 50 2 风机 80 1 减震、厂房隔声 55 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备相同噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表30。 表30 本项目各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 设备名称 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 PE吹膜机组 距离（m） 15 15 5 5 贡献值 30.6 30.6 40.2 40.2 风机 距离（m） 30 30 10 3 贡献值 25.5 25.5 35 45.5 贡献值 31.8 31.8 41.4 46.6 标准限值 （GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A） 达标情况 达标 由上表可知，本项目新乡市获嘉县产业集聚区（南区），根据产业集聚区的规划，项目四周各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的要求，项目在采取适当的减震、隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声不会对周围环境造成影响。 （四）固体废物对环境的影响分析 本工程运营后过程中产生的固体废弃物主要生产固废和生活垃圾。 其中生产固体废弃物主要包括原辅材料包装材料、废膜、定期更换的活性炭和废灯管。 本项目固体废物产生情况及处置措施见表31。 表31 本工程固体废物产生及处置措施 （单位：t/a） 序号 固废来源及名称 排放量t 固废类型 处置方式 1 包装材料 3 一般固废 暂存后外售 2 废膜 0.6 一般固废 3 废灯管 0.0015 危险固废 在危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 4 活性炭 0.014112 危险固废 5 生活垃圾 0.75 一般固废 环卫部门清运 合计 4.37 项目营运过程中产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。 项目危险废物汇总表见表32，危险废物储存场所（设施）情况见表33。 表32 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.014112 废气处理 固态 灯管 有机物 6个月 毒性 危废暂存、交由危废处理资质的单位处理 2 废灯管 0.0015 固态 活性炭 有机物 3个月 毒性 表33 项目危险废物储存场所（设施）情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 专用收集桶 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 生产车间内 废物暂存在相应废桶内 桶装 25kg 1月 2 废灯管 桶装 25kg 1月 项目生产过程中产生的危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修单规定要求进行设计、施工，设置专门的危废储存间，采用专门的容器进行暂存，由专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作，同时该贮存间应符合如下要求： ①建造专用危险废物贮存设施，建设1间10m2的危险废物暂存仓库。 ②危险废物暂存仓库应按照废物的品种数用水泥墙分隔成独立的区域，按类别单独存放，不得混放。 ③危险废物临时堆存池应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下： a、危险废物临时贮存池基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； b、危险废物临时贮存池地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； d、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。 危险废物贮存容器应注意以下内容： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c、装载危险废物的容器必须完好无损。 d、盛装危险废物容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 e、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护： 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 要严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，严格执行《危险化学品安全管理条例》，运输委托有危险货物运输资质的单位进行，制定产品的安全技术说明书与安全标签，并在包装容器上加贴。加强各种外运固废的运输管理，防止在运输过程中沿途丢弃和遗漏。 综上所述，本项目各生产单元产生的各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。 （五）环保投资 本项目投入资金200万元，其中环保投资13万元，约占投资的6.5%。具体环保投资估算表见表34。 表34 环保投资 序号 污染源 治理措施名称 投资 1 废水 化粪池（现有） / 2 噪声 减振、隔声等 2 3 PE吹膜机组产生有机废气 建议在设备挤出口成膜处四周方设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳+15m高排气筒 10 4 固体废物 新建危废间1座10m2 0.5 新建一般固废间1座20m2 0.5 5 合计 / 13 （六）“三同时”验收清单 本项目环保设施进行“三同时”验收见表35。 表35 项目“三同时”验收清单 类别 项目 环保设施及措施 验收标准 废气 PE吹膜机组产生有机废气 建议在设备挤出口成膜处上方设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳+15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求 废水 生活污水 化粪池 达到获嘉县亢村镇污水处理厂收水水质要求 噪声 生产设备 采用减振、厂房隔声等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 生活垃圾 环卫部门清运 合理处置 一般固废 收集后外售 危险废物 危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 塑化挤出、成膜 | 有组织有机废气 | 建议在设备挤出口成膜处四周设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 | 出水水质达到获嘉县亢村镇污水处理厂收水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 生产固废 | 一般固废 | 收集后外售 |  |
|  |  | 危险固废 | 危险废物暂存间暂存后交由危废处理资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 采用减振、厂房隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 新乡市泓强包装材料有限公司拟投资200万元在新乡市获嘉县亢村产业集聚区中原家居产业园薄口路东、纬五路南、纬六路北、经二路西租赁河南天地大建材有限公司土地（含标准化厂房，租赁协议见附件3）新建年产家具PE膜300吨建设项目。本项目占地面积520m2，使用现有厂房（520m2）进行生产，其中生产车间420m2（含仓库）及办公室100m2，项目建成后可实现年产家具PE膜300吨的生产能力。 本项目用地为工业用地。经查阅河南省新乡市获嘉县亢村镇总体规划（2014-2030）镇区土地利用规划图及获嘉县产业集聚区南区管理委员会出具的证明，本项目所在位置为工业用地，符合获嘉县产业集聚区南区总体规划，符合亢村镇土地利用总体规划，符合亢村镇经济发展规划。 2、产业政策相符性结论 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）本项目属于塑料薄膜制造，国民经济行业代码C2921。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策，且已经获嘉县发展和改革委员会备案，备案项目代码：2019-410724-21-03-017114（附件2）。 3、区域环境质量现状结论 环境空气：项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用新乡市环保局发布的城市空气质量数据，选用2018年10月份环境空气质量月报数据进行评价。新乡市2018年10月份常规监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 地表水：本项目无废水产生；排放废水主要为生活污水，废水排放量为48m3/a，经厂区化粪池处理处理后，由市政管网排入获嘉县亢村镇污水处理厂进一步处理达标后进入东孟姜女河。根据新乡市水环境功能区划，东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类。引用新乡市环境保护监测站对东孟姜女河南环桥断面（项目东北约26km）的自动监测数据。项目所在区域地表水水质已超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，主要原因为接纳了上游大量的生产、生活废水。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 声环境：本项目位于声环境3类功能区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，建设项目四周边界处的声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量现状较好。 生态环境：评价范围内的生物资源均为常见种，未发现国家一、二级保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，项目所在区域主要为城市生态系统。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）本项目运营期废气主要为PE吹塑机组运行过程产生的有机废气（主要为非甲烷总烃）。 项目PE吹塑机组（塑化挤出、成膜）产生有机废气产经1套处理设施（建议在设备挤出口成膜处上方设置设抽风口+一套UV光氧净化器+活性碳）处理有机废气，经15m高排气筒排放，排放速率为0.0105kg/h，有机废气排放浓度分别为3.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中表1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除率≥70%”的要求。 （2）生活污水依托厂区现有化粪池进行处理后出水水质能够满足获嘉县亢村镇污水处理厂的收水水质要求（COD≤350mg/L、SS≤280mg/L、氨氮≤40mg/L）经市政污水管网排入获嘉县亢村镇污水处理厂。 （3）本工程运营后过程中主要噪声源为PE吹膜机组、风机等产生的机械噪声，采用设备基础减振处理，利用封闭厂房隔声降低对周围环境的影响。 在采取降噪措施后，各噪声源对厂界昼间、夜间噪声影响能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）本工程运营后过程中产生的固体废弃物主要生产固废和生活垃圾，均得到合理处置，对环境影响较小。 (5) 本项目生产车间的卫生防护距离为50m，项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，评价要求：在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 5、总量控制 本项目废水出厂区总排口各污染物的排放量：COD：0.01152t/a、氨氮：0.001152t/a，经获嘉县亢村镇污水处理厂处理达标后（出水浓度按COD：40mg/L，氨氮：2mg/L计）废水污染物的排放量：COD：0.002t/a、氨氮：0.0001t/a。 本项目非甲烷总烃排放总量为0.0252t/a，建议设置废气总量指标：挥发性有机物非甲烷总烃：0.0252t/a。 二、评价建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。 （2）施工期及运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 （3）项目建成后，应及时验收，验收合格后方可正式投入使用。 （4）本次工程建设要做好依托工程的建设。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策；项目所产生的污染物经处理后可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响；项目的建设能维持环境质量现状，不会导致环境质量降级。 建设单位应按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染治理措施，严格执行环保“三同时”制度，该项目从环境保护角度分析是可行的。 评价单位：河南朗天环保科技有限公司 2019.5

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境示意图及卫生防护距离包络图 附图3 本项目平面布置图 附图4 亢村镇土地利用规划图和获嘉县产业集聚区土地利用规划图 附图5 项目区照片 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 证明（卫生防护距离之内不在规划敏感建筑） 附件6 营业执照 附件7 身份证 二 、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水60

化粪池

获嘉县亢村镇污水处理厂

生活用水

损耗12

48

48

胜亚家居有限公司

办公室

生产车间

项目厂界

河南宝鑫装饰新材料有限公司

河南宝鑫装饰新材料有限公司

经二路

纬六路

固废、噪声

PE颗粒

塑化挤出

成品

有机废气

15m高排气筒

UV光解+活性炭设备

成膜

自然风冷

收卷

噪声

有机废气

N

Leq=10lg(Σ10Li/10)

i=1